Инв. №

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

###### Шифр: 9874-07/09

Заказчик: Комитет городского хозяйства и жилищной политики

администрации  г. Дивногорска

| Наименование объекта: | Проект генерального плана муниципального образования г. Дивногорск с разработкой генеральных планов: п. Бахта, п. Верхняя Бирюса, п. Манский, с. Овсянка, п. Слизнево, п. Усть-Мана, п. Хмельники |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН г. ДИВНОГОРСКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ V

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ  РЕШЕНИЕ

Директор								И.И. Орлов

Главный инженер							Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта					В.Н. Неня

г. Красноярск

2009 г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования № 1 и мастерской инженерного оборудования № 5.

Начальник МГП - 1						Т.П. Лисиенко

Начальник МИО – 5                                                          Н.И. Ветров

Архитектурная часть:

Главный архитектор проекта					Т.П. Лисиенко

Зав. сектором							Л.Д. Свидрицкая

Экономическая часть:

Главный специалист						З.А. Бахова

Зав. группой							А.В. Рудакова

Зав. группой							О.В. Конопченко

Ведущий инженер						Т.Е. Пожидаева

Транспорт:

Главный специалист 						Л.М. Резвых

Ведущий инженер						М.В. Веселина

Инженерная подготовка и вертикальная планировка:

Инженер I категории						И.Г.Милашкин

Охрана окружающей среды:

Главный специалист						Н.И. Васильева

Инженер I категории					          Ю.М. Зорькина

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ИТМ ГО и ЧС)

Зав. группой							П.А. Марченков

Состав проекта:

А. Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Масштаб | № листа | Инвентар ный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная схема. Схема расположения города в системе края | 1:100000 | 1 |  |
| 2 | План современного использования территории (опорный план) | М 1:5000 | 2 |  |
| 3 | Схема планировочных ограничений. | М 1:10000 | 3 |  |
| 4 | Генеральный план (основной чертеж) | М 1:5000 | 4 |  |
| 5 | Схема вертикальной планировки территории | М 1:10000 | 5 |  |
| 6 | Схема инженерной подготовки территории | М 1:10000 | 6 |  |
| 7 | Схема магистралей и транспорта | М 1:10000 | 7 |  |
| 8 | Схема инженерной инфраструктуры | М 1:10000 | 8 |  |
| 9 | Мероприятия по охране окружающей среды. | М 1:10000 | 9 |  |
| 10 | Схема ИТМ ГО ЧС. Размещение прилегающих территорий. | М 1:100000 | 11 |  |
| 11 | ИТМ ГО ЧС. Проектный план | М 1:10000 | 12 |  |

Б. Текстовые материалы:

ТОМ V – Архитектурно-планировочное решение        	      инв. №

СД диск – электронная версия	       инв. №

СД диск – материалы формата (JPEG)	       инв. №

СОДЕРЖАНИЕ

Том V

Введение	6

ГЛАВА I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	8

Раздел 1. Цели и задачи генерального плана	8

Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию	9

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	19

Часть I.  Природные условия	19

1.1. Климат	19

1.2. Гидрологические условия.	21

Часть II. Градостроительная оценка района размещения города	26

2.1. Ситуационные факторы	26

2.2. Ресурсные возможности.	26

2.3. Интенсивность освоения территории	27

2.4.Уровень жизни населения	28

Часть III. Характеристика современного состояния и условия развития города.	29

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании г. Дивногорске.	29

3.2. Анализ реализации генерального плана города 1972г.	30

3.3. Современная планировочная ситуация и характеристика застройки.	36

3.4. Жилищный фонд.	37

3.5. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания	45

3.6. Объекты федеральной и краевой собственности	53

Часть IV. Экономическая база развития города	57

4.1 Промышленность	57

4.2. Сельское хозяйство.	64

4.3. Лесное хозяйство.	64

4.4. Строительно-монтажные организации.	64

4.5. Транспорт и связь.	65

4.6. Средние специальные учебные заведения.	66

4.7. Административно-хозяйственные и общественные организации внегородского значения.	67

4.8. Прочие виды производственно-хозяйственной деятельности.	67

4.9. Резерв градообразующих кадров.	68

4.10. Градообслуживающие отрасли.	68

4.11.Расчет проектной численности населения	73

Часть V. Проектная организация территории	83

5.1. Основные направления территориального развития города	83

5.2. Архитектурно-планировочная организация территории	84

5.2.2. Проектные решения	85

5.2.3. Зоны градостроительного развития	87

5.3. Планировочная организация производственно-коммунальных и специальных территорий.	88

5.4.Коммунально-складские территории	92

5.5. Озеленение	93

5.6. Жилищный фонд и расселение	94

5.7 Организация культурно-бытового обслуживания населения	103

5.8 Организация отдыха населения.	119

Часть VI. Транспорт	121

6.1.Внешний транспорт.	121

6.1.1.Воздушный транспорт.	121

6.1.2.Железнодорожный транспорт.	121

6.1.3.Водный транспорт.	122

6.1.4.Автомобильные дороги	122

6.1.5.Автомобильный транспорт.	122

6.2. Городской транспорт.	123

6.2.1. Автобусный транспорт.	124

6.2.2. Легковой транспорт.	124

6.2.3.Автостоянки легкового транспорта.	125

6.2.4.Автозаправочные станции	125

6.2.5.Станции технического обслуживания автомобилей.	126

6.3.Улично-дорожная сеть.	126

6.3.1.Современное состояние улично-дорожной сети.	126

6.3.2.Проектируемая улично-дорожная сеть.	127

Часть VII. Городские земли  и их использование	129

7.1. Земли населенного пункта и их использование в установленных границах проектирования по проекту генерального плана.	129

7.2. Баланс территории	131

Часть VIII.  Первая очередь строительства	135

8.1. Жилищное строительство	135

8.2. Культурно-бытовое строительство	140

Часть IX. Основные технико-экономические показатели генерального плана	142

Введение

Настоящая работа выполнена по заказу комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации г. Дивногорска.

Генеральным планом редакции 1972 г. предусматривалось предложить комплекс мероприятий по упорядочению сложившейся застройки и рациональному размещению перспективного строительства. Последующие изменения, произошедшие в отношении осознания перспектив и возможностей их освоения, качественных характеристик проектируемой среды, появление новых подходов в градостроительном проектировании, обеспечивающих возможность перехода к правовому градорегулированию объясняют необходимость переработки ранее выполненной документации.

В проекте учтены все изменения в области проектирования и строительства, а также даны рекомендации по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных исследований.

Обязательными положениями генерального плана являются:

- Установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности;

- Предложения по установлению границ населенного пункта;

- Решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

- Параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройству территорий;

- Предложения по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- Предложения по установлению границ зон по охране памятников истории и культуры, зон особо охраняемых природных территорий;

- Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по гражданской обороне;

- Предложения по выделению территорий резерва для развития населенного пункта;

- Меры по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

- Меры по улучшению экологической обстановки;

- Первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Исходный год  начала проектирования - 01.01.2008 г.

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно:

- I очередь               -           2013 г.

- Расчетный срок    -           2023 г.

Проект разрабатывался на топооснове масштаба 1:500 и 1:2000. Окончательно графические материалы представлены в масштабе 1:5000 и 1:10000.

Использовались существующие материалы инженерно-геологических изысканий под проекты планировок отдельных жилых образований и объектов.

Исходные материалы предоставлены заказчиком на момент начала работы после заключения контракта. Поскольку процесс проектирования достаточно продолжительный и реализация генерального плана рассчитана на длительный срок, исходные данные принципиально не влияют на принятые решения по определению стратегии и направления развития города.

При разработке учитывались следующие материалы:

1. «Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования г.Дивногорск на период до 2017 года».

2. Статистические сборники и бюллетени Красноярскстата за период с 2004 – 2008 г. включительно.

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс  РФ;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;

- Федеральный закон от 11.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Лесной кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Закон Красноярского края № 19-4948 от 27.06.2006 г. О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов;

- СанПиН 2.4.1.1249-03 Детские дошкольные учреждения;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- ПУЭ. Издание 7.Правила устройства электроустановок.

## ГЛАВА I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

## Раздел 1. Цели и задачи генерального плана

Генеральный план, являясь документом территориального планирования, определяет стратегию градостроительного развития муниципального образования, является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы муниципального образования, зонирование территории, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями проекта генерального плана города Дивногорска на расчетный период будут являться:

1. Реализация принципа устойчивого развития города Дивногорска в установленных границах проектирования.

2. Позиционирование города Дивногорска как территории, привлекательной для инвестиций.

Для достижения поставленных генеральным планом города Дивногорска целей необходимо решение следующих задач:

1. Создание современной системы социально-инженерной  и транспортной инфраструктуры.

2. Создание эффективной системы защиты от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Приведение качественной структуры жилищного фонда в соответствие с требованиями жилищного законодательства.

4. Формирование экологически чистой и комфортной градостроительной среды.

5. Формирование привлекательного для инвестиций  функционального зонирования городской территории.

В соответствии с назначением документов территориального планирования, согласно Градостроительному Кодексу РФ, для проекта генерального плана города Дивногорска в результате анализа  исходных данных были также выделены следующие  архитектурно-планировочные задачи:

- выделение площадок для развития производственной и предпринимательской деятельности на территории города в установленных границах проектирования;

- выделение площадок для развития рекреационно-туристического комплекса;

- формирование основных культурно-административных центров города и системы микрорайоных общественно-деловых центров;

- улучшение качества жилищного фонда, строительство доступного комфортного жилья;

- реконструкция и модернизация существующей застройки;

- реновация существующих жилых микрорайонов за счет строительства домов на свободных участках и  взамен сносимых технически непригодны зданий в соответствии с нормативами плотности и коэффициента застройки;

- сохранение природно-ланшафтной привлекательности создание «зелёного каркаса»  города.

## Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Планировочные мероприятия:

- Определение границы городской черты г. Дивногорска.

- Определение характера застройки центральной части г. Дивногорска в районе Клубного бульвара, предлагается проектом высотная застройка, учитывающая существующие тенденции, экономические  факторы и потребности в жилищном строительстве на текущий момент.

- Определение территорий для жилищного строительства  в замен  ветхо-аварийного  жилья. Проектом предполагается, что это будет 3-5-этажная застройка, с полным размещением необходимых объектов обслуживания повседневного спроса (Жилые  образования № 4, 5, 7, 10, 11).

- Определение площадок для размещения комплексов коммерческой недвижимости общественно-делового назначения. На месте недействующих предприятий.

- На расчетный срок определяется территория для размещения  рекреационной зоны, которая будет представлять собой   комплекс развития зимних видов отдыха и спорта, включая горнолыжный комплекс,  с развитием  системы канатных трасс и строительством фуникулера.

- Свободные площадки на территории недействующих предприятий, находящихся на берегу р. Енисей,  проектом предлагается использовать как территории для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для строительства  объектов туристического сервиса, объектов спорта, культурного досуга  и торговли федерального, краевого и городского значения.

- Определяются территории для размещения культурно-бытовых объектов, необходимых городу- поликлиники, КРЦ, магазины, предприятия общественного питания и др.

- Определяется планировка поселка «Гидростроителей», здесь будет усадебная жилая застройка с размещением объектов обслуживания, а так же в поселке отводится территория под строительство дома-интерната для одиноких и престарелых.

- Предполагается увеличение и обустройство существующего рынка в центре города, а так же дополнение пл. Строителей объектами бытового обслуживания.

- На расчетный срок в городе требуется разместить 1 школу и 3 детских дошкольных учреждения, а в реконструкции нуждаются 2 школы и 3 ДОУ.

- На расчетный срок запланировано строительство рекреационного объекта располагающегося в юго-восточной части в границах городского образования.

- На расчётный срок необходимо строительство пожарного депо.

- Генпланом предусмотрено развитие зеленой оси города - Клубного бульвара, образование сквера в центральной части города.

Социально-экономические:

Генеральный план г. Дивногорска разработан на реальные показатели и возможности с учетом социально-экономического развития. После анализа показателей в динамике отмечается следующее:

I. Территориальный потенциал:

1) Территория города в установленных проектом границах составит – 2005,2 га.

2)  Как таковых свободных площадок для жилищного и иного строительства практически не имеется, есть возможность развития города только на внутреннем потенциале (реновация застроенных территорий).

3)  Большой объем осваиваемых территорий города планируется на внутреннем потенциале, это выборочная замена одного жилищного фонда другим более качественным и комфортным для проживания, а так же разуплотнение существующей застройки и строительство низкоплотной застройки различной этажности, переосвоение  производственных территорий  бывших промышленных предприятий.

4) Селитебная территория увеличится за счет освоения свободной площадки пос. ГЭС.

5) Существующие промышленно-коммунальные площадки имеют достаточные территориальные возможности, поэтому на перспективу  предлагается их использовать более организованно (площадки под развитие малого и среднего предпринимательства и бизнеса).

6) Территориальный  потенциал естественного ландшафта около 520 га предлагается использовать для развития  рекреационной деятельности.

II. Социально - экономическое развитие и население:

1) Большого роста населения в динамике как на I очередь, так и на расчетный срок не ожидается, естественный прирост за последние годы имеет отрицательные показатели, и миграционный прирост за последние годы имеет показатели неустойчивого характера, поэтому существенно эти два показателя на прирост населения в целом  повлиять не смогут.

2) По генеральному плану предлагается стабилизация в экономике и минимальный рост за счет увеличения трудовых ресурсов в обслуживающей группе населения это произойдет при привлечении инвестиций по обслуживанию рекреационных, спортивных и туристических видов деятельности. Развитие этих видов деятельности частично сократит массовую «маятниковую» миграцию трудоспособного населения, отток населения моложе трудоспособного возраста занятого учебой, будет больше задействовано несамодеятельного населения в экономике города, сократится процент безработицы.

3) Стабильная ситуация в дальнейшем должна наблюдаться в градообразующих отраслях, большого скачка в увеличении объемов производства и увеличении численности работающих на предприятиях в динамике не ожидается. В градообразующих  отраслях планируется  увеличение численности занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса на 10% по сравнению с существующим состоянием. Также предполагается развитие транспорта и связи.

4) Предусмотрен резерв градообразующих кадров на расчетный срок генплана – 1,2 тыс. чел. (12,8% от занятых в градообразующих отраслях).

5) Дальнейшее социально-экономическое развитие города не обойдется без дополнительного привлечения трудовых ресурсов в экономику города.

Перспективная структура занятости населения (%%)

| № п/п | Группы населения | Соврем. состояние | I очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Градообразующая | 29,5 | 28,6 | 28,4 |
| 2 | Обслуживающая | 23,1 | 23,9 | 24,8 |
| 3 | Несамодеятельная | 47,4 | 47,5 | 46,8 |
|  | Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Возрастная структура населения.

| № п/п | Показатель | Значение (%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Соврем. состояние | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | моложе трудоспособного возраста | 14,3 | 14,2 | 14,1 |
| 2 | трудоспособного возраста | 63,4 | 63,7 | 63,5 |
| 3 | старше трудоспособного возраста | 22,3 | 22,1 | 22,4 |

6)  По социально-экономическому развитию население принимается:

- на I очередь 31,0 тыс. чел.;

- на расчетный срок генерального плана -  33,0 тыс. чел. (максимальный вариант развития).

III. Жилищное и коммунальное хозяйство:

1) По уточненным данным на основании материалов технической инвентаризации по результатам проводимых обследований, жилищный фонд г. Дивногорска по современному состоянию насчитывает 877 строений общей площадью 580,3 тыс. м2 жилищ. Обеспеченность жилищным фондом в среднем на 1 жителя – 18,9 м2/чел.

2) В ветхом и аварийном состоянии находится около 284 жилых строений общей площадью 113,0 тыс. м2, это 19,5 % от общей площади по всему городу и 32,5 % по количеству строений.

3) В настоящее время деревянные дома, построенные в 1958-1960 гг., устарели морально и физически, а также к этой категории приближаются дома 70 годов постройки. Такие дома с износом более 65% составляют по количеству строений 83,6 % по всему городу, это 134,4 тыс. м2 общей площади жилищ.

4) Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства города по генеральному плану  будут являться:

- рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем на одного жителя города, переселение из ветхого и аварийного жилья, переселение из неблагоприятных по санитарно-гигиеническим и экологическим факторам условий проживания;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования, замена изношенного оборудования;

- благоустройство и организация сформированной застроенной части населенного пункта;

- строительство новых дорог, дорожных развязок.

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строительства будет определяться следующими направлениями:

- строительство социального жилья для решения жилищных проблем очередников и других малообеспеченных слоев населения. Кроме того, строительство муниципального жилья для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда и выбытия жилья по другим причинам.

- строительство рыночного, элитного, индивидуального жилья для части населения, которое пожелает и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия.

5) Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью квартир на конец проектного срока в соответствии с действующими нормами в Красноярском крае и достигнутым уровнем обеспеченности жильем в г. Дивногорске принимается 24 м2/чел. При численности населения 33,0 тыс. чел. проектный жилищный фонд увеличится по сравнению с существующим в 1,4 раза.

На I очередь строительства потребность в жилищном фонде составит 682,0 тыс. м2 при населении 31,0 тыс. чел. и обеспеченности 22 м2/чел.

6) Возможность сохранения существующей застройки определена исходя из технического состояния жилищного фонда и необходимостью выбытия (снос) в целях проведения реконструктивных мероприятий.

По проекту генерального плана предлагается к выбытию 118,6 тыс. м2 общей площади жилищного фонда. Из них сносится:

- существующий муниципальный и частный жилищный фонд с износом более 65% - 117,4 тыс. м2 общей площади жилищ, в т.ч. существующий муниципальный жилищный фонд, который межведомственной комиссией по результатам обследования признан ветхим – 113,0 тыс. м2, из них на I очередь генплана планируется к выбытию 5,1 тыс. м2, а так же под улучшение жилищных условий существующий частный жилищный фонд с износом более 65% - 4,4 тыс. м2.

- как муниципальный, так и частный с износом до 30% и 31-65%, который наряду с ветхим фондом попадает под снос – 1,2 тыс. м2, это жилые дома, снос которых необходим по санитарно-гигиеническим условиям, под проектное решение и реконструкцию по генплану, а так же по другим причинам.

7) Сохраняемый жилищный фонд составит 461,7 тыс. м2 общей пл. жилищ объем нового строительства – 330,3 тыс. м2 общей площади, в т.ч. на I очередь – 106,8 тыс. м2, с учетом строящихся и ранее запроектированных объектов соответственно объем нового строительства - 82,1 тыс. м2, в т.ч. на I очередь - 7,0 тыс. м2.

Проектный (расчетный) жилищный фонд составит  798,30 тыс. м2 общей площади жилищ.

8) Тип и характер застройки города определяется сложившимися в последние годы тенденциями в жилищном строительстве, территориальными возможностями города и архитектурно-планировочными решениями. По территориальной возможности г. Дивногорск очень ограничен в новых площадках под жилищное строительство, поэтому в генеральном плане предусмотрено на 90% использование внутренних территориальных резервов, т.е. замена одного жилищного фонда другим (массовая реконструкция).

9) Потребность в новом жилищном строительстве будет обеспечиваться  на предлагаемых по генеральному плану площадках высвобождаемых в результате массового сноса. На расчетный срок предлагается выборочное освоение следующих жилых образований: № 4 (кв-л 29), № 5 (м-н VIII), № 7 (м-ны XII,XIII), № 10 (м-н IX)  и № 11 (м-н VI). При этом принимаются следующие показатели, которые приемлемы для формирования комфортной среды проживания и заложены планировочно:

1. Низкоплотная, 2-3-5 этажная застройка, средняя плотность застройки   2500 м²/га.

2. Низкоплотная, застройка 5-9 этажей при соотношении:

а) 5 эт. -  90 %;

б) 9 эт. – 10 %;

в) средняя плотность застройки  6534 м²/га.

На свободных площадках предусматривается генеральным планом освоение под малоэтажную жилую застройку усадебного типа раннее запроектированное жилое образование пос. ГЭС. С учетом всех показателей под малоэтажное, индивидуальное жилищное строительство усадебного типа  принимается:

а) территория  под жилищное строительство 10,6 га;

б) плотность населения 25 чел/га при среднем размере семьи 3-5 чел. и приусадебные участи 1200-1500 м² (приложение 5 СНиП 2.07.01-89*);

в) обеспеченность жилищным фондом 40 м²/чел.

Динамика жилищного фонда по этажности, предусматриваемого на расчетный срок по генеральному плану

| № п/п | Этажность | Существующий жилищный фонд, тыс. м2 общ. пл. | В стадии строительства и ранее запроектированный жилищный фонд | Новое строительство (низкоплотная застройка) | Всего по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | сносится | сохраняется | тыс. м2 общ. пл. | % | тыс. м2 общ. пл. | % | тыс. м2 общ. пл. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | усадебный | 26,5 | 7,3 | 19,2 | 17,6 | 7,1 | 4,4 | 5,0 | 41,2 | 5,2 |
| 2 | 1 эт. без приусадебных участков | 1,4 | 111,3 | 4,5 | - | - | - | - | 4,5 | 0,6 |
| 3 | 2 эт. | 114,4 |  |  | - | - | 44,8 | 50,7 | 273,4 | 34,2 |
| 4 | 3- 4-5 эт. | 225,3 | - | 225,3 | 3,3 | 1,3 |  |  |  |  |
| 5 | 5-9 эт. | 212,7 | - | 212,7 | 227,3 | 91,6 | 39,2 | 44,3 | 479,2 | 60,0 |
|  | Итого: | 580,3 | 118,6 | 461,7 | 248,2 | 100 | 88,4 | 100 | 798,3 | 100 |

IV. Объекты обслуживания и социальной сферы:

1) Потребности в объектах социального и культурного назначения по генеральному плану рассчитаны с учетом существующих объектов и в соответствии со всеми изменениями нормативных параметров на сегодняшний день.

2) При размещении объектов соцкультбыта по генеральному плану, как на расчетный срок, так и на I очередь учитывались предложения программы «Социально-экономического развития муниципального образования г. Дивногорск до 2017 г.».

3) Всего по генеральному плану на расчетный срок в г. Дивногорске к размещению  предлагается около 30 объектов с общим объемом 452,6 тыс. м3, это только те объекты, которые предназначены для обслуживания расчетного населения города без учета объектов коммерческой недвижимости, рекреационно-спортивных и  федеральных и региональных туристических центров и комплексов. С учетом существующего, сохраняемого и строящегося фонда объем объектов соцкультбыта для обслуживания непосредственно проживающего расчетного населения составит – 1086,6 тыс. м3.

На одного жителя к расчетному сроку будет приходиться около 32,9 м3 объектов культурно-бытового назначения (существующая обеспеченность 21,2 м3 на одного жителя).

С учетом всех объектов, которые предлагаются к размещению по генеральному плану, это все комплексы и центры коммерческой недвижимости, рекреационно-спортивные и туристические общий объем  объектов социальной сферы, составит в целом по городу  – 1734,4 тыс. м³.

4) Предложено к новому строительству на расчетный срок основных объектов: трех ДОУ вместимостью по 90 мест каждое, одной школы на 800 мест, расширение городской больницы на 186 коек, пожарное депо на 6 машин.

5) На 1 очередь предложено к новому строительству минимум учреждений обслуживания. Предложено в основном использовать существующие территории их упорядоченность и организация, поэтому, увеличение объемов нового строительства произойдет засчет проведения реконструктивных мероприятий и составит 39,5 тыс. м³.

Общий объем объектов социальной сферы обслуживания на I очередь при учете сохраняемых мощностей составит – 673,5 тыс. м³.

Выводы:

1. Большого роста населения в динамике как на I очередь, так и на расчетный срок не ожидается.

Принимается расчетное население по генеральному плану на I очередь - 31,0 тыс. чел. на расчетный срок - 33,0 тыс. чел. (по социально-экономическому развитию максимальный вариант).

2. Территориальный ресурс города Дивногорска  для расселения населения ограничен природными условиями.  Это является одним из факторов ограничивающих градостроительное развитие.

3. По социально-экономическому развитию все сферы жизнедеятельности по генеральному плану заложены с удовлетворением потребностей, как существующего населения, так и возрастающего в соответствии со всеми нормативными параметрами и направлены на наиболее благоприятное, комфортное проживание.

Мероприятия по развитию транспортно-пешеходной системы города:

1) Проектом рекомендуется построить к расчетному сроку 25,7 км новой улично-дорожной сети, в том числе магистральной 13,4 км – это  автодорога проходящая, по южному  краю жилой застройки, улица вдоль Набережной и подъезд к «Ледовому дворцу». Все дороги имеют выход на федеральную трассу М-54.

2) Строительство местной улично-дорожной сети в жилых кварталах нового строительства будет составлять 12,3 км.

3) Общая протяженность улично-дорожной сети увеличится с 46,5 км до 72,2 км, в том числе с твердым покрытием с 37,9 км до 72,2 км, то есть вся сеть к расчетному сроку предусматривается с твердым покрытием, а на более далекую перспективу с капитальным.

4) Магистральная сеть составит 41,4 км, вся с капитальным покрытием.

5) Для более рационального обслуживания жителей города пассажирским общественным транспортом и для соблюдения нормативных показателей, проектом намечена схема улиц с автобусным сообщением, протяженность которой увеличится с 9,9 км до  30,0 км.

6) Проектом предусматривается замена покрытий с гравийного и грунтового на асфальтобетон, спрямление искривлённости улиц, где это возможно, для более свободного движения  транспорта и создание одинаковой ширины улиц в красных линиях. Расширение улиц в красных линиях не предусматривает тотального сноса, просто при необходимости нового строительства дома должны строиться с учетом новых красных линий.

7) Уровень автомобилизации вырастет с 270 автомобилей до 300 автомобилей на 1000 жителей к расчетному сроку. Количество автомобилей индивидуальных владельцев увеличится с 8078 до 9900 единиц.

8) Количество автозаправок перспективного транспорта обеспечится существующими АЗС, а постов технического обслуживания и ремонта автомобилей не хватает, предлагается развитие СТО при крупных гаражных обществах. Моечные пункты  рекомендуется размещать при СТО и  АЗС.

Инженерно-экологические мероприятия:

1) Мероприятия по охране атмосферы:

- не допускать дальнейшего  размещения в рассматриваемом районе предприятий высокого класса вредности;

- строго выдерживать санитарно-защитные зоны, максимально сохраняя растительность и озеленяя их;

- для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов от автотранспорта следует благоустроить улично-дорожную сеть, организовать обходные дороги для транзитного транспорта;

- одновременно с пуском в эксплуатацию новых производственных мощностей, теплоисточников следует вводить в строй очистные сооружения, обеспечивающие эффективную очистку;

- необходимо внедрять во всех отраслях промышленности более прогрессивные технологии, обеспечивающие безотходное или малоотходное производство;

- сохраняемые основные градообразующие предприятия инженерно-технические сооружения и коммунальные службы на перспективу и примыкающие непосредственно к жилой и иной застройке в обязательном порядке должны сократить санитарно-защитные зоны тем самым уменьшить санитарные разрывы до застройки;

- на предприятиях, имеющих в своем составе деревообрабатывающее производство провести технологические мероприятия по снижению выбросов  в воздушный бассейн  и уменьшению размеров санитарно-защитной зоны до 100 м.

2) Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод:

- максимальная степень очистки сбрасываемых сточных вод. Локальная очистка токсичных сточных вод.

- использование очищенных сточных вод для полива с/х угодий и хозяйственно-коммунальных, а также использование активного ила от очистных сооружений для удобрений.

- повышение эффективности очистки сточных вод действующих предприятий, используя доочистку сточных вод, новых приемов улавливания и обеззараживания стоков.

- ликвидация существующих неорганизованных выпусков сточных вод.

- в целях снижения нагрузки на  водный бассейн и улучшения показателей сточных ведется реконструкции очистных сооружений канализации.

- одновременно с пуском в эксплуатацию новых производственных мощностей, теплоисточников следует вводить в строй очистные сооружения, обеспечивающие эффективную очистку

- реконструкция системы ливневой канализации. Водовыпуски ливневой канализации разрушены, сброс атмосферных и паводковых вод  осуществляется непосредственно на склоны оврагов, что приводит к образованию промоин и оплывов.

3) Снижение железнодорожного шума достигается следующими мероприятиями:

- проектом предлагается установка вдоль железнодорожного полотна шумозащитного экрана производства ОАО «Завод акустических конструкций» (высота 3 м, шаг секции 2 м, индекс изоляции воздушного шума до 30 дБА).

- запрещение нового жилого строительства в полосе до 100 м от железной дороги.  На освобождающейся территории рекомендуется размещать шумозащитное озеленение с применением высоких пород деревьев и кустарников в нижнем ярусе, а так же коммунальные объекты. Для защиты помещений в многоэтажных жилых домах наиболее эффективно применение тройного остекления и устройство шумозащитного экрана вдоль путей

4) Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- функциональным зонированием территории города с формированием отдельных от селитьбы промышленных зон, пропуском грузового транспорта в обход жилых микрорайонов;

- формированием рациональной транспортно-планировочной структуры территории города;

- трассировкой автодорог с транзитным транспортом в обход жилых территорий;

- формированием общей системы зеленых насаждений, способствующей шумозащите, созданию тихих зон для отдыха населения.

- обеспечение акустического комфорта в помещениях возможно при использовании шумозащитного остекления, применением шумозащитных экранов и озеленения.

5) Мероприятия по охране почв:

- рациональное использование сельскохозяйственных земель, создание реестра наиболее ценных пахотных земель.

- противоэрозионные мероприятия.

- недопущение загрязнения почв избыточными количествами минеральных удобрений, пестицидами.

- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве зданий и сооружений;

- снятие почвенного слоя при строительстве зданий и сооружений и использование его для рекультивации нарушенных земель.

- территория существующего кладбища требует расширения на перспективу, уже для этих целей разработан проект, что учитывается в проекте генерального плана.

6) Мероприятия по охране недр:

- проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования;

- не допускать застройку участков размещения ископаемых.

7) Мероприятия по сбору и утилизации отходов:

- строительство мусоросортировочной станции (МСС), которая позволит:

- улучшить экологические условия проживания жителей г. Дивногорска;

- сократить объемы отходов потребления, предназначенных для захоронения на полигоне ТБО;

- сократить расходы по сбору и транспортировке отходов потребления;

- снизить себестоимость захоронения отходов потребления;

- повысить контролируемость потоков отходов потребления в городе;

- получить доход от эксплуатации МСС и от реализации вторичного сырья;

- создать дополнительные рабочие места для жителей города.

8) Мероприятия по озеленению и благоустройству:

- комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению предусматривает: уход за зелеными насаждениями, посадку саженцев, благоустройство парков, памятников, мест захоронения

## ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Часть I.  Природные условия

## 1.1. Климат

Для характеристики климата  г. Дивногорска  использованы данные СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», материалы многолетних наблюдений Красноярского управления гидрометеослужбы по метеостанции Красноярск.

Климат резко континентальный с большой годовой (38ºС) и суточной (12º-14ºС) амплитудой колебаний температуры воздуха, с санитарно-гигиенической стороны характеризуется как суровый, строительно-климатическая зона – 1, подрайон 1В.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха положительная и составляет 0,5º - 0,6ºС. Самым холодным месяцем в году является январь – минус 17ºС, самым жарким является июль – плюс 18,4ºС. Абсолютный минимум минус 53ºС, абсолютный максимум плюс 36ºС.

Наибольшие суточные колебания температуры воздуха наблюдаются в июне – июле 8,3º – 8,1ºС,  наименьшие в ноябре (2,2ºС) и декабре (1,6ºС).

Переход температуры воздуха через 0º С осенью происходит в начале последней декады октября, весной в первой декаде апреля. Продолжительность безморозного периода 118 дней.

Таблица 1. Средняя месячная температура

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, ºС | -17,0 | -15,6 | -7,6 | 1,5 | 8,9 | 15,9 | 18,4 | 15,1 | 9,1 | 1,5 | -8,7 | -15,9 | 0,5 |

Абсолютный максимум и минимум температуры воздуха до и после создания водохранилища по характеристике метеостанции Столбы представлены в таблице 2.

Таблица 2. Абсолютный максимум температуры воздуха до (1-я строка) и после (2-я строка) создания водохранилища

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, ºС | 2 | 4 | 13 | 17 | 30 | 29 | 32 | 30 | 29 | 20 | 9 | 4 | 32 |
| t, ºС | 1 | 2 | 11 | 29 | 31 | 32 | 35 | 32 | 26 | 22 | 7 | 2 | 35 |

Таблица 3. Абсолютный минимум температуры воздуха до (1-я строка) и после (2-я строка) создания водохранилища

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, ºС | -44 | -37 | -31 | -29 | -13 | -2 | 4 | 2 | -6 | -25 | -34 | -41 | -44 |
| t, ºС | -41 | -41 | -32 | -24 | -12 | -3 | 3 | 1 | -9 | -26 | -38 | -43 | -45 |

Тепловой режим почвы определяется радиационным и тепловым балансом ее поверхности и зависит от температуры воздуха, механического состава почвы, ее влажности, наличия растительного и снежного покрова. Годовой ход температуры почвы аналогичен годовому ходу температуры воздуха. Отрицательные температуры на поверхности почвы отмечаются с ноября по март, положительные – с апреля по октябрь.

Температуры ниже 0ºС отмечаются на глубине 20 см с ноября, на глубине 40 и 80 см  с декабря по апрель, а на глубине 160 см – с февраля по май. Средняя глубина проникновения температуры 0º С в суглинистых грунтах колеблется от 66 см в ноябре до 276 см в марте. На глубине 320 см в средние месячные температуры положительны в течение всего года. Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов составляет 250 см.

Средняя месячная температура (tº) почвы на поверхности земли

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tº | -18 | -16 | -9 | 2 | 12 | 21 | 24 | 19 | 10 | 0 | -10 | -17 | 2 |

Относительная влажность воздуха является показателем воздуха водяным паром. Наиболее низкая относительная влажность (53-62%) наблюдается в апреле-июне, наиболее высокая относительная влажность (72-76%) наблюдается в августе и ноябре-декабре. Относительная влажность воздуха 80%  и более служит характеристикой влажных дней, 30% и менее – засушливых. Наибольший дефицит влажности отмечается в июне-июле. По степени влажности рассматриваемая территория относится к сухой зоне.

В сумме за год с поверхности почвы и снега может испариться 362 мм воды, а при неограниченном ее запасе максимально возможное испарение равно 369 мм.

Испарение* (мм) и испаряемость** (мм) с поверхности почвы и снега составляют:

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *мм | 0 | 2 | 7 | 36 | 59 | 72 | 80 | 62 | 29 | 13 | 1 | 1 | 362 |
| **мм | 3 | 6 | 14 | 62 | 100 | 130 | 126 | 92 | 57 | 30 | 13 | 6 | 639 |

Атмосферные осадки характеризуют толщину слоя воды (в миллиметрах), выпадающей на поверхность земли из облаков в виде дождя, снега, града, снежной крупы.

Большая часть осадков впадает в теплое время года (4-9 месяцы) – 78%. Грозовая деятельность наблюдается чаще всего в июле. За год насчитывается 11 дней с близкой грозой и 15 дней с отдаленной. Среднее число грозовых дней за год 34, максимальное 60,5.

Среднее месячное и годовое количество осадков (мм)

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | 10 | 8 | 7 | 14 | 36 | 52 | 67 | 62 | 42 | 21 | 16 | 14 | 349 |

Снежный покров очень редко устанавливается сразу. Средняя дата появления снежного покрова 16 октября, самая ранняя 4 сентября, самая поздняя 9 ноября. Средняя многолетняя дата образования устойчивого снежного покрова 4 ноября. Высота снежного покрова в разные годы колеблется, наибольшая составляет 69 см. Средняя дата схода снежного покрова приходится на 4 апреля, самая поздняя на 20 мая, дата схода снежного покрова 1 мая. Район гололедности - II, толщина стенки гололеда - 10 мм.

Атмосферное давление имеет ярко выраженный годовой ход: максимум приходится на декабрь-февраль, а минимум на июнь-июль. Среднесуточная амплитуда колебаний давления значительна в течение всего года и составляет 5-6 гПа, наибольшая 9.4 гПа.

Среднемесячное атмосферное давление воздуха (гПа)

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПа | 1004,1 | 1003,9 | 1000,5 | 995,8 | 991,3 | 986,7 | 984,7 |
| месяц | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| ГПа | 987,5 | 993,6 | 997,3 | 1000,7 | 10003,6 | 995,8 |

Ветер и режим ветра непосредственно связаны с распределением атмосферного давления и его сезонными изменениями. Характерна однородность режима ветра в течение всего года. Преобладающее направление ветра юго-западное и западное, совпадает с направлениями долины р. Енисей. Повторяемость юго-западных ветров велика в течение всего года (30-53%). На эти же направления приходятся и наибольшие средние скорости. Минимальных значений скорость ветра достигает в июле и августе (2.5-2.7 м/с). Наибольшие средние значения скорости (4-5 м/с) приходятся на апрель, май, октябрь и ноябрь. В период прохождения циклонов скорость ветра достигает 8-11 м/с, отдельные порывы бывают до 30 м/с. Сильные ветры со скоростью 15 м/с и более наблюдаются втечение всего года. Среднегодовая скорость ветра по метеостанции Красноярск - опытное поле 2.8м/с, ветровой район - П.

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 2,8 |

Среднее число дней с сильным ветром, (= или >15м/с)

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дней | 3,8 | 1,9 | 3,5 | 3,1 | 5,0 | 2,3 | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 33 |

## 1.2. Гидрологические условия.

Дивногорск размещается на площадках поймы и пяти надпойменных террас правобережного склона долины р. Енисей.

Основной водоносный горизонт на рассматриваемой территории залегает в трещиноватых коренных скальных породах на значительной глубине, грунтовые воды в рыхлых отложениях на площадках I-IV террас отсутствует; сезонная верховодка встречается только в суглинисто-щебенистых толщах на V террасе; рыхлые отложения в тальвегах логов и долинах ручьев обводнены поверхностными водами, стекающими по этим логам.

На территории г. Дивногорска выделяются 3 типа подземных вод:

- Трещинные воды, залегающие в коренных породах и образующие единый («Основной») водоносный горизонт на всей территории города.

- Грунтовые воды, встречающиеся в рыхлых четвертичных отложениях поймы и реже – на участках тыловых швов террас, а также в бортах и тальвегах логов и долин ручьев; воды залегают вблизи кровли коренных пород и гидравлически связаны с трещинными водами, составляя вместе с последними единый водоносный горизонт.

- Сезонные «подвешенные» горизонты грунтовых вод (верховодка), часто встречающиеся в верхней части разреза щебнисто-суглинистых отложений V террасы, изредка в песчаных и супесчаных отложениях других террас.

В таблице 4 приведены наивысшие уровни воды 1% и 5 % обеспеченности для участка р. Енисей – г. Дивногорск. Уровни приведены в Балтийской системе высот.

Таблица № 1.2.1

Наивысшие уровни воды 1% и 5 % обеспеченности для участка р. Енисей – г. Дивногорск

|  | Уровень 1 % обеспеченности | Уровень 5 % обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Р. Енисей | 148,04 | 146,62 |

Гидрологический режим р. Енисей в районе г. Дивногорска полностью регулируется работой ГЭС, в связи, с чем выделить годовые сезоны (половодье, зимняя и летняя межень) невозможно.

В г. Дивногорске для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется вода из Красноярского водохранилища. Красноярское водохранилище представляет собой речной участок Енисея, перегороженный плотиной Красноярской ГЭС и заполненный водой до отметки 243 м балтийской системы.

Водозабор расположен в теле плотины Красноярской ГЭС на отметке 222 м.б.с.

Площадь водосбора Красноярского водохранилища составляет 289 тыс. км², из них на водохранилище приходится 2 тыс.км². Сезонные колебания уровня воды в водохранилище составляют 18 м. Скорость течения воды в водохранилище 5 см/с. Средние сроки ледостава 24 декабря, средние сроки вскрытия 11 мая, средний расход воды через ГЭС 2510 м³/с, расход воды наименьший 800 м³/с.

Географическое строение водохранилища связано с породами Палеозойской, Мезозойской, Крайюзойской возрастных групп.

По составу водовмещающие породы разнообразны – это монолитные или трещиновидные сланцы, известняки, мраморы, песчаники, а также рыхлые образования – пески, галечники, супеси, суглинки.

Площадь зеркала воды водохранилища – 32,10 км³. Максимальная глубина 105 м, средняя глубина 37 м, характер дна и берегов – суглинистый.

Основные поступления воды в водохранилище Красноярской ГЭС определяются поверхностным притоком, на осадки приходится менее 1%. В среднем за год с поверхностным притоком поступает 88,8 км³ воды. Ветровой режим Красноярского водохранилища определяется циркуляцией атмосферы и физико-географическими условиями. Преобладающими в течение года являются южные, западные и северо-западные ветры. Господствующее направление ветров и течение вдоль водохранилища.

На берегах водохранилища расположено 40 населенных пунктов, затоплено 134 поселка вместе с лесом. Загрязняют водоем бытовые и промышленные стоки с заводов г. Абакана и Минусинска, а также судоходства, лесосплав, купание, водный спорт.

Расстояние от места спуска стоков до водозабора 390 км.

Водные ресурсы Красноярского водохранилища используются для выработки электроэнергии, судоходства, лесосплава, разведения рыб. Навигационный период продолжается около 6 месяцев.

Водохранилище является естественным отстойником, за время пребывания в котором вода в значительной степени освобождается от взвешенных веществ.

В связи с большим объемом воды в водохранилище теплообмен в нем происходит медленно и колебание температуры воды по периодам года составляет от 7ºС до 10ºС.

Одновременно в результате пребывания воды в водохранилище в течение длительного времени в нем интенсивно происходят процессы естественного самоокисления органических примесей и, соответственно, активно протекают процессы роста фито и зоопланктона.

Поверхностный приток воды в Красноярское водохранилище и сброс  из него представлен в таблице 5

Таблица № 1.2.2.

Поверхностный приток воды в Красноярское водохранилище и сброс  из него

| Месяц | Средний год | Многоводный год | Маловодный год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | приток | сброс | приток | сброс | приток | сброс |
| 1 | 2,14 | 6,53 | 1,63 | 6,27 | 1,65 | 6,69 |
| 2 | 1,80 | 6,52 | 1,29 | 5,89 | 1,33 | 5,97 |
| 3 | 1,88 | 6,86 | 1,32 | 5,60 | 1,45 | 5,48 |
| 4 | 4,21 | 6,72 | 3,67 | 7,66 | 5,26 | 5,13 |
| 5 | 15,7 | 7,65 | 21,6 | 9,70 | 14,8 | 6,62 |
| 6 | 21,0 | 7,30 | 28,3 | 10,0 | 16,8 | 6,42 |
| 7 | 12,7 | 8,07 | 14,6 | 9,56 | 7,15 | 6,73 |
| 8 | 10,6 | 8,79 | 14,5 | 14,0 | 5,58 | 6,57 |
| 9 | 7,64 | 7,42 | 9,88 | 9,08 | 5,61 | 6,13 |
| 10 | 5,67 | 6,37 | 7,88 | 8,50 | 5,67 | 5,83 |
| 11 | 3,08 | 5,37 | 2,75 | 5,48 | 2,33 | 4,55 |
| 12 | 2,42 | 6,44 | 2,04 | 7,10 | 1,74 | 5,94 |
| Год | 88,8 | 84,0 | 109,0 | 98,8 | 69,4 | 72,1 |

1.3. Инженерно-геологические условия.

В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные отложения Енисея, залегающие на площадках поймы и всех надпойменных террас, а также делювиальные и делювиально-пролювиальные отложения, покрывающие склоны и площадки террас, накапливающие на участках тыловых швов террас, во многих местах залегающие на размытой и террасированной поверхности коренных скальных пород.

Все террасы Енисея на описываемом участке являются цокольными.

Коренные породы на территории города встречены на глубине от 0 до 36,0 м.

Они представлены эффузивами (порфирами, порфиритами, туфо- и левобрекчиями) быскарской серии девона и на отдельных участках – гранитами Шумихинского интрузивного массива, прорывающими эффузивную толщу. В верхней части разреза коренные породы сильно трещиноваты и выветрены, глубина зоны интенсивного выветривания достигает 7-8 м.

V надпойменная терраса располагается на высоте 100-140 м над уровнем воды р. Енисее.

В рельефе она выражена слабонаклонной к реке площадкой, ширина которой на описываемом участке составляет 400-700 м.

Отложения V террасы залегают под мощным (до 25 м) плащом делювиально-пролювиальных образований коренного слоя.

Геологический разрез на этих участках имеет следующий характер: под почвенно-растительным слоем мощностью до 0,2 м залегают суглинки желтовато-бурые и красновато-коричневые средние, сильно пылеватые, с дресвой, мелким щебнем и галькой от 5 до 40-45 %, местами сменяющиеся горизонтами щебня, дресвой  и плохо окатанной гальки с красновато-бурым суглинистым и глинистым заполнителем.

Общая мощность делювиально-пролювиального покрова, включая переотложенный аллювий более высоких террас, достигает 25 м.

Собственно-аллювиальные отложения V террасы представлены мелкозернистыми песками, супесями буровато-желтыми с включением гальки, гравия и щебня до 30-40 %, глинами и суглинками желтовато-белыми и зеленовато-серыми, местами с галькой, гравием, дресвой и редким щебнем.

Отложения террасы залегают на слое элювия, представленном щебнем коренных пород с суглинистым заполнителем до 10-15 %. Общая мощность рыхлых отложений достигает 36 метров.

IV надпойменная терраса имеет площадку на высоте 60-85 м над рекой. Высота цоколя 55-70 м. Площадка террасы обычно сильно (под углом 10-12º) наклонена к реке, ширина ее составляет 150-200 м. Отложения террасы сильно размыты, небольшие остатки галечников на цоколе перекрыты мощным слоем делювия, IV надпойменная терраса не имеет четко выраженной границы с III надпойменной террасой. Литологический состав делювиально-пролювиальных отложений на площадке и склоне IV террасы сходен с аллювием III террасы. Аллювиальные отложения IV террасы частично или полностью размыты. Представлены эти отложения песками мелкозернистыми, чередующимися с супесями пылеватыми с редкими линзами глин и различным содержанием щебня, дресвы, гравия и гальки. Общая мощность рыхлых отложений изменяется от 1-3 до 12-15 м и в понижениях скального цоколя террасы достигает 25 м.

III надпойменная терраса расположена на высоте 30-65 м, высота цоколя 30-50 м.

Поверхность террасы имеет значительный уклон в сторону реки (10-13º), ширина площадки обычно не превышает 150-200 м.

Мощность аллювиальных отложений достигает 5-8 м, местами они сильно размыты или отсутствуют вообще, частично перекрыты пролювием.

В строении рыхлой толщи на III террасе принимают участие в основном пески и супеси, реже – суглинки и галечники. Общая мощность рыхлых отложений на III террасе колеблется в пределах 1-13 м, составляя в среднем около 4-5 м.

II надпойменная терраса расположена на высоте 17-32 м над рекой. Высота цоколя 12-26 м. Площадка террасы имеет ширину 60-12 м и наклонена к реке. В строении террасы участвуют пески мелкозернистые пылеватые, супеси легкие и тяжелые, суглинки, местами галечники с песчаным заполнителем, иногда встречаются пески мелкозернистые с примесью гальки и гравия до 30-40 %. Мощность рыхлых отложений на II террасе не превышает 8-10 м, обычно она составляет 3-5 м.

I надпойменная терраса возвышается над рекой на 10-20 м. Высота скального цоколя 5-10 м. Ширина террасы составляет 100-200 м.

В строении террасы принимают участие аллювиальные мелкозернистые пылеватые пески, супеси и суглинки, иногда галечники.

Одноименные литологические разности в отложениях I и II террас сходны по гранулометрическому составу и физико-механическим свойствам. Общая мощность рыхлых отложений на террасе колеблется от 4 до 12 м.

Делювиально-пролювиальные отложения на уступах надпойменных террас представлены песками, супесями, суглинками и суглинками со щебнем, местами щебнем. Мощность их крайне постоянная и находится в пределах от 1 до 10-12 м.

Пойма Енисея протягивается узкой полосой вдоль берега. Ширина поймы составляет около 100 м, высота достигает 8-10 м, высота скального цоколя до 3-4 м. Отложения поймы представлены песками, супесями, суглинками и галечниками. Общая мощность рыхлых отложений обычно не превышает здесь 5-6 м, на отдельных участках достигает 10 м.

# Часть II. Градостроительная оценка района размещения города

## 2.1. Ситуационные факторы

Законом Красноярского края от 28.01.2005 года №13-2928 установлены границы муниципального образования г. Дивногорск в состав, которого входят: городской населенный пункт город Дивногорск, сельские населенные пункты: село Овсянка, поселки – Слизнево, Усть-Мана, Бахта, Хмельники, Манский, Верхняя Бирюса.

Муниципальное образование город Дивногорск находится в 35 км от города Красноярска, в западной гористой части на выходе р. Енисей из Восточного Саяна.

Транспортно-географическое положение оценивается как благоприятное.

Транспортное сообщение осуществляется:

А) круглогодично:

- по федеральной автомобильной трассе М-54 «Енисей» от Красноярска через г. Дивногорск с выходом к республикам Хакасия, Тыва, и приграничным территориям Монголии;

-  по железной дороге «Красноярск-Дивногорск».

Б) сезонно:

-  по  реке Енисей и Красноярскому водохранилищу.

С востока  МО г. Дивногорск граничит с г. Красноярском и Березовским районом, с севера и запада – с Емельяновским районом, с юга – с Балахтинским районом Красноярского края.

Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 90,1 км.

## 2.2. Ресурсные возможности.

Муниципальное образование г. Дивногорск является промышленным. Развиты отрасли машиностроение и металлообработка. Несмотря на имеющиеся лесные ресурсы (лесной фонд составляет 38013 га), лесная и деревообрабатывающая промышленность не развиты. Лесное хозяйство сосредоточено на уходе за лесами (рубки ухода) и создании новых лесных культур.

Имеющиеся лесные ресурсы,  рассматриваются, как рекреационные, благоприятные для организации массового отдыха, туризма и спорта.

Главный ресурс муниципального образования – водный. Экономика города Дивногорска в основном связана со строительством и функционированием ОАО «Красноярская ГЭС», которая вырабатывает около 40% электроэнергии в крае. Таким образом, имея крупный источник энергии, все муниципальное образование город Дивногорск обеспечено электроэнергией.

## 2.3. Интенсивность освоения территории

Территория муниципального образования характеризуется высокой степенью хозяйственного освоения. Площадь муниципального образования 50150 га (501,50 кв. км), из них 1788 га приходится на земли городского населенного пункта г. Дивногорск. Численность населения  МО на 01.01.2008 г. составляла 34,9 тыс. чел. Плотность населения муниципального образования 68,7 человека на кв.км.

Большую часть населения составляют городские жители (88,4%). На территории муниципального образования размещены: 1 город – г. Дивногорск (30,9 тыс. чел) и 7 сельских населенных  пунктов (с. Овсянка, п. Усть-Мана, п. Слизнево, п. Манский, п. Верхняя Бирюса, п. Хмельники, п. Бахта), наиболее крупные из них – с. Овсянка (2,1 тыс. чел.) и п. Усть-Мана (1,05 тыс.чел.).

Транспортную освоенность территории характеризуется высокой плотностью автомобильных дорог с твердым покрытием – 179 км на 1000 кв. км территории.

Муниципальное образование город Дивногорск является промышленным. Промышленно-производственный потенциал муниципального образования сосредоточен в городе Дивногорске.  Основными отраслями промышленности в районе являются: машиностроение и металлообработка, топливно-энергетическая (производство и распределение тепло- и электроэнергии), пищевая и мукомольная.

Основными землепользователями, занимающимися сельскохозпроизводством, являются граждане. Посевные площади сельскохозяйственных культур составляют 823 га (1,6% территории муниципального образования). На данных территориях население выращивает картофель и овощи. По данным статистики личных подсобных хозяйств населения насчитывается 2552 единицы.  Фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, нет.

Уровень обеспеченности жильем на 1 чел. по МО г. Дивногорск 20,1 м2, по г. Дивногорску 18,9 м².

Жилищный фонд сельской местности характеризуется частной малоэтажной усадебной застройкой. В структуре жилищного фонда в городской местности значительную долю занимает многоэтажный жилищный фонд (37,3 %).

Уровень обеспеченности населения муниципального образования объектами культурно-бытового обслуживания различный, многих не хватает как по номенклатуре, так и по мощностям в единицах измерения.

## 2.4.Уровень жизни населения

В МО город Дивногорск уровень жизни населения оценивается как удовлетворительный.

Таблица № 2.4.1

Значение МО г. Дивногорска в Красноярском крае

| № | Наименование | Един. измер. | Красноярский край | МО города Дивногорск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в един. измер. | в %% к краю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория | тыс. кв.км | 2366,8 | 0,5 | 0,021 |
| 2 | Население | тыс.чел. | 2890,3 | 34,9 | 1,207 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городское | тыс. чел. | 2192,3 | 30,9 | 1,409 |
|  | - сельское | тыс. чел. | 698,0 | 4,0 | 0,573 |
| 3 | Плотность населения | чел./км2 | 1,2 | 68,7 | 5725,0 |
| 4 | Продукция промышленности |  |  |  |  |
|  | - обрабатывающие производства | млн. руб. | 524538,2 | 1831,9 | 0,349 |
|  | - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 52347,7 | 2144,4 | 4,096 |
| 5 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 213665 | 2089,6 | 0,978 |
| 6 | Численность занятых в экономике | тыс. чел. | 1433,7 | 8,4 | 0,586 |
| 7 | Инвестиции в основной капитал | млн.руб. | 118002 | 488,3 | 0,414 |
| 8 | Обеспеченность жильем | м2 общ. пл. на 1 чел. | 21,4 | 20,1 | - |
|  | - городская местность | -- // -- | 21,4 | 18,9 | - |
|  | - сельская местность | -- // -- | 21,5 | 29,7 | - |

Примечание: Данные по Статистическому сборнику № 1-14, Социально-экономические показатели городов и районов Красноярского края.

ВЫВОДЫ:

Анализ современного состояния экономики, ресурсных возможностей развития, а также оценка ситуационных и градостроительных факторов в целом позволили выявить следующее:

1. Выгодное транспортно-географическое положение муниципального образования и г. Дивногорска.

2. МО г. Дивногорск обладает достаточно высоким социально-экономическим потенциалом, большая часть которого непосредственно находится  в городе Дивногорске.

3. Муниципальное образование и в том числе город имеют четко выраженную промышленную специализацию – производство электроэнергии (которая развивается на базе водного ресурса), машиностроение и металлообработка.

4. Достаточно комфортная окружающая среда. Возможность организации отдыха создают условия для привлечения инвестиций.

Вышеперечисленные факторы создают благоприятные условия для развития сферы рекреации и туристического отдыха, а также для стабильного функционирования существующих промышленных предприятий. Специализация г. Дивногорска в системе Красноярской агломерации – туристско-рекреационный центр.

Часть III. Характеристика современного состояния и условия развития города.

## 3.1. Общие сведения о муниципальном образовании г. Дивногорске.

Город Дивногорск расположен на берегу реки Енисей, в 35 км от города Красноярска. Через Дивногорск проходят основные транспортные магистрали - водная, автомобильная и железнодорожная, которые связывают Дивногорск с краевым  центром г. Красноярском, с республиками Хакасия и Тыва, г. Абаканом и имеют выход на приграничные территории с Монголией. Город  располагает  современными  телекоммуникационными системами: телефонной связью и Интернет. Транспортно-географическое положение очень выгодное.

Муниципальное образование город Дивногорск является городом краевого подчинения.

Возник г. Дивногорск как поселок строителей Красноярской ГЭС в 1957г., статус города получил в 1963 г. До начала 70-х годов город развивался как город гидростроителей, население его постоянно возрастало. На 01.01.70 г. население города составляло 25,8 тыс. чел. в 1971 г. в связи с сокращением объема работ на строительстве ГЭС начался отток населения из города.

Значительное развитие город получил с середины 70-х годов, когда велось строительство и ввод в эксплуатацию предприятий машиностроения и металлообработки. Это дало значительный толчок для развития города.

В настоящее время численность постоянного населения города составляет 30,9 тыс. человек. Обеспеченность жилищным фондом на 1 чел. 18,9 м², что намного ниже общекраевых показателей.

Около 90% объема промышленного производства приходится на четыре промышленных предприятия: ОАО «Красноярская ГЭС», ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры», ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов» и ООО Литейно-механический завод «СКАД».

Из объемов инвестиционных вложений наибольшую часть занимают инвестиции в основной капитал производственного назначения.

В настоящее время в городе работает 102 малых предприятия. Непроизводственная сфера, прежде всего торговля, более привлекательна для малых предприятий, чем производственная. Но, тем не менее, более 20% малых предприятий приходится на сферы обрабатывающее производство и строительство. Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий последние годы практически не меняется. Объем продукции, произведенной малыми предприятиями, с каждым годом увеличивается.

Основными социально-экономическими проблемами развития города являются:

- недостаточное количество мест приложения труда, присутствует «маятниковая миграция»;

- низкая обеспеченность объектами соцкультбыта не хватает детских дошкольных учреждений, больничных коек, слабо развита коммунально-бытовое хозяйство;

- неудовлетворительное состояние инженерных сетей, необходимость капитального ремонта или замены значительной их доли;

- большое количество жилищного фонда в городе, которое находиться в плохом техническом состоянии;

- низкая жилищная обеспеченность на 1 человека 18,9 м², не достигнута социальная норма 22-24 м²/чел.

## 3.2. Анализ реализации генерального плана города 1972г.

Генеральный план г. Дивногорска разработан институтом «Красноярскгражданпроект» в 1972г. (корректировка генплана 1965 г.) на население 39 тыс. чел. Принятый в проекте расчетный срок 1980 год; 1975 г. – I очередь.

Развитие экономической базы города пришлось, в основном, на несозидательный кризисный период, смену экономического курса в стране. Но промышленная специализация города, преобладание в структуре экономики электроэнергетики позволили городу стабильно развиваться все эти годы.

Формирование городской среды по основным позициям происходило в соответствии с архитектурно-планировочными решениями проекта в части функционального зонирования территории, жилой застройки. Темпы жилищного строительства, объектов социальной среды, замены ветхого жилищного фонда значительно ниже предусмотренных генеральных планом.

Промышленность.

Генеральным планом к 1980 году предусматривался значительный рост машиностроительной и электротехнической отрасли промышленности, ориентированный на строительство и развитие завода низковольтной аппаратуры. Строительство завода НВА было начато в 1969 г. и его проектная мощность составляла 71,5 млн. руб. в год. Планировалось, что на данном предприятии будет занято более 40 % градообразующих кадров. По проекту на 19 % должна была увеличиться численность работающих на заводе железобетонных изделий. Кроме того, предусматривалось развитие пищевой промышленности, включающее расширение существующего хлебозавода и строительство Мясоперерабатывающего завода и Гормолзавода. Всего численность занятых в пищевой промышленности должна была вырасти почти в 6,5 раз. В генплане 1972 г. предполагалось также незначительное снижение работающих на Красноярской ГЭС. Общую численность занятых в отраслях промышленности прогнозировалось увеличить с 2,85 тыс. чел. до 8,85 тыс. чел. или в 3,1 раза.

В действительности объемы производства различных видов изделий и численность занятых на градообразующих действующих предприятиях промышленности к 2008 году по сравнению с 1970 годом сократились. Завод низковольтной аппаратуры в настоящее время разделен на 2 завода: низковольтной аппаратуры (с августа 2006 г. - ОАО «Красноярские комплектные устройства») и ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов». Часть предприятий прекратили свою деятельность (Ремонтно-механический завод, Завод железобетонных изделий, Комбинат бытового обслуживания, Асфальтобетонный завод). Вместо этих предприятий были созданы новые, средние и малые. Но совокупные объемы производства данных предприятий ниже предусмотренных генпланом 1972 года.

Не были построены Мясоперерабатывающей завод и Гормолзавод. В целом по городу коэффициент реализации проектных решений по занятости трудящихся в промышленности составил 0,47.

Строительство.

В 1970 г. в городе насчитывалось 9 организаций гидростроителей (занятых на строительстве ГЭС) и 2 строительных предприятия, занимающихся городским строительством. Общая численность занятых в строительстве в 1970 г. составляла 5293 чел. Генпланом предусматривалось снижение численности занятых в строительстве в 2,5 раза к расчетному сроку. В настоящее время данные предприятия ликвидированы, создано несколько малых строительных организаций, общая численность которых составляет 230 человек, т.е. почти в 10 раз меньше предусмотренной в генплане.

Внешний транспорт и связь.

В 1970 г. на всех видах внешнего транспорта было занято 1409 человек. Генпланом 1972 г. предусматривалось снижение численности занятых в данной отрасли до 900 человек. В настоящее время кадры внешнего транспорта и связи составляют всего 200 человек, т.е. в 7 раз меньше уровня 1970 г. и в 4,5 раза меньше 1980 г. по генплану.

Образование.

В 1970 г. в г. Дивногорске было 3 средних профессиональных заведения. К расчетному сроку планировалось создать еще одно – Лесотехнический техникум. В настоящее время в городе 5 средних профессиональных учреждений: ГОУ ПУ-42, ГОУ ПЛ-30, ДГЭТ (Гидротехникум), КГОУ СПО ДМУ (медучилище) и Лесхозтехникум.

Сопоставление численности занятых в экономике по генплану 1972 года с современным состоянием характеризуется следующими данными.

Таблица № 3.2.1

| № п/п | Наименование отраслей | Ед. изм | генплан 1972г. | Современное сост. | Коэффициент реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1970г. | 1980г. |  |  |
| 1 | Промышленность | чел. | 2848 | 8851 | 4165 | 0,47 |
|  | - ОАО «Красноярская ГЭС» | чел. | 887 | 800 | 727 | 0,91 |
|  | - Ремонтно-механический завод | чел. | 561 | 561 | - | - |
|  | - Завод низковольтной аппаратуры | чел. | - | 5370 | 2196 | 0,41 |
|  | - Завод железобетонных изделий | чел. | 1011 | 1200 | - | - |
|  | - Асфальтобетонный завод | чел. | 40 | 40 | - | - |
|  | - Хлебозавод | чел. | 90 | 190 | - | - |
|  | - Мясоперерабатывающий завод | чел. | - | 200 | - | - |
|  | -Гормолзавод | чел. | - | 190 | - | - |
|  | -Прочие виды (включая малые предприятия) | чел. | 259 | 300 | 695 | 2,32 |
|  | Не предусмотренные в генплане 1972 г.: ООО Литейно-механический завод «СКАД» | чел. | - | - | 387 | - |
|  | Предприятия пищевой и мукомольной промышленности – ООО «Дивногорский мельничный комплекс», ООО «Белар», ООО «Пекарь» и малые предприятия | чел. | - | - | 140 | - |
|  | Деревообрабатывающая | чел. | - | - | 25 | - |
| 2 | Строительство | чел. | 5293 | 2120 | 230 | 0,11 |
| 3 | Внешний транспорт и связь | чел. | 1409 | 900 | 200 | 0,22 |
| 4 | Лесное хозяйство | чел. | - | - | 73 | - |
| 5 | Специальные средние учебные заведения | чел. | 241 | 282 | 484 | 1,72 |
| 6 | Другие отрасли градообразующей группы и резерв | чел. | 458 | 500 | 500 | 1,00 |
| 7 | Занято на предприятиях г. Красноярска | чел. | - | - | 4035 | - |
| 8 | Градообразующая группа | чел. | 10249 | 12653 | 9687 | 0,77 |
| 9 | Обслуживающая группа | чел. | 2411 | 8597 | 6100 | 0,71 |
| 10 | Всего занято в экономике (самодеятельная группа населения) | чел. | 12660 | 21250 | 15787 | 0,75 |

Структура занятости населения в экономике по проектным предложениям генплана 1972г. в сравнении с существующим положением г.Дивногорска

Таблица № 3.2.2

| №№ п/п | Сфера деятельности | генплан 1972г. | Современное сост. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1970г. | 1980г. | тыс. чел. | % |
|  |  | т.чел | % | т.чел | % |  |  |
| 1. | Промышленность | 2,8 | 22,5 | 8,9 | 41,8 | 4,2 | 26,4 |
| 2. | Строительство | 5,3 | 41,9 | 2,1 | 9,9 | 0,23 | 1,4 |
| 3. | Внешний транспорт и связь | 1,4 | 11,1 | 0,9 | 4,2 | 0,2 | 1,3 |
| 4. | Средние специальные учебные заведения | 0,24 | 1,9 | 0,28 | 1,3 | 0,5 | 3,1 |
| 5. | Лесное хозяйство | - | - | - | - | 0,07 | 0,5 |
| 6. | Занято на предприятиях г. Красноярска | - | - | - | - | 4,0 | 25,5 |
| 7. | Другие отрасли градообразующей группы | 0,46 | 3,6 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 3,2 |
| 8. | Итого: Градообразующая группа | 10,25 | 81,0 | 12,7 | 59,5 | 9,7 | 61,4 |
| 9. | Обслуживающая группа | 2,4 | 19,0 | 8,6 | 40,5 | 6,1 | 38,6 |
|  | Всего занято в экономике | 12,66 | 100 | 21,3 | 100 | 16,1 | 100 |

Таблица № 3.2.3

| №№п/п |  | генплан 1972г. | Современное сост. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1970г. | 1980г. | тыс. чел. | % |
|  |  | т.чел | % | т.чел | % |  |  |
| 1 | Население – всего | 25,86 | 100 | 39,0 | 100 | 30,9 | 100 |
| 2 | Занято в экономике в т.ч. | 12,66 | 48,9 | 21,3 | 54,6 | 16,1 | 52,1 |
|  | - в градообразующих отраслях | 10,25 | 39,6 | 12,7 | 32,6 | 9,1 | 29,5 |
|  | - в обслуживающих отраслях | 2,41 | 9,3 | 8,6 | 22,0 | 6,0 | 22,6 |

Сравнение проектных данных генплана 1972г. с современным состоянием показывает:

- суммарная численность градообразующих и обслуживающих групп в общей численности населения, немного ниже – 52,1%, чем по проекту – 54,6%;

- отставание имеет место и по обслуживающей группе;

- не реализовано предлагавшееся проектом развитие промышленности;

- самый низкий коэффициент реализации по строительной отрасли – 0,11;

- в настоящее время численность занятых на всех видах внешнего транспорта и связи в 4,5 раза ниже предусмотренной в генплане и в 7 раз ниже уровня 1970 г.

Население. В результате отставания в развитии градообразующих и обслуживающих отраслей, а также в связи со значительным влиянием факторов естественного и механического движения   населения, в городе не была достигнута расчетная численность населения, предусмотренная генпланом – 39,0 тыс. чел. к 1980 году. В настоящее время она составляет 30,9 тыс. чел. или 78,5% от прогнозируемой на 1980 г. Тем не менее, численность населения возросла по сравнению с 1971 годом – исходным уровнем предшествующего генплана (25,9 тыс.чел.) на 18 %.

Таблица № 3.2.4

Сопоставление изменений структуры населения города, в %%;

| №№ п/п | Возрастные группы | По генплану 1972г. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1970г. | 1980г. |  |
| 1. | Моложе трудоспособного | 30,3 | 28,5 | 14,3 |
| 2. | Трудоспособное | 61,9 | 60,5 | 63,4 |
| 3. | Старше трудоспособного | 7,8 | 11,0 | 22,3 |

В предшествующем проекте учтена долговременная тенденция постарения населения – сокращение доли молодежных возрастов и возрастание доли группы старше трудоспособного возраста при относительно стабильной доле населения в трудоспособном возрасте. Современная структура населения значительно отличается. Демографическая нагрузка снизилась незначительно (с 615 до 583 чел. на 1000 чел. в трудоспособном возрасте), но сильно изменилась структура нагрузки: в 1971 году доля детей в нагрузке составляла 79,5%, в настоящее время – 40,3%. Кроме того, отличаются отклонения по следующим группам населения:

-учащиеся старше 16 лет, обучающийся с отрывом от производства (9,7 % по проекту, фактически 13,1%);

-работающих пенсионеров - 2,2% (фактически 5,9%).

К тому же в настоящее время появилась группа населения в трудоспособном возрасте, которая ранее была неведома проектной практике – трудоспособное население не занятое в экономике и учебой, а также не занятое в личном подсобном хозяйстве – это безработные – 1,7% населения города (официально зарегистрированные).

Социальная инфраструктура.

Намечаемый уровень обеспеченности населения объектами соцкультбыта характеризуется коэффициентами реализации 0,3–1,1. Значительно увеличилось за последнее годы количество торговых площадей, по другим объектам соцкультбыта нормальный уровень обслуживания населения не достигнут. Не достигнуто проектного уровня в городе дошкольных образовательных учреждений, предприятий бытового и коммунального обслуживания.

Таблица № 3.2.5

Уровень реализации решений генплана социальной инфраструктуры.

Реализация нормативов.

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | генплан 1972г. | Совр. сост. | Коэффициент реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1970г. | 1980г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилищный фонд | м2 общ.пл. чел. | 9,8 | 18,0 | 18,9 | 1,04 |
| 2. | Детские дошкольные учреждения | мест на 1тыс. жит. | 74 | 90 | 30 | 0,33 |
| 3. | Общеобразовательные школы | -- // -- | 147 | 180 | 136 | 0,76 |
| 4. | Библиотеки | тыс. экземпляров на 1тыс. жит. | 3 | 8 | 8 | 1,0 |
| 5. | Дома культуры | мест на 1тыс. жит. | 31 | 36 | 20 | 0,65 |
| 6. | Больницы | коек на 1тыс.чел. | 9,3 | 14,4 | 8,9 | 0,62 |
| 7. | Поликлиники | пос. в день на 1тыс. чел | 19 | 33 | 29 | 0,88 |
| 8. | Предприятия общественного питания | пос.мест. на 1тыс. чел. | 22 | 51 | 16,0 | 0,31 |
| 9. | Гостиницы | мест на 1тыс. чел | 6 | 9 | 6 | 0,67 |
| 10. | Бани | п.мест на 1 тыс.чел. | 4 | 5 | 2 | 40,0 |

Жилищный фонд города, согласно генплана 1972 г., предположительно должен был возрасти в 2,8 раза (с 169,4 тыс. м2 до 468 тыс. м2) при росте численности населения в 1,5 раза. Обеспеченность жильем должна была увеличиться с 9,8 м2/чел. до 18 м2/чел. общей площади к расчетному сроку.

В настоящее время жилищный фонд города оценивается в 580,3 тыс. м2, т.е. увеличился в 3,4 раза при увеличении численности населения в 1,2 раза. В результате обеспеченность жильем увеличилась по сравнению с запроектированной в 1,04 раза и составляет в настоящее время 18,9 м2/чел., вместо предусмотренной в ранее выполненном генплане 18 м2/чел.

В проекте генплана предусматривалась уплотнение 2-этажной застройки 5-9-12-16этажными домами, снос одноэтажного жилого фонда, создание нового жилого микрорайона с этажностью домов 5-9-12-16. Удельный вес малоэтажной застройки (1-2 эт.) в общем объеме жилищного фонда города по проекту сокращался с 59,0 % до 15,1 %.

В действительности процесс замены малоэтажной застройки многоэтажной происходил чуть менее активно. Удельный вес малоэтажного жилищного фонда (с участками и без) в общей площади жилищного фонда составляет в настоящее время 24,0%. Таким образом, предполагавшаяся реконструкция жилой застройки города произошла практически, как предусмотрено генпланом.

## 3.3. Современная планировочная ситуация и характеристика застройки.

Город Дивногорск в целом характеризуется компактностью жилой застройки. Жилая застройка города сложилась планировочно организованно в центральной части проектирования населенного пункта г. Дивногорска – по обе стороны федеральной трассы М-54 (Абакан - Кызыл), железной дороги (Красноярск - Дивногорск), вдоль правого берега р. Енисей.

В настоящее время территория города Дивногорска состоит из основного жилого массива застройки, который планировочно разделен на 11 образований которые состоят из микрорайонов и кварталов.

Из 11 образований, жилое образование № 5 характеризуется преобладанием малоэтажного жилищного фонда (1-2эт. многоквартирный, без приусадебных участков) – 108 домов, все в неудовлетворительном техническом состоянии с износом более 65%.

Жилые образования № 8 и 9 характеризуются, главным образом, сложившейся индивидуальной усадебной застройкой с редким включением кварталов многоэтажной застройки (5эт. и выше). В жилых образованиях № 1, 4, 7, 10 – преобладание многоэтажного жилищного фонда.

Общественные здания и учреждения сосредоточены, в основном, в сформированном массиве города и представлены учреждениями и зданиями культурно-бытового, административного и иного назначения. Концентрация общественно-деловой застройки сложилась вдоль основных магистральных улиц: Комсомольской, Бочкина, Чкалова. Так же существуют отдельные кварталы общественно-деловой застройки. Это спортивно-оздоровительные комплексы, среднеспециальные учебные заведения, больничный комплекс и т.д.

Промышленные и коммунальные предприятия рассредоточены и расположены, в основном, вдоль правого берега р. Енисей в непосредственной близости к железной дороге и разделяются основным массивом жилой застройки города.

Отдельно стоящие промышленные и коммунальные предприятия точечно рассредоточены в пределах границы проектирования населенного пункта вдоль железной дороги и магистральной дороги М-54.

Основными недостатками  застройки на данный момент являются:

- большая концентрация и протяженность промышленных и коммунальных предприятий, расположенных вдоль берега р. Енисей (большинство территории предприятий не используются по своему прямому назначению, заброшены и пустуют);

- очень сложный рельеф местности, который ограничивает возможности для жилищного и иного строительства;

- ограничения по территориальным возможностям в пределах границы проектирования населенного пункта г. Дивногорска;

- ограничения по санитарно-экологическим и природно-климатическим критериям в связи с расположенной Красноярской ГЭС;

- жилая застройка находится в неудовлетворительном  техническом состоянии с большим процентом износа свыше 65% - 733 жилых здания, это 84% от общего количества жилых домов в городе;

- кажущаяся насыщенность общественно-деловой застройкой не удовлетворяет всю потребность в обслуживании проживающее население.

## 3.4. Жилищный фонд.

По уточненным данным на основании материалов технической инвентаризации по результатам проводимых обследований жилищный фонд г. Дивногорска на начало проектирования (01.01.08 г.) насчитывал 877 строений, общей площадью - 580,3 тыс.м2. Обеспеченность жилищным фондом в среднем на 1 жителя – 18,9 м2/чел.

По количеству строений жилищный фонд города в основном состоит:

- из 1-2-3 этажных домов усадебного типа – 56,1 %;

- 1-2 этажные дома без участков составляют по количеству строений 31,0 % по всему городу;

- 3-4-9этажные дома по количеству строений по всему городу – 12,9 %, при этом в них размещено более 76% общей площади жилищного фонда города – 441,7 тыс.м2.

Большая  часть жилищного фонда  в городе (73,6 %) – находится в частной собственности граждан. Муниципальный и ведомственный жилищный фонд составляет 26,8 % общей площади жилищного фонда города (155,9 тыс. м2).

По техническому состоянию 76,8% жилищного фонда находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, 23,2% жилищного фонда находится в неудовлетворительном состоянии.

В ветхом и аварийном состоянии находится около 284 жилых строений общей площадью 113,0 тыс. м2, это 19,5 % от общей площади жилфонда по всему городу и 32,5 % по количеству строений.

В ветхом состоянии находятся в основном дома в деревянном исполнении 1-2 – х этажные без участков.

В ветхом и аварийном жилищном фонде проживает около 20 % населения города.

В городе стараются решать проблемы с ветхим и аварийным жилищным фондом. В связи с этим принимается участие в краевых  целевых программах «Дом», краевой адресной инвестиционной программе «Специальный жилой дом для людей преклонного возраста в г. Дивногорске» и т.д.

В настоящее время деревянные дома, построенные в 1958-1960 гг., устарели морально и физически, а также к этой категории приближаются дома 70 годов постройки. Такие дома с износом более 65% составляют по количеству строений 84,0 % по всему городу, это 134,4 тыс. м2 общей площади жилищ.

Благоустройство жилых домов за последние годы остается на том же уровне. Обеспеченность инженерным оборудованием жилищного фонда:

- водопроводом – 95,3%;

- канализацией – 95,3%;

- центральным отоплением – 95,3%;

- газом – 0%;

- горячим водоснабжением – 95,3%;

- электроплитами – 95,3%.

Такой большой процент обеспеченности инженерным оборудованием связан с тем, что полностью благоустроен многоэтажный жилищный фонд.

Основное преимущество в жилищном строительстве в настоящее время отдается строительству индивидуальных жилых домов и многоэтажному строительству взамен ветхого и аварийного, на территориях выбытия жилищного фонда по разным причинам.

Таблица № 3.4.1

Характеристика жилищного фонда г. Дивногорска

| № | Показатели | Кол-во (шт.) | Общая площадь (тыс. м2) | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этажность: |  |  |  |
|  | - малоэтажная усадебная | 492 | 26,5 | 4,6 |
|  | - 1-2 эт. без приусадебных участков | 272 | 115,8 | 20,0 |
|  | - 3-4-5 эт. | 63 | 225,3 | 38,8 |
|  | - 9 эт. | 50 | 212,7 | 36,6 |
| 2 | Материал стен: |  |  |  |
|  | - капитальные | 135 | 445,1 | 76,7 |
|  | - деревянные | 742 | 135,2 | 23,3 |
| 3 | Форма собственности: |  |  |  |
|  | - муниципальная | - | 135,7 | 23,3 |
|  | - государственная | - | 20,2 | 3,5 |
|  | - частная | - | 424,4 | 73,2 |
| 4 | Техническое состояние: |  |  |  |
|  | - износ 0-30% | 96 | 340,4 | 58,6 |
|  | - износ 31-65% | 48 | 105,5 | 18,2 |
|  | - износ свыше 65% | 733 | 134,4 | 23,2 |
|  | в том числе ветхий | 284 | 113,0 | 19,5 |
|  | ИТОГО: | 877 | 580,3 | 100,0 |

Выводы:

1. Существующий жилищный фонд не удовлетворяет потребностям проживающее население в городе:

- низкая обеспеченность жилищным фондом в целом по городу приходящаяся на 1 человека 18,9 м² не достигнута даже  социальная норма по Краю 22 м²/чел.;

- высокий процент ветхого и аварийного жилищного фонда 113,0 тыс.м². или 19,5 % от всего жилищного фонда в целом по городу;

2. Неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, значительная часть жилищного фонда расположена в санитарно-защитных зонах от инженерно-технических сооружений и коммунальных объектов.

3. В динамике по возрастному критерию большую часть населения города составляют  люди преклонного возраста, которые по социальному положению не могут позволить себе проживание в элитном жилищном фонде (очень много общежитий и временного жилья не пригодного для проживания), поэтому у города есть потребность в строительстве социального жилья.

Рис. 3.4.1. Структура жилищного фонда г. Дивногорска, %%.

| Характеристика жилищного фонда по г. Дивногорску |
| --- |
| Таблица № 3.4.2 |
| Наи-ние квартала микр-на | Кол-во домов (шт) | Общ. пл. (м²) | в том числе (м²) | Примечания |
|  |  |  | по этажности | по материалу стен | по техническому состоянию | по форме собственности |  |
|  |  |  | 1-2-3 эт. с участк. | 1-но эт. без участ. | 2-х эт. без участк. | 3-4-5 эт. | 9 эт. | капитал | дерево | износ 0-30% | от 31-65% | 66% и выше | из них вет/ авар | муниц | ведомст | частные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Жилое образование-1 (м-ны I, II, III) |  |  |  |  |
| №51 | 37 | 39396 | 2436 |  | 3300 | 33660 |  | 37242 | 2154 | 14904 | 22666 | 1826 |  | 36960 |  | 2436 |  |
| №50 | 20 | 58490 |  |  |  | 45581 | 12909 | 58490 |  | 12909 | 45581 |  |  | 58490 |  |  |  |
| ИТОГО: | 57 | 97886 | 2436 |  | 3300 | 79241 | 12909 | 95732 | 2154 | 27813 | 68247 | 1826 |  | 95450 |  | 2436 |  |
|  |  |  |  |  |  | Жилое образование – 4 (м-ны IV, V) |  |  |  |  |
| № 11 | 14 | 16569 |  |  | 5109 | 11460 |  | 11460 | 5109 |  | 11460 | 5109 | 5109 | 16569 |  |  |  |
| № 12 | 14 | 13371 |  |  | 4525 | 8846 |  | 8846 | 4525 |  | 8846 | 4525 | 4525 | 12831 | 540 |  |  |
| № 13 | 14 | 27767 |  | 133 | 1499 | 19182 | 6953 | 26135 | 1632 | 11550 | 14585 | 1632 | 1632 | 27767 |  |  |  |
| № 15 | 6 | 11195 |  | 220 | 915 |  | 10060 | 10060 | 1135 | 10060 |  | 1135 | 1135 | 11195 |  |  |  |
| № 16 | 5 | 2214 |  |  | 2214 |  |  |  | 2214 |  |  | 2214 | 2214 | 2214 |  |  |  |
| № 17 | 11 | 22279 |  | 521 | 1819 |  | 19939 | 19939 | 2340 | 19939 |  | 2340 | 2340 | 20970 | 1309 |  |  |
| № 27 | 9 | 2190 |  | 542 | 1648 |  |  |  | 2190 |  |  | 2190 | 2190 | 2190 |  |  |  |
| № 29 | 5 | 8413 |  |  | 1337 |  | 7076 | 7076 | 1337 | 7076 |  | 1337 | 1337 | 8413 |  |  |  |
| ИТОГО: | 78 | 103998 |  | 1416 | 19066 | 39488 | 44028 | 83516 | 20482 | 48625 | 34891 | 20482 | 20482 | 102149 | 1849 |  |  |
| Продолжение таблицы № 3.4.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Жилое образование – 5 ( м-н VIII) |  |  |  |  |
| № 30 | 10 | 5099 |  |  | 5099 |  |  |  | 5099 |  |  | 5099 | 5099 | 5099 |  |  |  |
| № 31 | 22 | 8869 |  |  | 8869 |  |  |  | 8869 |  |  | 8869 | 8869 | 8869 |  |  |  |
| № 34 | 15 | 7348 |  |  | 7348 |  |  |  | 7348 |  |  | 7348 | 7348 | 7348 |  |  |  |
| № 35 | 21 | 9600 |  |  | 9600 |  |  |  | 9600 |  |  | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  |
| №36 | 14 | 6776 |  |  | 6776 |  |  |  | 6776 |  |  | 6776 | 6776 | 6776 |  |  |  |
| ИТОГО: | 82 | 37692 |  |  | 37692 |  |  |  | 37692 |  |  | 37692 | 37692 | 37692 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Жилое образование – 6 (м-н XV) |  |  |  |  |
| XV м-н | 17 | 40178 |  |  |  | 17625 | 22553 | 40178 |  | 40178 |  |  |  | 40178 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Жилое образование – 7 (м-ны XII, XIII) |  |  |  |  |
| XIII м-н | 14 | 52736 |  |  | 6281 | 17959 | 28496 | 46455 | 6281 | 47225 | 812 | 5469 | 5469 | 52736 |  |  |  |
| № 38 | 15 | 8757 |  |  | 5708 | 3049 |  | 3049 | 5708 | 3049 |  | 5708 | 5708 | 8757 |  |  |  |
| № 37 | 14 | 37538 |  |  | 1623 | 15250 | 20665 | 35915 | 1623 | 35915 |  | 1623 | 1623 | 37538 |  |  |  |
| XVI м-н № 40 | 1 | 1917 |  |  |  | 1917 |  | 1917 |  | 1917 |  |  |  | 1917 |  |  |  |
| № 42 | 2 | 9013 |  |  |  |  | 9013 | 9013 |  | 9013 |  |  |  | 9013 |  |  |  |
| ИТОГО: | 46 | 109961 |  |  | 13612 | 38175 | 58174 | 96349 | 13612 | 97119 | 812 | 12800 | 12800 | 109961 |  |  |  |
| Продолжение таблицы № 3.4.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Жилое образование – 8 (м-н XIV) |  |  |  |  |
| ИТОГО | 142 | 6980 | 6980 |  |  |  |  |  | 6980 |  |  | 6980 | 1203 |  |  | 6980 |  |
|  |  |  |  |  |  | Жилое образование – 9 (м-ны VII, XI) |  |  |  |  |
| № 8 | 3 | 11483 |  |  |  | 6583 | 4900 | 11483 |  | 11483 |  |  |  | 11483 |  |  |  |
| № 60-№77 | 320 | 15917 | 15917 |  |  |  |  | 443 | 15474 | 443 |  | 15474 | 1638 |  |  | 15917 |  |
| ИТОГО: | 323 | 27400 | 15917 |  |  | 6583 | 4900 | 11926 | 15474 | 11926 |  | 15474 | 1638 | 11483 |  | 15917 |  |
|  |  |  |  |  |  | Жилое образование – 10 (м-ны IX, X) |  |  |  |  |
| № 10 | 7 | 28664 |  |  |  | 8292 | 20372 | 28664 |  | 28664 |  |  |  | 28664 |  |  |  |
| № 14 | 10 | 48349 |  |  |  | 28970 | 19379 | 48349 |  | 48349 |  |  |  | 48349 |  |  |  |
| № 23 | 10 | 24825 |  |  | 2750 | 6905 | 15170 | 22075 | 2750 | 22075 |  | 2750 | 2750 | 24825 |  |  |  |
| № 24 | 15 | 19194 |  |  | 3971 |  | 15223 | 15223 | 3971 | 15223 |  | 3971 | 3971 | 19194 |  |  |  |
| № 32 | 20 | 8235 |  |  | 8235 |  |  |  | 8235 |  |  | 8235 | 8235 | 8235 |  |  |  |
| № 25 | 6 | 2806 |  |  | 2806 |  |  |  | 2806 |  |  | 2806 | 2806 | 2806 |  |  |  |
| ИТОГО: | 42 | 132073 |  |  | 17762 | 44167 | 70144 | 114311 | 17762 | 114311 |  | 17762 | 17762 | 132073 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Жилое образование – 11 (м-н VI) |  |  |  |  |
| № 3 | 6 | 1142 | 1142 |  |  |  |  | 1142 |  | 1142 |  |  |  | 1142 |  |  |  |
| № 18 | 31 | 13528 |  |  | 13528 |  |  | 1145 | 12383 |  | 1145 | 12383 | 12383 | 13528 |  |  |  |
| Продолжение таблицы № 3.4.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| № 9 | 13 | 4662 |  |  | 4662 |  |  | 439 | 4223 |  | 439 | 4223 | 4223 | 4662 |  |  |  |
| № 26 | 14 | 4817 |  |  | 4817 |  |  |  | 4817 |  |  | 4817 | 4817 | 4817 |  |  |  |
| ИТОГО: | 64 | 24149 | 1142 |  | 23007 |  |  | 2726 | 21423 | 1142 | 1584 | 21423 | 21423 | 24149 |  |  |  |
| ВСЕГО: | 877 | 580317 | 26475 | 1416 | 114439 | 225279 | 212708 | 444738 | 135579 | 340344 | 105534 | 134439 | 113000 | 553135 | 1849 | 25333 |  |

## 3.5. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания

Современная сеть объектов и учреждений культурно-бытового назначения в г. Дивногорска  достаточно разнообразна, но при этом качество и объем услуг ниже нормативных требований по некоторым объектам обслуживания. Обеспеченность населения основными учреждениями обслуживания (таблица № 3.5.1) колеблется от 18,7% (открытые спортивные сооружения) и 40 % (бани, предприятия общественного питания, отделения связи) до 225,8% (внешкольные учреждения). Обеспеченность пожарными депо составляет: по количеству объектов – 50%, а по количеству пожарных машин – всего 25%.

Характеристика объектов культурно-бытового назначения с точки зрения материально-технического состояния зданий по данным БТИ и натурального обследования такова: при общем строительном объеме – 650,3 тыс.м3, в приспособленных помещениях расположено 35,0 т.м3 ( 5,4 %).

Сводная характеристика учреждений обслуживания приведена в таблице № 3.5.2

В среднем на одного жителя приходится 21,2 м3 объема зданий обслуживания и административно-хозяйственных учреждений.

Основной объем объектов обслуживания и администрации расположены в центре города по улицам Комсомольская, Бочкина, Чкалова, Нагорная.

Информация о сети учреждений культурно-бытового обслуживания приведена в Приложении.

Таблица № 3.5.1

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Наличие по сущ. положению | Требуется | % современного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма на 1,0 т. чел. | расчет на сущ. население |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общеобразовательные школы в том числе: | мест* детей | 2987 2786 | 130 | 3978 | 79,1 |
|  |  |  |  | 95** | 2907 | 102,8 |
|  | - коррекционная школа | мест детей | 75 91 | - | - | - |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | мест* детей | 737 961 | 44 | 1346 | 54,8 |
| 3 | Внешкольные учреждения в том числе: | мест детей | 630 1442 | 10% от числа школьников | 279 | 225,8 |
|  | ДЮСШ и СДЮШОР | мест детей | 80 842 | х | х | х |
|  | Детская школа искусств №1 (музыкальная школа) и №2 (культурно-досуговый центр) | мест детей | 300 300 | х | х | х |
|  | Детская художественная школа | мест детей | 150 150 | х | х | х |
|  | Дом детского творчества | мест | 100 | х | х | х |
| 4 | УПК | мест детей | 312 410 | 8% от числа школьников | 223 | 139,9 |
| 5 | Больницы, всего | коек | 259 | 13,47 | 412 | 62,9 |
| 6 | Поликлиники | п/день | 823 | 26 | 796 | 103,4 |
| 7 | Аптеки | объект | 4 | 1 об-кт на 10 тыс.чел. | 3 | 133,3 |
| 8 | Детский дом | мест детей | 300 44 | 3 на 1000 детей 4-17 лет | 14 | - |
| 9 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 977 | 35 | 1071 | 91,2 |
| 10 | Музеи: - Дивногорский художественный музей, - Городские художественные мастерские | объект экз. | 2 6700 | 1 | 1 | 200,0 |
| 11 | Библиотеки | т. том | 250 | 4,5 | 137,7 | 181,6 |
| 12 | Магазины – всего | м2 торг. площ. | 9042 | 280 | 8568 | 105,5 |
| 13 | Рынки | м2 торг. площ. | 504 | 24 | 734 | 68,6 |
| 14 | Предприятия общественного питания | пос./ мест | 489 | 40 | 1224 | 40,0 |
| 15 | Учреждения бытового обслуживания | произв. раб. | 200 | 9 | 275 | 72,7 |
| 16 | Бани | п.м. | 61 | 5 | 153 | 39,9 |
| 17 | Прачечные*** | кг/см | 2000 | 120 | 3672 | 54,5 |
| 18 | Химчистки | кг/см | - | 11,4 | 349 | - |
| 19 | Гостиницы | мест | 170 | 6 | 184 | 92,4 |
| 20 | Отделение связи | объект | 2 | 1 на 6,5 тыс.чел. | 5 | 40,0 |
| 21 | Отделения банка (2 банка) | опер. окно | н.д. | 1 на 2-3 тыс.чел. | 10 | - |
| 22 | Открытые спортивные сооружения | га | 4,0 | 0,7 | 21,4 | 18,7 |
| 23 | Спорткомплексы (только закрытые залы) | м2 пл.пола | 2383 | 80 | 2448 | 97,3 |
| 24 | Бассейн | м2 зерк. воды | 500 | 20 | 612 | 81,7 |
| 25 | Пожарное депо | а/м | 1 депо, 3 а/м | 2 депо по 6 а/м | 25,0 |

Примечания: * вместимость учреждений образования – нормативная, по СанПиН;

**Фактическая норма потребности с учетом числа учащихся в ССУЗав.

*** В настоящее время не действует.

Таблица № 3.5.2

Сводная характеристика учреждений обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений | Кол-во объект. / мощность | Строительный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. присп. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Общеобразовательные школы, мест | 6 / 2987 | 125451 | 7266 |
|  | в т.ч. коррекционная | 1 / 75 | 5266 | - |
| 2 | Детские дошкольные учреждения, мест | 8 / 737 | 44820 | - |
| 3 | Внешкольные учреждения, мест | 6 / 1300 | 38136 | - |
| 4 | Средние специальные и профессионально-технические учреждения | 5 | 126647 | 5041 |
| 5 | Поликлиники, пос/см | 3 / 823 | 7017 | - |
| 6 | Больницы, коек | 1 / 259 | 43480 | - |
| 7 | Аптеки стационарные | 4 | 1409 | - |
| 8 | Детский дом, мест | 300 | 10500 | - |
| 9 | Дома культуры, пос. мест | 2 / 977 | 40245 | - |
| 10 | Музей, объект | 2 | 5630 | - |
| 11 | Библиотеки, тыс. том | 3 / 250 | 8983 | - |
| 12 | Гостиницы, мест | 2 / 170 | 12172 | - |
| 13 | Баня, п.м. | 1 / 61 | 3268 | - |
| 14 | Прачечная, кг/см | 1 / 2000 | 9000 | - |
| 15 | Пожарная часть, а/м | 1 / 3 | 8200 | - |
| 16 | Физкультурно-спортивные учреждения (включая раздевалки) | - | 57964 | - |
| 17 | Предприятия общественного питания | 13 / 489 | 18348 | н.д. |
| 18 | Предприятия торговли (только стационарные магазины) | 25 / 4896 м2 торг. пл. | 35960 | 14100 |
| 19 | Учреждения связи | 2 | 10780 | - |
| 20 | Отделения банков | 2 | 4559 | 4559 |
| 21 | Административно-хозяйственные учреждения и учреждения управления | - | 37701 | 4010 |
|  | Итого | х | 650270 | 34976 |
|  | на 1 жителя | х | 21,2 | 1,1 |

Дошкольные образовательные учреждения

В настоящее время в городе функционирует 8 детских дошкольных учреждений, проектная мощность которых составляет 921 место. В то же время, по требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 мощность данных ДОУ составляет всего 737 мест. Фактически посещают детские учреждения 961 ребенок. Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями в настоящее время составляет 24 места на 1 тыс. жителей при норме 44 места на 1,0 тыс. жителей, или 54,8% от нормативного показателя.

В детских садах численность детей с каждым годом возрастает.

На перспективу необходимо возвращение ранее перепрофилированных зданий ДОУ для первоначальных функций.

Общеобразовательные школы

В г. Дивногорске действует 6 школьных учреждений, из них:

- 5 дневных общеобразовательных муниципальных школ на 2912 мест, в которых обучается 2786 человек;

- специализированная школа (коррекционная) на 75 мест (91 учащихся).

Средняя наполняемость классов 21 человек. В настоящее время школы укомплектованы в среднем на 60% от проектной мощности. Численность учащихся в школах за последнее десятилетие снижается.

Все здания школ капитальные, находятся в удовлетворительном состоянии и на перспективу могут быть сохранены.

С учетом введения обязательного 11-летного образования, общая потребность в школьных местах составляет 4,0 тыс. мест. Учитывая возможность учащихся выбирать, где они получат аттестат о среднем образовании (в ССУЗе или школе), потребность в школьных местах снижается.  В настоящее время в ССУЗах г. Дивногорска на 1-2 курсах обучается порядка 1,1-1,2 тысяч жителей г. Дивногорска, или около 35 детей на 1000 жителей. Таким образом, фактическая потребность в школах составляет 2,8-2,9 тыс. мест, или 95 мест на 1000 жителей. Существующие здания школ позволяют разместить 3,0 тыс. учеников.

В то же время, существует проблема нехватки школьных территорий, особенно по средней школе № 4 и гимназии № 10. В данных учебных заведениях обуется более 1,2 тыс. детей, хотя по нормам в соответствии с имеющейся пришкольной территорией в этих школах можно разместить только 600 детей. На перспективу необходимо рассмотреть вопрос о расширении участков школ и доведении их до нормативных размеров.

Учреждения дополнительного образования

Дополнительное образование получают более 1800 детей. Внешкольные учреждения представлены следующими объектами:

- МОУ УПК (410 чел.),

- МОУ ДДТ (150 чел.),

- Детская школа искусств (300 чел.); для учащихся не хватает помещений, 90 чел. занимаются на площадях городского дворца культуры «Энергетик»;

-   Детская художественная школа (150 чел.);

- ДЮСШ – занимается 842 человека. Учреждение расположено в приспособленном помещении, бывшем корпусе детского дома-интерната по ул. Чкалова, 3а.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время в городе функционирует 1 больница: МУЗ «Дивногорская ЦГБ» (главный корпус, инфекционный корпус, родильный дом и детская поликлиника).

Общее число больничных коек в ДЦГБ составляет 259, в том числе дневной стационар 50 коек. Таким образом, обеспеченность населения составляет 8,5 коек на 1,0 тыс. жителей, или 62,9% от нормативного показателя.

Численность врачей всех специальностей в 2005 году составляла 111 человек, или 32 врача на 10 тыс. жителей всего муниципального образования г. Дивногорск. Численность среднего медицинского персонала – 299 человек, или 86 чел./10 тыс. чел. населения МО.

На перспективу необходимо расширение существующего больничного комплекса из расчета 13,47 коек/1000 жит. Дополнительно требуется для жителей города: на I очередь – 167 коек, к расчетному сроку – 210 коек.

Функционируют взрослая и детская поликлиники на 716 пос/см, поликлиника родильного дома на 107 посещений.

В поликлинике родильного дома в смену проходит 72 посещения. В детской поликлинике – 190 посещений в смену. Взрослая поликлиника также справляется с нагрузкой. При мощности 516 пос/см фактически население проходит 473 пос/см.

Сеть поликлиник вполне удовлетворяет существующие потребности населения и на перспективу не требует существенного расширения.

Фактически в городе Дивногорске получает медицинские услуги население всего муниципального образования.

Корпуса ДЦГБ размещены в отдельно стоящих зданиях по ул. Бочкина, 45 и ул. 30 лет Победы, 20 (детская поликлиника). Главный корпус (стационар и взрослая поликлиника), инфекционный, хозяйственный, пищеблок, патологоанатомический корпуса введены в эксплуатацию в 1966 году. Капитального ремонта не было. В настоящее время в аварийном состоянии находится кровля инфекционного корпуса, морга, пищеблока и хозяйственного блока, а также внутренняя отделка пищеблока. Корпус родильного дома (стационар и поликлиника) построен в 1979 году. В 2002 г. МУЗ ДЦГБ прошла лицензирование, следующее лицензирование предстоит в 2008 году. Для улучшения работы больницы и повышения качества обслуживания населения предполагается открытие дневных стационаров в хирургическом и терапевтическом отделениях; развитие первичной медико-санитарной помощи, укрепление амбулаторно-поликлинической службы, укомплектование участковыми терапевтами до 100%, открытие дневного стационара при взрослой поликлинике

Аптечная сеть МО г. Дивногорск представлена 4 аптеками (все размещены в г. Дивногорске) и аптечными магазинами, а также 9 аптечными киосками и пунктами. Всего 13 объектов.

Кроме того, в с. Овсянка МО г. Дивногорска находится ГУЗ Психбольница 2 (5 лечебных корпусов на 325 коек), которая обслуживает население Красноярского края.

Социальное обслуживание

На территории г. Дивногорска функционирует Муниципальное Учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»,  в состав которого входят два отделения социальной помощи на дому и одно отделение специализированной помощи на дому для одиноких престарелых и инвалидов. Количество обслуживаемых в данном учреждении растет с каждым годом динамика  такова: 2004 год- 216 человек, 2005 г.- 214 человек, на 2006 г. – 225 человек. «Комплексный центр социального обслуживания населения» нуждается в укреплении материально–технической базы: приобретении компьютерной техники, мебели, замене автотранспорта, установке пожарной сигнализации.

В городе расположен детский дом, где проживает 44 ребенка.

В целях снижения численности безнадзорных детей, сокращения сиротства и противоправного поведения, несовершеннолетних на территории МО г. Дивногорск создан и действует КГУ «Социально-реабилитационный центр «Дивногорский».

В трех краевых учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывается 57 человек. В КГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дивногорский детский дом» воспитывается 36 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 6 чел. – в КВУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом семейного типа», 15 детей – в КГУ «Социально–реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дивногорский». Кроме того, 112 детей находится под опекой (попечительством), 16 детей – в приемных семьях граждан.

Учреждения культуры

Учреждения  культуры города представлены следующими объектами:

- МУП ГДК «Энергетик» на 917 мест, который размещен в специальном кирпичном здании, с износом 45%, сохраняется на перспективу; является основным центром проведения досуга населения г. Дивногорска, здесь  проходят мероприятия краевого, межрегионального и всероссийского уровней.

- МУП Дивногорский художественный музей, размещенный в кирпичном здании, с износом 10%. Ежегодное число посетителей – 8,5 тыс.чел. На перспективу сохраняется;

- Центр досуга по ул. Чкалова, 78а, на 60 мест; ежегодно центр посещают порядка 10 тыс. чел.

Город располагает централизованной библиотечной системой, в состав которой  входят: библиотека им. Гайдара и библиотека им. Герцена. Общий книжный фонд составляет 250,0 тыс. экз. или 8,2 тыс. том. на 1,0 тыс. жителей (181,2% от нормативной обеспеченности.). Библиотеки размещены в специальных помещениях, в кирпичных зданиях, на перспективу сохраняются.

Кроме того, в Дивногорске действует 81 ед. клубных формирований, в т.ч. для детей – 30 ед. Число участников в клубных формированиях – 1900 чел.

Количество учреждений культуры соответствует существующим нормативам. Минимальные потребности населения по видам услуг культуры обеспечиваются.

Спортивные сооружения

В городе 6 общеобразовательных школ со спортивными залами и стадионами.

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», включающая в себя  спортивные залы по игровым видам спорта, зал бокса, плавательный бассейн, ледовый стадион для занятий конькобежным спортом, физкультурный отдел в ДОУ «Дом детского творчества», КГУ училище олимпийского резерва, 2 клуба по месту жительства физкультурной направленности «Зантур» и «Факел».  Опорными видами спорта в городе являются: вольная борьба, дзюдо, бокс, плавание, конькобежный спорт, легкая атлетика.

Индивидуальными предпринимателями в 2006 году приобретен современный ратрак, необходимый для поддержания склона городской горнолыжной трассы в идеальном состоянии. Также  усовершенствован подъемник и открыт сноуборд-парк с различными трамплинами. Городские горнолыжные трассы г. Дивногорска имеют преимущества по сравнению с трассами г. Красноярска  за счет настоящего снега,  который  делает скольжение гораздо приятнее, чем по искусственному снегу, и за счет рельефа: он равномерный по всей длине и, соответственно, уровень травматизма гораздо ниже.

Согласно статистической отчетности, число занимающихся в секциях и группах с физкультурно-спортивной направленности на сегодняшний день составляет 4,4 тыс. чел. Таким образом, практически 14% жителей города занимаются физической культурой и спортом.

В городе Дивногорске работают 47 спортивных сооружений (из них 20 спортивных залов), пропускная способность которых составляет 1120 человек. Состояние большинства спортивных сооружений не соответствует нормативам технического состояния. Наиболее крупные спортивные сооружения:

- МСУ «Спутник», включающее следующие объекты: спортпавильон, помещение в городском доме культуры, раздевалка (гостиница, сауна), раздевалка хоккейного поля, административное здание. Комплекс рассчитан на 250 человек.

- МФОУ «Дельфин» – плавательный бассейн (на 20 человек), расположенный в специальном кирпичном здании;

- МОУ ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа (на 80 чел.), в том числе здание борцовского клуба (30 чел.). Здания специальные, кирпичные.

- 2 клуба по месту жительства, в которых занимается 130-140 человек.

Предприятия торговли и общественного питания

До настоящего времени  в городе существовало 4 предприятия розничной торговли муниципальной формы собственности. Но в 2006 году на основании Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» (от 06.10.03г. № 131-ФЗ) данные предприятия ликвидированы. Ликвидировалось единственное предприятие общественного питания МУП «Бирюса» муниципальной формы собственности.

В 2006 г. введены  в действие 2 торговых комплекса с общей  площадью 750 кв.м., 4 магазина с общей площадью 465 кв.м. и планируется ввести в эксплуатацию 3 магазина с общей площадью 242 кв.м.

В городе работает широкая торговая сеть. В настоящее время в городе размещено 138 учреждений торговли с общей площадью торговых залов – 10063 м2, в том числе 94 магазина, 28 павильонов, 16 палаток и киосков. С учетом нормативных требованиях потребность в торговых предприятиях составит 8,57 тыс. м2, т.е. современная обеспеченность населения составляет 117,4%; при этом площадь торговых залов стационарного типа (94 магазина продовольственных и промтоварных товаров) составляет 9042 м2. Таким образом, обеспеченность населения учреждениями торговли, без учета павильонов, временных палаток и киосков составляет 105,5%.

Однако, не смотря на большое количество торговых объектов, реализуемые в них товары являются в основном товарами первой необходимости, ассортимент товаров недостаточно  широк и на сегодняшний день полностью не удовлетворяет потребности населения. В городе отсутствуют специализированные магазины  розничной торговли изделиями из меха, одеждой из кожи, головными уборам, музыкальными инструментами, ювелирными изделиями, домашними животными, туристическими и спортивными принадлежностями, книгами, автотранспортными средствами; нет ни одного предприятия или индивидуального предпринимателя, осуществляющего оптовую торговлю товарами.

В городе функционирует 1 сельскохозяйственный рынок общей площадью 504 м2 торговой площади (84 торговых места при норме 6 м2 торг. пл. на 1 рабочее место).

В городе слабо развита сеть предприятий общественного питания. Предприятий общественного питания города открытого и закрытого типа на 01.01.2006 г. насчитывалось на  489 мест, в том числе: 6 ресторанов, кафе на 266 мест, 9 столовых и закусочных на 233 места. А на  01.01.2007 г. уже  в городе осталось всего 6 объектов общественного питания общедоступных для населения: 2 кафе, 3 закусочные, 1 столовая.

Бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство

Бытовые услуги на территории развиваются быстрыми темпами, особенно такие, как услуги, оказываемые в парикмахерских и косметических салонах, фотоуслуги, услуги по пошиву и ремонту одежды, ритуальные услуги. Слабо развиты такие услуги, как гостиничные, услуги прачечных и химчисток, ремонт ювелирных изделий,  изготовление и ремонт мебели, ремонт сложнобытовой техники, ремонт и пошив меховых и кожаных изделий.

Отсутствуют на рынке бытовых услуг услуги по прокату товаров бытового назначения (детские коляски, товары для туризма и отдыха, бытовой техники, автотранспортных средств и т.п.).

К объектам бытового обслуживания отнесены гостиница, парикмахерские, прачечная, баня и другие.

Всего в городе насчитывается 70 организаций, оказывающих бытовые услуги населению, включая индивидуальных предпринимателей, из них 6 муниципальной формы собственности.

Существующая гостиница «Бирюса» по ул. Набережная, 55 в настоящее время находится на реконструкции. Вместимость гостиницы – 170 мест. Гостиница «Заимка» по ул. Парковая, 11 рассчитана на элитный отдых граждан; гостиница является частной, территория гостиницы закрыта.

Одна  городская баня на 61 место удовлетворяет потребность населения на 39,9%, размещены в специальном кирпичном 2этажном здании.

Прачечная «Белоснежка» в настоящее время не действует.

Кроме того, в городе имеются организации, оказывающие бытовые услуги по: ремонту и строительству жилья и других построек; техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования; прокату; а также организация, оказывающая бытовые ритуальные услуги.

Пожарное депо на 3 а/м размещено в кирпичном здании. С учетом норм проектирования объектов по пожарной охране НПБ 101-95, в городе численностью свыше 20,0 тыс. человек, необходимо наличие двух депо на 12 автомобилей. Таким образом, современная обеспеченность составляет 25 % по автомашинам и 50 % по количеству объектов пожарных депо.

## 3.6. Объекты федеральной и краевой собственности

В генеральном плане г. Дивногорска подтверждается наличие объектов краевой собственности. На схеме функционального зонирования показаны границы данных объектов.

Перечень объектов краевой собственности приведен в таблице №3.6.1.

Перечень объектов недвижимости краевой собственности

Таблица №3.6.1

| № п/п | Реестровый № | Наименование объекта | Адрес расположения | Общая площадь (м2) | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 24:46:0104009:589 | Нежилое здание гаража | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 37 г/1 | 95 | На праве постоянного (бессрочного) пользования краевому государственному бюджетному учреждению «Дивногорский отдел ветеринарии» |
| 2 | 24:46:0104009:588 | Здание вет. станции | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 37 г | 1675 | Государственная казна Красноярского края |
| 3 | 24:46:0104005:0048 | МОУ «Детский дом» | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 3 А, | 4431 | На праве постоянного (бессрочного) пользования краевому государственному образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дивногорский детский дом» |
| 4 | 24:46:0105010:0037 | Служебного гаража | Красноярский край, г. Дивногорск, в районе ул. Чкалова, 43, | 212 | На праве постоянного (бессрочного) пользования краевому государственному бюджетному образовательному учреждению начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 30 имени А.И. Бочкина» |
| 5 | 24:46:0105010:0064 | Учебные корпуса | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 59 | 18406,82 | На праве постоянного (бессрочного) пользования краевому государственному бюджетному образовательному учреждению начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 30 имени А.И. Бочкина» |
| 6 | 24:46:0105007:0015 | Нежилые здания школы №3 | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 33а, ЗЗа/ | 5813 | На праве постоянного (бессрочного) пользования краевому государственному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии «Дивногорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» |
| 7 | 24:46:0102006:0062 | Жилой дом | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Б. Полевого, 11 | 1488 | На праве постоянного (бессрочного) пользования краевому государственному воспитательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом семейного типа» |
| 8 | 24:46:0101002:0002 | Гостиничный комплекс | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Набережная, 5 | 13221 | Государственная казна Красноярского края |
| 9 | 24:46:0101003:97 | Нежилое здание | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Парковая, 10 | 16072 | В пользовании краевого государственного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Дивногорский медицинский техникум» |
| 10 | 24:46:0102006:0073 | Здание | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Б. Полевого, 17 а | 1545,65 | На праве постоянного (бессрочного) пользования отделу внутренних дел по г. Дивногорску |
| 11 | 24:46:0203001:0031 |  | Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район | 1894 | В аренду государственному предприятию Красноярского края «Дивногорское пассажирское автотранспортное предприятие» |
| 12 | 24:46:0203001:0029 |  | Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район | 1990 | В аренду государственному предприятию Красноярского края «Дивногорское пассажирское автотранспортное предприятие» |
| 13 | 24:46:0203001:0028 |  | Красноярский край г. Дивногорск, Западный промышленный район | 27213 | В аренду государственному предприятию Красноярского края «Дивногорское пассажирское автотранспортное предприятие» |
| 14 | 24:46:0201002:14 |  | Красноярский край, г. Дивногорск . ул. Гидростроителей, 2 ж в восточном промышленном районе | 39640 | В аренду государственному предприятию Красноярского края «Красноярский технический центр» |

# Часть IV. Экономическая база развития города

В настоящее время г. Дивногорск является промышленным. Около 30% занятых в экономике города работает на промышленных предприятиях. Наибольшее развитие получили энергетическая и металлообрабатывающая промышленности – 20,5 % занятых в  экономике города.

Кроме того, в городе размещены предприятия пищевой промышленности, строительные организации, предприятия транспорта и связи, 6 средних специальных учебных заведений, административно-хозяйственные и другие предприятия и организации, обслуживающие население города и подчиненных ему сельских поселений.

Основу экономики города в настоящее время составляют крупные и средние предприятия.

На перспективу возможны два варианта развития города:

1) сохранится основная функция города по производству и распределению электроэнергии и производству изделий машиностроения и металлообработки;

2) город становится спортивно-туристическим центром.

Объем инвестиционных вложений в основной капитал по г. Дивногорску с каждым годом незначительно, но увеличивается.

Из объемов инвестиционных вложений наибольшую часть занимают инвестиции в основной капитал производственного назначения. Объем инвестиций непроизводственного назначения также увеличивается: объем инвестиций в сферу образования вырос на 11%, здравоохранение – на 22%, административно-хозяйственную деятельность – на 32%. На перспективу планируется дальнейшее увеличение объемов инвестиций, главным образом, за счет роста инвестиций на предприятиях.

В промышленности предполагается более интенсивное использование имеющихся мощностей, реализация инвестиционных проектов, и как следствие увеличение объемов производства в денежном выражении, главным образом,  за счет развития обрабатывающего производства (ООО ЛМЗ «СКАД» и ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов»).

Сохранение функций города как центра обслуживания населения муниципального образования г. Дивногорска предусматривает развитие объектов социальной сферы.

Проектом предусмотрен резерв занятых в экономике на перспективу.

## 4.1 Промышленность

Экономика города Дивногорска  в основном, начиная с 1956 года, связана со строительством и функционированием ОАО “Красноярская ГЭС”, которая наряду с ОАО “Дивногорский завод низковольтной аппаратуры” является градообразующим предприятием. В 2002 году на территории города открылся ООО Литейно-механический завод «СКАД». В  2004 году приступил к работе ООО «Дивногорский мельничный комплекс».

Отраслевая структура промышленности характеризуется следующими данными:

Таблица № 4.1.1

| №п/п | Отрасли | Производство продукции | Численность занятых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн.руб. | %% | тыс.чел. | %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Энергетическая | 1180,6 | 46,4 | 0,7 | 14,6 |
| 2 | Машиностроение и металлообработка | 1066,2 | 41,9 | 2,6 | 54,2 |
| 3 | Лесная и деревообрабатывающая | 1,9 | 0,1 | 0,03 | 0,6 |
| 4 | Пищевая и мукомольная | 27,5 | 1,1 | 0,07 | 1,5 |
| 5 | Промышленность строительных материалов | 200,0 | 7,9 | 0,3 | 6,3 |
| 6 | Прочие виды, включая малые предприятия | 70,7 | 2,7 | 1,1 | 22,9 |
|  | Итого по промышленности | 2546,9 | 100 | 4,8 | 100,0 |

Рис. 4.1.1. Отраслевая структура промышленности г. Дивногорска, %%.

На профильные отрасли экономики города – энергетическую и  машиностроение и металлообработку – приходится подавляющая часть производственной промышленной продукции (89,6%). Численность занятых в этих отраслях промышленности 68,8%.

Энергетическая промышленность представлена ОАО «Красноярская ГЭС», которая вырабатывает около 40% электроэнергии в крае. Красноярская ГЭС начала давать электроэнергию в 1967 году. Проектная мощность ГЭС по генплану 1972 г. составляла 6 млн. кВт электроэнергии в год. В 2004 году станция КГЭС произвела рекордное количество электроэнергии – 21,3 млрд. кВт/ч. В 2005 году объемы производства снизились до 17,8 млрд. кВт/ч. На 2006 год ОАО КГЭС планировало увеличение выпуска электроэнергии в натуральных показателях на 2,5 %, рост в стоимостном выражении - 36%; на 2007 год по сравнению с 2006 годом произошло падение выпуска электроэнергии на 5,2 %, а в стоимостном выражении предполагается рост на 10,3 %.

На Красноярской ГЭС проводится серьезная работа по обновлению основных фондов. Технологическое оборудование находится в хорошем состоянии. Программа реконструкции разработана на основе технико-экономических расчетов института «Ленгидропроект». Рассчитана она до 2010 года. К 2007 году прошли реконструкцию и модернизированы 9 из 12 агрегатов.

Продолжается работа по реконструкции открытых распределительных устройств (ОРУ-220). Введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии, полностью соответствующая современным требованиям оптового рынка.

Объем инвестиций в развитие предприятия на 2010 г. планируется увеличить до 390 млн. руб., а к 2020 г. – снижение объема инвестиций до 200 млн. руб.

Предприятие работает круглосуточно. Основной потребитель продукции – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

В настоящее время на предприятии занято 727 человек. На перспективу планируется сокращение численности рабочих до 385 чел.

Машиностроение и металлообработка представлена предприятиями ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» (с лета 2006 г. – ОАО «Красноярские комплектные устройства»), ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов» и ООО Литейно-механический завод «СКАД».

ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» и ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов».

Территория заводов (27,7 га) находится в восточной части города. Стоимость основных фондов обоих предприятий – 300 млн. рублей. Степень износа основных фондов ориентировочно 50 %, в последние годы происходит обновление фондов, закупка современного иностранного оборудования. Численность работающих на этих предприятиях в пределах:

-  ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» – 718  человек;

-  ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов» – 1478  человек.

До 2004 г. существовало одно предприятие – ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры». В конце 2004 года была проведена реорганизация, и производство автоматических выключателей выделили в отдельное производство на заводе низковольтных автоматов.

Заводы низковольтной аппаратуры и низковольтных автоматов поставляют на российский рынок более 20% автоматических выключателей и комплектных устройств для распределения энергии, защиты сетей и электрооборудования. Производятся автоматические выключатели, низковольтные комплектные устройства и пускатели магнитные. Автоматические выключатели поставляются ежегодно на экспорт.

В настоящее время производственные мощности используются на 14-50% на различных производственных линиях. На перспективу планируется дозагрузка имеющихся мощностей, обновление производственной базы за счет реализации инвестиционных программ.

Проектная мощность предприятий – 1540 млн. руб. В настоящее время средний коэффициент использования оборудования составляет 42,5%. Предприятия работают в одну смену.

ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов».

ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов» представляет собой в настоящее время, динамично развивающееся предприятие, ставящее перед собой в качестве главной стратегической цели рост объемов производства, расширение рынков сбыта выпускаемой продукции, повышение ее конкурентоспособности посредством постоянного улучшения качества, разработки новых изделий и выполнения поставок в полном соответствии с запросами и требованиями потребителей.

Территория завода составляет 16,2 га (в собственности предприятия). Продукция предприятия представлена автоматическими выключателями различных типов. На перспективу планируется увеличение объемов производства выключателей до 900 тыс. шт., 1-я очередь – 780 тыс.шт.

Основные поставщики сырья для предприятия – это Кировский завод обработки цветных металлов, Красноярск Красмет, Торговый дом «Тверьстеклопакет».

Продукция завода реализуется практически во всех регионах России и странах СНГ.

На перспективу предполагается освоение производства новых выключателей: ВА 57-43 и D-max 160; приобретение прогрессивного оборудования (в т.ч. оборудования для гидроабразивной резки). Планируется создание дилерской фирмы по продвижению своей продукции в г. Улан-Батор.

ОАО «Красноярские комплектные устройства». Летом 2006 года на ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» произошла смена учредителей, и в настоящее время завод называется ОАО «Красноярские комплектные устройства».

Территория завода составляет 11,54 га, из них 5,54 га в собственности предприятия, 6,0 га – аренда.

Основные виды продукции – устройства комплектные низковольтные и пускатели магнитные ПРН, ВРН, ВАРП. На перспективу планируется увеличение объемов производства на 30-50 %.

К 2010 г. планируется увеличение объемов производства до 1150 млн. руб., а к 2020 г. – до 1500 млн.руб. (в ценах 2005 года).

ООО Литейно-механический завод «СКАД» (далее ООО «ЛМЗ «СКАД») зарегистрировано 29 августа 2002 года. С середины 2004 г. на предприятии было начато производство алюминиевых сплавов, дисков колес из алюминиевых сплавов, иной продукции и полуфабрикатов из цветного и черного металла.

В 2005 г. на предприятии работало 341 человек. В 2007 году планируется увеличение численности работающих на заводе до 490 человек. К I очереди до 500 человек, к расчетному сроку – до 600 человек.

Предприятие работает в 2 смены. Средний коэффициент использования оборудования – 0,98.

Промплощадка находится в Восточной промзоне, размер территории 5,26 га, из которых 0,34 га находится в собственности. В производстве используется эффективная технология литья под низким давлением, завоевавшая популярность в мировой практике.

Сбыт готовой продукции ООО «ЛМЗ «СКАД» осуществляется через собственную разветвленную дилерскую сеть, представленную практически во всех регионах РФ, а также в странах Ближнего Зарубежья.

Инвестиционный проект развития ООО «ЛМЗ «СКАД» предполагает пять этапов, три из которых уже успешно завершены. Реализация инвестиционного плана развития ставит своей конечной целью наращивание объемов производства до 1 080 тыс. колес в год. Основными задачами третьего этапа проекта, который реализован в 2006 году, являлись приобретение импортного оборудования и развитие инфраструктуры завода. Проектная производственная мощность на третьем этапе реализации проекта, рассчитанная на 8 литейных машин, составила 720 тыс. колес в год.

В 2006 году завод впервые за свою производственную деятельность получил прибыль в размере 32,6 млн. руб. К 2009 году размер прибыли до налогообложения составит 121,91 млн. руб., что в 3,7 раза превысит уровень 2006 года.

Деревообрабатывающая промышленность: представлена малыми предприятиями. Общая численность работающих на данных предприятиях составляет около 50 человек.

Пищевая промышленность

Пищевая промышленность представлена малыми предприятиями: ООО «Дивногорский мельничный комплекс», ООО «Белар», ООО «Пекарь». Все эти предприятия динамично развиваются, постоянно наращивают объемы производства.

С 1 октября 2005 года ликвидировалось предприятие ООО «СПАМ»,  что привело к снижению производства хлеба 2 сорта и  кондитерских изделий.

Однако ликвидация ООО «СПАМ» не повлияла на динамику роста производства хлеба 1 сорта, хлеба ржаного и хлебобулочных изделий, так как  произошло увеличение объемов производства предприятиями ООО «Пекарь» и ООО «Белар».

ООО «Дивногорский мельничный комплекс» находится в западной промышленной зоне. Приступил к работе в 2004 году. Предприятие занимается производством муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки.

Предприятие работает стабильно, вкладываются деньги на развитие производства. Численность работающих на предприятии 22 человека, планируется увеличение численности работающих до 30-32 человек.

Прогнозное увеличение выпуска продукции к 2012 г. – до 36,4 млн. руб., к 2022 году – до 40-45 млн. руб. При этом выпуск муки возрастет к 2012 г. до 4 тыс. тонн, выпуск отрубей – до 1,3 тыс. тонн.

Пункты сбыта продукции – торговые точки г. Дивногорска, сельских населенных пунктов муниципального образования, и г. Красноярска.

ООО «Пекарь» производит хлеб и мучные кондитерские изделия недлительного хранения. Предприятие находится в восточной промышленной зоне. Численность занятых на предприятии 35 человек на перспективу сохраняется.

На перспективу планируется увеличение объемов производства хлеба 1 и 2 сорта (в натуральном выражении до 330 и 55 тонн соответственно).

ООО «Белар» также производит хлеб и хлебобулочные изделия, а также занято в розничной торговле в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями. Предприятие расположено в восточной промышленной зоне. Численность занятых на предприятии 20 человек. На перспективу сохраняется.

На перспективу планируется увеличение объемов производства по всем видам продукции, в стоимостном выражении до 3,0 млн. руб.

ООО «ДиХлеб» (Дивногорский хлебозавод) находится по ул. Набережная. Производит продукты мукомольно-крупяной промышленности, крахмалы и крахмалопродукты.

Таким образом, обеспечение населения хлебом и хлебобулочными изделиями осуществляется за счет организаций г. Дивногорска, а также за счет ввоза продукции из Красноярска.

Промышленность строительных материалов в настоящее время представлена, главным образом, малыми предприятиями.

В 2001 году создано предприятие ЗАО «КриД-М». Предприятие расположено на территории бывшего завода ЖБИ, занимает территорию 19,2 га в западной части города.

Численность работающих составила 292 человека; работа в одну смену. К 2010 году предполагается увеличение численности до 320 человек, а к расчетному сроку – до 360 человек.

За год предприятием произведено 24,3 тыс. м3 железобетона и бетона, 8,9 тыс. м3 товарного бетона и 295 тонн арматуры товарной. К 2022 году планируется увеличение объемов производства в натуральном выражении на 30-60%% (см. Титульный список предприятия, Приложение). Также на перспективу предлагается производство новых видов продукции. В настоящее время мощности предприятия используются в среднем только на 40%.

Основными поставщиками сырья являются Красноярский цементный завод, Енисейречпорт, СУЭК, Терентьевское карьероуправление и Евразметалл.

Основные пункты сбыта продукции: ЗАО «Культбытстрой», Гидроспецфундаментстрой, ОАО «Красноярская генерация», ООО «Инвест», «Жилстройсервис».

Малое предпринимательство

Малых предприятий в городе 102, из них: 15 предприятий в обрабатывающей промышленности, в строительстве – 6, в гостиничном и ресторанном бизнесе – 4, в сфере транспорта и связи – 4, в сфере здравоохранения и социальных услуг – 5, остальные малые предприятия действуют в отрасли торговли и коммунальных услуг. Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий последние годы практически не меняется. Непроизводственная сфера, прежде всего торговля, остается более привлекательной для малых предприятий, чем производственная. Число малых предприятий имеет тенденцию к  увеличению.

Динамика развития малого предпринимательства в г. Дивногорске показывает, что этот вид хозяйственной деятельности перешел от стартового этапа и этапа развертывания к становлению в самостоятельную отрасль экономики.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малых предприятий  составил около 5,2 процента от общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг  на территории города.

Малый бизнес обеспечил занятость населения порядка - 3,4 человек, из которых 1,5 тыс. чел. занято в промышленности. За вычетом уже учтенных в пищевой, деревообрабатывающей промышленности и промышленности строительных материалов, численность занятых на малых предприятиях составляет 1,1 тыс. чел.

Одной из особенностей малого предпринимательства является распространение вторичной занятости, что подчеркивает социальную направленность малого бизнеса, предоставляющего дополнительные источники доходов для населения, наряду с основным местом работы. Доля работающих по совместительству и по договорам составляет около 4 процентов от общей численности занятых в малом бизнесе.

Данные о перспективной численности занятых в промышленности города характеризуется следующими показателями:

Таблица № 4.1.2

| №№ п/п | Отрасли | тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Соврем. состоян | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Энергетическая | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Машиностроение и металлообработка | 2,6 | 2,4 | 2,6 |
| 3 | Лесная и деревообрабатывающая | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 4 | Строительных материалов | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 5 | Пищевая и мукомольная | 0,07 | 0,08 | 0,1 |
| 6 | Прочие виды, включая малые предприятия | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
|  | Итого по промышленности | 4,8 | 4,22 | 4,65 |

В проекте не исключается возможное увеличение численности занятых в промышленности в пределах предусмотренного резерва занятых в экономике.

## 4.2. Сельское хозяйство.

С 1 января 2005 года ликвидировалось единственное подсобное хозяйство при ОАО ДЗНВА. Данное подсобное хозяйство выращивало продукцию животноводства и растениеводства только для работников ОАО ДЗНВА.

Фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, нет.

По данным статистики по МО г. Дивногорск насчитывается 2552 индивидуальных хозяйств.

## 4.3. Лесное хозяйство.

В лесном хозяйстве занято около 100 человек, осуществляющих только рубки ухода. На перспективу увеличения численности занятых в отрасли не предполагается.

## 4.4. Строительно-монтажные организации.

Строительная отрасль представлена в основном средними и малыми предприятиями, такими как: ООО КГЭС-инжиниринг (образован в результате выделения из ОАО КГЭС в 2004 г.), ООО Жилстрой, ООО Стройресурс. Численность работающих в строительных организациях составляет около 230 человек.

На перспективу планируется увеличение численности работающих на ООО КГЭС-инжиниринг (с 81 до 100 чел.). В целом численность занятых в строительстве к 2010 году возрастет до 300 человек, к 2020 году – до 350 человек.

Предприятиями всех форм собственности введено в эксплуатацию 23 жилых дома, в том числе 22 индивидуальных. Общая площадь введенного жилья составила 9,875 тыс. м2.  По предварительной оценке ввод жилья прогнозируется  на 2008 год – 9,5 тыс.м2, на 2009 год – 8,4 тыс.

Администрацией  запланировано продолжение проведения работ по краевой целевой программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Красноярского края».

## 4.5. Транспорт и связь.

Город Дивногорск имеет разветвленную сеть городских автомобильных дорог. Через город проходит трасса республиканского значения Красноярск-Кызыл, связывающая Дивногорск с южными районами края,  республиками Хакасия и Тыва с выходом на государственную границу с Монголией. К городу подведена железнодорожная ветка Красноярск - Дивногорск.

На сегодняшний день, основными перевозчиками на рынке транспортных услуг в городе Дивногорске являются:

1. автомобильный транспорт – внутригородские, пригородные, междугородние перевозки пассажиров осуществляет Государственное предприятие Красноярского края «Дивногорское пассажирское автотранспортное предприятие» (среднесписочная численность работающих 105 чел.) и частные предприниматели, осуществляющие пассажироперевозки, грузоперевозки и деятельность такси.

Большую сложность для развития пассажирского автомобильного транспорта представляет морально и физически устаревший подвижной состав, отсутствие современной нормативно-законодательной базы деятельности автотранспорта, как на федеральном, так и на краевом уровнях.

В настоящее время в муниципальном образовании г.Дивногорск очень актуальна проблема пассажирских автомобильных перевозок по льготным проездным билетам.

Государственное предприятие Красноярского края «Дивногорское пассажирское автотранспортное предприятие» является основным перевозчиком по льготным проездным билетам. Предприятие имеет в наличии 56 единиц подвижного состава: из них 51 автобус и 5 газелей (7 автобусов арендованных).

По причине недостаточного финансирования парк подвижного состава  практически не обновляется. Около 55 процентов подвижного состава имеют пробег 500 тыс. км и срок эксплуатации 8 лет, 14 автобусов сроком эксплуатации 10 лет и износ 100 процентов.

До мая 2006 года на муниципальных маршрутах обслуживание населения города осуществлялось автобусами большой вместимости (номинальная вместимость 80 мест, предельная – 110), которые в связи с большим сроком эксплуатации были заменены на автобусы марки ПАЗ-3205407 и ПАЗ-4234 (средняя вместимость 44 места). Замена марки автобусов еще более усугубила проблему обслуживания населения города Дивногорска.

2. железнодорожный транспорт – Красноярская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» (грузовые и пассажирские перевозки).

3. водный транспорт – ОАО «Енисейское речное пароходство» (грузовые перевозки), ОАО «Пассажирречтранс» (пассажирские перевозки). В летнее время к услугам жителей Красноярска и Дивногорска открыта линия речных перевозок на теплоходах типа «Ракета» и «Восход».

По Красноярскому морю осуществляется доставка грузов с использованием уникального сооружения (судоподъемник) и пассажиров вплоть до г. Абакана.

Связь в городе осуществляется по почте, телефонной сетью общего пользования, развита мобильная связь.

Общая численность занятых на предприятиях транспорта и связи – 350 чел. К градообразующим кадрам отнесены 60% трудящихся автотранспортных предприятий (кадры, связанные с обслуживанием междугородних и пригородных маршрутов). Таким образом, общая численность градообразующих кадров, занятых во внешнем транспорте, в настоящее время составляет 200 чел., к расчетному сроку генплана увеличится ориентировочно до 250 человек.

## 4.6. Средние специальные учебные заведения.

На сегодняшний день в городе функционируют 6 образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального образования, в том числе: два профессионально-технических училища с количеством учащихся – 970 человек; два техникума с количеством учащихся – 1470 человек; два средне специальных учебных заведений с количеством учащихся – 651 человек.

ГОУ Профессиональное училище-42 (численность учащихся 451 чел.) готовит штукатуров-маляров, столяров-плотников, монтажников, слесарей-сантехников и прочих специалистов.

КГОУСПО «Дивногорское медицинское училище» первым из медицинских училищ и колледжей Красноярского края в марте 2007 года получило аттестацию на пять лет. По итогам аттестации было отмечено высокое качество подготовки специалистов, высокий профессионализм педагогического коллектива (70% преподавателей имеют высшую и первую категории). В училище обучается 550 человек из 33-х территорий края, в том числе из  Хакассии и республики Тыва. Обучение ведется по двум специальностям: медсестра и фельдшер. Выпускники ДМУ трудятся во всех лечебно-профилактических учреждениях края и за его пределами.

Государственное образовательное учреждение профессиональный лицей №30 (численность учащихся 460 чел.) ведет образовательную деятельность в сфере начального и среднего профессионального образования. Лицей является одним из ведущих учебных заведений Красноярского края по машиностроительному профилю. Лицей производит подготовку учащихся на бюджетном отделении по профессиям: наладчик станков и оборудования в механообработке, электромонтажник-наладчик, изготовитель художественных изделий из дерева; секретарь-референт; слесарь по ремонту автомобилей; коммерсант в промышленности.

С 01.08.2002 года на базе ПЛ-30 открыто Региональное Представительство Красноярского государственного торгово-экономического института, в котором по 14 специальностям обучалось в 2006 году по заочной форме обучения 192 студента. Обучение проходит на платной основе.

С 2003 года в городе открыто Представительство Красноярского филиала Негосударственного образовательного учреждения «Современный гуманитарный институт», где занимаются 75 студентов заочного обучения.

Численность преподавательского и обслуживающего персонала средних специальных учебных заведений в настоящее время составляет 0,35 тыс. чел.

В случае развития туристической отрасли в г. Дивногорске возможно открытие средне специального или высшего учебного заведения, где осуществлялась бы подготовка кадров в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Таким образом, на перспективу численность занятых в данной отрасли может составить 0,4 тыс. чел.

## 4.7. Административно-хозяйственные и общественные организации внегородского значения.

Организации г. Дивногорска обслуживают главным образом население муниципального образования. Данный вид обслуживания не относится к внегородскому обслуживанию. Занятые в административно-хозяйственных и общественных организациях относятся к обслуживающей группе.

## 4.8. Прочие виды производственно-хозяйственной деятельности.

К прочим производственно-хозяйственным предприятиям градообразующего характера отнесены такие, как: ООО «Дивногорский водоканал», МУП «Жилье», МУП «ВКХ», ООО «Дивногорское коммунальное хозяйство», МУП Электрические сети.

Оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению до 2006 года занималось  МУП «ВКХ». С 14 февраля 2006 года на МУП «ВКХ» начато конкурсное управление. Услуги по водоснабжению и водоотведению стало оказывать ООО «Дивногорский водоканал». ООО «Дивногорский водоканал» осуществляет свою деятельность по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения, используя имущественный комплекс, переданный в аренду от МУП «ВКХ», ОАО «ДЖКК» и администрации г.Дивногорска.

ООО «Дивногорское коммунальное хозяйство» образовалось в  2005 году. В настоящее время ООО «ДКХ» ведет деятельность по сбору и вывозу ТБО.

Муниципальное унитарное предприятие электрические сети (МУП ЭС) создано в соответствии с постановлением администрации муниципального образования города Дивногорска № 228-П от 24 июля 1992г; предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности  на имущество, закрепленное за ней собственником. Имущество предприятия принадлежит на праве собственности муниципальному образованию г. Дивногорск, принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения. Предприятие осуществляет виды деятельности, закрепленные Уставом:

-оказывает услуги по передаче электрической энергии;

-осуществляет реконструкцию, капитальный и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования;

-осуществляет контроль за эксплуатацией электрических сетей, принадлежащих предприятиям и организациям;

-обеспечивает бесперебойную подачу тепловой энергий населению, предприятиям, организациям, учреждениям.;

-осуществляет реконструкцию, капитальный и текущий ремонт тепловых сетей, оборудования и сооружений ЦТП и муниципальных котельных:

-осуществляет контроль за эксплуатацией тепловых сетей, принадлежащих предприятиям и организациям и записанных от муниципальных котельных;

-выполняет текущий ремонт объектов коммунального назначения;

-оказывает услуги бань, бытовые услуги, производит ремонт и наладку эксплуатационного оборудования бань.

Общая численность занятых в отрасли ЖКХ составляет 0,7 тыс. чел. К градообразующим кадрам отнесено 50% от общей численности, занятые производственной деятельностью (350 чел.). На перспективу ожидается увеличение численности градообразующих кадров до 0,4 тыс. чел.

К градообразующей группе населения также относятся работающие на предприятиях г. Красноярска – 4,0 тыс. чел.

## 4.9. Резерв градообразующих кадров.

На перспективу предусмотрен резерв градообразующих кадров:

- для развития деревоперерабатывающей промышленности и промышленности строительных материалов – 200 человек к расчетному сроку;

- для развития туристической отрасли – 300 человек к 2013 году, 1000 человек – к 2023 году.

## 4.10. Градообслуживающие отрасли.

Важнейшими отраслями обслуживающей сферы является жилищно-коммунальное хозяйство, образование и здравоохранение.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – это сложный комплекс инженерно-технических объектов, который в современных условиях является неэффективным: при возрастающей затратности комплекса качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг остается низким. Состояние основных фондов ЖКХ характеризуется высоким уровнем износа, деятельность отрасли убыточна.

В целях реализации основных направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 2005 году создана управляющая компания ОАО «Дивногорский жилищно-коммунальный комплекс». Цель создания – управление жилищным фондом, обеспечение поставки гражданам всех видов жилищных и коммунальных услуг, и контроль за качеством их предоставления для обеспечения потребителей жилищно-коммунальными услугами, отвечающими нормативным параметрам объема, качества и сроков их предоставления.

Все коммунальные предприятия г. Дивногорска являются многопрофильными предприятиями, обслуживающими жилой фонд города и поселков. Обслуживание жилищного фонда осуществляют: МУП Жилье, ОО ДВК, МУП ЭС, ОАО «КрасноярскЭнерго», ООО ИПФ «Сиблифтсервис» и ЗАО «Востоксиблифт». Численность занятых в отрасли ЖКХ составляет 0,7 тыс. чел.

Жилищно-коммунальные предприятия имеют в своих планах мероприятия по усовершенствованию имеющегося технологического оборудования, позволяющие в дальнейшем сокращать затраты на производство их услуг и как следствие снижение тарифов для населения.

К обслуживающим кадрам отнесено 50% занятых на предприятиях ЖКХ – 0,35 тыс. человек.

Здравоохранение в городе представлено МУЗ «Дивногорская ЦГБ» (главный корпус, инфекционный корпус, родильный дом, взрослая и детская поликлиники). Общее число больничных коек в ДЦГБ составляет 269, в том числе дневной стационар 50 коек. Функционируют взрослая и детская поликлиники на 716 пос/см, поликлиника родильного дома на 107 посещений.

Численность врачей всех специальностей 111 человек, средний медицинский персонал 299 человек.

На территории г. Дивногорска функционирует МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», Дивногорский детский дом, КГУ «Социально-реабилитационный центр «Дивногорский».

В физкультуре и спорте занято около 100 штатных сотрудников.

Общая численность занятых в здравоохранении, социальной защите и спорте – 2,0 тыс. человек.

На I очередь и на перспективу 2,0 и 2,1 тыс. чел. соответственно.

Образование. Около 11% занятых в экономике города работает в отрасли «Образование» - 1,75 тыс. чел., из них 0,35 тыс. чел. – в среднеспециальных учебных заведениях. В городе 6 муниципальных общеобразовательных школ, 8 детских дошкольных учреждений, УПК, детский дом творчества, детский дом (учредитель – агентство образования Красноярского края).

Таким образом, численность занятых в сфере образования, за исключением ССУЗов, составляет 1,4 тыс. чел. На перспективу проектом предусмотрено увеличение численности работающих в отрасли до 1,5 тыс. чел.

В учреждениях культуры и искусства (библиотеках, домах культуры, музеях) занято 0,15 тыс. чел. На перспективу планируется увеличение численности занятых в этой сфере до 0,2 тыс. чел.

Предприятия торговли составляют 66% от общего числа малых предприятий и обеспечивают занятость 1,5 тыс. чел. На I очередь и расчетный срок численность занятых увеличится соответственно до 1,7 и 1,9 тыс. чел.

В сфере общественного питания в настоящее время занято менее 100 человек. На перспективу предлагается развитие сети объектов общественного питания и, соответственно, рост численности занятых в этом направлении до 200 человек.

На предприятиях и организациях, осуществляющих непосредственное облуживание населения, занято 0,2 тыс. чел. На перспективу возможно увеличение до 0,4 тыс. чел.

Транспорт и связь: для обслуживания нужд города на предприятиях транспорта и связи занято около 150 человек. На перспективу при развитии туристической отрасли численность занятых увеличится ориентировочно до 0,2 тыс. чел.

В учреждениях и организациях управления, кредитно-финансовых учреждениях занято 1,23 тыс. чел., из них в сфере финансовой деятельности занято 0,04 тыс.чел., в риэлтерских компаниях, сфере операций с недвижимым имуществом и арендой – 0,66 тыс.чел., в государственном управлении и обязательном социальном обеспечении – 0,53 тыс.чел. На  перспективу существенного увеличения численности занятых в этой сфере не ожидается.

Ниже приводится сводная таблица занятых в экономике города.

Таблица № 4.10.1

Численность занятых в экономике города

| №№ п/п | Наименование отраслей, основных предприятий и организации | Численность занятых (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | I очередь, | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | А. Градообразующие отрасли |
| 1 | Промышленность | 4,8 | 4,22 | 4,65 |
| 1.1 | Топливно-энергетическая | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
|  | ОАО «Красноярская ГЭС» | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2 | Машиностроение и металлообработка | 2,6 | 2,4 | 2,6 |
|  | ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» (ОАО «Красноярские комплектные устройства») | 0,7 | 0,2 | 2,0 |
|  | ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов» | 1,5 | 1,7 |  |
|  | ООО Литейно-механический завод «СКАД» | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 1.3 | Лесная и деревообрабатывающая | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 1.4 | Строительных материалов | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 1.5 | Пищевая и мукомольная | 0,07 | 0,08 | 0,1 |
| 1.6 | Неучтенные малые предприятия перерабатывающей промышленности | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| 2 | Сельское и лесное хозяйство | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Строительство | 0,23 | 0,3 | 0,35 |
| 4 | Внешний транспорт и связь | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| 5 | Специальные средние учебные заведения | 0,35 | 0,35 | 0,4 |
| 6 | Административно-хозяйственные организации и организации обслуживания районного и внегородского значения | - | - | - |
| 7 | Прочие виды хозяйственной деятельности и резерв градообразующих кадров, в т.ч. | 3,35 | 3,65 | 3,6 |
|  | Производственная база отрасли ЖКХ | 0,35 | 0,35 | 0,4 |
|  | Занято на предприятиях и в организациях г. Красноярска | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
|  | Занято на предприятиях г.Дивногорска жителей Красноярска и сельских жителей (за вычетом) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Резерв градообразующих кадров (на развитие туризма) | - | 0,3 | 1,2 |
|  | Итого по градообразующим кадрам | 9,03 | 8,87 | 9,35 |
|  | Б. Обслуживающие отрасли |
|  | - образование | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
|  | - здравоохранение, физическая культура, спорт, социальное обеспечение | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
|  | -культура и искусство | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
|  | -торговля | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
|  | -общественное питание | 0,08 | 0,1 | 0,2 |
|  | -жилищно-коммунальное хозяйство | 0,35 | 0,35 | 0,4 |
|  | - транспорт и связь | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
|  | -Учреждения и организации управления, кредитно-финансовые учреждения | 1,23 | 1,3 | 1,3 |
|  | -предприятия непосредственного обслуживания населения | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
|  | Итого обслуживающие кадры | 7,06 | 7,45 | 8,2 |
|  | Всего занято в экономике | 16,1 | 16,3 | 17,55 |

В целом занятость населения в экономике города на расчетный срок увеличится ориентировочно на 10%, в большей части за счет развития рекреационно-туристической сферы.

## 4.11.Расчет проектной численности населения

В состав муниципального образования г. Дивногорск входят: городской населенный пункт город Дивногорск, сельские населенные пункты: село Овсянка (до 19.11.2004 г. – пгт.), поселки – Слизнево, Усть-Мана, Бахта, Хмельники, Манский, Верхняя Бирюса.

По данным Госкомстата России, Красноярского краевого комитета государственной статистики численность постоянного населения муниципального образования г. Дивногорск на 01.01.2008 года составляла - 34,9 тыс. человек, в том числе численность г. Дивногорска – 30,9 тыс. чел., численность сельских населенных пунктов - 3,96 тыс. человек.

Динамика численности населения г. Дивногорска с подчиненными его администрации населенными пунктами за последние годы и прирост (убыль) населения представлены в таблице ниже.

Динамика численности населения.

Таблица № 4.11.1.

| № п/п | Годы | Численность населения, тыс.чел. | Общий прирост, снижение (-), тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | городское | сельское |  |
| 1 | 01.01.1996 г. | 35,1 | 34,9 | 0,2 | - |
| 2 | 01.01.2000 г. | 34,5 | 34,3 | 0,2 | -0,6 |
| 3 | 01.01.2001 г. | 34,4 | 34,2 | 0,2 | -0,1 |
| 4 | 01.01.2002 г. | 34,3 | 34,1 | 0,2 | -0,1 |
| 5 | 01.01.2003 г. | 34,2 | 34,0 | 0,2 | -0,1 |
| 6 | 01.01.2004 г. | 34,0 | 33,8 | 0,2 | -0,2 |
| 7 | 01.01.2005 г. | 34,1 | 30,1 | 4,0 | 0,1 |
| 8 | 01.01.2006 г. | 34,6 | 30,6 | 4,0 | 0,5 |
| 9 | 01.01.2007 г. | 34,7 | 30,7 | 4,0 | 0,1 |
| 10 | 01.01.2008 г. | 34,9 | 30,9 | 4,0 | 0,2 |

К городскому населению до 2005 года относилось население г. Дивногорска и пгт. Овсянка. С 19.11.2004 г. пгт. Овсянка отнесена к сельским населенным пунктам, и с этого времени к городскому населению относится только население г. Дивногорска.

Как видно из приведенных данных, численность населения муниципального образования в целом и г. Дивногорска в частности в течение 10 лет оставалась примерно на одном уровне. Исключение составляет 2005 год, когда население выросло приблизительно на 550 человек.

Такая ситуация связана с тем, что не существует определенной тенденции изменения показателей естественного и механического движения. Коэффициенты естественного и миграционного прироста населения незначительные в абсолютном выражении, за исключением 2005 года.

Факторы движения численности населения г. Дивногорска за период 2000 по 2005гг.  по данным статистического учета характеризуются следующим данными

Таблица № 4.11.2

Факторы движения численности населения г. Дивногорска.

| № п/п | Показатели | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на начало года | 30,3 | 30,2 | 30,0 | 30,1 |
| 2 | Естественный прирост, убыль (-), тыс.чел. | -0,2 | -0,2 | -0,16 | -0,15 |
| 3 | Миграционный прирост, снижение (-), тыс.чел. | 0,1 | 0,0 | 0,25 | 0,65 |
| 4 | Общий прирост, снижение (-) за год, тыс.чел. | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,5 |
| 5 | Численность населения на конец года | 30,2 | 30,0 | 30,1 | 30,6 |
| 6 | Общий прирост, снижение (-) за год, % | -0,3 | -0,6 | 0,3 | 1,7 |

Рис.4.11.1. Факторы движения численности населения г. Дивногорска.

В общем демографическая ситуация города характеризуется относительной стабильностью численности населения в связи с незначительной естественной убылью и положительными значениями механического движения населения. Естественная убыль населения составляет 100-200 человек в год, при этом миграция в различные годы либо отсутствует, либо колеблется от 100 до 700 человек.

Таким образом, существенной особенностью динамики демографических процессов, имеющих важное значение для прогнозирования населения, является то, что при относительном постоянстве абсолютных показателей естественного движения существенное влияние на изменение численности населения оказывает механическое движение.

Половозрастная структура.

В целом по муниципальному образованию соотношение мужчин и женщин характеризуется преобладанием женщин в общей численности населения. В целом по муниципальному образованию на 1000 мужчин приходилось 1235 женщины, причем в г. Дивногорске – 1249 женщины на 1000 мужчин, в сельской местности – 1137. Доля мужчин в общей численности населения составляла 45,5%, доля женщин – 55,3%; по сельской местности – 44,5% и 53,2% соответственно. В г. Дивногорске соотношение мужчин и женщин незначительно отличается от структуры по муниципальному образованию.

Как выше упомянуто, в г. Дивногорске соотношение мужчин и женщин незначительно отличается от структуры по муниципальному образованию. Распределение населения г. Дивногорска по полам представлено в Таблице 4.11.3 и на рис. 4.11.2.

Таблица 4.11.3

Соотношение мужчин и женщин.

| № п/п | Показатель | Значение (на конец года) |
| --- | --- | --- |
|  |  | перепись 2002 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
|  | Распределение населения по половой принадлежности |
| 1 | Всего население, тыс.чел. | 30,1 | 30,6 | 30,7 | 30,9 |
| 2 | в т.ч. мужчин | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,8 |
| 3 | женщины | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,1 |
|  | Доля мужчин и женщин в общей численности населения, % |
| 4 | мужчины | 45,1 | 44,6 | 44,4 | 44,5 |
| 5 | женщины | 54,9 | 55,4 | 55,6 | 55,5 |
| 6 | На 1000 мужчин приходится женщин | 1215 | 1244 | 1244 | 1249 |
| 7 | Соотношение муж/жен, % | 82,4 | 80,5 | 79,8 | 80,2 |

Рис. 4.11.2. Соотношение мужчин и женщин.

Возрастная структура муниципального образования в целом характеризуется снижением доли населения моложе трудоспособного возраста, ростом удельного веса трудоспособного населения и населения старше трудоспособного возраста. На 01.01.2008 г. удельные веса возрастных групп в целом по муниципальному образованию составляли:

- население моложе трудоспособного возраста – 14,4%,

- трудоспособное население – 62,9%,

- население старше трудоспособного возраста – 22,8%.

Возрастная структура населения г. Дивногорска немного отличается от структуры по муниципальному образованию в целом. Возрастная структура населения г. Дивногорска представлена в Таблице 4.11.4.

Таблица 4.11.4

Возрастная структура населения.

| № п/п | Показатель | Значение (на конец года) |
| --- | --- | --- |
|  |  | перепись 2002 г. | 2003 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | Распределение населения по возрастным группам |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего население, тыс.чел. | 30,1 | 30,0 | 30,1 | 30,6 | 30,9 |
| 3 | в т.ч. моложе трудоспособного возраста | 5,2 | 5,0 | 4,65 | 4,52 | 4,42 |
| 4 | трудоспособного возраста | 18,5 | 18,6 | 18,9 | 19,34 | 19,59 |
| 5 | старше трудоспособного возраста | 6,4 | 6,4 | 6,55 | 6,73 | 6,89 |
| 6 | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % |  |  |  |  |  |
| 7 | моложе трудоспособного возраста | 17,2 | 16,5 | 15,4 | 14,8 | 14,3 |
| 8 | трудоспособного возраста | 61,4 | 62,1 | 62,8 | 63,2 | 63,4 |
| 9 | старше трудоспособного возраста | 21,4 | 21,4 | 21,8 | 22,0 | 22,3 |

В структуре трудоспособного населения наибольшую долю занимают следующие возрастные группы: 20-24 лет (16,3% от трудоспособного населения или 10,3% от всего населения), 16-19 лет (14,4% и 9,1% соответственно) 25-29 лет (11,5% и 7,3% соответственно).

Демографическая нагрузка на трудоспособное население по данным переписи 09.09.2002 г. составляла 629 чел. на 1000 чел. в трудоспособном возрасте, из них 44,6 % дети и 55,4 % пожилые люди. В настоящее время демографическая нагрузка на трудоспособное население немного снизилась, а также изменилась структура нагрузки. На 01.01.2008 г. демографическая нагрузка составляла 583 чел. на 1000 чел. в трудоспособном возрасте, из них 40,3 % дети и 59,7 % пожилые люди.

Прогноз населения.

При исчислении перспективной численности населения использовано 3 прогнозных метода: экстраполяционный, демографический и социально-экономический.

Каждый из методов исходит из определенных закономерностей развития города и населения.

Экстраполяционный метод исходит из исторически сложившихся тенденций изменения численности населения (темпов прироста населения). Демографический метод предполагает прогноз перспективных уровней естественного движения населения. Социально-экономический метод предполагает наиболее действенный путь структурных преобразований всех сфер деятельности города.

1. Экстраполяция населения проведена в трех вариантах в зависимости от величины базы прогноза (Таблица 4.11.5).

Таблица 4.11.5

| № п/п | Исходный год базы прогноза | База прогноза, лет | Средний темп прироста (убыли), % | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Соврем. состояние | 1 очередь | Расчет. срок. |
| 1 | перепись 1989 | 16 | 0,08 | 30,9 | 30,7 | 31,1 |
| 2 | 1995 | 10 | 0,10 | 30,9 | 30,9 | 31,3 |
| 3 | 2000 | 5 | 0,20 | 30,9 | 31,0 | 31,7 |

На основе денного метода можно спрогнозировать, что численность населения на 1 очередь, будет находиться в пределах 30,7-31,0 тыс. чел., а к расчетному сроку – от 31,1 тыс. чел. до 31,7 тыс. чел.

2. Демографический прогноз

Для составления демографического прогноза населения были использованы данные о рождаемости, смертности и возрастной структуре населения муниципального образования из сборников территориального района Федеральной службы статистики по Красноярскому краю, а также данные администрации муниципального образования. Прогноз опирается на существующие коэффициенты естественного движения и параметры их изменения, заложенные при расчете населения в «Схеме территориального планирования Красноярского края».

Прогнозные изменения коэффициентов движения населения Красноярского края учитывают основные направления демографической политики России на период до 2025 года – снижение смертности и травматизма в результате ДТП, несчастных случаев на производстве, снижение материнской и младенческой смертности, формирование здорового образа жизни, укрепление института семьи и поддержка рождаемости.

Динамика изменения прогнозных показателей рождаемости и смертности в целом по Красноярскому краю (СТП Красноярского края)

|  | Изменение коэффициентов к уровню 2008 года |
| --- | --- |
|  | 2012г. | 2015г. | 2018г. | 2020г. | 2025г. | 2030г. |
| Коэффициент рождаемости | 1,023 | 1,023 | 1,000 | 0,992 | 0,992 | 0,977 |
| Коэффициент смертности | 0,963 | 0,971 | 0,949 | 1,015 | 1,088 | 1,118 |

Несмотря на реализацию мероприятий Концепции демографической политики РФ до 2025 г. и краевой целевой программы «Демография» в долгосрочной перспективе будет наблюдаться снижение рождаемости, но более медленными темпами. Показатель смертности населения постепенно стабилизируется.

На перспективу проектом принимается вариант нейтрализации оттока населения и небольшой приток в город Дивногорск за счет организации новых рабочих мест и повышения занятости населения, создания условий для комфортного проживания, что будет способствовать стабилизации населения на уровне существующей численности, которая рассматривается как потенциальная расселенческая емкость.

3. Социально-экономический прогноз численности населения базируется на перспективном развитии градообразующих отраслей и установлении наиболее рациональных пропорций между основными группами населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей. При этом учтено современное распределение населения по группам, рекомендации и наметившиеся условия для их дальнейшего перераспределения.

В настоящее время значительная часть населения города представлена несамодеятельным населением – 47,4%. Это дети в возрасте 0-15 лет, пенсионеры, не занятые в экономике, и лица в трудоспособном возрасте, по разным причинам не занятые в экономике (учащиеся старше 15 лет, обучающиеся с отрывом от производства, военнослужащие, домохозяйки, инвалиды труда, безработные).

В экономике города занято 39,5 % населения (12,1 тыс. чел.), в том числе трудоспособное население – 33,3 % (10,2 тыс. чел.), и лица старше трудоспособного возраста – 6,1% (1,85 тыс. чел.). Кроме того, 13,1% (4,0 тыс.чел.) уезжает на работу в Красноярск. Всего в экономике г. Дивногорска и г. Красноярска занято 52,6% жителей Дивногорска (16,1 тыс.чел.).

В градообразующих отраслях занято 29,5% населения, в обслуживающих отраслях – 23,1%. Почти 16% населения заняты в промышленности. В городе значительное развитие получили малые предприятия. Около 48% всех работающих на предприятиях и в организациях, обслуживающих население, приходится на отрасли образование и здравоохранение.

При определении перспективной численности населения города важное значение будут иметь следующие структурные особенности и тенденции в развитии населения:

- реалистический вариант естественного движения населения, при котором предполагается незначительное снижение доли населения моложе трудоспособного возраста, и увеличение доли трудоспособного населения и населения старше трудоспособного возраста;

- улучшение материального положения пенсионеров по возрасту повлечет за собой снижение работающих пенсионеров;

- наметившаяся тенденция снижения незанятого населения в трудоспособном возрасте, в основном за счет трудоустройства безработных, приведет к снижению доли несамодеятельного населения в целом – это внутренний резерв трудовых ресурсов;

- численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, с учетом динамики молодых групп населения может незначительно возрасти;

- по данным Администрации города, предприятий и организаций города, на первую очередь численность населения, занятых в градообразующих отраслях, немного снизится;

- в обслуживающих отраслях в целом проектом предлагается незначительно увеличить численность занятых на перспективу. Развитие социальной сферы проектом предусматривается за счет перераспределения численности занятых в обслуживающих отраслях по приоритетным направлениям и выравнивания уровня развития всех отраслей социальной сферы.

Ниже приводятся рекомендации по распределению групп населения и структуре занятости населения на перспективу.

Таблица 4.11.8

Прогноз структуры несамодеятельной группы

населения (%% от населения)

| № п/п | Группы населения | Соврем. состояние | I очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дети в возрасте 0-15 лет, не занятые в экономике | 14,3 | 14,2 | 14,1 |
| 2 | Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 12,7 | 12,6 | 12,3 |
| 3 | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой (военнослужащие, безработные, домохозяйки, инвалиды труда и др. население) | 4,0 | 3,8 | 3,3 |
| 4 | Пенсионеры, не занятые в экономике | 16,4 | 16,9 | 17,1 |
|  | Итого | 47,4 | 47,5 | 46,8 |

Таблица 4.11.9

Перспективная структура занятости населения (%%)

| № п/п | Группы населения | Соврем. состояние | I очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Градообразующая | 29,5 | 28,6 | 28,4 |
| 2 | Обслуживающая | 23,1 | 23,9 | 24,8 |
| 3 | Несамодеятельная | 47,4 | 47,5 | 46,8 |
|  | Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

На первую очередь планируется сокращение численности работающих на некоторых предприятиях (ОАО КГЭС, ОАО «Красноярские комплектные устройства», строительная отрасль и некоторые административно хозяйственные организации). В то же время потребность на других предприятиях планируется создание новых рабочих мест (ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов», ООО «СКАД», предприятиях, производящих стройматериалы).

В прогнозируемом периоде планируется увеличение численности занятых на предприятиях малого бизнеса на 10% по сравнению с существующим состоянием. Также предполагается развитие транспорта и связи.

Предусмотрен резерв градообразующих кадров на расчетный срок генплана –1,2 тыс.чел. (12,8% от занятых в градообразующих отраслях).

Исходя из экономической базы развития города, численность занятых в градообразующих отраслях экономики увеличится к расчетному сроку на 3,5% и составит 9,35 тыс. чел., на I очередь развития – 8,9 тыс. чел. Ниже приводится занятость населения по отдельным градообразующим отраслям.

Таблица 4.11.10

Прогноз численности занятых в градообразующих

отраслях экономики г. Дивногорска.

| № п/п | Градообразующие кадры | Численность кадров (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Соврем. состояние | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кадры промышленных предприятий | 4,8 | 4,22 | 4,65 |
| 2 | Кадры сельского и лесного хозяйства | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Кадры строительных организаций | 0,23 | 0,3 | 0,35 |
| 4 | Кадры внешнего транспорта и связи | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| 5 | Кадры средних учебных заведений | 0,35 | 0,35 | 0,4 |
| 6 | Прочие виды хозяйственной деятельности и резерв градообразующих кадров | 3,35 | 3,65 | 3,6 |
|  | Всего занято в градообразующих отраслях | 9,03 | 8,87 | 9,35 |

Численность населения города по периодам определена по формуле:

А*100

Н =

100 – (Б+В)

где: Н – население города по периодам, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В – процент несамодеятельного населения.

Население г. Дивногорска составит:

8,87*100

на I очередь (2012 г.)          Н = 			 = 31,0 тыс. чел.

100 – (23,9+47,5)

9,35*100

на расчетный срок (2022 г.)     Н = 		                        = 32,9 тыс. чел.

100 – (24,8+46,8)

округленно 33,0 тыс. чел.

Возрастная структура

Учитывая современную возрастную структуру населения Дивногорска, а также прогнозируемые тенденции изменения рождаемости и смертности, возрастная структура населения на первую очередь и на перспективу будет характеризоваться незначительным снижением доли населения моложе трудоспособного возраста и увеличением доли трудоспособного населения и населения старше трудоспособного возраста. Абсолютная численность каждой группы возрастет.

Таблица 4.11.11

Возрастная структура населения.

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Соврем. состояние | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | Распределение населения по возрастным группам |  |  |  |
| 2 | Всего население, тыс. чел. | 30,9 | 31,0 | 33,0 |
| 3 | в т.ч. моложе трудоспособного возраста | 4,42 | 4,40 | 4,65 |
| 4 | трудоспособного возраста | 19,59 | 19,75 | 20,96 |
| 5 | старше трудоспособного возраста | 6,89 | 6,85 | 7,39 |
| 6 | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % |  |  |  |
| 7 | моложе трудоспособного возраста | 14,3 | 14,2 | 14,1 |
| 8 | трудоспособного возраста | 63,4 | 63,7 | 63,5 |
| 9 | старше трудоспособного возраста | 22,3 | 22,1 | 22,4 |

Основными критериями оценки полученных прогнозов перспективного населения г. Дивногорска следует считать потребность города в трудоспособной части населения, обеспечивающей его социально-экономическое развитие. Этим требованиям отвечает социально-экономический прогноз по структуре занятости населения, в котором содержится как гипотеза социально-экономического развития градообразующих отраслей, сбалансированного развития обслуживающих отраслей, так и гипотеза развития в части возрастной структуры населения, несамодеятельной группы населения, позволяющей выявить внутренние резервы трудовых ресурсов.

В связи с этим население города и все сопутствующие ему характеристики на первую очередь принимаются 31,0 тыс.чел., на расчетный срок – 33,0 тыс.чел.

Таблица № 4.11.13

Прогноз баланса трудовых ресурсов

(в %% от населения)

| № п/п | Показатели | Соврем. состояние | I очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население в трудоспособном возрасте | 63,4 | 63,7 | 63,5 |
|  | в том числе: а) лица, занятые в экономике | 46,7 | 47,3 | 47,9 |
|  | б) учащиеся в возрасте 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 12,7 | 12,6 | 12,3 |
|  | в) лица, не занятые трудовой деятельностью и учебой (военнослужащие, домохозяйки, инвалиды труда, безработные и др. население) | 4,0 | 3,8 | 3,3 |
| 2 | Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике | 6,0 | 5,6 | 5,0 |
| 3 | Трудовые ресурсы – всего | 69,4 | 69,3 | 68,5 |
|  | из них занято в экономике | 52,6 | 52,5 | 53,2 |

Часть V. Проектная организация территории

## 5.1. Основные направления территориального развития города

Стратегия развития г. Дивногорска складывается из трех целевых направлений: первое связано с качественным ростом в существующих границах, второе с освоением потенциала, связанного с развитием спорта и туризма и третье с размещением объектов агломерации на территориях не действующих предприятий.

Первое направление обусловлено тем, что на сегодняшний день более 84% всех построек города составляет ветхое жилье, нуждающееся в замене. А так же отсутствием новых свободных строительных площадок. Второе направление связано со следующими факторами: наличием уже существующей горнолыжной базы, природными особенностями северо-западного отрога Восточного Саяна, в окрестностях города есть объекты интересные для туризма. Процесс размещения объектов агломерации приведет к положительному экономическому эффекту, занятости и приросту населения, развитию селитебной территории города, изменению городской черты, то есть к интенсивному развитию города.

Стратегия формирует  следующие принципы развития города:

1. Развитие  компактного  населенного пункта с минимальной протяженностью инженерных и транспортных коммуникаций;

2. Упорядочение городской застройки, создание городского центра с возможностью его дальнейшего развития;

3. Рациональная организация территории города, обоснованное архитектурно-планировочное зонирование территории;

4. Ориентация в жилищном строительстве на доступное и комфортное   жильё;

5. Корректировка красных линий главных городских магистралей;

6. Меры по улучшению экологической обстановки;

7. Развитие сети зеленых насаждений общего пользования;

8. Проведение планировочной реорганизации производственных зон, учитывая возможности использования территорий бывших промышленных предприятий, которые прекратили свою деятельность в период экономического спада, под иные виды использования;

9. Развитие территории на северо-западных отрогах Восточного Саяна путем создания курортной зоны, соединенной с городом канатной дорогой.

В соответствии с перспективным развитием города ожидается прирост численности населения, к концу расчетного срока население увеличится до 33 тыс. человек.

Градостроительный анализ современного использования земель показал, что для развития города как туристско-рекреационного центра в системе Красноярской агломерации необходимо освоить территорию лесопарка, находящегося на северном склоне  выше городского образования. Основными факторами перспективного развития города является рост и развитие градообразующей группы предприятий, и строительство комфортного, доступного жилья.

## 5.2. Архитектурно-планировочная организация территории

5.2.1. Планировочная структура города.

Город Дивногорск имеет четкое деление на радиально-планировочную структуру селитебной зоны и на промышленно-коммунальную, расположенную вдоль берега р. Енисей. Промышленная зона разделена жилой застройкой, на два промышленных направления: западную и восточную.

Город разделен  в широтном направлении на две террасы верхнюю и нижнюю автомобильной магистралью,  связывающей краевой центр г. Красноярск с республиками Хакасия и Тыва и железной дорогой, образуя два планировочных района.

Главными осями широтного направления являются ул. Набережная, ул. Комсомольская и ул. Бочкина. В меридиональном направлении осью города служит пешеходный Клубный бульвар, соединяющий верхнюю и нижнюю террасы города с террасами спускающийся к р. Енисей.

Структура магистралей предопределила возможности  развития планировки. Таким образом, общественно-деловые центры городского и микрорайонного значения  формируются в узлах пересечения магистралей. Вместе они составляют каркас города – относительно неизменяемую, устойчивую во времени основу пространственно-планировочной организации города. Каркас выделяет городские пространства по интенсивности их освоения, удобству и транспортной доступности, безотносительно к типу функционального использования территории (центр-периферия). Городские магистрали переходят в структуру жилых улиц, в условиях горного рельефа - часто расположенных под углом к главной магистрали и формирующих сеть жилых кварталов.

Территории города представлены двумя  основными функциональными зонами: жилыми и промышленно-коммунальными. Жилая зона - территория гражданского строительства включающая,  жилые кварталы и микрорайоны,  общественно-торговые центры, улицы, проезды, магистрали, объекты озеленения.

За основу структурного построения приняты жилые образования, которые включают в себя микрорайоны, в среднем небольшие по размерам 15-17 га. Для горных условий, такая величина микрорайонов является наиболее оптимальной. Микрорайоны в свою очередь делятся на систему кварталов.

В городе насчитывается 11 существующих планировочных образований.

Из числа жилых образований, жилое образование № 5 характеризуется преобладанием малоэтажного жилищного фонда (1-2эт. без усадьбы)

Жилые образования № 8 и 9 характеризуются, главным образом, сложившейся индивидуальной усадебной застройкой с редким включением кварталов многоэтажной застройки (5эт. и выше). В жилых образованиях № 1, 4, 7, 10 – преобладание многоэтажного жилищного фонда.

Проектом намечено создать 12-е планировочное образование на нижней террасе между железной дорогой и р. Енисей, объектами которого станут проектируемые комплексы коммерческой недвижимости общественно-делового назначения.  На верхней террасе, в северо-западной ее части планируется 13-е планировочное образование - «поселок Гидростроителей», застройка которого будет усадебной.

При формировании и развитии планировочной структуры города, учитывались природно-ландшафтные условия, в планировку включались имеющиеся зеленые массивы и леса вдоль ручьев. Намечено благоустроить парк, созданный на основе лесного массива, и предусмотреть один из главных входов в парк с улицы Бочкина.

В проекте выделены две основные промышленно-коммунальные территории - это предприятия западного промышленного района с классом  вредности от I кл. - V кл., которые в большинстве своем сохраняются на существующем месте, а на территориях не действующих предприятий предполагается разместить  либо новые предприятия с классом вредности IV-V, либо объекты коммерческой недвижимости общественно-делового назначения.

Восточный промышленный район, состоящий из предприятий IV-V классов вредности, на которой планируется размещение предприятий для развития малого бизнеса на месте не действующих предприятий, а так же отвести площадки под зеленые насаждения, с последующим благоустройством.

Проектом выделены также зоны, общественной застройки расположенные вдоль М-54 на месте не действующих предприятий и свободных от застройки площадках: «Ц-1», «Ц-2», «Ц-3»,  а так же на площадках, находящихся на берегу р. Енисей «Ц-4», «Ц-5» все это комплексы коммерческой недвижимости общественно-делового назначения и «Ц-6»-Международный спортивно-туристический комплекс. На площадках, находящихся на северном склоне выше города Дивногорска расположится «Ц-7»-Горнолыжный комплекс. Восточнее на более ровной площадке планируется к размещению зоны рекреации (стадион, каток, ипподром и др.)

При разработке генплана ставилась задача: максимально используя природные факторы, учитывая сложившуюся планировку города повысить качество пространства освоенных территорий и  создать условия для развития новых функциональных направлений на свободных территориях.

## 5.2.2. Проектные решения

В соответствии с назначением документов территориального планирования, согласно Градостроительному Кодексу РФ, для проекта генерального плана муниципального образования города Дивногорска  проектными решениями осуществляется решение следующих  архитектурно-планировочных задач:

Снос ветхого малоэтажного жилищного фонда внутри города позволит сформировать благоустроенную комфортную среду проживания.

1. Формирование основного культурно-административного центра города и системы микрорайоных общественно-деловых центров улучшит систему культурно- бытового обслуживания местного населения,  городская среда будет более привлекательна для бизнеса.

2. Планирование  реновации бывших производственных площадок для развития предпринимательской деятельности  повышает инвестиционную привлекательность города.

3. Улучшение экологической обстановки в городе повысит качество среды города, его привлекательность для градостроительной деятельности.

4. Планирование зон  для развития рекреационно-туристического комплекса увеличивает  инвестиционный потенциал города.

5. Создание зеленого каркаса города позволит сохранить, восстановить и поддерживать экологическое равновесие богатейшего природного комплекса, участвующего в озеленении города, формирующего благоприятную среду проживания.

Для решения данных задач проектом  предлагается:

- Свободные площадки на территории не действующих предприятий восточной промышленной зоны рассматривать как полигоны для развития малого бизнеса, в восточной части расположить мусоросортировочный завод. В западной зоне на площадках, не действующих предприятий расположить комплексы коммерческой недвижимости общественно-делового назначения.

- Развивать общественно-деловой центр, при организации культурно-бытового обслуживания которого, на перспективу проектом ставится задача сформировать социальную инфраструктуру в соответствии с действующими градостроительными нормативами СНиП 2.07.01-89*, учитывая статус района (жилой район) и численность населения. На существующей автовокзальной площади по ул. Бочкина размещаются объекты культурно-бытового назначения - торговли и общественного питания, а также существующий автовокзал. Территория рынка увеличивается, площадь Бочкина симметрично дополняется торговым комплексом. Главной композиционной осью меридионального направления служит  Клубный бульвар, который предполагается застроить многоэтажным жильем (10-14эт), реконструировать примыкающие к нему площади, озеленить и благоустроить.

- На сносе ветхого жилья малоэтажного фонда, учитывая существующие тенденции и экономические факторы на текущий момент, сформировать благоустроенную комфортную среду проживания – 3-5 этажными жилыми домами, по индивидуальным проектам.

- Территорию поселка «Гидростроителей» предлагается занять малоэтажной усадебной застройкой, учитывая потребность части населения в усадебной застройке. На территории поселка разместить объекты обслуживания повседневного спроса, а так же отвести территорию под размещение дома-интерната для  престарелых и одиноких людей.

- Увеличение по возможности озелененных территорий города, благоустройство городского и детского парков, озеленение Клубного бульвара, спортивных площадок, создание санитарно-защитных зон от электроподстанций и автодорог.

- Для улучшения доступности объектов обслуживания, в городе предусмотреть вторую железнодорожную станцию в западной промышленной зоне.

- Для улучшения пешеходной связи  между верхней и нижней террасами города в западной его части, планируются  два пешеходных моста через железнодорожные пути.

## 5.2.3. Зоны градостроительного развития

1. Зона выборочного строительства.

Зона выборочного строительства является зоной улучшения качества существующей среды, где будет проводиться выборочная реконструкция строений, снос ветхого жилья, строительство на освободившихся территориях  и ранее не задействованных участках, упорядочение застройки, благоустройство территории, строительство объектов обслуживания. Застройка таких зон должна производиться  в соответствии с проектами планировки.

2. Строительство на свободных площадках.

Генеральным планом предполагается застройка планировочного образования № 13 поселка «Гидростроителей» малоэтажным усадебным жильем. Планируется разместить объекты спорта и рекреации на северном склоне выше города Дивногорска, и на площадке расположенной в восточной части муниципального  образования.

3. Зона запрещения нового жилого строительства.

В санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий и водоохранных зонах акваторий в настоящий период жилые здания продолжают свое существование, а новое строительство жилых объектов запрещается.

4. Зона промышленно-коммунальных предприятий.

Территории, ранее отведенные для промышленно-коммунальных предприятий. Восточная и западная промышленные зоны.

5. Резерв для размещения коммунально-промышленных предприятий.

Территории для перспективного развития предприятий четвертого и пятого классов вредности и малого бизнеса  на резервируемых территориях, не действующих предприятий.

6. Зона озеленения.

Территории парков, скверов, бульваров.

## 5.3. Планировочная организация производственно-коммунальных и специальных территорий.

В настоящее время промышленные и коммунальные предприятия размещаются вдоль берега р. Енисей разделяются между собой  застроенной сформированной частью города. Кроме этого, часть предприятий и спецтерриторий  расположены внутри застроенной части города или примыкают непосредственно к ней.

В процессе разработки  проекта генерального плана  определено два  планировочных района, в которых размещаются сохраняемые  предприятия и резервируются территории для вновь размещаемых предприятий - это западный  и восточный районы.

Характеристика и анализ существующих промышленно-коммунальных и спецтерриторий позволяет сделать выводы о степени эффективности их использования в настоящее время и их организации на перспективу.

Существующее положение в установленных границах проектирования характеризуется следующими показателями:

- общая площадь всех промышленно-коммунальных и спецтерриторий и инженерно-технических сооружений составляет – 342,3 га из них:

а) в западной промышленной зоне  (западном направлении) – 191,9 га;

б) в восточной промышленной зоне (восточном направлении) – 117,9 га;

в) в застроенной части – 32,5 га

- 25,6 % или 87,9 га от общей площади, это территории, не используемые по прямому назначению, в западном направлении – 46,8 га таких территорий, в восточном – 28,6 га, а 12,5 га попадает в застройку (СПГ - не действует).

В западной промышленной зоне (в западном направлении) размещаются территории предприятий и коммунальных служб, которые размещены вдоль берега р. Енисей. А также и  по обе стороны подъездных путей железной дороги и магистральной дороги М – 54.

В основном это предприятия и службы непосредственно обслуживающие  ГЭС, и предприятия которым была необходима р. Енисей, как транспортная артерия для транспортировки продукции, это деревообрабатывающие и предприятия, изготавливающие строительные изделия и конструкции, а также много складских и иных объектов.

После значительных  экономических  преобразований в крае и в стране в целом произошли кардинальные изменения в промышленной и коммунальной отраслях, многие предприятия прекратили свое существование или перешли на другой вид производственной деятельности. Не действуют: Камнещебеночный завод, причал в районе моста через р. Енисей, склад инертных материалов, база Гидромонтажа, предприятие АТП, часть предприятия КПД, мастерские Сантехмонтажа. В связи с этими изменениями транспортная артерия р. Енисей прекратила свое существование, стала, не загружена и железнодорожная ветка.

Генеральным планом в данном направлении предлагается планировочно организовать неиспользуемые территории промышленно-коммунальных предприятий, на перспективу многие не предлагаются к их дальнейшему возобновлению особенно это предприятия находящиеся на  берегу р. Енисей.

По проекту данные территории предлагается использовать как комплексы коммерческой недвижимости общественно-делового назначения.

Предприятия, которые непосредственно обслуживают ГЭС, а также  градообразующие, которые расположены в соответствии с санитарными разрывами до жилой и иной застройки сохраняются на перспективу под использование по прямому назначению.

После принятия проектных решений, не используемых промышленно-коммунальных территорий, не сохраняется, все территории предлагаются к их организации.

В восточной промышленной зоне (в восточном направлении) территории предприятий и коммунальных служб имеют более хаотичное разбросанное размещение в установленных границах проектирования.

Основная концентрация предприятий, как и в западном направлении, отмечается вдоль берега р. Енисей  по обе стороны железной дороги и магистральной дороги М- 54. Расположение предприятий в этом направлении присутствует и по всей внеселитебной территории в границах проектирования. Эти предприятия очень близко примыкают непосредственно к существующей жилой и иной застройке. Большая часть территорий предприятий расположенных вдоль берега р. Енисей не используются по прямому назначению, заброшены и пустуют, по санитарно-экологическим нормативным требованиям их предыдущее использование не возможно эти предприятия имели высокий класс вредности и находились в зоне водоохраной.  К ним относятся следующие  предприятия: бывшие базы ОРСА, склады ГСМ, АБЗ, склады строительных конструкций. По генеральному плану берег р. Енисей организовывается в соответствии с санитарно-экологическими нормами, существующими в настоящее время.

По генеральному плану в данном направлении предлагается следующая организация промышленно-коммунальных предприятий и служб, а также иных территорий:

- сохраняемые основные градообразующие предприятия инженерно-технические сооружения и коммунальные службы на перспективу и примыкающие непосредственно к жилой и иной застройке в обязательном порядке должны сократить санитарно-защитные зоны тем самым уменьшить санитарные разрывы до застройки (смотреть мероприятия по ООС);

- территория существующей свалки, в настоящее время законсервирована, и поэтому бытовые отходы вывозятся на полигоны г. Красноярска, на перспективу предлагается на территории свалки сортировочный завод, который позволит оптимизировать  вывоз ТБО на полигон в г. Красноярске, а в перспективе на мусороперерабатывающий завод.

- территория существующего кладбища требует расширения на перспективу, уже для этих целей разработан проект, что учитывается в проекте генерального плана;

- бывшее подсобное хозяйство ОАО ДЗНВА (свинокомплекс), в настоящее время не используется по прямому назначению генеральным планом, предлагается его использование в качестве рекреационно-спортивной зоны (ипподром) с разведением и содержанием особых пород лошадей;

- на перспективу предлагается возобновление тепличного хозяйства – розария;

- в восточном направлении предлагаются площадки под использование организации придорожного сервиса, а также под развитие малого и среднего бизнеса не выше IV класса вредности.

После принятия проектных решений, не используемых промышленно-коммунальных территорий, не сохраняется, все территории предлагаются к их организации.

Внутри жилой застройки присутствие  многих коммунальных предприятий и инженерно-технических сооружений, негативно влияет на санитарно-гигиенические условия проживания, многие требуют проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон. Это особенно касается инженерно-технических сооружений – открытых электроподстанций, в радиус СЗЗ от которых попадают не только жилая застройка, но и  объекты общественно-делового назначения, такие как детская поликлиника, часть ЦГБ, территории общеобразовательных школ и детских садов, а также средне специальные учебные заведения. В данном направлении  требуется проведение мероприятий по охране жизнедеятельности проживающего населения, что и предлагается проектом генерального плана на перспективу развития.

Выводы:

1.   Многие предприятия, которые сохраняются по генеральному плану, требуют специальных мероприятий рекомендуемых  в  разделе ООС;

2.   Принятые по генеральному плану архитектурно - планировочные решения соответствуют всем нормативным и правовым требованиям градостроительного проектирования.

3.    Все территории неиспользуемые по прямому назначению и не предлагаемые к их возобновлению на перспективу по проекту организовываются под площадки для развития малого и среднего бизнеса не выше IV класса вредности, а также под объекты коммерческой недвижимости общественно-делового направления.

4. Относительно существующего использования промышленно-коммунальных и спецтерриторий, площадь этих территорий после принятия проектных решений сократится на 4,9 га, это произойдет исходя из следующих мероприятий:

- сократится территория существующей свалки с 5,5 га до 1,0 га;

- увеличится территория под рекреационно-спортивную зону (ипподром) с 5,5 га до 16,3;

- сократятся территории, предлагаемые под использование для малого и среднего бизнес и общественно-деловую застройку на разрыв до установленной водоохраной зоны, а также на различные подъезды парковки, санитарно-защитное озеленение и т. д.;

- увеличится территория на резерв под кладбище 9,6 га;

Таблица № 5.3.

Характеристика использования территорий промышленно-коммунального назначения и спецтерриторий, га

| № п/п | Наименование | Площадь всех промышленных предприятий, складов, коммунальных объектов в установленных границах проектирования населенного пункта | В том числе территории: | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | промпредприятий | коммун.-складские | территории, не используемые по функциям | инженерно-технические сооружения | спецтерритории (кладбища, свалки) | территории под малый и средний бизнес | территории под общественно-деловую застройку коммерческо-офисной недвижимости |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. резерв |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Существующее положение |
| 1 | Западное направление | 191,9 | 64,7 | 11,3 | 46,8 | 69,1 | - | - | - | - |  |
| 2 | Восточное направление | 117,9 | 30,6 | 17,0 | 28,6 | 28,4 | 13,3 | - | - | - |  |
| 3 | Внутри застройки | 32,5 | 4,1 | 14,8 | 12,5 | 1,1 | - | - | - | - |  |
| 4 | Итого: | 342,3 | 99,4 | 43,1 | 87,9 | 98,6 | 13,3 | - | - | - |  |
| 5 | %% от итого | 100 | 29,0 | 12,6 | 25,6 | 28,8 | 4,0 | - | - | - |  |
| II. Проектная организация |
| 1 | Западное направление | 191,2 | 64,7 | 13,2 | - | 69,1 | - | - | 3,6 | 40,6 |  |
| 2 | Восточное направление | 124,4 | 30,6 | 17,0 | - | 28,4 | 18,4 | 9,6 | 12,0 | 18,0 |  |
| 3 | Внутри застройки | 21,8 | 3,8 | 15,0 | - | 1,1 | - | - | 1,6 | 0,3 |  |
| 4 | Итого: | 337,4 | 99,1 | 45,2 | - | 98,6 | 18,4 | 9,6 | 17,2 | 58,9 |  |
| 5 | %% от итого | 100 | 29,3 | 13,4 | - | 29,2 | 5,6 | 2,8 | 5,1 | 17,4 |  |

## 5.4.Коммунально-складские территории

Основными складскими объектами для нормального функционирования данного хозяйства города должны являться: оптовые склады торговли, хранилище для овощей и фруктов, холодильники, склады строительных материалов и твердого топлива. Городское коммунально-складское хозяйство представлено некоторыми объектами, это в основном склады сферы ЖКХ.

Территории и площади, необходимые для складов городского значения определены по нормативным показателям СНиП 2.07.01-89*, исходя из полного обеспечения потребностей населения города в потребительских товарах (таблица № 5.4.1).

Таблица № 5.4.1

Расчет вместимости и площади участков складов городского значения

| № | Наименование | 1 очередь (31,0 т. чел.) | Расчетный срок (33,0 т. чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь складов м2 | Площадь уч-ка, га | Площадь складов м2 | Площадь уч-ка, га |
|  |  | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. насел, м2 | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. население | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. насел, м2 | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Склады продовольственных товаров | 65 | 2015 | 310 | 0,96 | 77 | 2541 | 310 | 1,02 |
| 2 | Склады непродовольственных товаров | 145 | 4495 | 740 | 2,30 | 217 | 7161 | 740 | 2,44 |
| 3 | Распределительные холодильники | 16 | 496 | 190 | 0,58 | 27 | 891 | 190 | 0,63 |
| 4 | Фруктохранилища | 11 | 341 | 1300 | 4,03 | 17 | 561 | 1300 | 4,29 |
| 5 | Овощехранилище | 34 | 1054 | 1300 | 4,03 | 54 | 1782 | 1300 | 4,29 |
| 6 | Картофелехранилища | 46 | 1426 | 1300 | 4,03 | 57 | 1881 | 1300 | 4,29 |
| 7 | Склады строительных материалов | - | - | 300 | 0,93 | - | - | 300 | 0,99 |
| 8 | Склады твердого топлива с использованием угля | - | - | 300 | 0,93 | - | - | 300 | 0,99 |
|  | Итого: | 317 | 9827 | 5740 | 17,7 | 449 | 14817 | 5740 | 18,94 |

На расчетный срок генерального плана при населении города 33 тыс. чел. нужно складских помещений 14817 м² и территории 18,94 га.

## 5.5. Озеленение

# Дивногорск называют «драгоценным камнем в оправе дикой таежной стихии». Рельеф – горный, пересеченный множеством ручьев, что   создает прекрасные условия для включения в планировочную структуру г. Дивногорска естественных участков природы. Из преобладающих древесных пород преобладают хвойные породы: сосна, ель и пихта.

Хотя лес сильно пострадал при первоначальном строительстве города, генпланом предлагается максимальное сохранение естественных участков природного озеленения.  Это в первую очередь городской парк, созданный на основе лесного массива, лес вдоль ручьев, полоса между железной дорогой и ул. Комсомольской, а также небольшие массивы внутри существующих кварталов.

Существующий парк площадью 31,31 га планируется благоустроить, и предусмотреть входы в парк с ул. Бочкина и с ул. Комсомольская.

Основную зеленую ось – Клубный бульвар планируется максимально благоустроить и озеленить, в квартале нахождения торгового рынка создать сквер площадью 1,8 га. Существующие спортивные площадки в районе рынка увеличатся до 1,47 га.

При озеленении проектируемой набережной, вытянутой вдоль западной промышленной зоны до автомобильного моста через р. Енисей рекомендуется существующие зеленые зоны сохранять, дополняя их новыми посадками.

При озеленении парковых зон и улиц города предлагается использовать, в основном, местные породы деревьев.

Генеральным планом рекомендуется по мере возможности отгородить промышленно-коммунальные зоны города от жилой территории полосой санитарно-защитного озеленения.

Существующие лесопарковые зоны сохраняются на перспективу с организацией их внутреннего благоустройства, использования их для создания спортивно-рекреационных зон.

С освоением территории поселка «Гидростроителей», предполагается благоустройство с озеленением главной площади поселка и зеленых пешеходных лучей, выходящих к объектам общественно-делового назначения и далее на набережную.

В городской черте расположен Дивногорский дендрарий, который примыкает к сосновому бору Знаменского скита. В коллекции удивительного по красоте дендрария пушистые сибирские кедры, аллея стройных лип, молодые дубы и великолепная аллея роз. Площадь дендрария 1,45 га.

## 5.6. Жилищный фонд и расселение

При разработке данного раздела, частично учитывались показатели «Комплексной социально-экономической программы развития МО г. Дивногорска до 2017 г.».

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства города будут являться:

- рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем на одного жителя города, переселение из ветхого и аварийного жилья, переселение из неблагоприятных по санитарно-гигиеническим и экологическим факторам условий проживания;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования, замена изношенного оборудования;

- благоустройство и организация сформированной застроенной части населенного пункта;

- строительство новых дорог, дорожных развязок.

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строительства будет определяться следующими направлениями:

- строительство социального жилья для решения жилищных проблем очередников и других малообеспеченных слоев населения. Кроме того, строительство муниципального жилья для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда и выбытия жилья по другим причинам.

- строительство рыночного, элитного, индивидуального жилья для части населения, которое пожелает и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия.

Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью квартир на конец проектного срока в соответствии с действующими нормами в Красноярском крае и достигнутым уровнем обеспеченности жильем в г. Дивногорске принимается 24 м2/чел. При численности населения 33,0 тыс.чел. проектный жилищный фонд составляет 792,0 тыс.м2 общей площади и увеличится по сравнению с существующим в 1,4 раза.

На I очередь строительства потребность в жилищном фонде составит 682,0 тыс. м2 при населении 31,0 тыс. чел. и обеспеченности 22 м2/чел.

На 2006 год жилищный фонд города составил 580,3 тыс. м2 общей площади квартир. Возможность сохранения существующей застройки определена исходя из технического состояния жилищного фонда и необходимостью сноса в целях проведения реконструктивных мероприятий.

По проекту генерального плана предлагается снести 118,6 тыс. м2 общей площади жилищного фонда. Из них сносится:

- существующий муниципальный и частный жилищный фонд с износом более 65% - 117,4 тыс. м2 общей площади, в т.ч. существующий муниципальный жилищный фонд, который межведомственной комиссией по результатам обследования признан ветхим – 113,0 тыс. м2, из них на I очередь генплана планируется снести 5,1 тыс. м2, а так же под улучшение жилищных условий существующий частный жилищный фонд с износом более 65% - 4,4 тыс. м2 (в соотношении не более 10-15 % от общего объема),

- как муниципальный, так и частный с износом до 30% и 31-65%, который наряду с ветхим фондом попадает под снос – 1,2 тыс. м2, это жилые дома, снос которых необходим по санитарно-гигиеническим условиям, под проектное решение и реконструкцию по генплану, а так же по другим причинам.

Ветхий частный жилищный фонд (с износом более 65%), расположенный за пределами перспективной застройки, сохраняется до полной амортизации.

Сохраняемый жилищный фонд составит 461,7 тыс. м2 общей площади (575,2 тыс. м2  на I очередь), объем нового строительства – 330,3 тыс. м2 общей площади, в т.ч. на I очередь – 106,8 тыс. м2, с учетом строящихся соответственно объем нового строительства - 82,1 тыс. м2, в т.ч. на I очередь - 7,0 тыс. м2.

| Выбытие жилфонда по генеральному плану на расчетный срок. |
| --- |
| Таблица № 5.6.1 |
| Наименование жилого образования | Всего по проекту с износом более 65% | Выбытие на расчетный срок (тыс. м²) |
|  |  | в т.ч.по показателям |
|  |  | износ свыше 65% ветхий | по другим причинам (износ 0-30% и 31-65%) | Всего |
|  |  |  | под проект. решение и сан-эколог | под улучшение жилищных условий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилое образование | 1,8 |  |  | 1,8 | 1,8 |
| № 1 |  |  |  |  |  |
| Жилое образование | 20,5 | 20,5 |  |  | 20,5 |
| № 4 |  |  |  |  |  |
| Жилое образование | 37,7 | 37,7 в т.ч. на I очередь 5,1 |  |  | 37,7 |
| № 5 |  |  |  |  |  |
| Жилое образование |  |  |  |  |  |
| № 6 |  |  |  |  |  |
| Жилое образование | 12,8 | 12,8 |  |  | 13,6 |
| № 7 |  |  | 0,8 |  |  |
| Жилое образование | 6,9 | 1,2 |  | 1,1 | 2,3 |
| № 8(*) |  |  |  |  |  |
| Жилое образование | 15,5 | 1,6 |  | 1,5 | 3,1 |
| № 9(*) |  |  |  |  |  |
| Жилое образование | 17,8 | 17,8 |  |  | 17,8 |
| № 10 |  |  |  |  |  |
| Жилое образование | 21,8 | 21,4 | 0,4 |  | 21,8 |
| № 11 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по проекту: | 134,8 | 113,0 | 1,2 | 4,4 | 118,6 |

Перечень объектов находившихся на момент начала проектирования и находящихся в стадии строительства, а также раннее запроектированных объектов жилищного строительства

Таблица № 5.6.2

| Наименование | Местонахождение | Ед. изм. | По проекту | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. I очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Объекты в стадии строительства |
| 1. Многоэтажная застройка(5-9 эт.) |
| Многоэтажный жилой дом 62 квартиры | Жил. обр. № 4 м-н IV (кв-л 13) | м2 общ. пл. кварт. | 4500 | 4500 | По ПСЭР до 2017 г. |
| Многоэтажные жилые дома 62 квартиры (2шт.) | Жил. обр. № 4 м-н IV (кв-л 15) | -//- | 7747 | 7747 | По ПСЭР до 2017 г. |
| Многоэтажный блокированный дом | Жил. обр. № 4 (кв-л 39) | -//- | 1940 | 1940 | реестр строящ. |
| Многоэтажный жилой дом | Жил. обр. № 7 XIII м-н | -//- | 2940 | 2940 | реестр строящ. |
| Многоэтажный жилой дом | Жил. обр. № 10 (кв-л 19) | -//- | 6215 | 6215 | реестр строящ. |
| Итого по 1: |  |  | 23342 | 23342 |  |
| 2. Средне этажная застройка(2-3 эт.) |
| Жилой дом 3-х эт. | Жил. обр. № 10 м-н IX (кв-л 32) | -//- | 438 | 438 | реестр строящ. |
| Жилой дом 3-х эт. (бывш. д/с) | Жил. обр. № 7 XIII м-н | -//- | 2882 | 2882 | реестр строящ. |
| Итого по 2: |  | -//- | 3320 | 3320 |  |
| 3. Малоэтажная застройка усадебного типа |
| Малоэтажная застройка усадебного типа (18 шт.) | Жил. обр. № 7 (кв-л 41) | -//- | 2548 | 2548 | реестр строящ. |
| Малоэтажная застройка усадебного типа (47 шт.) | Жил. обр. № 2 (кв-л 2) | -//- | 4423 | 4423 | реестр строящ. |
| Итого по 3: |  | -//- | 6971 | 6971 |  |
| Всего по объектам в стадии строительства |  |  | 33633 | 33633 |  |
| II. Объекты как ранее запроектированные |
| 1. Многоэтажная застройка (5-9 эт.) |
| Дом для людей преклонного возраста 54 места | Жил. обр. № 4 м-н IV (кв-л 13) | м2 общ. пл. кварт. | 2016 | 2016 | По ПСЭР до 2017 г. |
| Многоэтажная застройка «Клубный бульвар» | Жил. обр. № 4 м-ны IV, V (кв-лы 11,12,13,15,16,17) | -//- | 201990 | 64161 (лоты 1-4) | ПП |
| Итого по 1: |  | -//- | 204006 | 66177 |  |
| 2. Малоэтажная застройка усадебного типа |
| Малоэтажная застройка усадебного типа (территория 10,6 га, плотность населения 25 чел/га, обеспеченность 40 м²/чел) | Жил. обр. № 13 пос. ГЭС | м2 общ. пл. кварт. | 10600 | - | ПДП (откорректировано в генеральном плане) |
| Всего по объектам как ранее запроектированным |  | -//- | 214606 | 66177 |  |
| Итого по проекту генерального плана |  | -//- | 248239 | 99810 |  |

Расчет объемов нового жилищного строительства в г. Дивногорске

Таблица № 5.6.3

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | На I очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 30,9 | 31,0 | 33,0 |
| 2 | Норма обеспеченности общей площадью | м2/чел. | 18,9 | 22 | 24 |
| 3 | Потребность в жилищном фонде | тыс. м2 | - | 682,0 | 792,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд- всего в том числе: | тыс. м2 | 580,3 | 580,3 | 580,3 |
|  | 1) сносимый жилищный фонд, всего | тыс. м2 | - | 5,1 | 118,6 |
|  | в т.ч. ветхий и аварийный |  |  | 5,1 | 113,0 |
|  | 2) сохраняемый жилищный фонд, всего | тыс. м2 | - | 575,2 | 461,7 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства, всего с учетом сноса в т.ч.: | тыс. м2 | - | 106,8 | 330,3 |
|  | Жилищный фонд строящихся и ранее запроектированных объектов | тыс. м2 | - | 99,8 | 248,2 |
| 6 | Итого дополнительно объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | - | 7,0 | 82,1 |

Тип и характер застройки города определяется сложившимися в последние годы тенденциями в жилищном строительстве, территориальными возможностями города и архитектурно-планировочными решениями. По территориальной возможности г. Дивногорск очень ограничен в новых площадках под жилищное строительство, поэтому в генеральном плане предусмотрено на 90% использование внутренних территориальных резервов, т.е. замена одного жилищного фонда другим (массовая реконструкция).

Потребность в новом жилищном строительстве будет обеспечиваться  на предлагаемых по генеральному плану площадках высвобождаемых в результате массового сноса.

На расчетный срок предлагается выборочное освоение следующих жилых образований: № 4 (кв-л 29), № 5 (м-н VIII), № 7 (м-ны XII,XIII), № 10 (м-н IX)  и № 11 (м-н VI). При этом принимаются следующие показатели, которые приемлемы для формирования комфортной среды проживания и заложены планировочно:

1. Низкоплотная, 2-3-5 этажная застройка, средняя плотность застройки   2500 м²/га.

2. Низкоплотная, застройка 5-9 этажей при соотношении:

а) 5 – х эт. -  90 %;

б) 9 – ти  эт. – 10 %;

в) средняя плотность застройки  6534 м²/га.

На свободных площадках предусматривается генеральным планом освоение под малоэтажную жилую застройку усадебного типа раннее запроектированное жилое образование № 13  пос. ГЭС. С учетом всех показателей под малоэтажное, индивидуальное жилищное строительство усадебного типа  принимается:

а) территория  под жилищное строительство 10,6 га;

б) плотность населения 25 чел/га при среднем размере семьи 3-5 чел. и приусадебные участи 1200-1500 м² (приложение 5 СНиП 2.07.01-89*);

в) обеспеченность жилищным фондом 40 м²/чел.

Характеристика нового жилищного строительства предполагаемого по генплану на расчетный срок  в г. Дивногорске

Таблица № 5.6.4

| Номер мкр-на, квартала | Терр-ия «брутто», га | Плотность застройки м²/га | Общ. площ. квартир м2 | Население* чел. (при норме обеспеченности жилищным фондом 24 м²/чел) | Кол-во* квартир/ домов шт. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жилищный фонд (низкоплотный 5-9 эт.) |
| Жил. обр.№4 кв. 29 | 0,4 | 6534 | 2613 | 109 | 35/- |  |
| Жил. обр. № 5 кв. 31 | 1,5 | 6534 | 9801 | 408 | 131/- | Имеется отвод под многоэтажный комплекс |
| Жил. обр.№6 м-н XV | 1,3 | 6534 | 8494 | 354 | 113/- |  |
| Жил. обр.№7 кв. 37 | 0,7 | 6534 | 4574 | 190 | 61/- |  |
| Жил. обр.№7 м-н XIII | 0,9 | 6534 | 5881 | 245 | 78/- | Имеется отвод |
| Жил. обр. №10 кв. 24 | 1,2 | 6534 | 7841 | 327 | 105/- |  |
| Итого: | 6,0 | 6534 | 39204 | 1633 | 523/- |  |
| Жилищный фонд средней этажности (низкоплотный 2-3-5- эт.) |
| Жил. обр.№5 кв. 36 | 1,5 | 2500 | 3750 | 156 | 50/- |  |
| Жил. обр.№5 кв. 25,34 | 2,2 | 2500 | 5500 | 229 | 73/- |  |
| Жил. обр.№7 кв. 37 | 1,6 | 2500 | 4000 | 166 | 53/- |  |
| Жил. обр.№7 м-н XIII | 1,5 | 2500 | 3750 | 156 | 50/- |  |
| Жил. обр.№10 кв. 32 | 2,6 | 2500 | 6500 | 271 | 87/- |  |
| Жил. обр.№11 кв. 26 | 4,1 | 2500 | 10250 | 427 | 136/- |  |
| Жил. обр.№11 кв. 18 | 4,4 | 2500 | 11000 | 458 | 147/- |  |
| Итого: | 18,0 | 2500 | 44750 | 1863 | 596/- |  |
| Малоэтажный усадебного типа под улучшение жилищных условий |
| Жил. обр. № 1 | - | - | 1826 | 76 | 19 |  |
| Жил. обр. № 8 | - | - | 1100 | 46 | 11 |  |
| Жил. обр. № 9 | - | - | 1500 | 62 | 16 |  |
| Итого: | - | - | 4426 | 184 | 46 |  |
| Всего: | 24,0 |  | 88380 | 3680 | 1119/46 |  |

Примечание: * Население и количество квартир может быть изменено на дальнейших стадиях проектирования.

Динамика жилищного фонда по этажности, предусматриваемого на расчетный срок по генеральному плану

Таблица № 5.6.5

| № п/п | Этажность | Существующий жилищный фонд, тыс. м2 общ. пл. | В стадии строительства и ранее запроектированный жилищный фонд | Новое строительство (низкоплотная застройка) | Всего по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | сносится | сохраняется | тыс. м2 общ. пл. | % | тыс. м2 общ. пл. | % | тыс. м2 общ. пл. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | усадебный | 26,5 | 7,3 | 19,2 | 17,6 | 7,1 | 4,4 | 5,0 | 41,2 | 5,2 |
| 2 | 1 эт. | 1,4 | 111,3 | 4,5 | - | - | - | - | 4,5 | 0,6 |
| 3 | 2 эт. | 114,4 |  |  | - | - | 44,8 | 50,7 | 273,4 | 34,2 |
| 4 | 3- 4-5 эт. | 225,3 | - | 225,3 | 3,3 | 1,3 |  |  |  |  |
| 5 | 5-9 эт. | 212,7 | - | 212,7 | 227,3 | 91,6 | 39,2 | 44,3 | 479,2 | 60,0 |
|  | Итого: | 580,3 | 118,6 | 461,7 | 248,2 | 100 | 88,4 | 100 | 798,3 | 100 |

| Ведомость характеристики жилищного фонда и расселения населения по жилым образованиям в г. Дивногорске на расчетный срок. Таблица № 5.6.6 |
| --- |
| № п/п | Показатели | Жилые образования |
|  |  | №1 | №2 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | п. ГЭС | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Жилищный фонд, м2 общей площади |
| 1 | Существующий жил. фонд, всего в т.ч. | 97886 |  | 103998 | 37692 | 40178 | 109961 | 6980 | 27400 | 132073 | 24149 |  | 580317 |
| 1а | выбыв. по проекту всего с износом более 65% из него | 1826 |  | 20482 | 37692 |  | 13612 | 2303 | 3138 | 17762 | 21862 |  | 118677 |
|  | ветх/авар: |  |  | 20482 | 37692 |  | 12800 | 1203 | 1638 | 17762 | 21423 |  | 113000 |
|  | из него под проектное решение и улучш. жил. усл.: | 1826 |  |  |  |  | 812 | 1100 | 1500 |  | 439 |  | 5677 |
| 1б | сохраняемый, всего | 96060 |  | 83516 |  | 40178 | 96349 | 4677 | 24262 | 114311 | 2287 |  | 461640 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | усадеб. | 610 |  |  |  |  |  | 4677 | 12779 |  | 1142 |  | 19208 |
|  | 1-2 эт | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1145 |  | 4445 |
|  | 3-4-5 эт. | 79241 |  | 48625 |  | 17625 | 38175 |  | 6583 | 44167 |  |  | 234416 |
|  | 9 эт. | 12909 |  | 34891 |  | 22553 | 58174 |  | 4900 | 70144 |  |  | 203571 |
| 2 | Строительство, всего | 1826 | 4423 | 220806 | 19051 | 8494 | 26575 | 1100 | 1500 | 20994 | 21250 | 10600 | 336619 |
| 2а | В стадии строительства и ранее запроектированный жилфонд, всего |  | 4423 | 218193 |  |  | 8370 |  |  | 6653 |  | 10600 | 248239 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продолжение таблицы № 5.6.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | усадеб. |  | 4423 |  |  |  | 2548 |  |  |  |  | 10600 | 17571 |
|  | 2-3-5 эт. |  |  | 2016 |  |  | 2882 |  |  | 438 |  |  | 5336 |
|  | 5-9 эт. |  |  | 216177 |  |  | 2940 |  |  | 6215 |  |  | 225332 |
| 2б | Новое строительство всего: | 1826 |  | 2613 | 19051 | 8494 | 18205 | 1100 | 1500 | 14341 | 21250 |  | 88380 |
|  | усадеб. | 1826 |  |  |  |  |  | 1100 | 1500 |  |  |  | 4426 |
|  | 2-3-5 эт. |  |  |  | 9250 |  | 7750 |  |  | 6500 | 21250 |  | 44750 |
|  | 5-9 эт. |  |  | 2613 | 9801 | 8494 | 10455 |  |  | 7841 |  |  | 39204 |
| 3 | Итого по генплану на расчетный срок | 97886 | 4423 | 304322 | 19051 | 48672 | 122924 | 5777 | 25762 | 135305 | 23537 | 10600 | 798259 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | усадеб. | 2436 | 4423 |  |  |  | 2548 | 5777 | 14279 |  | 1142 | 10600 | 41205 |
|  | 1-2 эт. | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1145 |  | 4445 |
|  | 2-3-4-5 эт. | 79241 |  | 50641 | 9250 | 17625 | 48807 |  | 6583 | 51105 | 21250 |  | 284502 |
|  | 5-9 эт. | 12909 |  | 253681 | 9801 | 31047 | 71569 |  | 4900 | 84200 |  |  | 468107 |
| II. Население, чел. и кол-во квартир |
| 4 | Население, при норме 24 м2/чел. в сохраняемом, строящемся и раннее запроект. жилищном фонде | 4002 | 184 | 12571 |  | 1674 | 4363 | 195 | 1011 | 5040 | 95 | 442 | 29577 |
| 5 | Население, при норме 24 м²/чел. проектируемом жилищном фонде | 76 |  | 109 | 794 | 354 | 758 | 46 | 62 | 597 | 885 |  | 3681 |
| 6 | Всего населения по проекту | 4078 | 184 | 12680 | 794 | 2028 | 5121 | 241 | 1073 | 5637 | 980 | 442 | 33258 |
| 7 | Кол-во квартир -всего | 1273 |  | 4057 | 254 | 649 | 1605 |  | 153 | 1804 | 299 |  | 10094 |
|  | в т.ч. в проектируемом |  |  | 35 | 254 | 113 | 243 |  |  | 191 | 283 |  | 1119 |
| 8 | Кол-во домов - всего | 24 | 47 |  |  |  | 18 | 136 | 307 |  | 6 | 133 | 671 |

Выводы:

1. Предлагаемая по генеральному плану жилищная политика перспективного  развития, учитывает социально-экономические сложившиеся тенденции в этой отрасли, а так же планировочные своеобразные сложившиеся традиции в городе.

2. При разработке учитывался менталитет проживающего населения в городе, социальный  и возрастной статус, а также его значимость в системе агломерации г. Красноярска.

3. Предлагаемые мероприятия в сфере жилищного строительства направлены на обеспечение, как существующего, так и расчетного населения 33,0 тыс. чел. более комфортным, качественным соответствующим всем нормативным требования условий проживания, это:

- повышение нормы обеспеченности жилищным фондом на 1 жителя до уровня принятого по краю 24 м² (существующая  обеспеченность 18,9 м²/чел.);

- строительство жилых домов  по индивидуальным проектам, с низкой плотностью и средней этажностью 2-3-5 эт., с частичным присутствием многоэтажного строительства;

- сохранение сложившейся природно-ланшафтной структуры, в первозданной форме и в тоже  время создание новой, современной,  планировочной структуры;

- создание экологически привлекательной среды проживания, с развитой необходимой инфраструктурой обслуживания.

4. Ограничение в наличии свободных территорий под жилищное строительство не предусматривает по генеральному плану  свободных резервных площадок. Развитие города направлено на выборочную массовую реконструкцию с использование внутренних территориальных возможностей.

## 5.7 Организация культурно-бытового обслуживания населения

Генеральным планом на перспективу ставится задача – сформировать социальную инфраструктуру города по полной номенклатуре в соответствии с действующими нормативами.

Территориальная организация сети культурно-бытовых учреждений принимается по принципу, единой, ступенчатой, обеспечивающей равноценные условия обслуживания всех контингентов населения, комплексность обслуживания и минимальные затраты времени на посещение объектов.

По частоте обслуживания и местоположению все учреждения подразделяются на три группы:

- учреждения микрорайонного значения (школы, дошкольные учреждения, магазины с товарами повседневного спроса, столовые, спортплощадки и т. д.);

- учреждения районного значения (культурно - досуговые центры, библиотеки, поликлиники, учреждения торговли, учреждения коммунального обслуживания и др.);

- учреждения общегородские – объекты эпизодического пользования, специализированные магазины, рынки, стадионы, гостиницы, административно-хозяйственные и другие учреждения.

Предприятия и объекты коммунального назначения (прачечные, химчистки, бани, гаражи и др.) размещаются в городской коммунальной зоне.

Расчет проектных мощностей и состав обслуживающих учреждений города произведен на основе нормативной базы: СанПиН 2.4.1.1249-03 Детские дошкольные учреждения, СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования и СНиП 2.07.01-89*; рекомендаций районной планировки с учетом роли города в системе расселения.

На данной стадии проектирования произведен ориентировочный расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания в целом по городу, с размещением основных объектов местного значения в соответствии со всеми нормативными параметрами.

При проектировании общественных зданий и учреждений в системе культурно-бытового обслуживания населения города, необходимо учитывать требования СП 35-105-2002, и СНиПа 2.08.02 по обеспечению доступности для инвалидов учреждений и предприятий обслуживания.

В сфере культурно-бытового обслуживания и обслуживания рекреационных объектов отдыха, туризма и спорта наибольшая роль должно отводиться участию структур  малого, среднего бизнеса и предпринимательства.

Объекты культурно-бытового обслуживания по городу Дивногорску рассчитаны по генеральному плану на население, которое исходя из оценки социально-экономического развития, составило 33,0 тыс. человек на расчетный срок и 31,0 тыс. чел. на I очередь проектирования.

При разработке данного раздела, частично учитывались показатели «Комплексной социально-экономической программы развития МО Дивногорск до 2017 г.», но в основном использовались данные предоставленные по запрашиваемым формам для разработки генерального плана на момент начала проектирования.

Расчет потребности в основных учреждениях культурно-бытового обслуживания г. Дивногорска приводится в таблице № 5.7.1

Ведомость предусматриваемых объектов культурно-бытового обслуживания по генеральному плану приводится в таблице № 5.7.2.

| Расчет потребности нового строительства объектов культурно-бытового обслуживания |
| --- |
| Таблица № 5.7.1 |
| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Наличие | Норма на 1 т.ч. | Требуется на сущ. насел. | Баланс в ед. изм. | Современная обеспеченность, % | I очередь, 31,0 тыс. чел. | Расчетный срок 33,0 тыс. чел. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | норма на 1 т.ч. | требуется всего | сохраняется | новое строительство | норма на 1 т.ч. | требуется всего | сохраняется | новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Общеобразовательные школы | мест | 2987 | 95 | 2907 | 80 | 102,8 | 90 | 2790 | 2987 | -197 | 95 | 3135 | 2987 | 148 |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | мест | 737 | 44 | 1346,4 | -609,4 | 54,7 | 45 | 1395 | 737 | 658 | 45 | 1485 | 737 | 748 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 630 | 10% от школьн. | 279 | 351 | 225,8 | 10% | 279 | 630 | - | 10% | 314 | 630 | - |
| 4 | УПК | мест | 312 | 8% | 223 | 89 | 139,9 | 8% | 223 | 312 | -89 | 8% | 251 | 312 | -61 |
| 5 | Больницы, всего | коек | 259 | 13,47 | 412 | -153 | 62,9 | 13,47 | 418 | 259 | 159 | 13,47 | 445 | 259 | 186 |
| 6 | Поликлиники | п/день | 823 | 26 | 796 | 27 | 103,4 | 30 | 930 | 823 | 107 | 35 | 1155 | 823 | 332 |
| 7 | Аптеки | объект | 4 | объект на 10т.ж. | 3 | 1 | 133,3 | объект на 10т.ж. | 3 | 4 | - | объект на 10т.ч. | 4 | 4 | - |
| 8 | Дом для одиноких и престарелых | мест | 0 | 28 на 1тыс.чел.с 60лет | 190 | -190 | 0,0 | 28 на 1тыс.чел.с 60лет | 190 | 0 | 190 | 28 | 200 | 0 | 200 |
| 9 | Детский дом | мест | 300 | 3 на 1 т.чел.от4 до 17лет | 14 | 286 | 2142,9 | 3 на 1 т.чел.от4 до 17лет | 15 | 300 | - | 3 | 20 | 300 | - |
| 10 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 977 | 35 | 1071 | -94 | 91,2 | 35 | 1085 | 977 | 108 | 40 | 1320 | 977 | 343 |
| 11 | Музеи | объект | 2 | 1 | 1 | 1 | 200,0 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| продолжение таблицы № 5.7.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | Библиотеки | т. том | 250 | 4,5 | 137,7 | 112,3 | 181,6 | 4,5 | 140 | 250 | - | 4,5 | 149 | 250 | - |
| 13 | Промтоварные и продовольственные магазины | м2 торг. площ. | 4896 | 280 | 8568 | -3672 | 57,1 | 280 | 8680 | 4896 | 3784 | 280 | 9240 | 4896 | 4344 |
| 14 | Рынки | м2 торг. площ. | 504 | 24 | 734 | -230 | 68,6 | 24 | 744 | 504 | 240 | 24 | 792 | 504 | 288 |
| 14 | Предприятия общественного питания | пос/мест | 489 | 40 | 1224 | -735 | 40,0 | 30 | 930 | 489 | 441 | 40 | 1320 | 489 | 831 |
| 15 | Учреждения бытового обслуживания | произв. раб. | 200 | 9 | 275 | -75,4 | 72,6 | 9 | 279 | 200 | 79 | 9 | 297 | 200 | 97 |
| 16 | Бани | п.м. | 61 | 5 | 153 | -92 | 39,9 | 5 | 155 | 61 | 94 | 5 | 165 | 61 | 104 |
| 17 | Прачечные | кг/см | 2000 | 120 | 3672 | -1672 | 54,5 | 100 | 3100 | 2000 | 1100 | 110 | 3630 | 2000 | 1630 |
| 18 | Химчистки | кг/см | 0 | 11,4 | 349 | -349 | 0,0 | 11,4 | 353 | 0 | 353 | 11,4 | 376 | 0 | 376 |
| 19 | Гостиницы | мест | 170 | 6 | 184 | -13,6 | 92,6 | 6 | 186 | 170 | 16 | 6 | 198 | 170 | 28 |
| 20 | Отделение связи | объект | 2 | объект на 6,5т.ч. | 5 | -3 | 40,0 | объект на 6,5т.ч. | 5 | 2 | 3 | объект на 6,5т.ч. | 5 | 2 | 3 |
| 21 | Отделения банка | оп. окно | н.д. | окно на 2-3 т.ч. | 10 | - | - | окно на 2-3 т.ч. | 12 | - | - | окно на 2-3 т.ч. | 15 | - | - |
| 22 | Спортивные сооружения, общая территория | га | 4 | 0,7 | 21 | -17,42 | 18,7 | 0,7 | 22 | 4 | 18 | 0,7 | 23 | 4 | 19 |
| 23 | Спортивные залы | м2 пл.пола | 2383 | 80 | 2448 | -65 | 97,3 | 80 | 2480 | 2383 | 97 | 80 | 2640 | 2383 | 257 |
| 24 | Бассейн | м2 зерк. воды | 500 | 20 | 612 | -112 | 81,7 | 20 | 620 | 500 | 120 | 25 | 825 | 500 | 325 |
| 25 | Пожарное депо | авт. | 3 | - | 12 | -9 | 25,0 | - | 12 | 3 | 9 | - | 12 | 3 | 9 |
|  |  | депо | 1 | - | 2 | -1 | 50,0 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |

Для создания полноценной системы обслуживания населения города генеральным планом предусматривается ряд мероприятий.

Образовательные учреждения.

Общеобразовательные школы и детские сады-ясли как существующие, так и проектируемые размещаются в пределах межмагистральных территорий с учетом полного обеспечения проживающего здесь населения. Данными объектами обслуживания по генеральному плану нужно по возможности обеспечить существующее и расчетное население на 100 %, исходя из всех нормативных и правовых параметров, существующих в настоящий момент.

Существующая обеспеченность в местах ДОУ по городу на уровне 55 %.

В связи с острой нехваткой мест в дошкольных образовательных учреждениях необходимо возвращение ранее перепрофилированных зданий ДОУ для первоначальных функций.

По «Комплексной программе социально-экономического развития МО г. Дивногорск на период до 2017 г.» предусмотрен перевод в ДОУ учреждений  по ул. Гидростроителей, 10, 12, ул. Дуговой, 14. В детском саду по ул. Гидростроителей, 10 в соответствии с размером территории 0,35 га (в условиях реконструкции) можно разместить до 90 детей; по ул. Гидростроителей, 12 – до 135 детей. Поскольку здание по ул. Гидростроителей, 12 не позволяет разместить, такое число детей, возможно проведение работ по реконструкции здания с пристройкой недостающих помещений. По проекту планировки кварталов «Клубного бульвара» есть возможность увеличить территории двух ДОУ расположенных по ул. Комсомольской, 25, 17а, что позволит провести реконструкцию зданий и увеличить дополнительно вместимость  в данных учреждениях со 156 до 440 мест.

Дополнительная  потребность в ДОУ на I очередь – 658 мест, на расчетный срок – 737 (норма на 1 тыс. жителей по демографии в динамики на весь период проектирования остается постоянной 45 мест). По генеральному плану предлагается увеличить засчет реконструктивных мероприятий вместимость на 599 мест, а остальную потребность компенсировать  строительством 3 – х ДОУ вместимостью по 90 мест каждый, всего 270 мест.

Общая вместимость с учетом сохраняемых мощностей по генеральному плану  составит – 1606 мест.

Расчетное количество мест в общеобразовательных школах, при условии обучения всех детей в одну смену исходя из нормы, рассчитанной по демографическим данным города, составит 3135 мест.

В динамике по городу на период проектного срока увеличения возрастной структуры 7-17 лет не прогнозируется, нормативный показатель по демографии на 1 тыс. жителей по I - й очереди  составит 90 мест, на расчетный срок 95 мест.

Дополнительная потребность в местах на расчетное население 33,0 тыс. чел. составит всего 148 места, на расчетный срок по генеральному плану предлагается одна школа вместимостью 800 мест.

Общая вместимость с учетом сохраняемых мощностей (2987 мест) по генеральному плану  составит – 3787 мест.

Потребности во внешкольных учреждениях город не испытывает по генеральному плану дополнительных объектов не предусматривается. Хорошо развита сеть предоставления услуг дополнительного образования в спортивных школах и секциях города, много различных кружков в сфере культуры, искусства и эстетического воспитания. Для занятия хоккейной школы по генеральному плану предусмотрено расширение хоккейной коробки.

Среднеспециальные учебные заведения

Сеть среднеспециальные учебных заведений представлена в городе очень широко.  В связи с тем, что город будет развиваться в направлении рекреации, спорта и туризма, и социального обслуживания на базе представленных учебных заведений возможно появление новых специальностей открытие новых отделений.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Обеспечение объектами здравоохранения по городу в настоящее время характеризуется как удовлетворительное.

Поликлинические объекты справляются с потребностями существующего населения (показатель обеспеченности 26,9 пос. смену на 1 тыс. жителей, что не ниже расчетной нормы СНиП 2-07-01-89* 26 пос. в смену, поэтому на расчетный срок нормативный показатель увеличивается  до 35 пос. смену).

На расчетный срок генерального плана предлагается строительство поликлиники (в 5 – м жилом образовании)  на 350 посещений в смену, с учетом существующих, сохраняемых показателей  – 823 пос. смену, обеспеченность поликлиническими услугами составит - 1173 пос. смену.

Больничное обеспечение  существующей ЦГБ требует лучшего обслуживания, в наличие по состоянию на 01.01.06 г имеется 259 койка место (существующий показатель обеспеченности всего 8,46 койка место на 1 тыс. жителей, что ниже нормативного расчетного показателя по социальной норме 13,47).

Дополнительная потребность в больничном обслуживании на расчетный срок генерального плана составит – 186 койка место, с учетом имеющихся объёмов общее количество по проекту составит 445 койка место.

Существующие территориальные возможности больничного комплекса позволяют провести реконструктивные мероприятия и увеличить вместимость ЦГБ до нормативных расчетных показателей.

В городе имеются объекты социального направления: «Дивногорский детский дом», с пребыванием детей от (от 4 до 17 лет),  КГУ «Социальный реабилитационный центр «Дивногорский» на перспективу потребности в увеличении вместимости для данных объектов нет.

В настоящее время в городе возникла тенденция увеличения категории одиноких людей пожилого преклонного возраста, с очень низким социальным обеспечением в связи с этим по генеральному плану предусматривается  (в пос. ГЭС) Дом - интернат для одиноких и  престарелых на 200 мест.

Учреждения культуры

Расчетная потребность населения в культурно-развлекательных, досуговых помещениях с кинотеатрами на расчетный срок  составит 1320 мест, с учетом сохраняемых объемов  977 мест, потребность сократится до 343 мест.

По генеральному плану потребность в обслуживании данными объектами предлагается обеспечить в составах существующих учреждений культуры и массового досуга, с проведением в них реконструктивных мероприятий по увеличению вместимости. По проекту генерального плана предусматриваются объекты культурно - досуговые, развлекательного  направления, размещать в составах организованных центров.

Существующий библиотечный фонд удовлетворяет потребностям существующего населения и на расчетный срок генерального плана увеличения фонда на расчетное население не требуется.

Спортивно-физкультурные сооружения

Сеть физкультурных и спортивных сооружений, формирующая единую систему, состоит из спортивных площадок в микрорайонах, общегородского спортивного центра, специализированных спортивных сооружений.

Обеспеченность плоскостными объектами спорта в городе очень низка всего 18,7 %. Крытыми спортивными залами и бассейнами, население города удовлетворено более чем на 80 %.

По генеральному плану крупных спортивных объектов внутри города не планируется, так как территориальные возможности ограничены для размещения такого рода объектов, но предлагается организация небольших физкультурно-оздоровительных центров. По проекту предлагается более активно использовать лесопарковые и парковые зоны, для занятия спортом и проведения мероприятий (беговые и велосипедные дорожки и физкультурно-спортивные открытые площадки т. д.).

По генеральному плану предлагается очень интенсивно развивать сферу рекреации, туризма и спорта. У города на перспективу есть огромные возможности занять ведущее место в развитии данной сферы, стать инвестиционно – привлекательным, организованным с развитой инфраструктурой и сферой обслуживания.

Организация рекреационно-спортивного  направления в городе предполагает использовать уникальный, природный ландшафт окружающий город, более половины территории города в установленных границах проектирования планируется использовать под объекты рекреации, спорта, туризма и отдыха.

Развитие в сфере спорта будет предпочтительно направленно:

1) на зимние и экстремальные виды, такие как горнолыжный, сноуборд, керлинг, фристайл, конькобежный, хоккей, фигурное катание и др.;

2) на летние виды  футбол, велоспорт, теннис, конно-туристический, водный, скалолазание  и многие др.

Продолжат свое развитие: Туристическо - горнолыжный комплекс - «Дивный», «Ледовый стадион», «Международный туристический центр», а так же будет развиваться туристическая база отдыха «Шумиха» на Красноярском водохранилище.

Предприятия торговли и общественного питания

Развитие предприятий торговли в городе соответствует нормативным параметрам и на перспективу данные предприятия предлагается упорядочить и равномерно разместить при условии удобного и доступного пользования как повседневного, так и периодического.

Объекты торговли по генеральному плану размещаются в торговых центрах и комплексах, а также предполагаются и стационарные магазины. В настоящее время отведен земельный участок под расширение торгово-рыночного комплекса в 4- м жилом образовании.

Сеть объектов общественного питания в городе развита слабо, обеспечивает существующее население всего на 40,0 %, дополнительно требуется на расчетный срок генерального плана 831 посадочное место. Проектом предусматривается равномерно и доступно распределить данные объекты, это в основном в торговых центрах и ресторанно - гостиничных  комплексах, с сохранение существующих объектов на расчетный срок, количество посадочных мест составит – 913. Большое место данному виду услуг будет отводиться в составах рекреационно-спортивных и туристических  зонах отдыха.

Бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство и пожарная безопасность

Бытовое обслуживание и оказание услуг населению в городе удовлетворяет потребности существующего населения на 73 %. Существующие частные предприятия по предоставлению данных видов услуг и Дом быта не обеспечивают полностью потребность населения в данных видах услуг.

По генеральному плану предлагается организовать торгово-бытовые комплексы с дополнительными рабочими местами в количестве 70 ед., остальную потребность можно удовлетворить расположением объектов в составах обслуживающих центрах как коммерческой недвижимости общественно-делового назначения, так и в ресторанных и туристических комплексах  и центрах.

Сфера коммунального обслуживания для предоставления услуг населению в городе практически отсутствует. Существовавшая прачечная «Белоснежка» прекратила свою деятельность в оказании услуг населению и организациям города, гостиница «Бирюса» в настоящее время находится на реконструкции, в наличие нет химчисток. Из существующих объектов коммунального хозяйства есть только баня на 61 помывочное место. В связи с тем, что по генеральному плану предлагается организация в городе больших ресторанно-гостиничных комплексов, рекреационно-спортивных и туристических центров международного класса, множество оздоровительных комплексов и специальных социальных домов для пожилых людей, городу необходимо иметь развитую сеть оказания данного вида услуг. Все необходимые объекты коммунального обслуживания предусматриваются к размещению по генеральному плану. Прачечная-химчиста на 3630 / 376 кг. см. белья, бани-сауны в оздоровительных центрах на 80 п. мест, остальные размещаются  в составе спортивных и туристических комплексах и центрах коммерческой недвижимости.

Пожарное депо на 3 а/м размещено в кирпичном здании. С учетом норм проектирования объектов по пожарной охране НПБ-101-95, в городе численностью свыше 20,0 тыс. человек, необходимо наличие двух депо на 12 автомобилей. Таким образом, современная обеспеченность составляет 25% по автомашинам и 50% по количеству объектов пожарных депо, а так же существует пожарная часть, которая обслуживает Красноярскую ГЭС.

По генеральному плану предусматривается новое пожарное депо на 6 а/м, с размещением  в Западном направлении с соблюдением радиуса обслуживания 3 км по дорогам и улицам города.

Проектом предусматривается резервная территория под новое кладбище, так как мощности существующего кладбища очень малы и территориальных возможностей  практически нет для продолжения дальнейшей эксплуатации.

Выводы:

1.Всего по генеральному плану на расчетный срок в г. Дивногорске к размещению  предлагается около 30 объектов, это только те объекты, которые предназначены для обслуживания расчетного населения города без учета объектов коммерческой недвижимости, рекреационно-спортивных и международного туристических центров  с общим строительным объемом 452,6 тыс. м3. С учетом существующего, сохраняемого и строящегося фонда объем составит – 1086,6 тыс. м3 . На одного жителя к расчетному сроку будет приходиться около 33 м3 объектов культурно-бытового назначения, что не ниже рекомендуемой нормы 21,0 - 23,0 м3 на одного жителя.

2. Учитывая все объекты, которые предлагаются к размещению по генеральному плану, это все комплексы и центры коммерческой недвижимости, рекреационно-спортивные и туристические общий дополнительный объем составит - 1084,1 тыс. м³ с учетом сохраняемых объектов – 1734,4 тыс. м³.

| Ведомость предусмотренных генпланом объектов культурно-бытового обслуживания, в г. Дивногорске. |
| --- |
| Таблица № 5.7.2 |
| № п/п | Наименования объектов | Номер на плане | Един. измер. | Сохраняется | Проектируемое новое строительство на расчетный срок |
|  |  |  |  |  | всего | в т. ч |
|  |  |  |  |  |  | в на I очередь |
|  |  |  |  | показатели в ед.изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² | показатели в ед.изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² | показатели в ед.изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1 жилое образование |
| 1 | Детские сады | 3 | мест | 152 | 11017 | 3148 | 225 | 9450 | 3150 | 225 | 9450 | 3150 |
| 2 | Школы | 4 | мест | 748 | 25864 | 7390 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Среднеспециальные учебные заведения | 5 | мест | 500 | 8029 | 2294 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Библиотеки | 17 | тыс.том | н.д. | 850 | 243 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Гостиницы | 27 | мест | 170 | 12172 | 3478 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Спортивные объекты | 20 | м2 | 500 | 3500 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предприятия общественного питания | 23 | пос.мест | 16 | 416 | 119 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отделение банка | 15 | объект | 1 | 1539 | 440 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Административно-хозяйственные учреждения | 2 | м2 | 465 | 1860 | 531 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Торговля | 21 | м² торг. пл. | 2146 | 9199 | 3066 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 1 жилое образование |  |  |  | 65247 | 18642 |  | 9450 | 3150 |  | 9450 | 3150 |
| 12 жилое образование |
| 1 | Ресторанно-гостиничный комплекс | Ц-4 | мест |  |  |  | 600 | 57400 | 16400 |  |  |  |
|  |  |  | пос.мест |  |  |  | 300 | 8610 | 2460 |  |  |  |
|  | административно- хозяйственные учреждения по обслуживанию гостиничного комплекса |  | м2 полез. |  |  |  | 39298 | 196490 | 56140 |  |  |  |
| 2 | Международный туристический комплекс | Ц-6 | м2 полез. |  |  |  | 41300 | 206500 | 59000 |  |  |  |
|  | Итого 12 жилое образование |  |  |  |  |  |  | 469000 | 134000 |  |  |  |
|  | 2 жилое образование |
| 1 | Ж/д вокзал | 28 | м2 | 1322 | 7552 | 1888 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименования объектов | Номер на плане | Един. измер. | Сохраняется | Проектируемое новое строительство на расчетный срок |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч |
|  |  |  |  |  |  | в на I очередь |
|  |  |  |  | показатели в ед.изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² | показатели в ед.изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² | показатели в ед.изм.. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 3 жилое образование |
| 1 | ДК | 16 | мест | 917 | 37925 | 10836 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Библиотеки | 17 | тыс.том | 200 | 6763 | 1932 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отделение связи | 14 | объект | 1 | 9560 | 2731 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Административно-хозяйственные учреждения | 2 | м2 | 3950 | 15800 | 4514 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 3 жилое образование |  |  |  | 70048 | 20014 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 4 жилое образование |
| 1 | Детские сады | 3 | мест | 232 | 13818 | 3948 | 284 | 9964 | 3422 | 150 | 5025 | 1849 |
| 2 | Внешкольные учреждения | 6 | мест | 250 | 25490 | 7283 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Среднеспециальные учебные заведения | 5 | мест | 120 | 5041 | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Музеи | 18 | объект | 1 | 4214 | 1204 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные объекты раздевалки от спортивной школы | 20 | м2 | 196 | 982 | 281 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Хоккейная коробка |  | га | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дом быта | 24 | р. мест | 30 | 1020 | 291 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Административно-хозяйственные учреждения | 2 | м2 полез. | 2089 | 7336 | 2096 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рынок и торговля | 21, 22 | м² торг. пл. | 2153 | 10763 | 3075 | 7605 | 38024 | 10864 | 2535 | 12675 | 3621 |
| 9 | Церковь | 25 | объект | 1 | 1176 | 392 |  |  |  | 1 | 3717 | 354 |
| 10 | Отделение банка и связи | 15, 14 | объект |  |  |  |  |  |  | 1 | 3480 | 1121 |
| 11 | Аптека | 11 | объект |  |  |  |  |  |  | 1 | 1338 | 446 |
|  | Итого 4 жилое образование |  |  |  | 69840 | 19618 |  | 47988 | 14286 |  | 26235 | 7391 |
| № п/п | Наименования объектов | Номер на плане | Един. измер. | Сохраняется | Проектируемое новое строительство на расчетный срок |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч |
|  |  |  |  |  |  | в на I очередь |
|  |  |  |  | показатели в ед.изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² | показатели в ед.изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² | показатели в ед.изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 5 жилое образование |
| 1 | Предприятия общественного питания | 23 | мест | 36 | 432 | 123 | 24 | 576 | 164 |  |  |  |
|  | оздоровительный комплекс (зал настольного тенниса, тренажерный и лечебной физкультуры) | 20 | м² пл. пола |  |  |  | 858 | 3174 | 1320 |  |  |  |
| 2 | Отделение банка и связи | 14,15 | объект | 1 | 3020 | 863 | 1 | 5208 | 1736 |  |  |  |
| 3 | Детский сад | 3 | мест |  |  |  | 180 | 7560 | 2520 | 90 | 3780 | 1260 |
| 4 | Общеобразовательная школа | 4 | мест |  |  |  | 800 | 24000 | 6857 |  |  |  |
| 5 | Поликлиника | 10 | пос/см |  |  |  | 350 | 11550 | 3300 |  |  |  |
| 6 | Аптека | 11 | объект |  |  |  | 1 | 110 | 37 |  |  |  |
| 7 | Торговля | 21 | м² торг. пл. | 324 | 1620 | 463 | 784 | 3920 | 1120 |  |  |  |
| 8 | Административно-хозяйственные учреждения | 2, 27 | м2 полез. | 908 | 3893 | 1297 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 5 жилое образование |  |  |  | 8533 | 863 |  | 39942 | 12433 |  | 3780 | 1260 |
|  | 6 жилое образование |
| 1 | Среднеспециальные учебные заведения | 5 | мест | 2515 | 72728 | 20779 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименования объектов | Номер на плане | Един. измер. | Сохраняется | Проектируемое новое строительство на расчетный срок |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч |
|  |  |  |  |  |  | в на I очередь |
|  |  |  |  | показатели в ед. изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² | показатели в ед. изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² | показатели в ед. изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 7 жилое образование |
| 1 | Детские сады | 3 | мест | 141 | 7048 | 2014 | 90 | 3780 | 1260 |  |  |  |
| 2 | Школы | 4 | мест | 735 | 29142 | 8326 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внешкольные учреждения | 6 | мест | 80 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Среднеспециальные учебные заведения | 5 | мест | 900 | 40849 | 11671 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Детский дом | 7 | мест | 300 | 10500 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Спортивные объекты | 20 | м2 | 7210 | 36050 | 10300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предприятия общественного питания | 23 | мест | 238 | 8804 | 2515 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Гостиничный комплекс | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гостиница |  | мест |  |  |  | 250 | 18800 | 5371 |  |  |  |
|  | ресторан-кафе |  | пос.мест |  |  |  | 100 | 2400 | 686 |  |  |  |
| 9 | Спортивно-оздоровительный центр - баня-сауна | 20 | п. мест |  |  |  | 80 | 4400 | 1257 |  |  |  |
| 10 | Торговля | 21 | м² торг. пл. | 1257 | 6282 | 1795 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 7 жилое образование |  |  |  | 138675 | 39622 |  | 22580 | 6631 |  | 0 | 0 |
|  | 9 жилое образование |
| 1 | Детские сады | 3 | мест | 76 | 3614 | 1033 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Школы | 4 | мест | 350 | 15309 | 4374 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Торговля | 21 | м² торг. пл. | 452 | 2262 | 646 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 9 жилое образование |  |  |  | 21185 | 5407 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| № п/п | Наименования объектов | Номер на плане | Един. измер. | Сохраняется | Проектируемое новое строительство на расчетный срок |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч |
|  |  |  |  |  |  | в на I очередь |
|  |  |  |  | показатели в ед. изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² | показатели в ед. изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² | показатели в ед. изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 10 жилое образование |
| 1 | Детские сады | 3 | мест | 76 | 4556 | 1302 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Школы | 4 | мест | 419 | 18713 | 5347 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внешкольные учреждения | 6 | мест | 300 | 8372 | 2392 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поликлиники | 10 | пос/см | 823 | 7017 | 2005 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Больницы | 8 | коек | 259 | 43480 | 12423 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Аптеки | 11 | объект | 1 | 264 | 75 | 2 | 330 | 110 |  |  |  |
| 7 | ДК | 16 | мест | 60 | 2320 | 663 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Библиотеки | 17 | тыс.том | 50 | 1370 | 391 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Бани | 26 | п/мест | 61 | 3268 | 934 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пождепо | 30 | а/м | 3 | 8200 | 2343 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Спортивные объекты | 20 | м2 | 248 | 1238 | 354 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Предприятия общественного питания | 23 | мест | 12 | 192 | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отделение связи | 14 | объект | 1 | 1220 | 349 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Административно-хозяйственные учреждения | 2 | м2 | 1004 | 4016 | 1147 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Торгово-бытовой комплекс | 24 | р. мест |  |  |  | 40 | 1360 | 388 |  |  |  |
|  |  | 21 | м² торг. пл. | 2133 | 10667 | 3048 | 1408 | 7042 | 2012 |  |  |  |
| 16 | Объекты бытового обслуживания | 24 | р. мест |  |  |  | 30 | 1020 | 340 |  |  |  |
|  | Итого 10 жилое образование |  |  |  | 114893 | 29779 |  | 8732 | 2510 |  | 0 | 0 |
|  | 11 жилое образование |
| 1 | Детские сады | 3 | мест | 60 | 4767 | 1362 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Школы | 4 | мест | 735 | 36423 | 10407 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внешкольные учреждения | 6 | мест | 312 | 4274 | 1221 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Аптеки | 11 | объект | 1 | 1145 | 327 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Предприятия общественного питания | 23 | мест | 150 | 7900 | 2257 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Торговля | 21 | м² торг. пл. | 1890 | 9450 | 2700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 11 жилое образование |  |  |  | 63959 | 15574 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| № п/п | Наименования объектов | Номер на плане | Един. измер. | Сохраняется | Проектируемое новое строительство на расчетный срок |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч |
|  |  |  |  |  |  | в на I очередь |
|  |  |  |  | показатели в ед.изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² | показатели в ед.изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² | показатели в ед.изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | пос. ГЭС 13 жилое образование |
| 1 | Детский сад | 3 | мест |  |  |  | 90 | 3780 | 1260 |  |  |  |
| 2 | Дом для одиноких и престарелых | 33 | мест |  |  |  | 200 | 30000 | 8571 |  |  |  |
| 3 | Аптека | 11 | объект |  |  |  | 1 | 175 | 50 |  |  |  |
| 4 | Административно-хозяйственные здания | 2 | м2 полез. |  |  |  | 595 | 2975 | 850 |  |  |  |
| 5 | Торговля | 21 | м² торг. пл. |  |  |  | 1176 | 5880 | 1680 |  |  |  |
|  | Итого п. ГЭС |  |  |  |  |  |  | 42810 | 12411 |  |  |  |
|  | Территория вне жилой застройки |
|  | Восточное направление |
| 1 | Музей "Старый Скит" | 18 | объект | 1 | 1416 | 405 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рекреационно – спортивная открытая площадка | 32 | га |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |
|  | подсобные помещения, раздевалки |  | м2 полез. |  |  |  | 3248 | 18560 | 4640 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 1416 | 405 |  | 18560 | 4640 |  |  |  |
| № п/п | Наименования объектов | Номер на плане | Един. измер. | Сохраняется | Проектируемое новое строительство на расчетный срок |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч |
|  |  |  |  |  |  | в на I очередь |
|  |  |  |  | показатели в ед.изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² | показатели в ед.изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² | показатели в ед.изм. | строит. объем, м3 | площадь, зд., м² |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Западное направление |
| 1 | Прачечная и химчистка | 26 | кг/см |  | 3630 | 13500 | 4500 |  |  |  |
| 2 | Комплексы офисно - коммерческой недвижимости | Ц-1 | м2 полез. |  |  |  | 10752 | 53760 | 15360 |  |  |  |
|  | Комплексы офисно - коммерческой недвижимости | Ц-2 | м2 полез. |  |  |  | 9632 | 48160 | 13760 |  |  |  |
|  | Комплексы офисно - коммерческой недвижимости | Ц-3 | м2 полез. |  |  |  | 13216 | 66080 | 18880 |  |  |  |
|  | Комплексы офисно - коммерческой недвижимости | Ц-5 | м2 полез. |  |  |  | 6440 | 32200 | 9200 |  |  |  |
| 3 | Пожарное депо | 30 | а/м |  |  |  | 6 | 2400 | 600 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 216100 | 62300 |  |  |  |
|  | Южное направление |
|  | Нижняя терраса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекреационно-спортивная "Горно-лыжный комплекс" | 20 | м2 полез. | 3239 | 16194 | 4627 | 2240 | 11200 | 3200 |  |  |  |
|  | объекты для обслуживания комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | открытая площадка |  | га | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  | Верхняя терраса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рекреационно-спортив. "Ледовый стадион" трибуны на 5000 чел. | Ц-7 | м2 полез. |  |  |  | 19733 | 147996 | 24666 |  |  |  |
|  | объекты для обслуживания комплекса |  |  |  |  |  | 8708 | 49760 | 12440 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 16194 | 4627 |  | 208956 | 40306 |  | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по проекту |  |  |  | 650270 | 177217 |  | 1084118 | 292667 |  | 39465 | 11801 |

## 5.8 Организация отдыха населения.

В современных условиях отдых следует рассматривать как специфическую сферу жизни и активной деятельности человека, при этом рекреация становится одним из основных потребителей земельных участков.

Активный отдых населения осуществляется на городских стадионах, плавательных бассейнах, игровых спортивных площадках при школах и жилых районах.

Особенности социального, демографического состава отдыхающих, развитие мобильности населения при изменившейся общей экономической ситуации в стране потребовали организации отдыха, и лечения для основной части населения в пределах района или края.

Потребность населения в местах отдыха определена на основе прогнозируемой численности и в соответствии с нормативами по определению общей потребности в местах учреждениях отдыха (ЦНИИП Градостроительства).

Перспективы развития Дивногорска связаны с развитием малого и среднего бизнеса, спорта и туризма.

А. Длительный отдых.

Длительный отдых жителей и гостей города Дивногорска может быть рассчитан на время отпусков и каникул на территории баз отдыха, расположенных в прибрежной зоне Красноярского моря. И на территории проектируемого туристического комплекса, на территории самого города.

В результате создания Красноярского водохранилища, гидрография района изменилась, многие речки оказались подтопленными, отчего их устья превратились в глубокие широкие заливы. Так образовался Шумихинский залив, летом здесь много яхт, водных мотоциклов, катеров, лодок, катамаранов и байдарок. Отдыхающим предлагается покататься на водных лыжах, «бананах», «плюшках». Вода становится достаточно теплой для купания не раньше конца июня. Привлекает Красноярское море и рыбаков, но рыба большею частью заражена и не пригодна для еды. На территории Шумихи  предполагается развивать обслуживающую инфраструктуру и дороги. По желания туристов от базы Шумиха можно отправиться на экскурсию до противоположного берега отрогов Саян, где можно прогуляться или покупаться, или отправиться на р. Бирюсу, берега которой называют «Сибирской Швейцарией».

А зимой Красноярское море отличное место для скаутинга.

Б. Кратковременный отдых.

Окрестности г. Дивногорска благоприятны для развития горнолыжного спорта: здесь качественные подъездные дороги - город расположен на федеральной трассе, уже имеется инфраструктура, достаточная для того, чтобы принимать туристов, здесь отличная экология. Поэтому основная ставка делается на развитие горнолыжных трасс,  и иных зимних видов отдыха, однако  инфраструктура комплекса рассчитана на круглогодичную загруженность. В нем будут расположены: площадки для гольфа, теннисные корты, аквапарк, развлекательные зоны, зоны отдыха, кафе, рестораны, дискотеки. Возведение комплекса позволит проводить соревнования и сборы по многим видам спорта, сюда будут приезжать тренироваться российские спортсмены.

Предполагается освоить свыше 500 га лесопарка в границах муниципального образования.

Особая гордость дивногорцев - равнинный каток. Как уверяют специалисты его лед лучший в России, на ледяных дорожках не раз устанавливались республиканские рекорды, свои «автографы» на нем оставили призеры Олимпийских игр.

На территории Бирюсинского участка карстовой области Восточного Саяна, который расположен в долине приустьевой части р. Бирюса находится карстовый участок, охватывающий площадь 96 кв. км. Здесь же на участке находится пещера «Кубинская» - памятник природы - одна из крупнейших пещер края, и много других Бирюсинских пещер, часто посещаемых спелеологами и туристами.

Проектом предлагается создание такого рекреационного объекта как ипподром. Здесь будут проходить соревнования, азартные бега и скачки, спортивные праздники. В дальнейшем любителей спортивного экологического туризма, не оставят равнодушными конные маршруты.

Археологические исследования последних лет в районе г. Дивногорска выявили ряд стоянок древнего человека. Наибольший интерес представляет палеолитическая стоянка Лиственка - Заречная, на юго-западной окраине города. Люди жили здесь в течение 6 тысяч лет. Данная стоянка может стать объектом интереса туристов и может быть включена в программу проведения конного или пешего маршрута.

Проектом предлагается в городских лесопарковых зонах предусмотреть беговые и велосипедные дорожки, физкультурно-спортивные площадки, детские площадки.

# Часть VI. Транспорт

### 6.1.Внешний транспорт.

Город Дивногорск расположен на берегу реки Енисей, в 35 км от города Красноярска.

С востока г. Дивногорск граничит с г. Красноярском и Березовским районом, с севера - граничит с Емельяновским, с запада – с Козульским районом, с юга – с Балахтинским районом Красноярского Края.

Транспортно-географическое положение района оценивается, как благоприятное. Через Дивногорск проходят основные транспортные магистрали – водная (Красноярск – Дивногорск – Минусинск), автомобильная и железнодорожная, которые связывают Дивногорск с краевым  центром г. Красноярском, с республиками Хакасия и Тыва, г.Абаканом (дорога Красноярск – Дивногорск – Абакан) и имеют выход на приграничные территории с Монголией.

Общая протяженность автомобильных дорог муниципального образования 123,8 км, из них 72,8% (90,1 км) – дороги с твердым покрытием. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет179 км на 1000 кв. км территории.

Через город проходит автодорога М - 54 «Енисей», которая обеспечивает внешние автомобильные связи.

Территория  города  в пределах  городской  черты - 3533 га, численность постоянного населения – 30,9 тыс. человек.

### 6.1.1.Воздушный транспорт.

Ближайшим крупным аэропортом республиканских и международных авиалиний является аэропорт «Емельяново» г. Красноярска, расположенный в северном направлении в 60 км от г. Дивногорска.

### 6.1.2.Железнодорожный транспорт.

В Дивногорске действует 1 путная железнодорожная электрифицированная линия «Енисей-Дивногорск», протяженностью 31 км, которая являясь подъездным путем Красноярской ГЭС, обслуживает промышленность и население города.

Железнодорожный вокзал находится в центре города, вместимость 180 человек.  В сутки по линии проходит 6 пар поездов, из них 1 пара грузовых (1раз в 3 дня)  и 5 пар  пассажирских электропоездов, следующих до ст. Красноярск. Объем прибытия-отправления пассажиров по ст. Дивногорск составляет 352,8 тыс. человек в год в пригородном сообщении.

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом имеет тенденцию к уменьшению, конкуренцию создают автобусные междугородные маршруты.

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития Красноярской агломерации проектом предложено создание скоростной железнодорожной связи «Дивногорск-Красноярск-Железногорск», что предусматривает реконструкцию железных дорог по этому направлению со строительством второго пути и открытием новых остановочных пунктов.

В городской черте предлагается размещение пассажирской железнодорожной платформы в районе Комплекса коммерческой недвижимости общественно- делового назначения.

### 6.1.3.Водный транспорт.

В период навигации (апрель-ноябрь) в г. Дивногорске действует речной транспорт. На линии пригородного сообщения Красноярск – Дивногорск работает судно на подводных крыльях «Ракета». Протяженность линии 33 км.

По Красноярскому морю возможна доставка грузов и пассажиров вплоть до г. Абакана, с использованием уникального сооружения (судоподъемника Красноярской ГЭС).

Перевозки осуществляют - ОАО «Енисейское речное пароходство» (грузовые перевозки), ОАО «Пассажирречтранс» (пассажирские перевозки).

### 6.1.4.Автомобильные дороги

Рельеф территории города гористый, с резко выраженными перепадами уровня земной поверхности.  Для транспортного строительства малоблагоприятный.

Через город проходит автодорога федерального значения  М-54 «Енисей», которая обеспечивает внешние автомобильные связи.

Максимальная интенсивность автомобильного движения по автодороге М-54 «Енисей», относящейся к  III  категории, проходящей в черте и на границах города, колеблется от 8000 до 12000 автомобилей в сутки в направлении г. Красноярска и от 3500 до 7500 автомобилей в сутки в направлении г. Абакана.

Протяженность автодороги М-54 «Енисей» в городской черте - 10,2 км, покрытие – асфальтобетонное.

Техническое состояние дороги не соответствует существующей интенсивности движения, требуется реконструкция дороги по нормативам I технической категории.

### 6.1.5.Автомобильный транспорт.

Внутригородские, пригородные, междугородние перевозки пассажиров осуществляет Государственное предприятие Красноярского края «Дивногорское пассажирское автотранспортное предприятие» (ДП АТП) и частные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров, грузов и деятельность такси.

За последние годы наблюдается снижение объема грузовой и пассажирской работы автотранспортных предприятий города.

За 2005 год перевезено 75,4 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 7,0 млн. т-км, выполнено 23034 автобусных рейса, перевезено 1062,1 тыс. пассажиров.

В 2004 году выполнено 42303 автобусных рейса и перевезено 1606,2 тыс. пассажиров.

На развитие пассажирского автомобильного транспорта из бюджета города в 2003г. израсходовано  5,2 млн. рублей, в 2004г. - 6,2 млн. рублей, в 2005 г. – 7,4 млн. рублей.

На междугородних маршрутах работают автобусы марки ЛАЗ-4207, ЛАЗ – 699, ЛИАЗ – 5256, МАРЗ – 5266.

В городе имеется междугородний автовокзал,  предназначенный для обслуживания пассажиров междугородних и пригородных сообщений на конечных и промежуточных пунктах маршрутов.

Автовокзал имеет билетные кассы, зал ожидания, помещения для бытового и санитарно-гигиенического обслуживания пассажиров и размещения работников, непосредственно связанных с обслуживанием пассажиров и организацией движения автобусов. Вместимость (единовременное пребывание) автовокзала  - 50 человек.

Для пассажирского автотранспорта характерно: снижение доли муниципального автобусного парка, рост частного; значительный физический износ государственных автобусов; высокая дорожно-аварийная опасность коммерческих пассажирских перевозок.

Основные проблемы - большую сложность для развития пассажирского автомобильного транспорта представляет морально и физически устаревший подвижной состав, отсутствие современной нормативно-законодательной базы деятельности автотранспорта на федеральном и краевом уровнях.

Основным направлением в развитии автомобильных пассажирских перевозок в регулярном сообщении станет повышение окупаемости перевозок  за счет:

- увеличения перевозок по муниципальному заказу, что  сделает пассажирский автомобильный транспорт общего пользования более доступным для низкооплачиваемых категорий населения;

- оптимизация структуры парка позволит сократить удельные эксплуатационные затраты в расчете на 1000 км пробега, повысить качество обслуживания населения, обеспечить бесперебойность работы транспорта на регулярных маршрутах;

- реконструкция производственных помещений позволит снизить затраты на ремонтный фонд, обеспечит бесперебойную работу транспорта в зимнее время года;

- совершенствование и создание эффективной транспортной сети позволит обеспечить необходимый уровень подвижности населения независимо от места его проживания, а также предотвратить скопление транспортных средств на остановочных пунктах  и  повысить безопасность дорожного движения.

## 6.2. Городской транспорт.

В настоящее время по данным ГИБДД в городе насчитывается 11134 единиц автомототранспорта.

Наличие автомототранспорта по типам и видам собственности.

Таблица № 6.2.1.

| Тип транспорта | Общее количество | Из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ведомственный транспорт | Индивидуальные владельцы |
| Всего, в том числе | 11134 | 573 | 10561 |
| грузовые | 878 | 277 | 601 |
| автобусы | 155 | 117 | 38 |
| легковые | 8273 | 177 | 8096 |
| мототранспорт | 1828 | 2 | 1826 |

Уровень автомобилизации составляет по городу всеми видами транспорта – 363 автомобиля на 1 тыс. жителей.

### 6.2.1. Автобусный транспорт.

Внутригородские перевозки пассажиров осуществляет Государственное предприятие Красноярского края «Дивногорское пассажирское автотранспортное предприятие» (ДП АТП) и частные предприниматели.

В городе работают 2 постоянно действующих маршрута, которые обслуживаются автобусами марок: МАРЗ-42191, ЛАЗ-695, ПАЗ-3205407, ПАЗ-4234, ЛИАЗ-5256.

Наименование и протяжённость маршрутов:

- маршрут №1 – «ЗНВА – Гостиница» – 8,0 км.

- маршрут №2 – «ЗНВА – КГЭС» – 13,0 км.

Скорость движения по городу составляет 18 км/час.

На перспективу предлагается  дополнить существующие маршруты в связи с развитием городской застройки и строительством «Ледового дворца», что отображено на Схеме транспортной инфраструктуры.

### 6.2.2. Легковой транспорт.

В настоящее время в г. Дивногорске зарегистрировано 8096 легковых автомобилей индивидуальных владельцев и 177 ведомственных легковых автомобилей. При численности населения в 30,9 тыс. человек, обеспеченность легковыми автомобилями составляет 270 автомобилей на 1000 жителей, из них индивидуальных владельцев -  264 машины и ведомственных – 6 машин.

Количество машин составляет 8078 единиц индивидуальных владельцев и 184 ведомственных машины.

На первую очередь принимается норма обеспеченности 280 индивидуальных и 7 ведомственных автомобилей на 1000 жителей.

На расчетный срок принимается норма обеспеченности 300 автомобилей индивидуальных владельцев, и 9 ведомственных на 1000 жителей.

На расчетный срок, при численности населения 33,0 тыс. человек, количество индивидуальных автомобилей составит - 9900 автомобилей, ведомственных – 297 автомобилей.

### 6.2.3.Автостоянки легкового транспорта.

На территории города размещается ряд крупных гаражных обществ легковых автомобилей индивидуальных владельцев, их расположение  смотреть на Схеме транспортной инфраструктуры и под №14 на Основном чертеже.

Транспорт жителей города, проживающих в частном секторе, хранится в гаражах, располагающихся на территории приусадебных участков. Транспорт, как частных владельцев, так и муниципальных предприятий, хранится в гаражах, расположенных на территориях организаций.

На расчетный срок количество индивидуальных легковых автомобилей увеличится с 8,09 тыс. до 9,9 тыс. машин.

Генпланом города предлагается строительство многоуровневого гаража - стоянки в квартале № 11 и ряда других автостоянок.

Расчет устройства для хранения и обслуживания транспортных средств производится по нормам СНиП  2.07.01-89*.

Потребность мест кратковременного хранения автомобилей принимается  на расчетный срок для парка легковых автомобилей индивидуальных владельцев в 9900 единиц  (для 70 % машин -17,3 га), в том числе, мест:

- Жилые районы – 2475 (6,2 га);

- Промышленные и коммунально-складские – 2475 (6,2 га);

- Общегородские и специализированные центры – 495 (1,2 га);

- Зоны массового кратковременного отдыха – 1485 (3,7га).

Для автобусов предусматриваются разворотные площадки и стоянки на конечных пунктах.

### 6.2.4.Автозаправочные станции

На территории города имеется 6 АЗС, мощностью по 2-3 топливораздаточные колонки.

Характеристика АЗС.

Таблица № 6.3.2

| №п/п | Наименование | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | АЗС ООО «Фортуна плюс» | р-он базы оборудования КГЭС |
| 2 | АЗС ООО «Юлия» | Ст.Скит - 7 |
| 3 | АЗС ООО «Терминал-Енисей нефть» | 36-ой км. М-54 |
| 4 | АЗС ООО «Мидас» | Ст.Скит - 7 |
| 5 | АЗС «Центральный» ООО «Терминал-Енисей нефть» | ул. Лиственка |
| 6 | АЗС ООО «Домен» | Ст.Скит |

Расчет автозаправочных станций на перспективу сделан исходя из нормативов заправок:

- автобус – 1 заправка в сутки;

- грузовой автомобиль – 1 заправка за 2 суток;

- легковой автомобиль – 1 заправка за 3 суток.

Требуемое количество заправок для владельцев автомототранспорта  составит с учетом предполагаемого роста автомобилизации:

Согласно СНиП 2.07.01 - 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.  Следовательно,  для заправки 10,2 тыс.  легковых автомобилей  (9900 индивидуальных и 297 ведомственных) потребуется 9 топливораздаточных колонок, что обеспечивается существующими АЗС.

### 6.2.5.Станции технического обслуживания автомобилей.

На расчетный срок  принимаем   1 пост на 200 автомашин, требуется  50 постов.

Проектом предлагается развитие СТО при крупных гаражных обществах и многоуровневых паркингах. Моечные пункты  рекомендуется размещать при СТО и  АЗС.

### 6.3.Улично-дорожная сеть.

### 6.3.1.Современное состояние улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть города Дивногорска достаточно развита и состоит из транспортно-пешеходных улиц районного значения, основных и второстепенных проездов и двух пешеходных улиц.

Через город проходит федеральная дорога М-54 «Енисей», относящаяся к III категории и именуемая в черте города Студенческим проспектом.

Протяженность улично-дорожной сети г. Дивногорска составляет 46,5 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 37,9 км, что составляет 81%.

Улицы:  Машиностроителей, Бочкина,  Нагорная,  Комсомольская, Чкалова, Набережная, Бориса Полевого, имеют наибольшую интенсивность автомобильного и пешеходного движения в «часы пик».

Эти улицы связывают жилые районы между собой, с промышленными районами и обеспечивают выход на внешнюю транспортную сеть.

К числу недостатков уличной сети города следует отнести невысокую степень благоустройства и высокую плотность, что снижает эффективность использования застроенной территории.

Плотность улично-дорожной сети составляет 1,3 км/ км2 территории и 9,8 км/км2 селитебной территории поселка, с пассажирским сообщением  соответственно – 0,2 и 2,0.

Обеспеченность  населения  дорогами  с  твердым  покрытием составляет 1,2 км  на  1 тысячу  человек.

Протяженность автодорог с пассажирским сообщением составляет 9,9 км, протяженность маршрутов – 21,0 км.

Коэффициент обслуженности застроенной территории города общественным транспортом составляет 0,2, чем этот показатель ближе к 1, тем протяженность следования будет короче.

Коэффициент маршрутизации – 2,1,  он оценивает транспортную сеть с точки развития беспересадочных сообщений, чем он больше, тем больше беспересадочных сообщений.

### 6.3.2.Проектируемая улично-дорожная сеть.

Главной осью города на перспективу, как и в современном состоянии, является федеральная автодорога М-54 «Енисей», на которую выходят магистральные улицы и дороги, связывающие  жилую застройку с промышленными зонами и по которой проходит транзитный транспорт в направлении Красноярск-Абакан.

Расстояние между магистралями принято от 150 м в центральной части города (Гидростроителей, Студенческий, Комсомольская) до 1000 м на периферии.

Проектом предлагается строительство следующей магистральной улично-дорожной сети:

- автодороги проходящей по южному  краю жилой застройки с выходом на федеральную трассу М-54;

- улицы вдоль набережной с выходом на М-54;

- автодороги, обеспечивающей подъезд к «Ледовому дворцу».

Проектная сеть улиц и дорог построена с учетом:

-  требований сохранения сложившихся  структуры связей города;

- тенденцией формирования основных планировочных направлений развития, производственных,  жилых зон и городских центров;

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Проектом предлагаются следующие основные поперечные профили магистральных дорог:

- федеральная трасса М-54 обозначено профилем 1-1, с шириной земляного полотна 15,0 м, проезжей части 10,0 м. Протяженность в границах города – 10,2 км. Технические параметры дороги не соответствуют интенсивности движения, требуется ее реконструкция по нормативам I технической категории – 4 полосы движения по 3,75 м, ширина проезжей части 15,0 м с разделительной полосой, ширина земляного полотна 27,5 м;

- автодорога «Южная» – профиль 2-2. Дорога  III категории, ширина земляного полотна 12,0 м, проезжей части 7,5 м,  протяженность в границах города – 5,3 км;

- автодорога – подъезд к «Ледовому дворцу» – профиль 2-2. Дорога  III категории, ширина земляного полотна 12,0 м, проезжей части 7,5 м,  протяженность в границах города – 8,1 км. Автодорога выходит на трассу М-54.

Протяженность магистральных дорог в городской черте составит 23,6 км.

Проектом предлагаются следующие основные поперечные профили магистральных улиц:

- ул. Комсомольская обозначенная профилем 3-3,  имеет  2 полосы движения ширину в красных линиях 20 м, проезжей части  10,0 м, тротуары по 3,0 м;

- улицы:  Чкалова, Нагорная, Бочкина обозначены профилем 4-4,  имеют 2 полосы движения, ширину в красных линиях 30,0 м, проезжей части  9,0 м, тротуары по 2,25 м;

- ул.  Набережная  обозначена профилем 5-5,  имеет 2 полосы движения, ширину в красных линиях 20,0 м, проезжей части  8,0 м, тротуары по 2,5 м;

- ул.  Б.Полевого (участок, соединяющий ул. Комсомольскую и ул. Чкалова с автодорогой М-54)  обозначена профилем 6-6,  имеет 2 полосы движения, ширину в красных линиях 30,0 м, проезжей части  7,0 м, тротуары по 1,5 м;

- ул. Гидростроителей  обозначена профилем 7-7,  имеет 2 полосы движения, ширину в красных линиях 20,0 м, проезжей части  7,5 м, тротуары по 2,25 м.

Протяженность магистральных улиц  в городской черте составляет 17,7 км.

Улично-дорожная сеть местного значения представлена профилями 8-8, 9-9, 10-10,11-11 с шириной в красных линиях от 10 до 30,0 м, шириной проезжей части в 1 или 2 полосы – от 6 до 9,0 м, тротуарами 1,5 м с одной или двух сторон движения.

Пешеходные улицы местного значения представлены профилями 12-12, 13-13, имеют ширину в красных линиях от 20,0 до 48,0 м.

Протяженность улично-дорожной сети местного значения составит 30,8 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети в пределах городской черты составит к расчетному сроку  72,2 км, в том числе магистральной 41,4 км, с пассажирским сообщением – 30,0 км.

Проектом предусматривается  новое строительство 25,7 км улично-дорожной сети, в том числе магистральной – 13,4 км  и  местной – 12,3 км.

Плотность улично-дорожной сети  по г. Дивногорску составит 2,1 км/км2 территории города, в том числе магистральной  - 1,2 км/км2, с пассажирским сообщением – 0,85км/км2, по селитебной территории эти показатели будут соответственно: 15,36;  8,8;  6,3.

Коэффициент обслуженности территории города общественным транспортом  будет равен  0,41.

Проектом предусматривается замена покрытий с гравийного и грунтового на асфальтобетон, спрямление искривлённости улиц, где это возможно, для более свободного движения  транспорта и создание одинаковой ширины улиц в красных линиях. Расширение улиц в красных линиях не предусматривает тотального сноса, просто при необходимости нового строительства дома должны строиться с учетом новых красных линий.

Развитие улично-дорожной сети и транспорта г. Дивногорска показано на Схеме транспортной инфраструктуры.

# Часть VII. Городские земли  и их использование

## 7.1. Земли населенного пункта и их использование в установленных границах проектирования по проекту генерального плана.

В данном разделе земли по функциональному использованию рассматривались в границах проектирования по  генеральному плану.  Это связано с тем, что как таковой  установленной и утвержденной границы населенного пункта г. Дивногорска не существует.

Территория города в границах проектирования по проектному решению – 2005,2 га. Территория по существующему положению - 1788 га. Увеличение территории города на 217,2 га, произойдет в основном за счет включения природно-ланшафтных, рекреационно-спортивных зон отдыха и всей  инфраструктуры по обслуживанию этих зон.

Функциональное использование территории (современное состояние)

Таблица № 7.1.1

| № п/п | Вид использования | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Сельскохозяйственное использование – всего в т.ч. | 144,9 | 8,1 |
|  | - коллективные сады | 141,1 | 7,9 |
|  | - огороды индивидуальные | 3,8 | 0,2 |
|  | - иные цели | - | - |
| 2 | Рекреационное использование (городской лес, объекты рекреации и т.д.), кроме зелени общего пользования | 352,7 | 19,7 |
| 3 | Под водой (акватории рек, озер и т.д.) | 2,4 | 0,13 |
| 4 | Использование под застройкой (жилая застройка, общественно-деловая, зелень общего пользования, улицы) | 355,6 | 19,9 |
| 5 | Территории занятые промышленностью и инженерно-техническими сооружениями | 342,7 | 19,2 |
| 6 | Под дорогами: | 76,8 | 4,3 |
|  | - автомобильными | 34,4 | 1,9 |
|  | - ж/д отвод | 42,4 | 2,4 |
| 7 | Иное использование (кладбища, свалки, нарушенные территории, неудобицы, природный ландшафт): | 512,9 | 28,7 |
| 8 | Итого: | 1788 | 100 |

По современной структуре  функционального использования земель можно сделать вывод, что большая часть территории города занята прочими землями (природный ландшафт, неудобицы) - 28,7 %, которые только частично при проведении инженерных мероприятий могут использоваться в перспективе для строительства. Почти 20% территории города занято различного плана застройкой.

На дальнейшем этапе освоения города часть прочих территорий (природный ландшафт) будут использоваться как земли рекреации, туризма и спорта.

Оценивая современный баланс территории, можно сделать выводы, что большая часть существующей селитебной территории плотно застроена и освоена, свободных резервных площадок под какое-либо строительство не имеется, под любое освоение должен быть предусмотрен снос. В связи с этим по генеральному плану предлагается расширение селитебной территории на 44,4 га засчет освоения пос. ГЭС (жилое образование №13) под жилищное и иное строительство.

Основные недостатки в современной организации  селитебной и внеселитебной территории заключаются в следующем:

а) есть существенное ограничение в территориальных возможностях под какую-то ни было застройку, а также сложный рельеф, который  требует непростой инженерной подготовки;

б) ограничение в территориальных возможностях делает застройку более плотной, это снижает комфортность проживания и увеличивает нагрузки на обслуживающую инфраструктуру (сети, транспорт и т.д.);

в) коммунальные предприятия и инженерно-технические сооружения, находящиеся внутри  застройки не очень благоприятно влияют на санитарно-экологические условия проживания и требуют проведения соответствующих мероприятий по ООС;

г) проходящая через застройку магистральная дорога М-54 и железная дорога разделяет сложившуюся  компактную застройку города на две части;

д) хаотичное не организованное разбросанное расположение территорий промышленно-коммунальных предприятий относительно всей внеселитебной территории не представляет планировочной  возможности сформировать их в промышленно-коммунальные зоны.

Положительные моменты, присутствующие в современной организации  селитебной и внеселитебной территории:

а) компактность сформированной  основной части селитебной территории;

б) приходящийся не малый процент зеленых насаждений, как общего пользования, так и рекреационного использования  19,7 % относительно  всей селитебной территории, это соответствует показателю  30,5 м² на 1 жителя.

в)  большой процент земель, это природный ландшафт делающий город привлекательным для организации рекреационного отдыха, спорта и туризма.

## 7.2. Баланс территории

Ориентировочный баланс территории г. Дивногорска составлен по результатам обмера чертежей проекта генерального плана.

Исходя из проектного решения генерального плана территория города в установленных границах – 2005,2 га. Экспликация земель населенного пункта г. Дивногорска их использование на перспективу приводится  в таблице № 7.2 «Баланс территории».

По генеральному плану, как в селитебной, так и внеселитебной  территории произойдет перераспределение земель по категориям их использования:

1. Организация селитебной территории:

- 17,3 га территории занятые сейчас недействующим предприятием (СПГ-12,5 га)  в районе III  микрорайона и прочая территория в районе «детского пляжа» по генеральному плану предлагается организовать  в туристические, гостиничные комплексы и центры (Ц-6, Ц-4), там же вдоль берега р. Енисей будет продолжение формирования набережной и предусматривается более организованный пляж;

-  там где планировочно по санитарно-экологическим нормам не возможно на месте выбывшего сноса размещать территории под жилищное и иное строительство по генеральному плану предусматривается санитарно-защитное озеленение и коммунальные предприятия не выше V класса вредности с санитарными разрывами до застройки;

- территории занятые сейчас - временными индивидуальными огородами и находящиеся внутри застройки (между XV и XIII микрорайонами)  на перспективу предлагаются к организации подъезда к существующему горнолыжному комплексу с развитием соответствующей инфраструктуры предусмотренной для рекреационно-туристического и спортивного обслуживания;

- рекреационная лесопарковая зона тоже претерпевает изменения, это касается лесопарка, который примыкает к застройке, с восточной стороны, по генеральному плану преобразовывается в зелень общего пользования городского значения – парк.

2. Организация внеселитебной территории:

- 75,4 га территории  недействующих промышленно-коммунальных предприятий по генеральному плану предлагается организовать и использовать:

а) как предприятия коммерческой  недвижимости общественно-делового назначения (Ц-1, Ц-2, Ц-3, Ц-5);

б) как предприятия для малого и среднего бизнеса не выше IV класса вредности;

в) как коммунальные объекты по обслуживанию населения города (к таковым относятся: фабрики химчистки, прачечные, пожарные депо, предприятия для обслуживания автодорожного сервиса и т.д.).

- 217,2 га территории естественного природного ландшафта предлагается генеральным планом использовать  в рекреационных целях (база отдыха «Шумиха» с организацией зимнего и летнего отдыха  на Красноярском водохранилище, ипподром и т.д.);

- по проекту предусмотрено сокращение территории свалки с 5,5 га до 1,0 га засчет мусоросортировочной станции;

- предусматривается проектом резервная территория под новое кладбище 9,6 га.

Выводы:

По генеральному плану учитывались как положительные моменты в организации селитебной и внеселитебной территории, так и максимально сокращались отрицательные, а так же учитывалось, что город вошел в перечень городов в проект «Красноярской агломерации»:

- разуплотнение селитебной застройки;

- сохранение процента озеленения в селитебной территории;

- организация промышленно-коммунальных территорий, как в застройке, так и вне неё;

- организация новых привлекательных  рекреационных, туристических и спортивных зон.

Баланс территории г. Дивногорска

Таблица № 7.2

| № п/п | Территории | По генплану |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 1 очередь | На расчетный срок |
|  |  | га | га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь населенного пункта - всего | 2005,2 | 2005,2 |
| 1.1 | Селитебные территории - всего | 476,40 | 520,80 |
|  | из них: |  |  |
| 1.1.1 | Жилая застройка – всего | 210,20 | 201,20 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая застройка (кроме учреждений микрорайонного значения) | 48,70 | 69,40 |
| 1.1.3 | Озеленение - всего в т.ч.: | 43,00 | 118,00 |
|  | - парки, бульвары, скверы | 36,70 | 72,10 |
|  | - набережная | 6,30 | 8,30 |
|  | - санитарно-защитное озеленение | - | 37,60 |
| 1.1.4 | Рекреационные территории – всего в.т.ч. | 50,20 | 23,10 |
|  | - лесопарк | 50,20 | 23,10 |
| 1.1.5 | Улицы, дороги, площади, проезды | 53,80 | 61,10 |
| 1.1.6 | Иные территории, всего | 70,60 | 48,00 |
|  | -производственно-коммунальные, складские | 31,40 | 20,70 |
|  | -инженерно-технических сооружений | 1,10 | 1,10 |
|  | -полоса отвода железной дороги | 10,10 | 10,10 |
|  | - водные объекты | 0,30 | 0,30 |
|  | -иные территории в пределах селитебной зоны (резервные участки, неудобицы, заболоченные, коллективные огороды, санитарно-защитное озеленение) | 27,7 | 15,80 |
| 1.2 | Внеселитебные территории-всего | 1528,8 | 1484,4 |
|  | Из них: |  |  |
| 1.2.1 | Промышленно-коммунальные территории – всего в т.ч. | 212,7 | 199,70 |
|  | - коммерческо-офисная недвижимость общественно-делового назначения | - | 58,90 |
|  | - малого и среднего бизнеса | - | 15,60 |
| 1.2.2 | Территории внешнего транспорта и коммуникаций | 32,30 | 32,30 |
|  | - полоса отвода железной дороги | 32,30 | 32,30 |
| 1.2.3 | Автодороги | 34,40 | 51,60 |
| 1.2.4 | Территории специального назначения (кладбища, свалки) | 13,70 | 18,80 |
|  | - кладбища – всего в т.ч. | 8,20 | 8,20 |
|  | - резерв | - | 9,60 |
|  | - свалка | 5,50 | 1,00 |
| 1.2.5. | Территории сельскохозяйственного использования | 141,10 | 140,10 |
|  | -пашни | - | - |
|  | -сенокосы | - | - |
|  | -огороды | - | - |
|  | -пастбища | - | - |
|  | -коллективные сады | 141,10 | 140,10 |
|  | -для других целей | - | - |
| 1.2.6 | Рекреационные территории – всего в т.ч. | 519,7 | 519,7 |
|  | - городской лес | 288,00 | 263,20 |
|  | - объекты отдыха, туризма и спорта | 14,5 | 217,2 |
| 1.2.7 | Защитное озеленение | - | 24,10 |
| 1.2.8 | Инженерно-технических сооружений | 97,50 | 97,50 |
| 1.2.9 | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность - всего | 477,4 | 400,6 |

# Часть VIII.  Первая очередь строительства

Первая очередь строительства охватывает период 2008-2013 гг.

Развитие экономики в этот период связано с созданием условий для более полного использования имеющихся производственных мощностей, основных градообразующих предприятий, а также нормального финансирования в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

На первом этапе генеральным планом ставится задача упорядочения застройки в центральной части города. Также завершение строительства начатых объектов, включая строительство индивидуальных жилых домов и организации комплексов культурно-бытового обслуживания.

При определении первоочередных объемов строительства учтены разработки социальных программ администрацией МО города Дивногорска.

## 8.1. Жилищное строительство

В настоящее время в городе ведется активное строительство, как многоэтажных жилых домов, так и индивидуальных.

Происходит уплотнение уже существующей многоэтажной застройки точечными домами в жилом образовании № 4 (по ул. Школьной), в стадии строительства многоэтажный блокированный дом по ул. Нагорной. Уже завершилось строительство жилых домов в жилом образовании № 7 и 10, малоэтажное строительство усадебного типа ведется в жилом образовании № 7 квартал 41, а также в образовании №2 квартал 2.

На I очередь строительства потребность в жилищном фонде составит 682,0 тыс. м2 при населении 31,0 тыс. чел. и обеспеченности 22 м2/чел. Выбытие жилищного фонда произойдет в результате сноса под первоочередные 4 лота проекта планировки «Клубного бульвара» и составит 5,1 тыс.м². Объем сохраняемого жилищного фонда  – 575,2 тыс.м². Жилищный фонд находящийся в стадии строительства и ранее запроектированный – 99,8 тыс.м². Исходя из выше сказанного, потребность в новом жилищном фонде на I очередь генерального плана составит – 7,0 тыс.м².

Перечень объектов находившихся на момент начала проектирования генерального плана и находящихся в стадии строительства, а также раннее запроектированных объектов жилищного строительства предлагаемых на I очередь по генеральному плану (таблица № 8.1.1).

Таблица № 8.1.1

| Наименование | Местонахождение | Ед. изм. | По проекту на I очередь | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Объекты в стадии строительства |
| 1. Многоэтажная застройка |
| Многоэтажный жилой дом 62 квартиры | Жил. обр. № 4 (кв-л 13) | м2 общ. пл. кварт. | 4500 | По ПСЭР до 2017 г. |
| Многоэтажные жилые дома 62 квартиры (2шт.) | Жил. обр. № 4 (кв-л 15) | -//- | 7747 | По ПСЭР до 2017 г. |
| Многоэтажный блокированный дом | Жил. обр. № 4 (кв-л 39) | -//- | 1940 | реестр строящ. |
| Многоэтажный жилой дом | Жил. обр. № 7 (XIII м-н) | -//- | 2940 | реестр строящ. |
| Многоэтажный жилой дом | Жил. обр. № 10 (кв-л 19) | -//- | 6215 | реестр строящ. |
| Итого по 1: |  |  | 23342 |  |
| 2. Средне этажная застройка |
| Жилой дом 3-х эт. | Жил. обр. № 10 (кв-л 32) | -//- | 438 | реестр строящ. |
| Жилой дом 3-х эт. (бывш. д/с) | Жил. обр. № 7 (XIII м-н) | -//- | 2882 | реестр строящ. |
| Итого по 2: |  | -//- | 3320 |  |
| 3. Малоэтажная застройка усадебного типа |
| Малоэтажная застройка усадебного типа (18 шт.) | Жил. обр. № 7 (кв-л 41) | -//- | 2548 | реестр строящ. |
| Малоэтажная застройка усадебного типа (47 шт.) | Жил. обр. № 2 (кв-л 2) | -//- | 4423 | реестр строящ. |
| Итого по 3: |  | -//- | 6971 |  |
| Всего по объектам в стадии строительства |  |  | 33633 |  |
| II. Объекты как ранее запроектированные |
| 1. Многоэтажная застройка |
| Дом для людей преклонного возраста 54 места | Жил. обр. № 4 (кв-л 13) | м2 общ. пл. кварт. | 2016 | По ПСЭР до 2017 г. |
| Многоэтажная застройка «Клубный бульвар» | Жил. обр. № 4 (кв-лы 11,12,13,15,16,17) | -//- | 64161 (лоты 1-4) | ПП |
| Итого по 1: |  | -//- | 66177 |  |
| Всего по объектам как ранее запроектированным |  | -//- | 66177 |  |
| Итого по проекту генерального плана на I очередь |  | -//- | 99810 |  |

Для обеспечения потребности населения в жилищном фонде в полном объеме дополнительно нужно нового жилищного фонда – 7,0 тыс. м². Генеральным планом предлагается площадка, на которую уже есть отвод под многоэтажный жилищный комплекс на 160 квартир в жилом образовании № 5 (м-н VIII кв. 31), площадь отвода 0,7 га. Выбытие жилищного фонда в результате сноса на данной площадке под освоение не предусматривается (данные предоставлены администрацией г. Дивногорска).

Освоение данной площадки можно осуществлять вариантно на усмотрение всех заинтересованных сторон. Более детальное вариантное освоение рассматривается на других этапах проектирования, в задачи генерального планирования это не входит.

После освоения данной площадки, есть вероятность не удовлетворить потребность в жилищном фонде в целом по I-ой очереди генерального плана, поэтому на этапе проектирования предлагается осуществить следующие мероприятия:

- снос жилищного фонда, устаревшего морально и физически, так как для освоения 7,0 тыс. м² нужно территории более 0,7 га при соблюдении принятых параметров по генеральному плану;

-  после сноса увеличить территорию площадки освоения до 1,1 га;

- принять плотность застройки в среднем по генплану 6534 м²/га (низкоплотная при этажности 5-9 этажей).

Если при освоении площадки на других этапах более детальной разработки проектной документации будут приняты другие расчетные параметры, например: увеличена этажность соответственно и плотность застройки принята не низкоплотная как по генплану, а высокоплотная, может быть тогда потребность в жилищном фонде, и будет, удовлетворена без осуществления дополнительного сноса.

Характеристика нового жилищного строительства предполагаемого по генплану   на I очередь  в г. Дивногорске

Таблица № 8.1.2

| № п/п | Номер жилого образования мкр-на, квартала | Терр-ия «брутто», га | Плотность застройки м²/га | Общ. площ. квартир, м2 | Население* чел. (при норме обеспеченности жилищным фондом 22 м²/чел) | Кол-во* квартир/ домов шт. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Многоэтажный жилищный фонд (5-9 эт.) |
| 1-й вариант | Жил. обр. № 5 кв. 31 в т.ч. | 1,1 | 6534 | 7000 | 318 | 160 | предлагается по генплану |

Примечание: * Население и количество квартир может быть изменено на дальнейших стадиях проектирования.

Динамика жилищного фонда по этажности, предусматриваемого на I очередь  генерального плана

Таблица № 8.1.3

| № п/п | Этажность | Существующий жилищный фонд, тыс. м2 общ. пл. | В стадии строительства и ранее запроектированный жилищный фонд | Новое строительство на I очередь (низкоплотная застройка) | Всего по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | сносится | сохраняется | тыс. м2 общ. пл. | % | тыс. м2 общ. пл. | % | тыс. м2 общ. пл. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | усадебный | 26,5 | - | 26,5 | 7,0 | 7,0 | - | - | 33,5 | 4,9 |
| 2 | 1 эт. | 1,4 | 5,1 | 110,7 | - | - | - | - | 110,7 | 16,2 |
| 3 | 2 эт. | 114,4 |  |  |  |  | - | - | 228,6 | 33,4 |
| 4 | 3- 4-5 эт. | 225,3 | - | 225,3 | 3,3 | 3,3 |  |  |  |  |
| 5 | 5-9 эт. | 212,7 | - | 212,7 | 89,5 | 89,7 | 7,0 | 100,0 | 309,2 | 45,4 |
|  | Итого: | 580,3 | 5,1 | 575,2 | 99,8 | 100 | 7,0 | 100,0 | 682,0 | 100 |

| Сводная ведомость характеристики жилищного фонда и расселения населения по жилым образованиям в г. Дивногорске на I очередь генерального плана. Таблица № 8.1.4 |
| --- |
| № п/п | Показатели | Жилые образования |
|  |  | №1 | №2 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | п.ГЭС | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Жилищный фонд, м2 общей площади |
| 1 | Существующий жил. фонд, всего | 97886 |  | 103998 | 37692 | 40178 | 109961 | 6980 | 27400 | 132073 | 24149 |  | 580317 |
| 1а | в т.ч.: -сносимый, всего |  |  | 5100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5100 |
|  | из него ветх/авар: |  |  | 5100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5100 |
|  | 1-2 эт. |  |  | 5100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5100 |
| 1б | из него под проектн. решение и улучш. жил. усл: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | усадеб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1эт-2. без участков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1в | сохраняемый, всего | 97886 |  | 98898 | 37692 | 40178 | 109961 | 6980 | 27400 | 132073 | 24149 |  | 575217 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | усадеб. | 2436 |  |  |  |  |  | 6980 | 15917 |  | 1142 |  | 26475 |
|  | 1-2 эт. | 3300 |  | 15382 | 37692 |  | 13612 |  |  | 17762 | 23007 |  | 110755 |
|  | 3-4-5 эт. | 79241 |  | 39488 |  | 17625 | 38175 |  | 6583 | 44167 |  |  | 225279 |
|  | 9 эт. | 12909 |  | 44028 |  | 22553 | 58174 |  | 4900 | 70144 |  |  | 212708 |
| 2 | Строительство, всего |  | 4423 | 87364 |  |  | 8370 |  |  | 6653 |  |  | 106810 |
| 2а | В стадии строительства и ранее запроектированный, всего |  | 4423 | 80364 |  |  | 8370 |  |  | 6653 |  |  | 99810 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | усадеб. |  | 4423 |  |  |  | 2548 |  |  |  |  |  | 6971 |
|  | 2-3-5 эт. |  |  | 2016 |  |  | 2882 |  |  | 438 |  |  | 5336 |
|  | 5-9 эт. |  |  | 78348 |  |  | 2940 |  |  | 6215 |  |  | 87503 |
| 2б | Новое строительство, реконструкция, всего: |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |
|  | усадеб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-5 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-9 эт. |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |
| продолжение таблицы № 8.1.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Итого по ген.плану на I очередь | 97886 | 4423 | 186262 | 37692 | 40178 | 118331 | 6980 | 27400 | 138726 | 24149 |  | 682027 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | усадеб. | 2436 | 4423 |  |  |  | 2548 | 6980 | 15917 |  | 1142 |  | 33446 |
|  | 1-2 эт. | 3300 |  | 15382 | 37692 |  | 13612 |  |  | 17762 | 23007 |  | 110755 |
|  | 2-3-5 эт. | 79241 |  | 41504 |  | 17625 | 41057 |  | 6583 | 44605 |  |  | 230615 |
|  | 5-9 эт. | 12909 |  | 129376 |  | 22553 | 61114 |  | 4900 | 76359 |  |  | 307211 |
| II. Население, чел. и кол-во квартир |
| 4 | Население, при норме 22 м2/чел. в сохраняемом, строящемся и раннее запр. жилищном фонде | 4449 | 201 | 8148 | 1713 | 1826 | 5378 | 317 | 1245 | 6306 | 1097 |  | 30680 |
| 5 | Население, при норме 22 м²/чел. проектируемом жилищном фонде |  |  | 318 |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 |
| 6 | Всего населения по проекту | 4449 | 201 | 8466 | 1713 | 1826 | 5378 | 317 | 1245 | 6306 | 1097 |  | 30998 |
| 7 | Кол-во квартир - всего в т.ч.: | 1591 | 72 | 3386 | 685 | 730 | 2151 | 127 | 498 | 2522 | 439 |  | 12201 |
|  | в проектир |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 8 | Кол-во домов - всего | 24 | 47 |  |  |  | 18 | 136 | 320 |  | 6 |  | 551 |

## 8.2. Культурно-бытовое строительство

Объекты социально-культурного назначения на I очередь освоения по генеральному плану размещены с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры по всем нормативным параметрам, существующим на сегодняшний момент, а также с некоторым учетом  предлагаемых объектов к размещению по «Комплексной программе социально-экономического развития до 2017г.».

По оценке КПСЭР до 2017г. предлагаются мероприятия по улучшению в  развитии:

- детского дошкольного образования (возврат учреждений к первоначальным функциям с проведением реконструктивных мероприятий);

- физкультуры и спорта (открытые спортивные площадки и беговые дорожки в лесопарковой зоне жилого образования № 2);

- культурно-бытового и коммунального обслуживания.

Потребность в объектах соцкультбыта на I очередь генерального плана рассчитана на население 31,0 тыс. чел.

Предлагаемые  к размещению по генеральному плану на I очередь объекты, это те, которые находятся в стадии реконструкции, строительства или ранее запроектированные (учитывался проект планировки кварталов «Клубного бульвара»).

Таблица № 8.2.1

| № п/п | Наименования объектов | Местонахождение | Ед. изм. | Предлагается проектом на I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мощность в ед. изм. | Площадь зданий, м² | Объём зданий, м³ |
| После реконструкции |
| 1 | ДОУ (2 шт. перевод из начальной школы №4) | жил. обр. №1 | мест | 225 | 3150 | 9450 |
| 2 | ДОУ перевод из административного здания | жил. обр. №5 | мест | 90 | 1260 | 3780 |
| 3 | ДОУ (ПП кварталов «Клубного бульвара») | жил. обр. №4 | -//- | 150 | 1849 | 5025 |
| 4 | Расширение существующего рынка | жил. обр. №4 | м² торг. пл. | 2535 | 3621 | 12675 |
|  | Итого: | - | - | - | 9880 | 30930 |
| В стадии строительства и ранее запроектированные |
| 1 | Церковь (ПП кварталов «Клубного бульвара») | жил. обр. №4 | объект | 1 | 354 | 3717 |
| 2 | Отделения банка и связи (ПП кварталов «Клубного бульвара») | жил. обр. №4 | объект | встр. прист. | 1121 | 3480 |
| 3 | Аптека (ПП кварталов «Клубного бульвара») | жил. обр. №4 | объект | встр. прист. | 446 | 1338 |
|  | Итого: | - | - | - | 1921 | 8535 |
|  | Всего по проекту на I очередь | - | - | - | 11801 | 39465 |

# Часть IX. Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Территория |  |  |  |  |
| 1 | Площадь населённого пункта | га | 1788 | 2005,2 | 2005,2 |
| 1.1 | Селитебные территории - всего | -//- | 476,4 | 476,4 | 520,8 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилая застройка – всего | -//- | 210,2 | 210,2 | 201,2 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая застройка (кроме учреждений микрорайонного значения) | -//- | 48,7 | 48,7 | 69,4 |
| 1.1.3 | Зеленые насаждения общего пользования - всего в т.ч.: | -//- | 43 | 43 | 118 |
|  | - парки, бульвары, скверы | -//- | 36,7 | 36,7 | 72,1 |
|  | - набережная | -//- | 6,3 | 6,3 | 8,3 |
|  | - санитарно-защитное озеленение | -//- | - | - | 37,6 |
| 1.1.4 | Рекреационные территории – всего | -//- | 50,2 | 50,2 | 23,1 (переведён в парк) |
| 1.1.5 | Улицы, дороги, площади, проезды | -//- | 53,8 | 53,8 | 61,1 |
| 1.1.6 | Прочие территории, всего | -//- | 70,6 | 70,6 | 48,0 |
|  | -производственно-коммунальные, складские | -//- | 31,4 | 31,4 | 20,7 |
|  | -инженерно-технических сооружений | -//- | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | -полоса отвода железной дороги | -//- | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
|  | - водные объекты | -//- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | -иные территории в пределах селитебной зоны (резервные участки, неудобицы, заболоченные, коллективные огороды, санитарно-защитное озеленение) | -//- | 27,7 | 27,7 | 15,8 |
| 1.2 | Внеселитебные территории -всего | га | 1311,6 | 1528,8 | 1484,4 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Промышленно-коммунальные территории – всего | -//- | 212,7 | 212,7 | 199,7 |
| 1.2.2 | Территории внешнего транспорта и коммуникаций | -//- | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 1.2.3 | Автодороги | -//- | 34,4 | 34,4 | 51,6 |
| 1.2.4 | Территории специального назначения (кладбища, свалки) | -//- | 13,3 | 13,3 | 18,4 |
|  | - кладбища – всего в т.ч.: | -//- | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
|  | - расширение существующего кладбища | -//- | - | - | 9,6 |
|  | - свалка | -//- | 5,5 | 5,5 | 1,0 |
| 1.2.5. | Территория сельскохозяйственного использования, всего В т.ч. | -//- | 141,1 | 141,1 | 140,1 |
|  | -пашни | -//- | - | - | - |
|  | -сенокосы | -//- | - | - | - |
|  | -огороды | -//- | - | - | - |
|  | -пастбища | -//- | - | - | - |
|  | -коллективные сады | -//- | 141,1 | 141,1 | 140,1 |
|  | -для других целей | -//- | - | - | - |
| 1.2.6 | Рекреационные территории (городские леса, объекты отдыха) – всего | -//- | 302,5 | 519,7 | 519,7 |
| 1.2.7 | Защитное озеленение | -//- | - | - | 24,1 |
| 1.2.8 | Инженерно-технических сооружений | -//- | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| 1.2.9 | Территории не вовлеченные в градостроительную деятельность | -//- | 477,8 | 477,4 | 400,6 |
|  | II. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения города | тыс. чел. | 30,9 | 31,0 | 33,0 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | тыс.чел./% |  |  |  |
|  | -дети до 15-ти лет | -//- | 4,42 14,3 | 4,40 14,2 | 4,65 14,1 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16- 54) | -//- | 19,59 63,4 | 19,45 63,7 | 20,96 63,5 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | -//- | 6,89 22,3 | 6,85 22,1 | 7,39 22,4 |
| 2.3 | Численность занятого населения – всего из них: | тыс. чел 100 % | 16,1 100 | 16,3 100 | 17,55 100 |
| 2.3.1 | В градообразующих отраслях в том числе: | тыс.чел. % от занятого населения | 9,03 56,1 | 8,87 54,4 | 9,35 53,3 |
| 2.3.2 | В обслуживающей сфере | - // - | 7,06 43,9 | 7,45 45,6 | 8,20 46,7 |
|  | III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 общей площади жилищ 100 % | 580,3 100,0 | 682,0 100 | 798,3 100 |
| 3.1.1 | Из общего объёма жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - малоэтажный усадебный | -//- | 26,5 4,6 | 33,5 4,9 | 41,2 5,2 |
|  | - 1 эт. без приусадебных участков |  | 1,4 0,2 | 110,7 16,2 | 4,5 0,6 |
|  | - 2 эт. |  | 114,4 19,8 | 228,6 33,4 | 273,4 34,2 |
|  | - 3-4-5 эт. |  | 225,3 38,8 |  |  |
|  | -5- 9 эт. |  | 212,7 36,6 | 309,2 45,4 | 479,2 60,0 |
| 3.2 | Жилищный фонд с износом более 65% | тыс.м2 общ. площ. жилищ | 134,4 | 129,3 | 21,4 |
|  | в т.ч. ветхий и аварийный | - // - | 113,0 | 107,9 | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда- всего | -//- | - | 5,1 | 118,6 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: | тыс. м2 общей площади жилищ |  |  |  |
|  | - естественному износу свыше 65% | -//- |  | 5,1 | 113,0 |
|  | - реконструкции и проектному решению, организации санитарно-защитных зон | -//- | - | - | 1,2 |
|  | -другим причинам (улучшение условий проживания и пр.) | -//- | - | - | 4,4 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд: | -//- | - | 575,2 | 461,7 |
| 3.7 | Структура нового жилищного строительства - всего в том числе: | -//- | - | 106,8 | 336,6 |
| 3.7.1 | Жилищный фонд в стадии строительства и ранее запроектированный – всего из него по этажности: | тыс. м2 общ. пл. жилищ % | - | 99,8 100 | 248,2 100 |
|  | - малоэтажный усадебный | -//- | - | 7,0 7,0 | 17,6 7,1 |
|  | - 3-4-5 этажей | -//- | - | 3,3 3,3 | 3,3 1,3 |
|  | -5- 9 этажей | -//- | - | 89,5 89,7 | 227,3 91,6 |
| 3.7.2 | Новое строительство – всего из него по этажности: | тыс. м2 общ. пл. жилищ % | - | 7,0 100 | 88,4 100 |
|  | - малоэтажный усадебный | -//- | - | - | 4,4 5,0 |
|  | - 3-4-5 этажей | -//- | - | - | 44,8 50,7 |
|  | -5- 9 этажей | -//- | - | 7,0 100 | 39,2 44,3 |
| 3.8 | Из общего числа объема нового, в стадии строительства и ранее запроектированного жилищного строительства размещается: | тыс. м2 общ. пл. жилищ % |  |  |  |
|  | -на свободных территориях | -//- | - | - | 10,6 3,1 |
|  | -за счет реконструкции существующей застройки | -//- | - | 106,8 100 | 326,0 96,9 |
| 3.9 | Обеспеченность жилищного фонда: -водопроводом | % от общего жилищного фонда | 95,3 | - | - |
|  | -канализацией | -//- | 95,3 | - | - |
|  | -электроплитами | -//- | 95,3 | - | - |
|  | -газовыми плитами | -//- | 0 | - | - |
|  | -теплом | -//- | 95,3 | - | - |
|  | -горячей водой | -//- | 95,3 | - | - |
| 3.10 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | .м²/чел. | 18,9 | 22,0 | 24,0 |
|  | IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест всего на 1 т. чел. | 737 24,1 | 1202 38,8 | 1606 48,7 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | -//- | 2987 97,6 | 2987 96,4 | 3787 114,8 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | -//- | 630 20,6 | 630 20,3 | 630 19,1 |
| 4.4 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | мест | 4035 | - | - |
| 4.5 | Больницы – всего/1000 чел. | коек | 259 8,5 | 418 13,4 | 445 13,5 |
| 4.6 | Поликлиники – всего/1000чел. | посещений в смену | 823 26,9 | 823 26,5 | 1173 35,5 |
| 4.7 | Аптеки | объект | 4 | 5 | 9 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания | п. мест всего на 1 т.чел. | 489 16,0 | 489 15,7 | 913 27,8 |
| 4.9 | Учреждения бытового обслуживания | р.мест всего нар 1 т.чел. | 200 6,5 | 200 6,4 | 270 8,2 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства: | мест всего на 1 т.чел. |  |  |  |
| 4.10.1 | ДК, клубы, кинотеатры | -//- | 977 31,9 | 977 31,5 | 1320 40 |
| 4.10.2 | Музеи | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.10.3 | Библиотеки | т. том всего на 1 т.чел. | 250 8,2 | 250 8,0 | 250 7,6 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения: | -//- |  |  |  |
| 4.11.1 | Открытые спортивные сооружения | га | 4 | 4 | 9,1 |
| 4.11.2 | Спорткомплексы | м² пл. пола на 1 т.чел. | 2383 77,9 | 2383 76,9 | 3703 112,2 |
| 4.11.3 | Бассейны | м² зерк. воды на 1 т.чел. | 500 16,3 | 500 16,1 | 830 25,2 |
| 4.12 | Учреждения социального обеспечения: | мест |  |  |  |
| 4.12.1 | Детский дом интернат | -//- | 300 | 300 | 300 |
| 4.12.2 | Дом интернат для одиноких и престарелых | -//- | - | - | 200 |
| 4.13 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | 4 | 5 | 7 |
| 4.13.1 | Отделение связи | -//- | 2 | 2 | 3 |
| 4.13.2 | Отделение банка | -//- | 2 | 3 | 4 |
| 4.14 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: | -//-//- |  |  |  |
| 4.14.1 | Бани | пос. мест | 61 | 61 | 141 |
| 4.14.2 | Прачечные | кг/см | 2000 | 2000 | 3630 |
| 4.14.3 | Химчистки | кг/см | - | - | 376 |
| 4.14.4 | Гостиницы | мест | 170 | 170 | 170 |
| 4.14.5 | Магазины | м² торг. площ. | 4896 | 8517 | 15869 |
| 4.15. | Учреждения коммерческо-офисной недвижимости административно-хозяйственные здания | м² полез. пл. здания | 9686 | 9686 | 225786 |
| 4.16 | Пожарное депо | а/м | 3 | 3 | 9 |
|  | V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе | -//-//- | 46,5 | 58,5 | 72,2 |
|  | -магистральной улично-дорожной сети. | км |  |  | 41,4 |
| 5.2 | Строительство новой улично-дорожной сети всего, в т.ч. | км |  | 12,0 | 25,7 |
|  | - магистральной | -//-//- |  | 6,0 | 13,4 |
| 5.3 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта в том числе: | км | 14,1 | 24,2 | 38,1 |
|  | -электрифицированная железная дорога | км | 4,2 | 4,2 | 8,1 |
|  | - улицы с автобусным сообщением | км | 9,9 | 20,0 | 30,0 |
| 5.4 | Плотность улично-дорожной сети, всего, в т.ч.: | км/кв.км тер-ии | 1,3 | 1,65 | 2,1 |
|  | -магистральной | -//-//- |  |  | 1,2 |
| 5.5 | Плотность улично-дорожной сети, в пределах селитебной территории всего т.ч.: | км/кв.км селит. территории | 9,8 | 12,3 | 15,6 |
|  | -магистральной | -//-//- |  |  | 8,8 |
| 5.6 | Плотность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта, всего, в т.ч.: | км/кв.км тер-ии | 0,28 | 0,57 | 0,85 |
|  | -в пределах селитебной территории | км/кв.км | 2,0 | 4,2 | 6,3 |
| 5.7 | Коэф. обслуженности территории пасс. транспортом. | - | 0,21 | 0,34 | 0,41 |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | единиц на 1000 жителей | 270 | 280 | 300 |
| 6 | VI. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |
| 6.1 | Водоснабжение |
| 6.1.1 | Водоснабжение - всего | Тыс.куб.м / сут. | н/д | 12,79 | 14,58 |
|  | В том числе: -на хозяйственно-питьевые нужды | -//-//- | н/д | 10,31 | 11,31 |
|  | -на производственные нужды | -//-//- | н/д | 2,47 | 3,27 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | Тыс.куб.м / сут. | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
|  | В том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | -//-//- | н/д | 10,31 | 11,31 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | н/д | +0,926 | +6,751 |
| 6.2 | Канализация |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | Тыс.куб.м / сут. | н/д | 11,31 | 12,64 |
|  | В том числе: -хозяйственно-бытовые сточные воды | -//-//- | н/д | 10,29 | 11,29 |
|  | -производственные сточные воды | -//-//- | н/д | 1,02 | 1,35 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -//-//- | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | н/д | +0,452 | +1,590 |
| 6.3 | Электроснабжение |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего | млн. кВт. ч/год | н/д | 95,50 | 100,41 |
|  | В том числе: -на производственные нужды | -//-//- | н/д | (*) | (*) |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | н/д | 27,50 | 29,53 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год - в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч -//-//- | н/д | 900 | 900 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 2х230 | 2х400 | 2х400 |
| 6.4 | Теплоснабжение |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | н/д |  |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего | Гкал/час | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
|  | В том числе: -ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -//-//- | - | - | - |
|  | -районные котельные | -//-//- | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -//-//- | - | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн.куб.м/ год | - | - | - |
|  | В том числе: -на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | - | - | - |
|  | -на производственные нужды | -//-//- | - | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | -//-//- | - | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.6 | Связь |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | н/д | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | н/д | 100 | 100 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: -площадь | га |  |  |  |
|  | -протяженность защитных сооружений | км |  |  |  |
|  | -намыв и подсыпка | млн.куб.м |  |  |  |
| 6.8 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | Соответствующие единицы |  |  |  |
| 6.8.1 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | Единиц /га |  |  |  |
| 6.8.2 | Общая площадь свалок В том числе стихийных | га -//-//- |  |  |  |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории | Соответствующие единицы |  |  |  |
| 7 | VII.Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 8,2 | 8,2 | 17,8 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | ед. | - | - | - |
| 8 | VIII.Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | Тыс.т/год | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 8.2 | Мусоросортировочная станция | шт. | - | 1 | 1 |
| 8.3 | Общее количество твердых бытовых отходов по городу с учетом общественных зданий | Тыс.т/год | 7,7 | 9,3 | 9,9 |
| 8.4 | Площадь твердых покрытий, подвергающихся уборке | м2 |  |  | 865 160 |
| 8.5 | Смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков | Тыс.т/год |  |  | 12,977 |

Примечание: (*) Уровень энергопотребления на нужды промышленности зависит от фактического развития

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Text boxes

по этажности

37,3%

38,9%

19,1%

4,5%

0,2%

1-2-3 этажа с участками

1 этаж без участков

2 этажа без участков

3-4-5 этажей

9 этажей

по материалу стен

76,7%

23,3%

капитальные

деревянные

по форме собственности

23,3%

3,5%

73,2%

муниципальная

ведомственная

частная

по техническому состоянию

18,2%

23,2%

58,6%

износ 0-30%

износ 31-65%

износ свыше 65%

13,6

13,6

13,6

13,8

16,5

17,0

17,0

17,1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

перепись 2002г.

2006 г.

2007 г.

2008 г. (оценка)

на конец года

тыс.чел.

женщины

мужчины