Инв. № 17/5039

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 9874-07/09

Заказчик: Комитет городского хозяйства и жилищной политике

администрации  г. Дивногорска

| Наименование объекта: | Проект генерального плана муниципального образования г. Дивногорск с разработкой генеральных планов: п. Бахта, п. Верхняя Бирюса, п. Манский, с. Овсянка, п. Слизнево, п. Усть-Мана, п. Хмельники |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ II

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

г. ДИВНОГОРСКА И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Директор								И.И. Орлов

Главный инженер						Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта					В.Н. Неня

г. Красноярск

2009 г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования № 1 и мастерской инженерного оборудования № 5.

Начальник МГП - 1						Т.П. Лисиенко

Начальник МИО – 5                                                         Н.И. Ветров

ГЛАВА I.  Инженерная инфраструктура г. Дивногорска

Инженерная подготовка и вертикальная планировка:

Зав. группой 							Л.М.Резвых

Инженер I категории						И.Г.Милашкин

Электрические сети:

Главный специалист						В.С.Золотарёва

Ведущий инженер						Н.П.Изотова

Водоснабжение и канализация:

Главный специалист						Г.Д.Бондарь

Инженер II категории						А.В.Кузаков

Устройство связи:

Главный специалист						Л.П.Малкина

Теплоснабжение:

Зав. группой 							И.В.Осинская

Главный специалист						Т.Д.Никитенко

Ведущий инженер						Л.П.Машкова

ГЛАВА II.  Инженерная инфраструктура сельских населенных

пунктов муниципального образования

Главный инженер проекта					 В.Н. Неня

Помощник ГИПа                                                               М.В. Силкин

Инженер                                                                             Н.В. Неня

Состав проекта:

А. Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Масштаб | № листа | Инвентар ный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема вертикальной планировки территории г. Дивногорска | М 1:10000 | 5 | 17/4628 сп. |
| 2 | Схема инженерной подготовки территории г. Дивногорска | М 1:10000 | 6 | 17/4629 сп. |
| 3 | Схема инженерной инфраструктуры г. Дивногорска | М 1:10000 | 8 | 17/4631 сп. |

Б. Текстовые материалы:

ТОМ II – Инженерная инфраструктура  г. Дивногорска и сельских

населенных пунктов муниципального образования       инв. № 17/5039

СОДЕРЖАНИЕ Том II

ГЛАВА I. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА г. ДИВНОГОРСКА	6

Введение	6

Часть 1.Территориальное положение	6

Часть 2.Водоснабжение	6

2.1. Анализ водопотребления	6

2.2. Водопотребление. Требуемые напоры	7

2.3. Общие сведения. Существующее положение	9

2.4. Системы и схемы водоснабжения	10

2.4. Системы и схемы водоснабжения	11

Часть 3. Водоотведение	11

3.1. Анализ водоотведения	11

3.2. Объекты водоотведения. Количество сточных вод	12

3.3. Общие сведения. Существующее положение	12

3.4. Проектируемые сети канализации и сооружения на них	13

Часть 4. Санитарная очистка	16

Часть 5. Устройства связи.	17

5.1. Телефонизация	17

5.2. Радиофикация	19

Часть 6. Теплоснабжение	21

6.1. Существующее положение	21

6.2. Теплопотребители и тепловые нагрузки	24

6.3. Проектное решение	31

Часть 7.Электроснабжение	35

Часть 8. Инженерная подготовка территории	42

8.1. Вертикальная планировка	43

8.2. Организация поверхностного стока	43

8.3. Защита территории от подтопления	49

8.4. Благоустройство береговой полосы р. Енисей	49

8.5. Благоустройство малых рек и ручьёв	50

ГЛАВА II. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	50

Часть 9. Сельские населенные пункты	50

9.1. с. Овсянка - п. Слизнево.	50

9.1.1. Водоснабжение.	50

9.1.2. Канализация.	54

9.1.3. Характеристика сточных вод.	56

9.1.4. Санитарная очистка	56

9.1.5. Теплоснабжение.	57

9.1.6 Теплопотребители и тепловые нагрузки.	57

9.1.7. Электроснабжение.	60

9.2. п. Манский.	61

9.2.1 Водоснабжение.	61

9.2.2. Канализация.	63

9.2.3. Энергопотребление	63

9.3. п. Усть-Мана.	64

9.3.1. Водоснабжение.	64

9.3.2. Канализация.	66

9.3.3.Электроснабжение.	66

9.3.4. Энергопотребление.	67

9.4. п. Верхняя Бирюса.	67

9.4.1. Водоснабжение	67

9.4.2. Канализация.	69

9.4.3.Электроснабжение.	69

9.4.4.Энергопотребление и Теплоснабжение	69

9.5. п. Хмельники.	70

9.5.1. Водоснабжение	70

9.5.2. Канализация, Энергопотребление и Теплоснабжение	70

9.6. п. Бахта.	71

9.6.1. Водоснабжение	71

9.6.2. Энергопотребление	71

# ГЛАВА I. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА г. ДИВНОГОРСКА

# Введение

В данной работе решен вопрос водоснабжения, канализования, телефонизации, радиофикации, теплоснабжения и инженерной подготовки территории г. Дивногорск.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

–  СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

– СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

– НП.2.008-7-85 «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000 г.»;

–  СНиП 2.04.01 – 85* «Внутреннее водоснабжение и канализация»;

–  СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;

– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Часть 1.Территориальное положение

Город Дивногорск расположен на берегу реки Енисей, в 35 км от города Красноярска. Через Дивногорск проходят основные транспортные магистрали - водная, автомобильная и железнодорожная, которые связывают Дивногорск с краевым  центром г. Красноярском. По автомобильной дороге имеется связь с республиками Хакасия и Тыва, г.Абаканом и имеют выход на приграничные территории с Монголией. Город  располагает  современными  телекоммуникационными системами: телефонной связью и интернетом.

Часть 2.Водоснабжение

2.1. Анализ водопотребления

В данном разделе запроектировано водоснабжение жилых домов, общественной и социально – бытовой застройки города Дивногорск с населением 33258 человек на расчетный срок, 30998 человек на I очередь. Водоснабжение осуществляется от водозабора расположенного на Красноярском водохранилище в теле плотины Красноярской ГЭС.

Водопотребление составило, м3/сут:

| На расчетный срок |
| --- |
| всего | в т.ч. на I очередь |
| 14584,3 | 12794,4 |

2.2. Водопотребление. Требуемые напоры

Основные объекты водопотребления – жилая застройка, промышленность, объекты соцкультбыта.

Нормы расхода воды по жилью приняты согласно СНиП 2.04.02 – 84*. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно – питьевые и бытовые нужды в жилых зданиях. Количество воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы на общественную застройку принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды жилой застройки. Расчеты проведены согласно СНиП 2.04.02 – 84*.

Расчетный суточный расход воды на хоз – питьевые нужды определяется по формуле:

, где

q – норма расхода воды, л/сут на чел;

N – расчетное число жителей, чел.

Расчет расходов воды на школы, ДОУ, гостиницы произведен по СНиП 2.04.01 – 85*.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается 50 л/сут.чел.

Расчет расходов воды на водопотребление приведен в таблице 1.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров принимаются по таблице 5 СНиП 2.04.02 – 84. Продолжительность тушения пожара принимается равной 3 часам. Расчет расхода воды на наружное пожаротушение и необходимый противопожарный объем воды приведен в таблице 3.

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно – питьевом водопотреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10,0 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4,0 м. При пожаротушении свободный напор не менее 10,0 м.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60,0 м.

Расходы воды на нужды промпредприятий приняты на основе данных Дивногорского водоканала и по укрупненным нормам водопотребления СЭВ, ВНИИ ВОДГЕО и приведены в таблице 2.2.2.

Расчетные расходы хозяйственно – питьевой воды

Таблица 2.2.1

| № п/п | Объекты водопотребления | Численность, чел. (мест) | Норма водопотребления л/сут.чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего на расч. срок | в т.ч. на I очередь |  | всего на расч. срок | в т.ч. на I очередь |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 31818 | 29558 | 300 | 9545,4 | 8867,4 |
| 2 | Застройка зданиями, c водопользованием из водоразборных колонок | 998 | 998 | 50 | 49,9 | 49,9 |
| 3 | Поселок ГЭС | 442 | - | 300 | 132,6 | - |
| 4 | Неучтенные расходы 15% |  |  |  | 1459,2 | 1337,6 |
| 5 | Объекты культурно-бытового обслуживания: |  |  |  |  |  |
| 1 жилое образование |
|  | ДОУ | 225 | 225 | 130 | 29,3 | 29,3 |
|  | Всего по 1 жилому образованию: |  |  |  | 29,3 | 29,3 |
| 4 жилое образование |
|  | ДОУ | 284 | 150 | 130 | 36,9 | 19,5 |
|  | Всего по 4 жилому образованию: |  |  |  | 36,9 | 19,5 |
| 5 жилое образование |
|  | ДОУ | 180 | 90 | 130 | 23,4 | 11,7 |
|  | Школа | 800 | 0 | 14 | 11,2 | 0,0 |
|  | Всего по 5 жилому образованию: |  |  |  | 34,6 | 11,7 |
| 7 жилое образование |
|  | ДОУ | 90 | 0 | 130 | 11,7 | 0,0 |
|  | Всего по 7 жилому образованию: |  |  |  | 11,7 | 0,0 |
| пос. ГЭС |
|  | ДОУ | 90 | 0 | 130 | 11,7 | 0,0 |
|  | Всего по пос. ГЭС: |  |  |  | 11,7 | 0,0 |
|  | Всего по объектам культурно – бытового обслуживания: |  |  |  | 124,2 | 60,5 |
| 5 | ИТОГО по г.Дивногорску: | 33258 | 30998 |  | 11311,3 | 10315,4 |
| Расход воды на полив |
|  | Механизированная мойка покрытий проездов и площадей, полив зеленых насаждений | 33258 | 30998 | 50 | 1662,9 | 1549,9 |

Расходы воды и сточных вод промышленных предприятий

Таблица 2.2.2

| №пп | Отрасли и промышленные предприятия | ед. изм. | Мощность по выпускаемой продукции | Расход на ед. изм. | Расход, м3/сут | Клет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расч. срок | вода | стоки | I очередь | расч. срок |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | вода | стоки | вода | стоки |  |  |
| 1 | ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов»(автоматические выключатели) | тыс. шт. | 780 | 900 | - | - | 2214 | 910 | 2878 | 1182 | - | По данным Дивногорского водоканала |
| 2 | ОАО «Красноярские комплектные устройства» (устройства комплектные низковольтные) | тыс. руб. | 1150 | 1500 | - | - |  |  |  |  | - |  |
| 3 | ООО Литейно-механический завод «СКАД» (колесные диски 720тыс.шт. на I очередь 1080тыс.шт. на расч. срок) | 1 т обработанного литья | 3600 | 5 400 | - | - |  |  |  |  | - |  |
| 4 | ЗАО «КриД-М» | 1 м3 ж/б изделий | 33200 | 49800 | 2,3 | 1 | 251,05 | 109,15 | 376,57 | 163,73 | 1,2 | стр.503 |
| 5 | ООО «Пекарь» (хлеб) | 1 т хлебобулочных изделий | 386 | 430 | 10,68 | 6,66 | 11,29 | 7,04 | 12,58 | 7,85 | 1 | стр.357 |
| 6 | ООО «Белар» (хлеб) | 1 т хлебобулочных изделий | 110 | 220 | 10,68 | 6,66 | 3,22 | 2,01 | 6,44 | 4,01 | 1 | стр.357 |
|  | Итого по промышленности: |  |  |  |  |  | 2479 | 1028 | 3273 | 1358 |  |  |

Примечание к таблице 1: из общего расхода воды по жилой зоне, 40% расхода предусматривается на горячее водоснабжение, запроектированного по открытой схеме.

Расход воды по промпредприятиям составляет:

- на I очередь 2479 м3/сут;

- на расчетный срок 3273 м3/сут.

Суммарный расход воды для жилой застройки и промышленности составляет:

- на I очередь 12794,4 м3/сут;

- на расчетный срок 14584,3 м3/сут.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица 2.2.3

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население, чел. | Число одновременных пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расход на 1 пожар л/с | Общий |
|  |  |  |  |  | Расход, л/с | Расход, м3 |
| 1 | Наружное пожаротушение в жилой застройке | 30998 | 2 | 25,0 | 50,0 | 540,0 |
| 2 | Внутренне пожаротушение |  | 1 | 3х2,5 | 7,5 | 81,0 |
|  |  |  |  |  |  | 621,0 |

2.3. Общие сведения. Существующее положение

Источником водоснабжения города Дивногорска служат водозаборные сооружения, расположенные на Красноярском водохранилище, в теле плотины Красноярской ГЭС.

Водохранилище является естественным отстойником, за время пребывания в котором вода в значительной степени освобождается от взвешенных веществ, а их содержание в небольших количествах в месте водозабора обусловлено перемешиванием слоев воды с различных глубин в период сильных ветров, паводка и выпадения интенсивных атмосферных осадков.

Возможным источником загрязнения воды Красноярского водохранилища могут быть поверхностные стоки с сельскохозяйственных полей, содержащие химические удобрения, хозяйственно-бытовые сточные воды поселков, городов, предприятий, расположенных выше по течению р.Енисей и ее притоков.

В результате курсирования крупнотоннажных судов в воду водохранилища могут попадать нефтепродукты. Попадание в водозабор плавучих веществ в больших количествах исключено, так как водоприемник значительно заглублен под уровень воды.

Одновременно, в результате пребывания воды в водохранилище в течение длительного времени в нем интенсивно происходит процесс естественного самоокисления органических примесей, и, соответственно, активно протекают процессы фито- и зоопланктона, а также различных микроорганизмов.

От водозабора вода системой водоводов, через насосную станцию II подъема, подается на насосно-фильтровальную станцию. От которой по двум водоводам диаметром 400 мм вода поступает в жилые кварталы. Схемой водоподготовки предусматривается первичное хлорирование, отстаивание в осветлителях, очистка на скорых фильтрах с последующим обеззараживанием хлором. С ноября 2001 года, в целях улучшения качества питьевой воды, из процесса водоподготовки исключено первичное хлорирование, что генетически обосновано, так как соединения хлора с органическими веществами, находящимися в необработанной воде, способствует образованию галогеносодержащих соединений, обладающих канцерогенными свойствами.

Изношенность сетей водопровода, по данным Дивногорского водоканала, составляет 82%.

Дивногорск располагается на террасированном, обращенном на север склоне долины реки Енисей. Отметки поверхности земли колеблются от 153,0 м до 312,0 м.

Система водоснабжения разбита на 3 зоны. Первая центральная зона охватывает центральную часть города и промбазу, расположенную выше железной дороги в пределах отметок от 250 до 200 м. Водоснабжение ее осуществляется от насосной станции, расположенной на территории фильтровальной станции. Вторая зона водоснабжения расположена на территории фильтровальной станции в отметках 310 – 275 м с резервуарами и насосной станцией IV подъема в квартале IX. Резервуары заполняются по двум водоводам от первой зоны. За линией железной дороги по улице Набережной третья зона запитывается от резервуаров на территории фильтровальной станции – самотеком. Зона расположена в пределах отметок 190 – 155 м.

Завод низковольтной аппаратуры снабжается водой отдельно по существующим водоводам Д400 мм от фильтровальной насосной станции первой зоны водоснабжения.

Водозабор из сети предусматривается вводами в здание.

Существующая малоэтажная застройка запитывается водой от водопровода диаметром 300 мм по улице Чкалова.

2.4. Системы и схемы водоснабжения

В городе существует единая централизованная система объединенного, хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода.

Практически весь город охвачен водопроводными сетями, давление в водоводе достаточное для наружного пожаротушения, водоснабжения жилых домов, учебных корпусов и отдельно стоящих зданий социально – бытового назначения. Система водоснабжения разбита на зоны. В высотных зданиях предусмотрены подкачивающие насосные станции. Бесперебойная подача воды потребителям достигается кольцеванием сетей вокруг застройки.

2.4. Системы и схемы водоснабжения

При разработке водоснабжения города учитывались существующие сети и сооружения.

На район «Клубный бульвар» с населением 8867 человек, был разработан проект планировки по ш.297-08, в котором предусматривается перекладка существующего водопровода диаметром 200 мм по улице Бориса Полевого от места пересечения с улицей Театральной (ВК-67) до пресечения с улицей Нагорной (ВК-131) на водовод диаметром 315 мм из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. Перекладка существующего водопровода Д150 от ВК-137 по Клубному бульвару до ВК-10 на улице Комсомольская на диаметр 225 мм из полиэтиленовых труб.

В перспективном поселке ГЭС проектируется строительство кольцевой системы водоснабжения, с точками подключения в существующие водоводы города.

Потребность в воде на расчетный срок составляет 14457 м3/сут. Мощность водозаборных сооружений составляет 36 тыс. м3/сут, что достаточно на расчетный период.

Настоящим проектом в объемах работ не закладывается перекладка сетей, при рабочем проектировании будет осуществляться постепенная реконструкция сетей водоснабжения.

Часть 3. Водоотведение

3.1. Анализ водоотведения

В данном разделе запроектировано канализование жилых домов, общественной и социально – бытовой застройки города Дивногорск с населением 33258 человек на расчетный срок, 30998 человек на I очередь. Водоснабжение осуществляется от водозабора расположенного на Красноярском водохранилище в теле плотины Красноярской ГЭС.

Водоотведение составляет, м3/сут:

| На расчетный срок |
| --- |
| всего | в т.ч. на I очередь |
| 12640,6 | 11314,7 |

3.2. Объекты водоотведения. Количество сточных вод

Основные объекты водоотведения – жилая застройка, объекты соцкультбыта, промышленность.

Удельное водоотведение по жилью принято согласно СНиП 2.04.03 – 85. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода стоков от населения. Расчеты проведены согласно СНиП 2.04.03 – 85. Расчет расходов сточных вод от школ, ДОУ, гостиниц произведен по СНиП 2.04.01 – 85*.

Расчет расхода сточных вод приведен в таблице 4.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных предприятий приняты на основе данных Дивногорского водоканала и по укрупненным нормам водоотведения СЭВ, ВНИИ ВОДГЕО и приведены в таблице 2.

3.3. Общие сведения. Существующее положение

Канализационные сети города Дивногорска охватывают жилые районы и промпредприятия. От жилой зоны, в связи с гористой местностью (отметки колеблются от 300 до 190 м), сточные воды по проездам с юга на север поступают самотеком в коллектора, проходящие по основным проездам. На всей трассе канализации, охватывающей город и промышленные зоны, построен ряд канализационных насосных станций перекачки. В основном они располагаются за линией железной дороги в сторону реки Енисей. И качают сточные воды в самотечные коллектора и КНС №8, расположенные в центральной части по проспекту Студенческий и улице Гидростроителей. Все сточные воды поступают на очистные сооружения расположенные на въезде в город со стороны Красноярска. Практически все насосные станции и очистные сооружения требуют реконструкции и замены оборудования. Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 24 тыс. м3/сут. Очищенные сточные воды сбрасываются в р. Енисей ниже города. В 2007 году на очистных сооружениях был открыт цех механического обезвоживания илового осадка. До 2005 года иловые осадки вывозились автотранспортом на территорию городской свалки. С 1 января 2005 года был прекращен прием осадка на основании заключения ассоциации "Геоэкология".

Из частного сектора жидкие отходы откачиваются из выгребов, септиков и вывозятся на сливную станцию на очистных сооружениях с последующим разбавлением и очисткой.

Изношенность сетей канализации, по данным Дивногорского водоканала, составляет 89%.

3.4. Проектируемые сети канализации и сооружения на них

Новое проектируемое жилье размещается в существующих жилых микрорайонах за счет уплотнения застройки. В районе «Клубный бульвар» для вновь проектируемых объектов (домов 4,5) проектируется коллектор по Клубному бульвару до коллектора по ул. Школьная диаметром 200 мм длиной 130 м. Закладывается перекладка существующих канализационных коллекторов по Клубному бульвару до проспекта Студенческий от КК – 375 до КК – 48 на диаметр 280 мм.

Проектируемый на расчетный срок поселок ГЭС с населением 442 человека в малоэтажной застройке канализуется в проектируемую насосную станцию, которая перекачивает стоки в существующую КНС у фильтровальной насосной станции. Насосная станция производительностью 19 м3/час проектируется комплектно – блочного исполнения с насосами GRUNDFOS.

Расход сточных вод от промпредприятий составляет:

- на I очередь 1028 м3/сут;

- на расчетный срок 1358 м3/сут.

Суммарный расход сточных вод по городу составит:

- на I очередь 11314,7 м3/сут;

- на расчетный срок 12640,6 м3/сут,

Мощность очистных сооружений составляет 24 тыс. м3/сут, что достаточно на расчетный период. Но необходима их реконструкция с заменой устаревшего оборудования на современное.

Расчетные расходы

хозяйственно – бытовых сточных вод

Таблица 3.4.1

| № п/п | Объекты водопотребления | Численность, чел. (мест) | Норма водоотведения л/сут.чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего на расч. срок | в т.ч. на I очередь |  | всего на расч. срок | в т.ч. на I очередь |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 31818 | 29558 | 300 | 9545,4 | 8867,4 |
| 2 | Застройка зданиями, c водопользованием из водоразборных колонок | 998 | 998 | 25 | 24,95 | 24,95 |
| 3 | Поселок ГЭС | 442 | - | 300 | 132,6 | - |
| 4 | Неучтенные расходы 15% |  |  |  | 1455,4 | 1333,85 |
| 5 | Объекты культурно-бытового обслуживания: |  |  |  |  |  |
| 1 жилое образование |
|  | ДОУ | 225 | 225 | 130 | 29,3 | 29,3 |
|  | Всего по 1 жилому образованию: |  |  |  | 29,3 | 29,3 |
| 4 жилое образование |
|  | ДОУ | 284 | 150 | 130 | 36,9 | 19,5 |
|  | Всего по 4 жилому образованию: |  |  |  | 36,9 | 19,5 |
| 5 жилое образование |
|  | ДОУ | 180 | 90 | 130 | 23,4 | 11,7 |
|  | Школа | 800 | 0 | 14 | 11,2 | 0,0 |
|  | Всего по 5 жилому образованию: |  |  |  | 34,6 | 11,7 |
| 7 жилое образование |
|  | ДОУ | 90 | 0 | 130 | 11,7 | 0,0 |
|  | Всего по 7 жилому образованию: |  |  |  | 11,7 | 0,0 |
| пос. ГЭС |
|  | ДОУ | 90 | 0 | 130 | 11,7 | 0,0 |
|  | Всего по пос. ГЭС: |  |  |  | 11,7 | 0,0 |
|  | Всего по объектам культурно-бытового обслуживания: |  |  |  | 124,2 | 60,5 |
| 5 | ИТОГО по г.Дивногорску: | 33258 | 30998 |  | 11282,6 | 10286,7 |

Объёмы работ по водоснабжению и водоотведению

Таблица 3.4.2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расч. срок | I очередь |  |
| Водоснабжение |
| 1 | Строительство водопровода, hср=3,2м с устройством колодцев, из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599 - 2001 |  |  |  |  |
|  | - Д 225 | м |  | 308.0 | Клубный бульвар |
| 2 | - Д 225 | м | 6751.0 |  | Поселок Гидростроителей |
| 3 | Перекладка водопровода, hср=3,2м с устройством колодцев, из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599 - 2001 |  |  |  |  |
|  | - Д 315 | м |  | 618.0 | Клубный бульвар |
| 4 | Врезка в существующую сеть: |  |  |  |  |
|  | - Д200 х 200 | шт. |  | 1 |  |
| 5 | - Д200 х 300 | шт. |  | 1 |  |
| 6 | - Д200 х 400 | шт. | 2 |  | Поселок Гидростроителей |
| 7 | - Д300 х 200 | шт. |  | 3 |  |
| Канализация |
| 8 | Строительство канализационного коллектора, hср=3,5м, с устройством колодцев, из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб «Корсис» |  |  |  |  |
|  | - Д 200 | м |  | 130.0 | Клубный бульвар |
| 9 | - Д 200 | м | 1220.0 |  | Поселок Гидростроителей |
| 10 | Строителство напорного коллектора из ПЭ труб диаметром 140 мм; средняя глубина заложения 3,2 м | м | 370.0 |  | Поселок Гидростроителей |
| 11 | Перекладка канализационного коллектора, hср=3,5м, с устройством колодцев, из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб «Корсис» |  |  |  |  |
|  | - Д 280 | м |  | 322.0 | Клубный бульвар |
| 12 | Строительство канализационной насосной станции с насосами Grundfos комплектно-блочного исполнения производительностью 19 м3/час с глубиной подводящего коллектора 4 м. | соор. | 1 |  | Поселок Гидростроителей |
| 13 | Врезка в существующую сеть: |  |  |  |  |
|  | - Д200 х 300 | шт. | 1 | 1 |  |
| 14 | - Д300 х 300 | шт. |  | 1 |  |

Часть 4. Санитарная очистка

Уборка и очистка улиц должна обеспечивать содержание в чистоте селитебных и производственных территорий, а также удобство и безопасность движения транспорта.

Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка, обеззараживание мусора, уличного смета.

Расчетное количество отбросов

Таблица 4.1

| № п/п | Вид отбросов | Единица измерения | Норма в тоннах | Население, чел/м2 | Количество отбросов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Твердые отбросы | От одного человека в год | 0.3 | 33258 | 9977,4 |
| 2 | Смет с улиц | С 1 м2 в год | 0.015 |  | - |

Норма количества отбросов с учетом общественных зданий принята по СНиП 2.07.01 – 89* стр. 55 приложение 11.

Количество специальных машин по вывозу мусора и отбросов

Таблица 4.2

| № п/п | Типов машин | Норма на 100 тыс. жителей, шт. | Ед. изм., тыс. чел./м2 | Количество машин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровозов | 20 | 33,26 | 7 |
| 2 | Уборочных | 60 |  | 20 |

Часть 5. Устройства связи.

5.1. Телефонизация

Существующее положение

В настоящее время по данным Дивногорского  узла связи ОАО «Сибирьтелеком» в городе функционирует одна АТС системы «ALKATEL    S 12»  на 10000 номеров. Существующая мощность задействована полностью ( при наличии небольшой емкости, образующейся при отказе абонентов от услуг оператора связи), заявок на установку телефонов нет.

Проектное решение

Настоящий раздел выполнен на основании технических норм и правил проектирования  средств  связи  Министерства  РФ.

Настоящей разработкой предусматривается развитие сетей связи г. Дивногорск в два этапа на основании генерального плана города, разработанного институтом Красноярскгражданпроект. Генплан рассматривает I очередь строительства  и расчетный срок.

В состав проектируемых абонентских устройств города входят:

- Телефонные аппараты;

- Телефоны – автоматы.

В основу расчета положены данные о численности населения, нормы телефонной плотности «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000 г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г. Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г. Новосибирск и статистические данные оператора связи  г. Дивногорска.

Телефонная плотность на настоящий период по г. Дивногорску принимается 100%, как для города-спутника краевого центра, и только по проектируемой в данной разработке жилой и социальной застройке.  Норма на таксофоны - 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

Проектируемое число телефонных аппаратов на I очередь строительства при условии 100% обеспеченности жителей телефонной связью и приросте квартирного сектора в 160 квартир, составит 160 номеров.

При условии прироста населения на 1 очередь строительства в 318 человек, количество телефонов-автоматов составит:

0,318 х 4 = 1,272 шт.

Или округленно   1  телефон-автомат.

Количество телефонов, необходимых для обеспечения объектов соцкультбыта и административных помещений (встроено-пристроенных и отдельно стоящих) составит примерно 7 % от числа квартирных телефонов:

160 х 0,7 = 11,2 шт.

Полученная цифра  округляется до  15  номеров, т.к. конкретное количество встроено-пристроенных и отдельно стоящих офисных помещений  на данной стадии проекта не рассматривается.

Всего необходимое число абонентских устройств на 1 очередь строительства  составит:

160 + 1 + 15 = 176 телефонных номеров.

Или округленно – 200 номеров.

Для обеспечения  потребностей по проектируемому на I очередь строительства жилому фонду и соцкультбыту,  предусматривается размещение в существующем узле связи города дополнительной емкости на 200 номеров соответствующей существующей системе  «ALKATEL    S 12». Размещение подстанции связи решается по месту по согласованию с местными властями (городская Администрация, Горархитектура) и владельцем сетей на рабочей стадии проектирования.

На расчетный срок число квартирных абонентских устройств составит 1176 шт.

При условии прироста населения на расчетный срок  строительства в 3681 человек, количество телефонов-автоматов составит:

3,881 х 4 = 15,5 шт.

Или округленно    16  телефонов-автоматов.

Количество телефонов, необходимых для обеспечения объектов соцкультбыта и административных помещений (встроено-пристроенных и отдельно стоящих) составит примерно 7 % от числа квартирных телефонов:

1176 х 0,07 = 82,3 шт.

Или округленно  90 номеров, т.к. конкретное количество встроено-пристроенных и отдельно стоящих офисных помещений  на данной стадии проекта не рассматривается.

Всего необходимое число абонентских устройств на  расчетный  срок строительства  составит:

1176 + 16 + 90 = 1282 телефонных  номера.

Или округленно – 1300 номеров.

Размещение полученных расчетным путем емкостей в центральном узле связи или в специально отводимых под размещение подстанций связи (ПСЭ) помещениях проектируемой застройки решается на рабочей стадии проектирования по техническим условиям оператора связи.

5.2. Радиофикация

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах, радиоточек коллективного пользования, устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта и громкоговорителей уличной звукофикации.

Количество основных радиоточек соответствует количеству квартир.

Количество квартир на 1 очереди строительства в проектируемом микрорайоне составляет 160 шт., следовательно количество индивидуальных радиоточек составит 160 р/т.

Количество радиоточек коллективного пользования определяется в размере 5% от количества квартирных, что составит

160 х 0.05 = 8 шт.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения 1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составит, при планируемом  на 1 очередь количестве жителей 318 человека

0,318 : 2,000 = 0,159 шт.

Для обеспечения первой очереди застройки уличной громкоговорящей связью для целей  ЧС  проектом предусматривается возможность установки 1  уличного громкоговорителя.  1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25 Вт.

Нагрузка радиотрансляционной сети  на 1 очередь строительства составит:

160 + 8 + 44 = 212 шт.

или округленно – 220 шт.

220 х 0,25 = 55 Вт

Количество квартир на расчетный срок строительства  составляет 11176 шт., следовательно количество индивидуальных радиоточек составит 1176 р/т.

Количество радиоточек коллективного пользования определяется в размере 5% от количества квартирных, что составит:

1176 х 0.05 = 58,8 шт.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения 1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составит, при планируемом  на расчетный срок количестве жителей 3881 человека

3881 : 2000 = 1,94 шт.

Или округленно 2 громкоговорителя  1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25 Вт.

Нагрузка радиотрансляционной сети  на 2 очередь строительства составит:

11176 + 60 + 88 = 1324 шт. х 0,25 = 331 Вт

Проектом предлагается подключение проектируемых объектов строительства к ближайшим ТП по техническим условиям ГРТУ  г. Дивногорска, которые необходимо запрашивать у владельца сетей  для выполнения дальнейших проектных и строительно-монтажных работ по каждому микрорайону, кварталу или отдельно стоящему зданию.

Ведомость объёмов работ

Таблица 5.2.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | расч. срок |  |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт. | 200 | 1300 |  |
| 2 | Установка радиоточки, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт. | 220 | 1300 |  |

Технико-экономические показатели

Таблица 5.2.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическая телефонная станция электронной системы на 200 номеров. Установка и монтаж на 1 оч. строительства | станция | 1 |  |
| 2 | Автоматическая телефонная станция электронной системы на 1300 номеров. Установка и монтаж на расч. срок | станция | 1 |  |

Часть 6. Теплоснабжение

6.1. Существующее положение

В настоящее время существующая система теплоснабжения разбита на четыре независимые по статике зоны, т.к. наибольший перепад по высоте расположения теплопотребителей достигает 140м.

К первой зоне теплоснабжения относятся потребители, расположенные на площадках на отм. 150÷160м (микрорайоны I, II, III).

Ко второй и третьей зоне теплоснабжения относятся потребители, расположенные на отм. 205÷260м. (микрорайоны IУ,XII). Четко разделить теплопотребителей по зонам не возможно, т.к. они обеспечиваются тепловой энергией от мелких источников со своей зоны гидравлического режима.

К четвертой зоне теплоснабжения относятся потребители расположенные на отм. 270÷320м (микрорайоны XIII, XУ).

Теплоснабжение города осуществляется от семи источников тепла. Все источники тепла работают на электрической энергии. Наиболее крупными из них являются электрокотельная Центральная и электрокотельная МУПЭС. Из всех электрокотельных только эти две электрокотельные оснащены химводоподготовкой исходной воды, баками - аккумуляторами горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения от всех электрокотельных - открытая. Подпитка систем электрокотельных № 11÷15 осуществляется сырой водопроводной водой.

Теплоснабжение I и II зон осуществляется от Центральной электрокотельной.

Гидравлический режим во второй зоне обеспечивается подкачивающей насосной станцией на подающем трубопроводе.

Электрокотельные № 11, 12, 13, 14, 15 обеспечивают тепловой энергией теплопотребителей II и III зоны.

Теплоснабжение IУ зоны осуществляется от электрокотельной МУПЭС. Характеристики теплоисточников приведены в таблице № I.

Передача тепла от Центральной электрокотельной к потребителям I зоны производится по отдельной распределительной тепловой сети, гидравлический режим которой задается насосным оборудованием электрокотельной.

Ответвление теплосети 2Ду 500÷400мм протяженностью 1,85км (трасса проходит по ул. Комсомольской) обеспечивает теплоснабжением теплопотребителей IУ, У микрорайонов. Теплоноситель от Центральной электрокотельной - перегретая вода с параметрами 130-70°С. Система теплоснабжения - открытая. Регулирование отпуска тепла по отопительному графику в зависимости от температуры наружного воздуха.

Передача тепла от электрокотельных № 11, 12, 13, 14, 15 производится по локальным и независимым по гидравлическому режиму тепловым сетям.

Радиус действия этих сетей составляет 0,5÷0,7км. В пределах гидравлической зоны между отдельными электрокотельными существуют перемычки для резервирования подачи тепловой энергии. Подключение потребителей - зависимое, непосредственное.

Теплоноситель - горячая вода с параметрами 95-70°С, система теплоснабжения открытая. Регулирование отпуска тепла по отопительному графику в зависимости от температуры наружного воздуха.

Подача тепла от электрокотельной МУПЭС производится по распределительной теплосети 2Ду 400÷250мм по ул. Чкалова до X микрорайона протяженностью 3,0км.

Теплоноситель - перегретая вода с параметрами 130-70°С. Система теплоснабжения - открытая. Регулирование отпуска тепла по отопительному графику в зависимости по температуре наружного воздуха.

Подключение теплопотребителей в зависимости от местных условий:

- зависимое, элеваторное с открытым водозабором на ГВС для теплопотребителей Х и  ХII микрорайонов;

- независимое подключение систем отопления и вентиляции через ЦТП для микрорайонов ХIII и XУ.  Горячее водоснабжение обеспечивается по открытой схеме из первого контура теплоснабжения.

| Таблица 6.1.1 | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры теплоносителя, °С | 130-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 130-70 |  |
|  | Тип установленных электрокотлов | КЭВ 10000/10 2 котла 39-ЭКВ-10-16-8р 5 котлов | ЭКВ-6-16-2 4 котла ЭКВ-6-16-4 2 котла | ЭКВ-6-16-2 6 котлов | ЭКВ-6-16-2 2 котла ЭКВ-6-16-4 2 котла | ЭКВ-6-16-2 6 котлов | ЭКВ-6-10-4 2 котла ЭКВ-6-10-2 2 котла | КЭВ-10000-10 7 котлов |  |
|  | Присоед. нагрузка Гкал/ч (МВт) | 31,21 (36,3) | 7,47 (8,7) | 7,4 (8,6) | 7,54 (8,8) | 9,14 (10,6) | 4,03 (4,7) | 32,0 (37,2) | 98,8 (114,9) |
|  | Располаг. мощность Гкал/ч (МВт) | 43,0 (50,0) | 10,84 (12,6) | 10,32 (12,0) | 10,32 (12,0) | 10,32 (12,0) | 8,6 (10,0) | 40,0 (46,5) | 133,4 (155,1) |
|  | Установл. мощн. Гкал/ч (МВт) | 60,0(51,6) | 13,76 (16,0) | 10,32 (12,0) | 10,32 (12,0) | 10,32 (12,0) | 8,6 (10,0) | 60,2 (70,0) | 173,5 (201,8) |
|  | Теплоисточник | Электро- котельная Центральная | Электро- котельная №11 | Электро- котельная №12 | Электро- котельная №13 | Электро- котельная №14 | Электро- котельная №15 | Электро- котельная МУПЭС | ИТОГО: |
|  | №№ пп | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  |

6.2. Теплопотребители и тепловые нагрузки

Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий по упорядочению сложившейся застройки и рациональному размещению перспективного строительства.

Территория города в установленных проектом границах составляет - 3533га. Часть этой территории занята естественным ландшафтом (49,7%).

Большой объем осваиваемых территорий города планируется на внутреннем потенциале, это выборочная замена одного жилищного фонда другим более качественным и комфортным для проживания, а так же разуплотнение существующей застройки и строительство низкоплотной застройки различной этажности.

Потребность в новом жилищном строительстве будет обеспечиваться на предлагаемых по генеральному плану площадках, высвобождаемых в результате массового сноса.

На свободных площадках предусматривается освоение под малоэтажную жилую застройку усадебного типа - раннее запроектированное жилое образование пос. ГЭС.

Существующие промышленно-коммунальные площадки имеют достаточные территориальные возможности и предлагаются по генеральному плану использоваться более организованно (площадки под развитие малого и среднего предпринимательства и бизнеса).

Большой потенциал естественного ландшафта около 1755га территории предлагается к сохранению и организации рекреационных, спортивных и туристических, гостиничных комплексов не только регионального значения, но и федерального.

Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей города Дивногорска определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» и СНиП 2.04.01-85*«Внутренний водопровод и канализация зданий» с учётом технико-экономических показателей.

Климатологические данные для расчета расходов тепла приняты согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология »:

- расчетная температура наружного воздух для проектирования отопления и вентиляции                                                                                                       40(С;

- средняя температура отопительного периода                                            7,1(С;

- продолжительность отопительного периода                                          234 сут.

Суммарные тепловые нагрузки города Дивногорска составляют:

            - на 1очередь – 123,40МВт (106,11Гкал/ч);

            - на расчётный срок – 160.60МВт (138.11Гкал/ч).

Расчётные тепловые нагрузки на 1 очередь строительства и расчётный срок раздельно по потребителям жилищного фонда и соцкультбыта приведены в таблице №2.

Таблица 6.2.1

| №п/п | Потребители | Расчетные тепловые потоки |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС (средн) | Всего |
|  |  | МВт | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилое образование №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 13,985 | 12,025 |  |  | 1,213 | 1,043 |  |  |
| 2 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 1,492 | 1,283 | 0,475 | 0,4084 | 0,330 | 0,284 |  |  |
|  | Итого по ж/обр №1 | 15,477 | 13,308 | 0,475 | 0,408 | 1,543 | 1,327 | 17,5 | 15,043 |
|  | Жилое образование №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 0,177 | 0,152 | 0,089 | 0,077 | 0,0177 | 0,015 |  |  |
| 2 | В стадии строительства, ранее запроектированный ж/фонд | 0,827 | 0,711 |  |  | 0,061 | 0,053 |  |  |
|  | Итого по ж/обр №2 | 1,004 | 0,863 | 0,089 | 0,077 | 0,0787 | 0,068 | 1,172 | 1,007 |
|  | Жилое образование №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 1,290 | 1,109 | 0,67 | 0,576 | 0,106 | 0,091 | 2,066 | 1,776 |
|  | Жилое образование №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 14.058 | 12.088 |  |  | 1,361 | 1.170 |  |  |
| 2 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 1,448 | 1,245 | 0,567 | 0,488 | 0,192 | 0,165 |  |  |
|  | Всего | 15.506 | 13.333 | 0,567 | 0,488 | 1,553 | 1,335 | 17.62 | 15.156 |
| 3 | Проектируемые объекты соцкультбыта | 0,549 | 0,472 | 0,30 | 0,258 | 0,11 | 0,095 |  |  |
| 4 | Проектируемый ж/фонд | 8.327 | 7.160 |  |  | 1.211 | 1.041 |  |  |
|  | Всего | 8.876 | 7.632 | 0.30 | 0.258 | 1.321 | 1.136 | 10.49 | 9.026 |
|  | Итого по ж/обр №4 | 24.382 | 20,965 | 0,867 | 0,746 | 2.8741 | 2,4712 | 28.12 | 24.181 |
|  | Жилое образование №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 8,933 | 7,681 |  |  | 0,479 | 0,412 |  |  |
| 2 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 0,218 | 0,187 | 0,053 | 0,046 | 0,044 | 0,038 |  |  |
|  | Всего | 9,151 | 7,868 | 0,053 | 0,046 | 0,523 | 0,450 | 9,727 | 8,364 |
| 3 | Проектируемые объекты соцкультбыта | 0,09 | 0,077 | 0,026 | 0,022 | 0,018 | 0,015 | 0,134 | 0,115 |
|  | Итого по ж/обр №5 | 9,241 | 7,946 | 0,079 | 0,068 | 0,541 | 0,465 | 9,861 | 8,479 |
|  | Жилое образование №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 4,94 | 4,248 |  |  | 0,511 | 0,439 |  |  |
| 2 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 1,407 | 1,2098 | 0,298 | 0,2562 | 0,281 | 0,2416 |  |  |
|  | Итого по ж/обр №6 | 6,347 | 5,457 | 0,298 | 0,256 | 0,792 | 0,681 | 7,437 | 6,395 |
|  | Жилое образование №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 14,885 | 12,799 |  |  | 1,400 | 1,204 |  |  |
| 2 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 2,856 | 2,456 | 1,138 | 0,979 | 0,381 | 0,328 |  |  |
|  | Всего | 17,74 | 15,255 | 1,138 | 0,979 | 1,781 | 1,531 | 20,66 | 17,764 |
| 3 | Проектируемый ж/фонд | 0,593 | 0,510 |  |  | 0,074 | 0,064 | 0,667 | 0,574 |
|  | Итого по ж/обр №7 | 18,334 | 15,764 | 1,138 | 0,979 | 1,855 | 1,595 | 21,32 | 18,338 |
|  | Жилое образование №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 1,487 | 1,279 |  |  | 0,146 | 0,126 |  |  |
| 2 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 0,432 | 0,3714 | 0,09 | 0,0773 | 0,06 | 0,0515 |  |  |
|  | Итого по ж/обр №9 | 1,919 | 1,650 | 0,09 | 0,077 | 0,206 | 0,177 | 2,215 | 1,905 |
|  | Жилое образование №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 18,000 | 15,477 |  |  | 1,68 | 1,445 |  |  |
| 2 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 2,341 | 2,013 | 1,384 | 1,190 | 0,34 | 0,292 |  |  |
|  | Всего | 20,34 | 17,490 | 1,384 | 1,190 | 2,02 | 1,737 | 23,75 | 20,417 |
| 3 | Проектируемый ж/фонд | 0,743 | 0,639 |  |  | 2,36 | 2,029 | 3,103 | 2,668 |
|  | Итого по ж/обр №10 | 21,08 | 18,129 | 1,384 | 1,190 | 4,38 | 3,766 | 26,85 | 23,085 |
|  | Жилое образование №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 5,453 | 4,689 |  |  | 0,292 | 0,251 |  |  |
| 2 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 0,958 | 0,8237 | 0,069 | 0,0593 | 0,093 | 0,0799 |  |  |
|  | Итого по ж/обр №11 | 6,411 | 5,512 | 0,069 | 0,059 | 0,385 | 0,331 | 6,865 | 5,903 |
|  | Всего на I очередь | 105.49 | 90.70 | 5,16 | 4,44 | 12.76 | 10.97 | 123.4 | 106.11 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилое образование №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 13,99 | 12,029 |  |  | 1,213 | 1,043 |  |  |
| 2 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 1,49 | 1,281 | 0,474 | 0,408 | 0,33 | 0,284 |  |  |
|  | Всего | 15,48 | 13,310 | 0,474 | 0,408 | 1,543 | 1,327 | 17,5 | 15,045 |
| 3 | Проектируемый ж/фонд | 0,341 | 0,293 |  |  | 0,023 | 0,020 |  |  |
| 4 | Проектируемые объекты соцкультбыта | 10,265 | 8,826 | 5,68 | 4,884 | 1,811 | 1,557 |  |  |
|  | Всего | 10,61 | 9,120 | 5,68 | 4,884 | 1,834 | 1,577 | 18,12 | 15,580 |
|  | Итого по ж/обр №1 | 26,086 | 22,430 | 6,154 | 5,291 | 3,377 | 2,904 | 35,61 | 30,625 |
|  | Жилое образование №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 0,177 | 0,152 | 0,089 | 0,077 | 0,018 | 0,015 |  |  |
| 2 | В стадии строительства, ранее запроектированный ж/фонд | 0,827 | 0,7110 |  |  | 0,061 | 0,0524 |  |  |
|  | Итого по ж/обр №2 | 1,004 | 0,863 | 0,089 | 0,077 | 0,079 | 0,068 | 1,172 | 1,008 |
|  | Жилое образование №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 1,292 | 1,111 | 0,67 | 0,576 | 0,106 | 0,091 | 2,068 | 1,778 |
|  | Жилое образование №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 10,853 | 9,332 |  |  | 1,061 | 0,912 |  |  |
| 2 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 1,450 | 1,247 | 0,57 | 0,490 | 0,192 | 0,165 |  |  |
|  | Всего | 12,303 | 10,579 | 0,57 | 0,490 | 1,253 | 1,077 | 14,13 | 12,146 |
| 3 | Проектируемые объекты соцкультбыта | 1,090 | 0,937 | 0,5 | 0,430 | 0,232 | 0,199 |  |  |
| 4 | Проектируемый ж/фонд | 22.600 | 19.433 |  |  | 2,81 | 2,416 |  |  |
|  | Всего | 23.69 | 20.37 | 0,5 | 0,430 | 3,042 | 2,616 | 27.23 | 23,41 |
|  | Итого по ж/обр №4 | 35.993 | 30.948 | 1,07 | 0,92 | 4,295 | 3,393 | 41.36 | 35.56 |
|  | Жилое образование №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пректируемый ж/фонд | 1,94 | 1,668 |  |  | 0,241 | 0,207 |  |  |
| 2 | Проектируемые объекты соцкультбыта | 1,228 | 1,056 | 0,405 | 0,348 | 0,144 | 0,124 |  |  |
|  | Всего | 3,168 | 2,724 | 0,405 | 0,348 | 0,385 | 0,331 | 3,958 | 3,403 |
| 3 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 0,218 | 0,187 | 0,053 | 0,046 | 0,044 | 0,038 |  |  |
|  | Итого по ж/обр №5 | 3,386 | 2,911 | 0,458 | 0,394 | 0,429 | 0,369 | 3,958 | 3,403 |
|  | Жилое образование №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 4,944 | 4,251 |  |  | 0,511 | 0,439 |  |  |
| 2 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 1,407 | 1,210 | 0,298 | 0,256 | 0,281 | 0,242 |  |  |
|  | Всего | 6,351 | 5,461 | 0,298 | 0,256 | 0,792 | 0,681 | 7,441 | 6,398 |
| 3 | Проектируемые объекты ж/фонд | 0,807 | 0,694 |  |  | 0,287 | 0,247 |  |  |
|  | Итого по ж/обр №6 | 7,158 | 6,155 | 0,298 | 0,256 | 1,079 | 0,928 | 8,535 | 7,339 |
|  | Жилое образование №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 11,660 | 10,026 |  |  | 1,224 | 1,052 |  |  |
| 2 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 2,856 | 2,456 | 1,138 | 0,979 | 0,38 | 0,327 |  |  |
|  | Всего | 14,52 | 12,482 | 1,138 | 0,979 | 1,604 | 1,379 | 17,26 | 14,839 |
| 3 | Проектируемые объекты соцкультбыта | 0,597 | 0,513 | 0,389 | 0,334 | 0,185 | 0,159 |  |  |
| 4 | Проектируемый ж/фонд | 2,431 | 2,090 |  |  | 0,305 | 0,262 |  |  |
|  | Всего | 3,028 | 2,604 | 0,389 | 0,334 | 0,49 | 0,421 | 3,907 | 3,359 |
|  | Итого по ж/обр №7 | 17,54 | 15,085 | 1,527 | 1,313 | 2,094 | 1,801 | 21,17 | 18,199 |
|  | Жилое образование №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектируемый ж/фонд | 0,206 | 0,177 |  |  | 0,014 | 0,012 | 0,22 | 0,189 |
|  | Жилое образование №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 1,487 | 1,279 |  |  | 0,146 | 0,126 |  |  |
| 2 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 0,043 | 0,037 | 0,09 | 0,077 | 0,055 | 0,047 |  |  |
|  | Всего | 1,53 | 1,316 | 0,09 | 0,077 | 0,201 | 0,173 | 1,821 | 1,566 |
| 3 | Проектируемый ж/фонд реконструкция | 0,281 | 0,242 |  |  | 0,02 | 0,017 |  |  |
|  | Итого по ж/обр №9 | 1,811 | 1,557 | 0,09 | 0,077 | 0,221 | 0,190 | 2,122 | 1,825 |
|  | Жилое образование №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 13,78 | 11,849 |  |  | 1,453 | 1,249 |  |  |
| 2 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 2,341 | 2,013 | 1,384 | 1,190 | 0,34 | 0,292 |  |  |
|  | Всего | 16,12 | 13,862 | 1,384 | 1,190 | 1,793 | 1,542 | 19,3 | 16,593 |
| 3 | Проектируемые объекты соцкультбыта | 0,182 | 0,156 | 0,146 | 0,126 | 0,04 | 0,034 |  |  |
| 4 | Проектируемый ж/фонд | 2,092 | 1,799 |  |  | 0,177 | 0,152 |  |  |
|  | Всего | 2,274 | 1,955 | 0,146 | 0,126 | 0,217 | 0,187 | 2,637 | 2,267 |
|  | Итого по ж/обр №10 | 18,4 | 15,817 | 1,53 | 1,316 | 2,01 | 1,728 | 21,94 | 18,861 |
|  | Жилое образование №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 0,542 | 0,466 |  |  | 0,03 | 0,026 |  |  |
| 2 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 0,958 | 0,824 | 0,259 | 0,223 | 0,124 | 0,107 |  |  |
|  | Итого | 1,5 | 1,290 | 0,259 | 0,223 | 0,154 | 0,133 | 1,913 | 1,645 |
| 3 | Проектируемый ж/фонд | 2,316 | 1,991 |  |  | 0,27 | 0,232 | 2.586 | 2.224 |
|  | Итого по ж/обр №11 | 3,816 | 3,281 | 0,259 | 0,223 | 0,424 | 0,325 | 4,499 | 3,868 |
|  | пос. ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектируемые объекты соцкультбыта | 0,958 | 0,824 | 0,069 | 0,059 | 0,093 | 0,080 | 1,12 | 0,963 |
| 2 | Проектируемый ж/фонд | 1,982 | 1,704 |  |  | 0,135 | 0,116 | 2,117 | 1,820 |
|  | Итого | 2,94 | 2,528 | 0,069 | 0,059 | 0,228 | 0,196 | 3,237 | 2,783 |
|  | Восточное направление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 0,033 | 0,028 | 0,02 | 0,0172 | 0,007 | 0,006 |  |  |
| 2 | Проектируемые объекты соцкультбыта | 0,451 | 0,38779 | 0,225 | 0,19347 | 0,09 | 0,07739 |  |  |
|  | Итого | 0,484 | 0,416 | 0,245 | 0,211 | 0,097 | 0,083 | 0,826 | 0,710 |
|  | Западное направление (проектир) | 4,18 | 3,594 | 2,8 | 2,408 | 0,835 | 0,718 | 7.815 | 6.72 |
|  | Южное направление (проектир) | 3,61 | 3,104 | 1,77 | 1,522 | 0,721 | 0,620 | 6.10 | 5.25 |
|  | Всего на расчетный срок | 127.91 | 109.98 | 17.03 | 14.641 | 16.00 | 13.76 | 160.6 | 138.11 |

6.3. Проектное решение

Общая часть.

Учитывая сложившуюся систему теплоснабжения г. Дивногорска перспективное теплоснабжение потребителей в проекте предусматривается от существующих 7-ми источников тепла (электрокотельные) по разводящим от них тепловым сетям.

Теплоноситель от Центральной электрокотельной и электрокотельной

МУПЭС- перегретая вода с параметрами 130-70(С, а от остальных электрокотельных №11, 12, 13, 14, 15 с параметрами 95-70(С.

Система теплоснабжения открытая.

Присоединение систем отопления и вентиляции потребителей города предусматривается по зависимой схеме для зданий высотой до 10 этажей и по независимой - для зданий повышенной этажности.

Теплопотребители 6-го и 7-го жилых образований - существующие микрорайоны ХIII и ХV подключаются от электрокотельной МУПЭС через ЦТП по независимой схеме. Параметры теплоносителя до ЦТП- 130-70(С, после ЦТП- 95-70(С. Горячее водоснабжение по открытой схеме обеспечивается из первого контура.

Проектом предусматривается  автономное теплоснабжение жилых образований 8-го, 9-го и посёлка ГЭС, где проектируется малоэтажная жилая застройка усадебного типа, а также потребителей западного, южного (верхняя терраса) и восточного направления, ввиду их удалённости от существующих источников тепла.

Тепловые сети.

Теплоснабжение 1-го (с учётом ресторанно-гостиничного комплекса и административных учреждений по его обслуживанию-Ц4), 2-го, 3-го, части 4-го (Клубный бульвар) жилых образований и комплексов офисно-комерческой недвижимости (Ц5) предусматривается от Центральной электрокотельной. Суммарная тепловая нагрузка на расчётный срок составляет 69,38Мвт (59,66Гкал/ч).

Тепловые сети от электрокотельной идут по 2-м выводам. Один вывод теплосети диаметром 2Ду250мм идёт на теплоснабжение 1-го и 2-го жилого образования и Ц5. С целью увеличения пропускной способности теплосети, в связи с увеличением тепловых нагрузок, необходимо заменить диаметр трубопроводов тепловой сети на головном участке от электрокотельной на больший - 2Ду350мм. Следующие  участки теплосети необходимо проверять на пропускную способность при подключении конкретных потребителей.

Второй вывод теплосети диаметром 2Ду500мм ÷ 2Ду400мм обеспечивает передачу тепла на теплоснабжение 3-го и 4-го (Клубный бульвар) жилых образований.

Район «Клубный бульвар» ограничен: на севере- ул. Комсомольской, на юге и на западе- ул. Б. Полевого, на востоке- ул. Нагорной.

Теплоснабжение оставшейся части 4-го жилого образования предусматривается от электрокотельной №14. Суммарная нагрузка составляет 12,08МВт (10,387Гкал/ч). В связи с перспективной застройкой существующие тепловые сети от электрокотельной подлежат переустройству, учитывая увеличение тепловой нагрузки.

Жилые образования 5-е и 10-е находятся на территории, теплоснабжение потребителей которой осуществляется от электрокотельных №11, №12 и №15 и частично от электрокотельной МУПЭС (потребители существующего микрорайона Х).

Суммарная расчётная нагрузка на 1 очередь строительства и на расчётный срок составляет соответственно 36,71МВт (31,56Гкал/ч) и 25,89МВт (22,26Гкал/ч).

Теплоснабжение 11-го жилого образования предусматривается от электрокотельной №13. Расчётная тепловая нагрузка на 1 очередь строительства- 6,865МВт (5,903Гкал/ч), на расчётный срок – 4,5МВт (3,87Гкал/ч).

При подключении потребителей к существующим тепловым сетям электрокотельных №11, №12, №13 и №15 необходимо проверить трубопроводы тепловых сетей на пропускную способность в связи с увеличением тепловой нагрузки и при необходимости переложить на больший диаметр.

Решение о подключении вновь проектируемых потребителей принимается эксплуатирующей организацией, исходя из специфики работы сетей и источников.

Теплоснабжение 6-го, 7-го жилых образований и «Горнолыжного комплекса» (южное направление - нижняя терраса) предусмотрено от электрокотельной МУПЭС.

Суммарная тепловая нагрузка составляет на 1очередь строительства 28,76МВт (24,73Гкал/ч), на расчётный срок 29,70МВт (25,54Гкал/ч).

Подача тепла от электрокотельной производится по распределительной теплосети 2Ду500мм,400мм÷2Ду250мм. Подключение проектируемых потребителей возможно без реконструкции теплосети, так как пропускная способность существующих тепловых сетей соответствует расчётной тепловой нагрузке.

Система трубопроводов 2-х трубная, после ЦТП – 4-х трубная.

Тепловые сети прокладываются подземно в сборных железобетонных непроходных каналах по серии 3.006.1 – 2/87.

На генплане показаны существующие разводящие тепломагистрали от Центральной электрокотельной и электрокотельной МУПЭС. Тепловые сети от мелких электрокотельных в данной работе не показаны .

Источники теплоты.

Учитывая сложившуюся систему теплоснабжения г. Дивногорска перспективное теплоснабжение рекомендуется решать на основе существующих источников тепла.

Центральная электрокотельная.

В электрокотельной установлено следующее оборудование:

2 электрокотла типа КЭВ 10000/10

5 электрокотлов типа 39-ЭКВ-10-16-8р.

Установленная мощность электрокотельной составляет:

8х5+10х2=60МВт (51,6Гкал/ч)

Тепловая нагрузка присоединенных потребителей (1, 2, 3 жилых образований, «Клубный бульвар») на расчетный срок составляет 69,38МВт (59,66Гкал/ч), с учетом потерь общая тепловая нагрузка составляет 77,52МВт (90,2Гкал/ч).

Прирост теплопотребления по Центральной электрокотельной не покрывается установленной мощностью электрокотельной. Для покрытия дефицита тепла необходимо выполнить реконструкцию электрокотельной с установкой двух дополнительных электрокотлов, аналогичных существующим типа КЭВ 10000/10.

Тепловая мощность после реконструкции составит 80МВт (68,78Гкал/ч).

При этом необходимо проверить все существующее оборудование электрокотельной.

Электрокотельная №14

В электрокотельной установлено 6 электрокотлов ЭКВ-6-16-2, общей мощностью 12МВт (10,32Гкал/ч).

Тепловая нагрузка присоединяемых потребителей (части четвертого жилого образования южнее улицы Б. Полевого) на расчетный срок составляет 12,08МВт (10,387Гкал/ч), с учетом потерь в сетях 13,29 МВт (11,43Гкал/ч).

Прирост теплопотребления по электрокотельной не покрывается установленной мощностью электрокотельной. Для покрытия дефицита тепла необходимо выполнить реконструкцию электрокотельной с установкой одного дополнительного электрокотла, аналогичного существующему типа КЭВ-6-16-2. Тепловая мощность после реконструкции составит 14 МВт (12.04Гкал/ч).

Электрокотельная №13

В электрокотельной установлено 2 электрокотла ЭКВ-6-16-2 и 2 электрокотла ЭКВ-6-16-4. Общая установленная мощность составляет 10,32МВт (12,0Гкал/ч). Тепловая нагрузка присоединенных потребителей (11 жилого образования) на расчетный срок составляет 4,50МВт (3,87Гкал/ч), с учетом потерь в сетях 4,95МВт (4,26Гкал/ч).

Тепловая мощность на источнике обеспечивает покрытие тепловых нагрузок на расчетный срок.

Электрокотельные №11, №12, №15

В электрокотельной №11 установлено:

4 электрокотла типа КЭВ-6-16-2

2 электрокотла типа ЭКВ-6-16-4.

Общая установленная мощность электрокотельной составляет 16,0МВт (13,76Гкал/ч).

В электрокотельной №12 установлено:

6 электрокотлов типа ЭКВ-6-16-2.

Общая установленная мощность электрокотельной составляет 10,32МВт (12,0Гкал/ч).

В электрокотельной №15 установлено:

2 электрокотла типа ЭКВ-6-10-4

2 электрокотла типа ЭКВ-6-10-2.

Общая установленная мощность электрокотельной составляет 8,6МВт (10,0Гкал/ч).

Общая установленная мощность трех электрокотельных составляет 38МВт (32,68Гкал/ч).

Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к электрокотельным №11, 12, 15 (5 и 10 жилые образования) составляет на расчетный срок 25,89МВт (22,26Гкал/ч), с учетом потерь в тепловых сетях - 28,48МВт (24,49Гкал/ч).

Таким образом, подключение потребителей к электрокотельным №11, 12, 15 возможно без реконструкции электрокотельных.

Электрокотельная МУПЭС

В электрокотельной установлено 7 электрокотлов КЭВ 10000-10. Общая установленная мощность составляет 70МВт (60,2Гкал/ч). Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к электрокотельной (6 и 7 жилые образования и «Горнолыжный комплекс») составляет на расчетный срок 29,7МВт (25,54Гкал/ч), с учетом потерь в тепловых сетях - 32,67МВт (28,09Гкал/ч). Таким образом, подключение потребителей к электрокотельной МУПЭС возможно без реконструкции.

Автономные источники

Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки (8, 9 жилые образования и поселок ГЭС), а также потребителей западного, южного (верхняя терраса) и восточного направления, ввиду удаленности от центральных источников и неравномерности по времени застройки предлагается осуществлять от индивидуальных (автономных) источников теплоты, работающих на любом виде топлива, в зависимости от возможностей застройщиков.

Часть 7.Электроснабжение

Существующее положение.

Исходными данными для проектирования является генеральный план г. Дивногорска и схема существующих сетей 220/110 / 35кВ

Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий по упорядочению сложившейся застройки и рациональному размещению перспективного строительства.

Потребность в новом жилищном строительстве будет обеспечиваться на предлагаемых по генеральному плану площадках, высвобождаемых в результате массового сноса.

На свободных площадках предусматривается освоение под малоэтажную жилую застройку усадебного типа - раннее запроектированное жилое образование пос. ГЭС.

Существующие промышленно-коммунальные площадки предлагаются по генеральному плану использоваться более организованно (площадки под развитие малого и среднего предпринимательства и бизнеса).

Около 1755га территории предлагается к сохранению и организации рекреационных, спортивных и туристических, гостиничных комплексов не только регионального значения, но и федерального.

Основными источниками электроснабжения города являются  ПС 220 / 110/10кВ N100 с трансформаторами 2х125МВА, ПС110/35/10кВ N103 «Береговая» с трансформаторами 2х40МВА, ПС110 /35 /6кВ N101 «Гидростроитель» с трансформаторами по 2х40,5МВА.

Отопление  в городе выполняется от электрокотельных, которые сблокированы с электроподстанциями ПС 35/6кВ. Нагрузки по электрокотельным см. табл.3

Проектное решение.

Основными потребителями электроэнергии города являются электроприемники жилых и общественных зданий, электрические нагрузки электрокотельных, водопроводных и  канализационных насосных станций.

Подсчет электрических нагрузок выполнен согласно СП 31-110-2003г. из условия оборудования кухонь жилых домов плитами на твердом топливе в одноэтажной застройке и электроплитами в двухэтажной застройке и выше.

Нагрузки общественных и административных зданий приняты согласно действующим типовым проектам и по укрупненным электрическим нагрузкам, согласно СП 31-110-2003г. табл. 6.14.

Нагрузки промышленности неучтены из-за отсутствия данных.

Расчетная электрическая нагрузка г. Дивногорска составляет 200,4МВт ( с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок  К=0,85 и 10 % на неучтенные нагрузки).

Результаты расчетов электрических нагрузок на I очередь и на расчетный срок сведены в таблицы №1, №2.

Новые жилые районы:«Западное направление» запитать от ПС «Гидростроитель», «Береговая», «Набережная», а «Южное направление» - от ПС «Чкаловская» и «Студенческая», существующие жилые образования – от существующих ПС, при увеличении их мощности. Электрические нагрузки по подстанциям даны в таблице N 4.

Согласно данным ПО «Красноярские электрические сети» филиала «Красноярскэнерго» по стороне 110кВ по ПС «Дивногорская» дефицит мощности составляет                      (-6,14МВА) в зимний период.

А из расчетов видно, что с увеличением нагрузок необходимо увеличение мощности трансформаторов на подстанциях,  см. таблицу №5.

Но все существующие ПС 35/6кВ питаются от ПС 110/35/10 №101 «Гидростроитель» по двум воздушным линиям Т-107/Т-108 проводом АС-185 с ограничением токовой нагрузки 600А по оборудованию, поэтому нужно выполнить следующие мероприятия:

- Увеличение мощности автотрансформаторов на ПС 220/110/10 кВ N100 «Дивногорская» (установлены 2х125МВА), либо установить два дополнительных автотрансформатора. Это позволит перевести ПС 35/6кВ N104 «Чкаловская» на напряжение 110кВ и строительство ПС-110/6кВ в микрорайоне малоэтажной застройки г. Дивногорска.

- Перевод ПС 35/6кВ N104 «Чкаловская» с трансформаторами 2х10МВА на напряжение 110кВ с установкой двух трехобмоточных трансформаторов 110/35/6кВ мощностью по 40МВА и запитать от ВЛ-110кВ С-273/С-274 с использованием металлических опор бывшей ВЛ-35кВ Т-110/Т-111 «Чкаловская-Овсянка», которая выполнена в габаритах 110кВ.

- При переводе ПС N104 «Чкаловская» на напряжение110кВ позволит запитать по существующим линиям 35кВ ПСN114 «Подгорная» и ПСN115 «Спортивная», что разгрузит существующие линии Т-107 и Т-108

- Уменьшение нагрузки на существующих линиях Т-107/Т-108 позволит увеличение мощности существующих ПС-35/6кВ в связи с увеличением мощности электрокотельных и существенно увеличит надежность электроснабжения.

- Существующую трансформаторную подстанцию 110/35/6кВ N101«Гидростроитель» и вновь вводимую ПСN104 «Чкаловская» следует предусмотреть закрытого типа с учетом вредного воздействия промышленного шума на жилые и общественные здания. Минимальное расстояние от жилых и общественных зданий до закрытых ПС 110кВ - 30м

- Существующие трансформаторные подстанции 35/6кВ N114 «Подгорная»,

N111 «Студенческая», N112 «Горбольница», N115 «Спортивная» необходимо   перевести в подстанции закрытого типа по допустимым уровням шума.

Расчетные электрические нагрузки по жилым образованиям.

Таблица 7.1

| № п/п | Потребители | Жилые образования |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ГЭС |
|  |  | МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 2,64 | - | - | 2,71 | - | 1,1 | 3,0 | - | 0,74 | 3,61 | 0,65 | - |
| 2 | Ранее запроектированный ж/фонд | - | 0,12 | - | 2,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,19 | - | - |
| 3 | Новое строительство | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Итого ж/фонд на 1 очередь | 2,64 | 0,12 | - | 5,14 | - | 1,1 | 3,23 | - | 0,74 | 3,8 | 0,65 | - |
| 5 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 1,26 | 0,12 | 0,94 | 1,21 | 0,26 | 1,16 | 1,64 | - | 0,24 | 2,25 | 0,96 | - |
| 6 | Проектируемые объекты соцкультбыта | 0,11 | - | - | 0,87 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого на I очередь | 4,01 | 0,24 | 0,94 | 7,22 | 0,3 | 2,26 | 4,87 | - | 0,98 | 6,05 | 1,61 | - |
|  | Всего с учетом 10% на неучтенные нагрузки | 28,48х 1,1= 31,33 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый ж/фонд | 2,59 | - | - | 2,27 | - | 1,1 | 2,64 | 0,13 | 0,61 | 3,14 | 0,06 | - |
| 2 | Ранее запроектированный ж/фонд | - | 0,12 | - | 6,06 | - | - | 0,23 | - | 0,04 | 0,19 | - | 0,29 |
| 3 | Новое строительство | 0,05 | - | - | 0,07 | 0,52 | 0,24 | 0,5 | 0,03 | 0,04 | 0,39 | 0,57 | - |
| 4 | Итого ж/фонд на расчетный срок | 2,64 | 0,12 | - | 8,4 | 0,52 | 1,34 | 3,37 | 0,16 | 0,69 | 3,72 | 0,63 | 0,29 |
| 5 | Сохраняемые объекты соцкультбыта | 1,26 | 0,12 | 0,94 | 1,21 | 0,26 | 1,16 | 1,64 | - | 0,24 | 2,25 | 0,95 | - |
| 6 | Проектируемые объекты соцкультбыта | 7,22 | - | - | 2,03 | 1,13 | - | 0,56 | - | - | 0,51 | - | 0,46 |
|  | Итого на расчетный срок | 11,1 | 0,24 | 0,94 | 11,6 | 1,91 | 2,5 | 5,57 | 0,16 | 0,93 | 6,48 | 2,21 | 0,75 |
|  | Всего с учетом 10% на неучтенные нагрузки | 43,75х 1,1= 48,14 |

Расчетные электрические нагрузки на расчетный срок.

Таблица 7.2

| № п/п | Потребители | Сохраняемые объекты соцкультбыта кВт | Проектируемые объекты соцкультбыта на расчетный срок, кВт | Итого кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Южное направление | 262,4 | 2484,4 | 2746,8 |
| 2 | Восточное направление | 52 | 273 | 325 |
| 3 | Западное направление | - | 3608,4 | 3608,4 |
|  | Итого |  |  | 6680,2 |
|  | Всего с учетом 10% на неучтенные нагрузки |  |  | 7348,2 |
|  | Расчетные нагрузки по жилым образованиям на расчетный срок МВт |  |  | 48,14 |
|  | Итого по городу МВт |  |  | 55,5 |

Расчетные электрические нагрузки по электрокотельным.

Таблица 7.3

| № п/п | Потребители | Кол-во и мощность электрокотлов МВт | Установленная мощность МВт | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная электрокотельная | 8х5+10х2+2х10 | 77,52 |  |
| 2 | Электрокотельная МУПЭС | 7х10 | 32,67 |  |
| 3 | Электрокотельная №11 | 4х2+2х4 | 16 |  |
| 4 | Электрокотельная №12 | 6х2 | 10,32 |  |
| 5 | Электрокотельная №13 | 2х2+2х4 | 4,95 |  |
| 6 | Электрокотельная №14 | 6х2+1х2 | 13,29 |  |
| 7 | Электрокотельная №15 | 2х4+2х2 | 8,6 |  |
| 8 | КНС для пос. Гидростроителей |  | 10кВт |  |
|  | Итого |  | 173,35 |  |

Расчетные электрические нагрузки по подстанциям.

Таблица 7.4

| № п/п | Потребители | Электра- котельные МВт | Проектируемые объекты жилых образований и соцкультбыта на расчетный срок, МВт | Итого МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дивногорская №100 220/110/10кВ 2х125МВА+2х16МВА | МУПЭС 32,67 | 6,7+Горн.комп. 3,07х0,8=2,46 | 35,1 |
| 2 | Подгорная №114 35/6кВ 2х10МВА | №14 13,29 | 4 5,82х0,8=4,7 | 18 |
| 3 | Береговая №103 110/35/10кВ 2х40,5МВА | Центральная 77,52 | 1+2+3+4клуб. буль 18,11х0,8=14,5 | 92 |
| 4 | Набережная №109 35/10кВ 2х6,3МВА | - | - | - |
| 5 | Комсомольская №110 35/6кВ 2х6,3МВА | - | - | - |
| 6 | Чкаловская №104 35/6кВ 2х10МВА | - | 7 5,57х0,8=4,5 | 4,5 |
| 7 | Спортивная №115 35/6кВ 2х6,3МВА | №15 8,6 | 5 часть 0,95х 0,8=0,76 | 9,36 |
| 8 | Студенческая №111 35/6кВ 2х10МВА | №11 16 | 5 часть+6 3,45х 0,8=2,76 | 18,76 |
| 9 | Лесная №113 35/6кВ 2х6,3МВА | №13 4,95 | 11 2,21х 0,8=1,77 | 6,72 |
| 10 | Горбольница №112 35/6кВ 2х10МВА | №12 10,32 | 8+9+10 7,57х 0,8=6,06 | 16,38 |
| 12 | Гидростроитель №101 110/35/6кВ 2х40,5+1х40МВА | КНС- 10кВт | ГЭС 0,75+3,6х0,8=3,48 | 13,48 |
| 13 | Запроектированная 110/6кВ 2х25МВА (Гидропроект) | - | - | - |
|  | Итого |  |  | 214,3 |
|  | Всего с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок - 0,85 |  |  | 182,2 |
|  | Всего с учетом 10% на неучтенные нагрузки |  |  | 200,4 |

Перечень трансформаторных подстанций , количество и мощность трансформаторов  и их нагрузки.

Таблица 7.5

| № п/п | Наименование | Сущ. мощ-ть тр-ов. ПС МВА | Нагрузка на стороне 6кВ, МВт | Рекомендованные типы ПС и мощности трансформаторов МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расч. срок | I очеред |  |
| 1 | Дивногорская №100 220/110/10кВ | 2х125 | 35,1 | - | ПС220/110/10кВ открытая, 4х125 |
| 2 | Подгорная №114 35/6кВ | 2х10 | 18 | 3,61 | ПС 35/6кВ закрытая, 2х25 |
| 3 | Береговая №103 110/35/10кВ | 2х40,5 | 92 | 8,8 | ПС110/35/10кВ открытая, 2х63 |
| 4 | Набережная №109 35/10кВ | 2х6,3 | - | - | ПС 35/6кВ открытая, 2х6,3 |
| 5 | Комсомольская №110 35/6кВ | 2х6,3А | - | - | ПС 35/6кВ открытая, 2х6,3 |
| 6 | Чкаловская №104 35/6кВ | 2х10 | 4,5 | 4,87 | ПС110/35/6кВ закрытая, 2х40 |
| 7 | Спортивная №115 35/6кВ | 2х6,3 | 9,36 | 0.15 | ПС 35/6кВ закрытая, 2х10 |
| 8 | Студенческая №111 35/6кВ | 2х10 | 18,76 | 2,41 | ПС 35/6кВ закрытая, 2х25 |
| 9 | Лесная №113 35/6кВ | 2х6,3 | 6,72 | 1,61 | ПС 35/6кВ открытая 2х10 |
| 10 | Горбольница №112 35/6кВ | 2х10 | 16,38 | 7,03 | ПС 35/6кВ закрытая, 2х25 |
| 11 | Гидростроитель №101 110/35/6кВ | 2х40,5+1х40 | 13,48 | - | ПС 110/35/6кВ открытая, 2х40,5+1х40 |
| 12 | Запроектированная 110/6/6кВ (Гидропроект) | 2х25 | - | - | закрытая |
|  | Итого |  | 214,3 | 39,93 |  |

Объемы работ

Таблица 7.6

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расч. срок | I очередь |  |
| Монтаж |
| 1 | Строительство и монтаж закрытой трансформаторной подстанции 110/6/6кВ с двумя трансформа- торами мощностью 2х25МВА, запроектированная Гидропроектом. | комп. | 1 | - |  |
| 2 | Строительство и монтаж закрытой трансформаторной подстанции 110/35/6кВ «Чкаловская» с двумя трансформаторами мощностью 2х40МВА | комп. | 1 | - |  |
| 3 | Монтаж трансформаторов на ПС110/35/10кВ «Береговая» мощностью 63МВА | шт. | 2 | - |  |
|  | Монтаж трансформаторов напряжением 35/6кВ мощностью 25МВА | шт. | 6 | - |  |
| 4 | Монтаж трансформаторов напряжением 35/6кВ мощностью 10МВА | шт. | 4 | - |  |
| 5 | Монтаж трансформаторов на ПС 220/110/10кВ «Дивногорская» мощностью 125МВА | шт. | 2 | - |  |
| 6 | Строительство и монтаж воздушной линии 110кВ на металлических опорах | м | 1350 | - |  |
| 7 | Монтаж проводов воздушной линии 110кВ на существующие металлические опоры | м | 1850 | - |  |
| Демонтаж |
| 8 | Демонтаж трансформаторов мощностью 40,5МВА | шт. | 2 | - |  |
|  | Демонтаж трансформаторов мощностью 10МВА | шт. | 8 | - |  |
| 9 | Демонтаж трансформаторов мощностью 6,3МВА | шт. | 4 | - |  |
| 10 | Демонтаж проводов воздушной линии 35кВ на металлических опорах | м | 1850 | - |  |

Часть 8. Инженерная подготовка территории

В настоящем разделе рассматривается решение общих вопросов по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории.

Предыдущий генплан города был выполнен в 1972 году институтом «Красноярскгражданпроект». В выполненном генплане раздел «Инженерная подготовка территории» не выполнялся ввиду недостаточности исходных данных по топографической основе проектируемой территории.

Территория города является сложной для проектирования ливневой канализации ввиду:

– сложного гористого рельефа;

– плохого состояния и недостаточного исследования существующей ливневой канализации, части которой строились в различные годы без учёта общей схемы городской ливневой канализации;

– расчлененность территории малыми ручьями;

– протяжённость городской застройки вдоль реки Енисей.

Мероприятия по инженерной подготовке рассматриваемой территории предусматриваются в следующем составе:

1) Вертикальная планировка.

2) Организация поверхностного стока.

3) Защита территории от подтопления.

4) Благоустройство ручьёв береговой полосы реки Енисей.

5) Благоустройство ручьёв на территории города.

8.1. Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки проекта планировки к рельефу местности и должна обеспечивать, совместно с системой поверхностного водостока, отвод поверхностных вод со всей планируемой территории.

Исходным материалом для составления схемы вертикальной планировки является топографический план в масштабе 1:2000 с сечением рельефа через 1,0 м. Принятые отметки соответствуют точности исходного материала и подлежат уточнению в последующих стадиях более детального проектирования.

Рельеф территории, на которой расположен город, имеет ярковыраженный уклон в сторону реки Енисей и к руслам малых ручьев, протекающим перпендикулярно Енисею. Рельеф является гористым и сложным для проектирования.

Схема вертикальной планировки решена с определением высотного положения осей улиц и дорог. Проектные продольные уклоны по улично-дорожной сети приняты в пределах 0.4-11 %. На основных улицах посёлка уклоны не превышают 80 % что является допустимым для обеспечения нормального автомобильного движения. На второстепенных проездах внутри уличной сети в единичных местах уклон составляет 10-12 %. Данные решения были приняты с учётом крутого рельефа местности и невозможности большой вертикальной планировки в условиях сохраняемой застройки.

Вертикальная планировка внутримикрорайонных территорий должна обеспечивать поверхностный водоотвод в прибордюрные лотки с последующим выпуском ливневых вод в сеть ливневой канализации.

Настоящим проектом решаются лишь принципиальные вопросы создания системы: намечаются основные трассы подземных ливневых коллекторов и открытых лотков для отведения поверхностных вод, указываются места выпусков в реки, водоотводные канавы, очистные сооружения.

Укрупненный объём земляных работ по вертикальной планировки территории города составляет:

– насыпь – 80 тыс. куб. м;

– выемка – 100 тыс. куб. м.

8.2. Организация поверхностного стока

Устройство нагорных канав

Для перехвата и организованного водоотвода дождевых и талых вод, поступающих со склонов нагорных бассейнов предусматривается устройство нагорных канав.

Ориентировочный расчёт расходов, принимаемых нагорной канавой выполнен по формуле Болдакова (Справочник инженера-дорожника, 1969 г.), где все параметры, кроме водосборных площадей приняты по аналогу.

м3/сек,

где h –  слой стока в мм, в зависимости от категории почв по впитыванию при времени стока t=30 мин. h=21 мм.

z – слой стока, задержанного растительностью; z=10.

φ – коэффициент, равный 0,038.

F – площадь водосборного бассейна в кв. км.

Всего для защиты территории города и промышленных площадок выделено 3 водосборных бассейна.

Величину 1.387 умножаем на  и получаем ориентировочные расходы ливневых вод, поступающие в нагорные канавы.

Расчет расходов поступающих в нагорные канавы приведён в таблице № 8.2.1

Таблица № 8.2.1

| № водосб. басс. | Водосб. площадь, кв. км |  |  | Расход с нагорного бассейна, м3/сек. | Доп. расход, поступ. в нагорую канаву. Q, м3/сек. | Общий расход наг. канавы. Q, м3/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| F-1 | 0,0841 | 0,177 | 1,786 | 0,316 | – | 0,316 |
| F-2 | 0,0575 | 0,135 | 1,786 | 0,241 | – | 0,241 |
| F-3 | 0,0319 | 0,09 | 1,786 | 0,161 | 0,241 | 0,402 |
| F-4 | 0,1688 | 0,287 | 1,786 | 0,513 | – | 0,513 |

Данные по протяжённости существующих нагорных канав и их ориентировочным сечениям приведены в таблице № 8.2.2.

Таблица № 8.2.2

| Контрольные точки | Длина канавы, п. м. | Расход воды. Q, м3/сек | Ориентировочное сечение | Максимально допустимый расход, м3/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-2 | 730 | 0,293 | 3,0х1,2 | 5,2 |

Протяжённости проектируемых нагорных канав и их ориентировочным сечениям приведены в таблице № 8.2.3.

Таблица № 8.2.3

| Контрольные точки | Длина канавы, п. м. | Расход воды. Q, м3/сек | Ориентировочное сечение | Максимально допустимый расход, м3/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3-4 | 590 | 0,241 | 0,5х0,5 | 0,285 |
| 4-5 | 600 | 0,402 | 0,6х0,5 | 0,511 |

Откосы нагорных канав засеваются травой или подвергаются одерновке. Сток с нагорных канав считается условно чистым и не требуют дополнительной очистки перед выпуском. Выпуски с нагорных канав производится в в ручей Заречная Листвянка, ручей Филаретов и ручей Безымянный.

Ориентировочный годовой сток с существующего бассейна:

W= 10хFхZmidхH, м3, где

H – количество (в теплый период года и суточный максимум) жидких осадков, определенные по СНиП 23-01-99; H=369 мм и 97 мм соответственно;

F1 – общая площадь бассейна, F=0,0754 кв. км.;

F23 – общая площадь бассейна, F=0,0894 кв. км.;

zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока; zmid =0,038;

За тёплый период года:

W1= 10х0,0754х0,038х0,369x106=10572,6 м3.

W2-3= 10х0,0894х0,038х0,369x106=12535,7 м3.

Суточный максимум:

W1= 10х0,0754х0,038х0,097x106=2779,2 м3.

W2-3= 10х0,0894х0,038х0,097x106=3295,28 м3.

Водоотвод на территории города

Схема водоотвода предполагает сток ливневых вод с территории посёлка по лоткам дороги, что требует обязательного устройства бордюра вдоль дороги.

Выпуски поверхностных вод предусматриваются в р. Енисей и ручей Гермогенов. На застраиваемой территории выделено 8 основных водосборных бассейна.

Расчёт ливневой канализации для застраиваемой территории ведётся по СНиП 2.04.03-85.

Расходы дождевых qr, л/с, следует определять по методу предельных интенсивностей по формуле

где zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока; zmid =0,1012;

А, п — эмпирические параметры;

F — расчетная площадь стока, га;

tr — расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин.

Параметры А и п надлежит определять по результатам обработки многолетних записей самопишущих дождемеров, зарегистрированных в данном конкретном пункте. При отсутствии обработанных данных допускается параметр А определять по формуле

где q20 — интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год; q20 =71;

п — показатель степени; n=0,6;

тr — средние количество дождей за год; тr =90;

Р — период однократного превышения расчетной интенсивности дождя;

( — показатель степени; ( =1,54.

F-расчетная площадь стока, га;

tr – расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин.,

tr=tcon+tcan+tp, где

tcon – продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин.,

tcon=10 мин.;

tcan – то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала), определяемая по формуле:

tcan =0,021,

tcan =16,5 мин(ср);

tp – то же, по трубам до рассчитываемого сечения, определяемая по формуле:

tp= 0,017;

tp =0 мин;

tr=26,5 мин.,

qr=19,1·F л/с – расчетный расход дождевых вод

Годовой объем (в теплый период года) и суточный объем жидких осадков рассчитывается по формуле:

W= 10хFхZmidхH, м3, где

H – количество (в теплый период года и суточный максимум) жидких осадков, определенные по СНиП 23-01-99; H=369 мм и 97 мм соответственно;

Годовой объем жидких осадков для г. Дивногорска составляет:

W=4924803,2 м3

Максимальный суточный объем жидких осадков составляет:

W=1294595,9 м3.

В таблице № 8.2.4 приведены данные расчёта ливневых расходов на выпусках:

Таблица № 8.2.4

| № водосб. басс. | Площадь водосб. бассейна, га | Величина расхода, м3/сек | Величина дополнительного расхода, м3/сек | Суммарная величина расхода, м3/сек | Водоп риёмник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Б-1 | 31,3 | 0,598 | – | 0,598 | р. Енисей |
| Б-2 | 142,4 | 2,72 | – | 2,72 | р. Енисей |
| Б-3 | 78,5 | 0,942 | 0,316 | 1,258 | р. Енисей |
| Б-4 | 118,7 | 2,267 | – | 2,267 | р. Енисей |
| Б-5 | 69,2 | 1,322 | – | 1,322 | р. Енисей |
| Б-6 | 28,4 | 0,542 | – | 0,542 | р. Енисей |
| Б-7 | 134,8 | 2,575 | 0,513 | 3,088 | р. Енисей |
| Б-8 | 53,6 | 1,024 | – | 1,024 | руч. Гермогенов |

Диаметры труб существующей ливневой канализации

Таблица № 8.2.5

| Тип | Длина, п. м. | Ориентировочные диаметры, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1205 | 0,1 |
| 2 | 735 | 0,2 |
| 3 | 380 | 0,5 |
| 4 | 555 | 0,7 |
| 5 | 610 | 1,0 |

Диаметры труб проектируемой ливневой канализации

Таблица № 8.2.6

| Тип | Длина, п. м. | Ориентировочные диаметры, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 95 | 0,5 |
| 2 | 370 | 0,6 |
| 3 | 510 | 0,7 |
| 4 | 45 | 0,8 |
| 5 | 645 | 0,9 |
| 6 | 45 | 1,3 |
| 7 | 170 | 1,4 |

Данные по протяжённости существующих водоотводных канав и их ориентировочным сечениям приведены в таблице № 8.2.7.

Таблица № 8.2.7

| Длина канавы, п. м. | Ориентировочное сечение | Максимально допустимый расход, м3/сек |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2945 | 0,5х0,5 | 0,493 |
| 790 | 0,5х0,75 | 0,705 |

Данные по протяжённости проектируемых водоотводных канав и их ориентировочным сечениям приведены в таблице № 8.2.8.

Таблица № 8.2.8

| Длина канавы, п. м. | Ориентировочное сечение | Максимально допустимый расход, м3/сек |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1010 | 0,5х0,5 | 0,493 |
| 340 | 0,6х0,5 | 0,885 |
| 60 | 0,7х0,5 | 1,415 |
| 840 | 0,6х0,6 | 1,022 |
| 495 | 0,7х0,6 | 1,615 |
| 245 | 0,8х0,6 | 2,371 |
| 645 | 0,7х0,7 | 1,819 |
| 605 | 0,8х0,7 | 2,65 |
| 870 | 1,0х0,7 | 4,893 |
| 225 | 1,0х0,8 | 5,358 |

Выпуск ливневых вод с застраиваемой территории без предварительной очистки категорически запрещён, для чего на выпусках проектом предусматривается устройство очистных сооружений.

Учитывая эпизодичность и резкую неравномерность поступления дождевых вод, наиболее простым и достаточно эффективным сооружением для очистки поверхностного стока городской территории являеются локальные очистные сооружения, оборудованные устройствами для удаления осадков и нефтепродуктов. Необходимости очистки всего стока нет. Очистки требует лишь наиболее загрязнённая часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности.

В настоящее время существующая сеть ливневой канализации находится в неудовлетворительном состоянии. Строительство и прокладка труб и канав велась в 1963-1974 годах. Данные о ней предоставлены Аварийной службой ЖЭК города Дивногорска.

В проекте рассматривались отдельно каждый водосборный бассейн с решением вопросов по реконструкции существующей ливневой канализации и строительством новых ливневых коллекторов и водоотводных канав.

Для обеспечение ливневого стока промышленных частей города, расположенных большей частью на берегу реки Енисей, необходима разработка проекта собственной сети ливневой канализации отдельной от общегородской и учитывающей вредность тех производственных стоков, которые осуществляются с данной территории.

8.3. Защита территории от подтопления

По данным Федеральной службы по гидрометеорологическому мониторингу окружающей среды Среднесибирского УГСМ, письмо от 29.05.07 № ГМЦ 1107 наивысшие годовые уровни воды 1% и 5% обеспеченности р. Енией в г. Дивногорске (9 км от плотины Красноярской ГЭС) равны соответственно 148,04 м БС и 146,62 м БС.

Гидрологический режим р. Енисей в районе г. Дивногорска полностью регулируется работой ГЭС, в связи с чем выделить годовые сезоны (половодье, зимняя и летняя межень) невозможно.

Отметки берега в районе г. Дивногорска в своём большинстве находятся выше уровня затопления и больших объёмов работ по подсыпке береговой полосы до незатопляемых отметок не требуется.

8.4. Благоустройство береговой полосы р. Енисей

Естественные береговые уступы прибрежной полосы подлежат укреплению на всём протяжении в границах застраиваемой территории. На участках высоких береговых уступов проектом предусматривается их террасирование с последующим укреплением.

Берегоукрепление реки в Енисей в пределах городской территории требует выполнение отдельного проекта, учитывающего уточнённые топографические, геологические и гидрологические данные.

Проектом предусматривается берегоукрепление в зависимости от конкретных условий береговой полосы:

– откосное берегоурепление с помощью сборных ж/б плит на участках где обрушение берега наиболее возможно и присутствуют обрывы и подмывы берега;

– на участках с пологим берегом закрепление берм от размыва производится путём устройства газона с редкой посадкой низкорослого кустарника. Откосы выше берм крепятся ж/б решётчатыми плитами, пустоты плит заполняются растительным грунтом и засеваются травами;

– отдельные участки берега р. Енисей в зависимости от архитектурно-планировочного решения прибрежной полосы преимущественно в центральной части города крепятся с помощью ж/б подпорных стенок с устройством капитальной набережной.

На участках существующего берегоукрепления необходимо выполнить работы по реконструкции с учётом расчётного максимального уровня паводка 1% обеспеченности.

Общая протяжённость берегоукрепительных работ 7,7 км.

8.5. Благоустройство малых рек и ручьёв

На руслах всех малых рек и ручьёв в пределах территории города проектом предлагается благоустройство путём проведения мероприятий:

– расчистка и частичное профилирование русел;

– проведение дноуглубительных работ;

– благоустройство берегов;

– закрепление берегов на отдельных обрывоопасных участках.

# ГЛАВА II. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Часть 9. Сельские населенные пункты

## В состав муниципального образования г. Дивногорск входят 7 сельских населенных пунктов: с. Овсянка, в том числе п. Молодежный, п. Слизнево, п. Усть-Мана, п. Манский,  п. Верхняя Бирюса,  п. Хмельники, п. Бахта.

## 9.1. с. Овсянка - п. Слизнево.

## 9.1.1. Водоснабжение.

Общие данные.

Водопотребителями  являются:

- население;

- объекты соцкультбыта;

- промышленность.

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Население с. Овсянка – п. Слизнево в настоящее время составляет - 2893 чел.

- на 1 очередь строительства   - 2893 чел.

- на расчетный период              - 3223 чел.

В населенных пунктах с. Овсянка – п. Слизнево, кроме усадебной застройки,  есть застройка 2-5 эт. (п. Молодежный) с наличием инженерного оборудования. Данный многоквартирный жилфонд оборудован водопроводом, канализацией, и централизованным горячим водоснабжением с открытым водозабором.

Для усадебной застройки предусматривается водопользование из водоразборных колонок.

Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке.

Нормы расхода воды приняты по утвержденным нормативам с. Овсянка – п. Слизнево и составляют для благоустроенной застройки - 300л/сут. на 1 человека. Общий расход воды по жилой застройке составляет:

- на 1 очередь строительства  -   469,7м³/сут.

- на Расчетный срок                 -   486,2м³/сут.

Таблица № 9.1.1.1

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | норма л/сут, на 1чел. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население чел. | расход м³/сут. | население чел. | расход м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Благоустроенная застройка | 300 | 1300 | 390,0 | 1300 | 390,0 |
| 2 | Неблагоустроенная застройка (водопользование из колонок) | 50 | 1593 | 79,7 | 1923 | 96,2 |
| 3 | Неучтенные расходы на местную промышленность | 10% |  | 47 |  | 49 |
| Всего | 2893 | 516.7 | 3223 | 535.2 |

Расход воды на полив зеленых насаждений, улиц и дорог

Таблица № 9.1.1.2

| № п/п | Объекты водопотребления | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | насел. т. чел | норма л/сут. | расход | насел. т. чел | норма л/сут. | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 |
| 1 | Полив зеленых насаждений, улиц и дорог | 2.9 | 50 | 145,0 | 3.2 | 50 | 160,0 |

Расход воды на пожаротушение

Таблица № 9.1.1.3.

| № п/п | Объекты пожаротушения | Насел. т. чел. | Число одно-времен-ных пожаров | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма л/сек. | общ. л/сек. | общ. м³ | норма л/сут. | общ. л/сек. | общ. м³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Наружное пожаротушение | 2.9 | 1 | 10 | 10 | 108,0 | - | - | - |
|  | Тоже, расч. срок | 3.2 | 1 | - | - | - | 15 | 15 | 162 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | 54 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 162 |  |  | 216 |

Суммарный расход

Таблица № 9.1.1.4.

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозпитьевые расходы по жилой застройке | 516.7 | 535.2 |
| 2 | Полив насаждений, улиц и дорог | 145,0 | 160,0 |
|  | ВСЕГО: | 661.7 | 695.2 |
| 4 | Расходы на пожаротушение | 162,0 | 216,0 |

ПРИМЕЧАНИЕ: на период пополнения противопожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозпитьевые нужды до 70% расчетного расхода и подаче воды на производственные нужды по аварийному графику.

Существующее положение.

Водоснабжение в населенных пунктах осуществляется из скважин и индивидуальных колодцев. Скважины, расположены на территории бывшего ДОЗа и в п. Слизнево по ул. Нагорной. Водозабор осуществляется непосредственно из гидрологических скважин.

В поселке Молодежный имеется водопроводная система, питающаяся от скважины в пойме р. Фокино, с дебитом 34 м³/сек. Потребителю вода подается по водоводу диаметром 150 мм. На конце водовода на отм. 220 м установлен контрольный резервуар емкостью 300 м³, в котором хранится пожарный запас. От резервуаров идут два водовода диаметром 150 мм.

Источники водоснабжения.

Проектом принят за основу подземный водозабор из скважин на правом берегу р. Енисей. Глубина заложения 40-80 м с общим дебитом 40 м³/сек. Проектом предусмотрено водоснабжение из 8 скважин, из которых 5 существующие, 2 устраиваются на I очередь и расчетный срок.

Проектируемая схема водоснабжения.

При проектировании сети водоснабжения учитывалось максимальное использование существующих сооружений.

Принято проектом три зоны водоснабжения.

Первая зона - обслуживает пос. Молодежный, базируется на существующей системе: то есть от скважин №1 и №2 в р. Фокино по водоводу диаметром 150 мм, вода подается существующий резервуар (300 м³) для пожарного запаса.

На I очередь в районе психбольницы закладывается скважина № 8 на глубину 60м, из которой подается в контрезервуары по водоводу диаметром 150 мм и далее, врезаясь в водоводы ДОЗа, поступает контррезервуары п. Молодежный.

Вторая зона - обслуживает п. Овсянка и общепоселковый центр. Источниками обслуживается  существующие скважины №№3,4. Вода подается в водопроводную сеть диаметром 100 мм. Для регулирования водопотребления и хранения запаса пожаротушения строится, водонапорная башня емкостью 300 м³ высотой 36м.

Третья зона - обслуживает 2-ой квартал с.Овсянка, пос. Слизнево. На I очередь источниками   являются существующая скважина № 5 ( по ул. Нагорной) и дополнительная скважина №6  ( в пойме р. М. Слизнево в южной части поселка). Вода по водоводу   диаметром 150 мм, подается в резервуары емкостью 250 м³ (два) и далее  разводится потребителю водоводами диаметром 200мм. На расчетный срок от этой  же зоны запитывается от дополнительной водозаборной скважины №7 глубиной 80м, размещаемой в восточной части р. Фокино. Водозаборные сооружения рассчитаны, на производительность 1020 м³/сутки. При необходимости водозаборные скважины оборудуются бактерицидными установками.

На 1 очередь строительства проектом предлагается строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водоснабжения закольцевать.

При капитальном ремонте и реконструкции проектом предлагается сети водоснабжения выполнить из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 марки «Т».  В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, согласно ТП 901-09-11.84, либо проектируются герметичные колодцы, из полиэтилена выполненные из частей фасонных и деталей труб «Корсис» по ТУ 2291-011-59355492-2006. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Водозабор из сети, в благоустроенной застройке предусмотрен  вводами в здания, в неблагоустроенной - из водоразборных колонок радиусам действия 100мм.

Наружное пожаротушение предусматривается   из пожарных гидрантов, установленных на сетях водопровода через 150мм. Минимальный напор в сети 10м, максимальный - 60м.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Проектом предлагается использовать установки обеззараживания с использованием гипохлорита натрия NaCIO. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Зоны строгого режима организуются вокруг водозаборных сооружений. Территория зон строгого режима ограждаются забором, озеленяются, планируются с организацией отвода поверхностных вод за их пределы. Расстояние от забора до ограждающих водопроводных сооружений принято - 30м.

Зона ограничений насосных станций I подъема охватывает зону питания источников подземных вод.

На территории зоны строгого режима запрещается пребывание посторонних лиц и животных, запрещается строительство сооружений, не имеющих отношения в водоснабжению. Запрещается применение ядохимикатов, для обработки зеленых насаждений, а также устройство водопоглащающих выгребов и колодцев.

Зона санитарной охраны водоводов (II пояс) предусматривается в виде полосы шириной 10м в обе стороны от водоводов.

## 9.1.2. Канализация.

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

- население;

- объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 и составляют:

- в благоустроенной застройке  300 л/сут. на человека.

Общий расход стоков по жилой застройке составляет:

- на 1 очередь строительства  -   470м³/сут.;

- на расчетный срок                -   487м³/сут.;

Расход сточных вод по предприятиям местной промышленности принят по «Укрупненным нормам» в размере 10% от стока и учтен в размере стоков жилой застройки.

Суммарный расход.

Таблица № 9.1.2.1

| № п/п | Объекты водоотведения | Объем сточных вод, т.м³/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Жилая застройка | 470 | 487 |
| 2 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности 20% | 94 | 98 |
| Всего | 564 | 585 |

Существующее положение.

В настоящее время в с. Овсянка – п. Слизнево централизованная система канализации практически отсутствует, канализование осуществляется в надворные уборные и выгреба, только  существующая застройка п. Молодежный имеет централизованную систему канализации.

Хоз-фекальные стоки от благоустроенной застройки по самотечным коллекторам собираются к канализационной насосной станции (КНС №2) и перекачиваются на существующие очистные сооружения, канализации с полной биологической очисткой, построенные по проекту «Ленгидропроекта».

Состав очистных сооружений:

- песколовки, первичные отстойники, биофильтры, вторичные отстойники, хлораторная.

В настоящее время полную биологическую очистку проходят сточные воды в количестве 564м³/сут.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р.Енисей, через береговой выпуск, на бывшей территории ДОЗа, по трубопроводу диаметром 200 мм,

Проектируемая схема канализации.

Проектом принята неполная раздельная система канализации.

Сточные воды от жилой благоустроенной застройки по самотечным коллекторам, а затем через насосную станцию перекачки КНС-3 выполненной по т.пр.902-1-44   по напорным коллекторам 2Д=150мм подаются   на существующие очистные сооружения канализации.

В жилых кварталах не подключенных к централизованной  системе канализации, канализование сточных вод производится в индивидуальные герметичные выгребы, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Все проектируемые магистральные сети и головная насосная станция перекачки  рассчитаны на пропуск стоков с учетом расчетного срока строительства.

Производительность очистных сооружений принята:

а)    на I очередь строительства 564,0 м³/сут.

б)    па расчетный срок               - 586,0 м³/сут.

## 9.1.3. Характеристика сточных вод.

Сточные воды от р.п. Овсянка-Слизнева в основном хоз-фекальные, обычного состава концентрация загрязнений стоков от поселка по очередям строительства.

Стоки предприятий поступают в поселковую канализационную сеть, после локальной очистки и по концентрации загрязнений сходны с хоз-фекальными стоками поселка.

Приведенное количество загрязнений составит:

а) по взвешенным веществам - 196 мг/л

б)  по БПК полн.                       - 121 мг/л

После очистных сооружений с полной биологической очисткой БПК20 не превышает 20 мг/л.

Расчет на смешение с р. Енисей не приводится.

Доочистка не требуется.

Существующие очистные сооружения на биофильтрах (нагрузка I5I-302 кг/сут.) справляются, расширение блока фильтров на расчетный срок не предусматривается.

## 9.1.4. Санитарная очистка

Уборка и очистка поселка должна обеспечить содержание в чистоте селитебных и производственных территорий, а также удобство и безопасность движения.

Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка, обеззараживание мусора, уличного омета.

Расчетное количество отходов.

Таблица № 9.1.4.1

| № п/п | Вид отходов | Ед. из. | Норма в т/чел | Население т.ч. | Количество отходов т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчет-ный срок | 1 очередь | Расчет-ный срок |
| 1 | Твердые отходы | на 1 чел. | 0.3 | 2,8 | 3,2 | 840 | 960 |
| 2 | Смет с улиц | с 1000м² | 5,0 | 92 | 92 | 460 | 460 |
| Всего: | 1300 | 1420 |

Норма количества отходов с учетом общественных зданий принята по СНиП 2.07.01-89*  стр.55  приложение 11.

Количество специальных машин по вывозу мусора и отходов.

Таблица № 9.1.4.2.

| № п/п | Типы машин | количество | Норма на 100тыс.чел | Количество машин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | мусоровозы |  | 20 | 1 | 1 |
| 2 | уборочные | 1 млн.м² | 60 | 6 | 6 |

## 9.1.5. Теплоснабжение.

Климатические данные.

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рассматриваемый район расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, подрайон I В. Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

- расчетная температура наружного воздуха                      - минус 40ºС

для проектирования отопления и вентиляции

(средняя наиболее холодной пятидневки)

- средняя температура отопительного периода                   - минус 8,7ºС

- продолжительность отопительного периода                     - 251 день

Общие данные.

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий определен по общей площади и укрупненному показателю максимального теплового потока, который принят по СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» при расчетной температуре наружного воздуха минус 40ºС и с учетом энергосберегающих мероприятий для проектируемых зданий:

- 1-2 этажных домов  сохраняемых                                          - 237 Вт/м²;

- 1-2 этажных домов   проектируемых                                     - 187 Вт/м²;

- 3-4 этажных домов сохраняемых                                           - 150 Вт/м²;

- 3-4 этажных домов проектируемых                                       - 109 Вт/м²;

- 5- этажных домов сохраняемых                                             - 102 Вт/м²;

- 5- этажных домов проектируемых                                         - 95 Вт/м².

## 9.1.6 Теплопотребители и тепловые нагрузки.

Существующее положение.

В настоящее время в имеется rотельная для теплоснабжения п. Молодежный с 6-ю водогрейными котлами, сваренными из стальных труб.

Котлы работают при ручном обслуживании топливоподачи и шлако-удаления, не имеют золоулавливающей установки. Топливо-бурый уголь.

Проектное решение.

Согласно техническим условиям РЭУ «Красноярскэнерго» для покрытия тепловых нагрузок жилой застройки на расчетный срок предлагается реконструкция существующей котельной на 5 мВт для открытой системы теплоснабжения. Покрытие тепловых нагрузок I очереди жилой застройки предусматривается от существующей котельной.

Теплоноситель-вода с температурными параметрами 95-70°С.

НА расчетный срок строительства теплоноситель- вода с температурными параметрами 150-70°С.

Схема теплоснабжения рекомендуется зависимая повсеместно для промышленности,  жилой застройки.

Схема горячего водоснабжения предусматривается открытая и для жилой застройки и промышленности.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунальной и общественной застройки.

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Норма расхода горячей воды при температуре разбираемой воды 55 ºС принята по СНиП 2.04.01.85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»: в жилых зданиях – 115 л/сут на 1 жителя, в общественных зданиях - в зависимости от их назначения.

# Расчет теплопотребления

Определение теплопотребления жилой и общественной застройки   в с.Овсянка – п. Слизнево на первую очередь и расчетный срок производилось на основании ранее приведенных климатических и общих данных, в соответствии с данными генерального плана о размещении нового жилого  фонда и общественно-деловых зданий, а так же данных о реконструкции существующего жилого и общественно-делового фонда.

Объем теплопотребления

Таблица № 9.1.6.1

| № п/п | Наименование | Этапы развития |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь, МВт. | Расчетный срок, МВт. |
| 1 | Жилой фонд* | 3,75 | 2,78 |
| 2 | Объекты соц-культ. бытовые | 0,65 | 0,65 |
| Всего | 4,40 | 3,43 |

Тепловые нагрузки культурно-бытового обслуживания.

Таблица № 9.1.6.2

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1 | Школа | 0,114 | 0,022 | 0,002 | – | 0,138 |
| 2 | Детский сад | 0,086 | 0,021 | 0,01 | – | 0,117 |
| 5 | Больничный комплекс | 0,239 | 0,155 | 0,01 | – | 0,395 |
|  |  |  |  |  |  | 0,650 |

На I очередь предусматривается теплоснабжение от сохраняемой котельной, используя существующие тепловые сети.

На расчетный срок   строительства теплоснабжение предусматривается возможность замены на электрокотельную. Тип прокладки тепловых сетей рекомендуется подземно в непроходных каналах по серии ИС-01-04.

Удельные теплопотребления жилой застройки приняты: (СНиП 11-36-73) и (СНиП 11-34-76 часть II).

1. Максимальный расход тепла на отопление 1 м2 жилой пощади при t Н  = - 40°С, g=160 ккал/час, м2

2. Максимальный расход тепла на отопление общественных зданий - 0,25 от расхода тепла на отопление жилой застройки.

3. Максимальный расход тепла на вентиляцию общественных зданий - 0,4 от расхода тепла на отопление общественных зданий,

4. Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение жилой застройки    - 350 ккал/час на 1 человека.

# Проектные предложения.

Многоквартирные дома большей этажности в проектируемых кварталах обеспечиваются централизованным теплоснабжением на нужды отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.

Теплоснабжение  жилых домов частного сектора  усадебной  застройки  принято от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

Электроснабжение с.Овсянка -Слизнево осуществляется от подстанции 110/6 кВ. в  с. Овсянка.

Таблица № 9.1.6.3.

| № п/п | Наименование потреби теля | Расчетный тепловой поток, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1 | Гостиницы | 0,057 | 0,041 | 0,012 | – | 0,111 |
| 2 | Учреждения бытового обслуживания | 0,056 | 0,01 | 0,001 | – | 0,067 |
| 3 | Пождепо | 0,02 | 0,005 | 0,001 | – | 0026 |
| 4 | Кафе | 0,012 | 0,02 | 0,006 | – | 0,038 |
| 5 | Магазин | 0,009 |  | 0,001 | – | 0,01 |
| Итого | 0,185 |

1 очередь развития:

Тепловые сети приняты двухтрубными, тупиковыми, подающими одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель в системе теплоснабжения  вода с параметрами 95-70ºС.

Местные системы потребителей подключаются к тепловым сетям  непосредственно через индивидуальные тепловые пункты.

Тепловые сети прокладываются  в непроходных железобетонных каналах. Глубина заложения подземных тепловых сетей 1,0-2,0м.

Трубопроводы прокладываются из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73.

Тепловая изоляция выполняется из скорлуп пенополиуретановых с покрытием из стеклопластика рулонного марки РСТ.

Выполнить модернизацию и капитальный ремонт ветхих участков трубопроводов тепловых сетей.

Расчетный срок:

Проектом предлагается выполнить модернизацию и капитальный ремонт ветхих участков трубопроводов тепловых сетей. Тепловые сети приняты двухтрубными, тупиковыми, подающими одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель в системе теплоснабжения  вода с параметрами 95-70ºС.

Местные системы потребителей подключаются к тепловым сетям  непосредственно через индивидуальные тепловые пункты.

Трубопроводы прокладываются из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73.

Тепловая изоляция выполняется из скорлуп пенополиуретановых с покрывным слоем из стеклопластика рулонного марки РСТ.

## 9.1.7. Электроснабжение.

Электроснабжение с. Овсянка предусмотрено на напряжении 6 кВ от подстанции 110/6 кВ.

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в домах кухонных электроплит.

Для общественной застройки нагрузки приняты по аналогии с действующими типовыми проектами. Электрические нагрузки с. Овсянка – п. Слизнево сведены в таблицу № 9.1.7.1.

Энергопотребление с. Овсянка – п. Слизнево.

Таблица № 9.1.7.1

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | мВт | 2,29 | 2,29 |
| 2 | Общественные здания | мВт | 1,77 | 1,22 |
| Всего | 4,06 | 4,06 |
| Потери 10 % | мВт | 0,41 | 0,41 |
| Всего с учетом потерь 10 % | мВт | 4,47 | 4,47 |

Питание подстанции выполняется от ЛЭП-110 кВ Дивногорск-Красноярск.

Распределение нагрузок к потребителям выполняется через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

## 9.2. п. Манский.

## 9.2.1 Водоснабжение.

Водопотребителями  являются:

- население;

- объекты соцкультбыта.

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Население п. Манский в настоящее время составляет - 1558 чел.

- на 1 очередь строительства                                           - 1558 чел.

- на расчетный период                                                      - 1768 чел.

Территория п. Манский представлена 1-2 этажной усадебной застройкой. Усадебная застройка обеспечивается частично из индивидуальных скважин, а центральная часть из водоразборных колонок.

Водоснабжение центральной части п. Манский в настоящее время осуществляется двумя системами централизованного хозяйственно-бытового водоснабжения:

- водопроводом  ТОО «Диггер-Трест»;

- водопроводом АО «Артель старателей Северная».

Система водопровода ТОО «Диггер-Трест» состоит из двух скважин (одна резервная) производительностью 5.7 м3/час. Разводная сеть тупиковая.

Система водопровода АО «Артель старателей Северная» включает одну скважину производительностью 4 м3/час, водонапорную башню и разводящую сеть тупиковую.

Водозаборы имеют зоны санитарной охраны 1-го пояса радиусом 30 м от водозаборных скважин конструкцией отвечающих требованиям  СанПиН 2.1.4.111о.02. По микробиологическим анализам вода соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Таблица № 9.2.1.1

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | норма л/сут, на 1чел. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население чел. | расход м³/сут. | население чел | расход м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Неблагоустроенная застройка (водопользование из колонок) | 50 | 1558 | 77,9 | 1768 | 88,4 |
| 2 | Неучтенные расходы на местную промышленность | 10% |  | 7,8 |  | 8,8 |
| Всего | 1558 | 85,7 | 1768 | 97,2 |

Расход воды на полив зеленых насаждений, улиц и дорог

Таблица № 9.2.1.2

| № п/п | Объекты водопотребления | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | насел. т. чел | норма л/сут. | расход | насел. т. чел | норма л/сут. | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Полив зеленых насаждений, улиц и дорог | 1,6 | 50 | 80,0 | 1,8 | 50 | 90,0 |

Расход воды на пожаротушение

Таблица № 9.2.1.3

| № п/п | Объекты пожаротушения | Насел. т. чел. | Число одновремен-ных пожаров | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма л/сек. | общ. л/сек. | общ. м³ | норма л/сут. | общ. л/сек. | общ. м³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Наружное пожаротушение | 1.3 | 1 | 10 | 10 | 108,0 | - | - | - |
|  | Тоже, расч. срок | 1.3 | 1 | - | - | - | 15 | 15 | 162 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | 54 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 162 |  |  | 216 |

Суммарный расход

Таблица № 9.2.1.4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозпитьевые расходы по жилой застройке | 87,7 | 97,2 |
| 2 | Полив насаждений, улиц и дорог | 80,0 | 90,0 |
|  | ВСЕГО: | 167,7 | 187,2 |
| 4 | Расходы на пожаротушение | 162,0 | 216,0 |

ПРИМЕЧАНИЕ: на период пополнения противопожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозпитьевые нужды до 70% расчетного расхода и подаче воды на производственные нужды по аварийному графику.

## 9.2.2. Канализация.

Канализование жилой застройки, расположенной за пределами водоохраной зоны, предусмотрено в водонепроницаемые выгребы. Канализование  территории водоохранной зоны выполнено самотечно-напорной системой канализации. Канализационными насосными станциями стоки отводятся в накопитель стоков, расположенный за пределами водоохраной зоны и вывозятся на очистные сооружения г. Дивногорска.

## 9.2.3. Энергопотребление

Тепловые нагрузки культурно-бытового обслуживания на первую очередь

Таблица №.9.2.3.1

| № п/п | Наименование потреби теля | Расчетный тепловой поток, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1 | Школа | 0,024 | 0,006 | 0,001 | – | 0,031 |
| 2 | Детский сад | 0,042 | 0,01 | 0,003 | – | 0,055 |
| 3 | ФАП | 0,031 | 0,019 | 0,001 | – | 0,051 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,137 |

Централизованное отопление объектов соцкультбыта осуществляется от существующей электрокотельной отапливаемой школу (детский приют).

Энергопотребление п. Манский.

Таблица № 9.2.3.2

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | мВт | 1,21 | 1,43 |
| 2 | Общественные здания | мВт | 0,137 | 0,137 |
| Всего | 1,447 | 1,567 |
| Потери 10 % | мВт | 0,15 | 0,16 |
| Всего с учетом потерь 10% | мВт | 1,597 | 1,727 |

Электроснабжение п. Манский осуществляется от подстанции 110/6 кВ. в  с. Овсянка.

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в домах кухонных электроплит.

Для общественной застройки нагрузки приняты по аналогии с действующими типовыми проектами. Распределение нагрузок к потребителям выполняется через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Теплоснабжение  жилых домов частного сектора  усадебной  застройки  принято от индивидуальных отопительных котлов работающих на различных видах топлива.

## 9.3. п. Усть-Мана.

## 9.3.1. Водоснабжение.

Водопотребителями  являются:

- население;

- объекты соцкультбыта.

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Население п. Усть-Мана в настоящее время составляет – 1342 чел.

- на 1 очередь строительства                                               - 1342 чел.

- на расчетный период                                                          -1342 чел.

Территория п. Усть-Мана представлена 1-2этажной усадебной застройкой. Для усадебной застройки предусматривается водопользование из водоразборных колонок.

Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке.

Таблица № 9.3.1.1

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | норма л/сут, на 1чел. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население, чел. | расход м³/сут | население, чел. | расход м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Неблагоустроенная застройка (водопользование из колонок) | 50 | 1342 | 67,1 | 1342 | 67,1 |
| 3 | Неучтенные расходы на местную промышленность | 10% |  | 6,7 |  | 6,7 |
| Всего | 1342 | 73,8 | 1342 | 73,8 |

Расход воды на полив зеленых насаждений, улиц и дорог

Таблица № 9.3.1.2.

| № п/п | Объекты водопотребления | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | насел. т. чел. | норма л/сут. | расход | насел. т. чел | норма л/сут. | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Полив зеленых насаждений, улиц и дорог | 1,3 | 50 | 65,0 | 1,3 | 50 | 65,0 |

Расход воды на пожаротушение

Таблица № 9.3.1.3.

| № п/п | Объекты пожаротушения | Насел. т. чел. | Число одно-времен-ных пожаров | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма л/сек. | общ. л/сек. | общ. м³ | норма л/сут. | общ. л/сек. | общ. м³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Наружное пожаротушение | 1.3 | 1 | 10 | 10 | 108,0 | - | - | - |
|  | Тоже, расч. срок | 1.3 | 1 | - | - | - | 15 | 15 | 162 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | 54 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 162 |  |  | 216 |

Суммарный расход

Таблица № 9.3.1.4.

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозпитьевые расходы по жилой застройке | 73,8 | 73,8 |
| 2 | Полив насаждений, улиц и дорог | 65,0 | 65,0 |
|  | ВСЕГО: | 138,8 | 138,8 |
| 4 | Расходы на пожаротушение | 162,0 | 216,0 |

ПРИМЕЧАНИЕ: на период пополнения противопожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозпитьевые нужды до 70% расчетного расхода и подаче воды на производственные нужды по аварийному графику.

В настоящее время водоснабжение существующей одноэтажной застройки поселка Усть-Мана осуществляется из шахтных колодцев и имеется временный поливочный водопровод.

Также имеется несколько разбросанных по поселку артезианских скважин производительностью по 10 м³/час и четыре водонапорных башни, в которых хранится противопожарный запас воды.

## 9.3.2. Канализация.

Канализование жилой застройки предусмотрено в водонепроницаемые выгребы и вывозятся на очистные сооружения г. Дивногорска.

## 9.3.3.Электроснабжение.

Таблица № 9.3.3.1

| № п/п | Наименование потреби теля | Расчетный тепловой поток, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1 | Школа | 0,08 | 0,016 | 0,001 | – | 0,097 |
| 2 | Детский сад | 0,042 | 0,01 | 0,003 | – | 0,055 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,152 |

## 9.3.4. Энергопотребление.

Таблица № 9.3.4.1

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | мВт | 1,039 | 1,039 |
| 2 | Общественные здания | мВт | 0,152 | 0,152 |
| Всего | 1,191 | 1,191 |
| Потери 10 % | мВт | 0,12 | 0,12 |
| Всего с учетом потерь 10% | мВт | 1,311 | 1,311 |

Электроснабжение поселка осуществляется от подстанции 110/6 кВ. в  с. Овсянка по ВЛ-6Кв через 6 подстанций 6/0,4кв.

Теплоснабжение  жилых домов частного сектора  усадебной  застройки  принято от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

## 9.4. п. Верхняя Бирюса.

## 9.4.1. Водоснабжение

Водопотребителями  являются:

- население;

- объекты соцкультбыта.

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Население п. Верхняя Бирюса в настоящее время составляет – 111 чел.

на 1 очередь строительства                                                           - 111 чел.

на расчетный период                                                                      - 111 чел.

Территория п. Верхняя Бирюса представлена 1-этажной усадебной застройкой. Для усадебной застройки предусматривается водопользование из артезианских скважин.

Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке.

Таблица № 9.4.1.1

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | норма л/сут, на 1чел. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население чел. | расход м³/сут | население чел. | расход м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Неблагоустроенная застройка | 50 | 111 | 5,6 | 111 | 5,6 |
| 2 | Неучтенные расходы на местную промышленность | 10% |  | 0,6 |  | 0,6 |
| Всего | 111 | 6,2 | 111 | 6,2 |

Расход воды на полив зеленых насаждений, улиц и дорог

Таблица № 9.4.1.2.

| № п/п | Объекты водопотребления | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | насел. т. чел | норма л/сут. | расход | насел. т. чел | норма л/сут. | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 |
| 1 | Полив зеленых насаждений, улиц и дорог | 0,1 | 50 | 5,0 | 0,1 | 50 | 5,0 |

Расход воды на пожаротушение

Таблица № 9.4.1.3.

| № п/п | Объекты пожаротушения | Насел. т. чел. | Число одновременных пожаров | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма л/сек. | общ. л/сек. | общ. м³ | норма л/сут. | общ. л/сек. | общ. м³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Наружное пожаротушение | 0,1 | 1 | 10 | 10 | 108,0 | - | - | - |
|  | Тоже, расч. срок | 0,1 | 1 | - | - | - | 15 | 15 | 162,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 108,0 |  |  | 162,0 |

Суммарный расход

Таблица № 9.4.1.4.

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозпитьевые расходы по жилой застройке | 6,2 | 6,2 |
| 2 | Полив насаждений, улиц и дорог | 5,0 | 5,0 |
|  | ВСЕГО: | 11,2 | 11,2 |
| 3 | Расходы на пожаротушение | 108,0 | 162,0 |

ПРИМЕЧАНИЕ: на период пополнения противопожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозпитьевые нужды до 70% расчетного расхода и подаче воды на производственные нужды по аварийному графику.

## 9.4.2. Канализация.

Канализование жилой застройки предусмотрено в водонепроницаемые выгребы и вывозятся на очистные сооружения г. Дивногорска.

## 9.4.3.Электроснабжение.

Электроснабжение п. Верхняя Бирюса осуществляется от подстанции 110/6 кВ. расположенной на границе поселка в юго-западной части.

Таблица № 9.4.3.1.

| № п/п | Наименование потреби теля | Расчетный тепловой поток, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1 | Гостиницы | 0,057 | 0,041 | 0,012 | – | 0,111 |
| 2 | Учреждения бытового обслуживания | 0,056 | 0,01 | 0,001 | – | 0,067 |
| 3 | Пождепо | 0,02 | 0,005 | 0,001 | – | 0026 |
| 4 | Кафе | 0,012 | 0,02 | 0,006 | – | 0,038 |
| 5 | Магазин | 0,009 |  | 0,001 | – | 0,01 |
| Итого | 0,185 |

## 9.4.4.Энергопотребление и Теплоснабжение

Энергопотребление п. Верхняя Бирюса.

Таблица № 9.4.4.1.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | мВт | 0,068 | 0,068 |
| 2 | Общественные здания | мВт |  | 0,185 |
| Всего | 0,068 | 0,253 |
| Потери 10 % | мВт | 0,007 | 0,025 |
| Всего с учетом потерь 10% | мВт | 0,075 | 0,278 |

Теплоснабжение  жилых домов частного сектора  усадебной  застройки  принято от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

## 9.5. п. Хмельники.

## 9.5.1. Водоснабжение

Водопотребителями  является – население.

Население п. Хмельники в настоящее время составляет – 24 чел.

на 1 очередь строительства                                                  - 24 чел.

на расчетный период                                                             -24 чел.

Территория п. Хмельники представлена 1-этажной усадебной застройкой. Для усадебной застройки предусматривается водопользование из артезианских скважин.

Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке.

Таблица № 9.5.1.1

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | норма л/сут, на 1чел. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население чел. | расход м³/сут | население чел. | расход м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Усадебная застройка | 50 | 24 | 1,2 | 24 | 1,2 |
| 2 | Неучтенные расходы | 10% |  | 0,1 |  | 0,1 |
| Всего | 24 | 1,3 | 24 | 1,3 |

## 9.5.2. Канализация, Энергопотребление и Теплоснабжение

Канализование жилой застройки предусмотрено в водонепроницаемые выгребы.

Энергопотребление п. Хмельники.

Таблица № 9.5.2.1

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | мВт | 0,019 | 0,019 |
| Всего | 0,019 | 0,019 |
| Потери 10 % | мВт | 0,002 | 0,002 |
| Всего с учетом потерь 10% | мВт | 0,021 | 0,021 |

Теплоснабжение  жилых домов частного сектора  усадебной  застройки  принято от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

## 9.6. п. Бахта.

## 9.6.1. Водоснабжение

Водопотребителями  является – население.

Население п. Бахта в настоящее время составляет             - 15 чел.

- на 1 очередь строительства                                                 - 15 чел.

- на расчетный период                                                            - 15 чел.

Территория п. Бахта представлена 1-этажной усадебной застройкой. Для усадебной застройки предусматривается водопользование из артезианских скважин.

Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке.

Таблица № 9.6.1.1

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | норма л/сут, на 1чел. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население чел. | расход м³/сут | население чел. | расход м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Усадебная застройка | 50 | 15 | 0,75 | 15 | 0,75 |
| 2 | Неучтенные расходы | 10% |  | 0,08 |  | 0,08 |
| Всего | 15 | 0,83 | 15 | 0,83 |

ПРИМЕЧАНИЕ: на период пополнения противопожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозпитьевые нужды до 70% расчетного расхода и подаче воды на производственные нужды по аварийному графику.

## 9.6.2. Энергопотребление

Энергопотребление п. Бахта

Таблица № 9.6.2.1

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | мВт | 0,016 | 0,016 |
| Всего | 0,016 | 0,016 |
| Потери 10 % | мВт | 0,002 | 0,002 |
| Всего с учетом потерь 10% | мВт | 0,018 | 0,018 |